# 金属玻璃低温弛豫和光学应用

### 论文摘要

在机理方面,由于处在非平衡态,非晶态物质总是向低能态弛豫,故弛豫行为是理解非晶态物质中各种物理现象的关键。金属玻璃的结构简单,没有侧链和基团等,只由原子无序堆积而成。因此,金属玻璃是研究非晶态的理想模型。在玻璃转变温度附近,金属玻璃中的弛豫模式发生劈裂,分别为α和β弛豫。β弛豫是一系列原子的协同作用,在远低于玻璃转变温度下依然存在。大量研究表明,β弛豫与形变,塑性和扩散等都有关系。金属玻璃经过热处理,其中的β弛豫会减弱,此时样品的塑性大大降低。但是β弛豫的起源并不清楚,这在很大程度上阻碍了我们对非晶态中基本物理问题的理解。本文第三章从整体的弛豫图像出发,对低温弛豫模式进行了研究,初步给出了从接近常数损失(NCL)到β弛豫发生的物理图像。在应用方面,与传统金属相比,块体金属玻璃硬度更大,强度更高,同时具有良好的抗腐蚀性和耐磨性。另一方面,金属玻璃在过冷液相区粘度小,易于加工成型。这些优异的性能使得,未来在某些领域金属玻璃取代传统金属材料成为可能。目前金属玻璃在高频变压器等方面已经得到了广泛使用,但缺乏室温拉伸塑性是大块金属玻璃应用的瓶颈。在微纳米尺度上,金属玻璃可以克服这个问题而且能够被大批量和精准加工。因此,低维度的金属玻璃,包括微纳米结构的金属玻璃和金属玻璃薄膜,引起了大家的广泛关注。低维度金属玻璃在许多方面都具有应用潜能,比如医学,光学,传感器和催化等。本文中第四章对表面具有微纳米结构的金属玻璃薄膜在表面拉曼增强方面的应用做出了一些探索。下面是对两个方面工作的简单介绍:弛豫谱中的NCL出现在β弛豫之前,是玻璃材料形成的一个重要动力学现象。但由于NCL没有特征时间,机理尚不清楚,很难研究。本文从金属玻璃的动态力学测量和准静态拉伸实验出发,定义了一个特征温度点,并研究了NCL终止到β弛豫开始的过渡过程。结果表明,这个特征温度的激活能明显低于β弛豫。我们的结果也展现了NCL随着退火发生的变化,以及给出一个关于NCL如何消失和演化成β和α弛豫粗略的物理图像。NCL涉及的是流动单元中高度局域化的原子运动。这些流变单元存在于整个金属玻璃中,而且是孤立、随机和可逆的。当温度进一步升高,流变单元中的原子从中逃离并开始发生协同运动,这时可逆转的β弛豫发生。表面增强拉曼光谱(SERS)技术在检测表面上分析物方面具有超高灵敏度,甚至能到单原子尺度。然而,表面具有纳米粒子或阵列的货币金属等SERS材料的制备往往涉及多个复杂的步骤,而且成本高、污染大,这极大地限制了SERS的应用。本文报道了一种利用气相沉积技术简单复制蝴蝶翅膀表面复杂微纳米结构的方法。这种结构被发现有SERS效应,效果可以与结构相似的纯银相媲美。而且这种金属玻璃薄膜具有超亲水性和自清洁性能。金属玻璃薄膜的SERS效应是由于其固有的纳米尺度结构不均匀性,这能为局域电磁场的放大和拉曼散射增强提供了大量的热点。我们的研究表明,金属玻璃薄膜可以作为一种低成本、耐久性的新型SERS材料,这也很好地延伸了金属玻璃的功能应用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 非晶态物质中的弛豫行为

- 1.2.1 热处理对弛豫行为的影响

- 1.2.2 非晶态物质的低温弛豫行为

- 1.2.3 从能量图谱角度理解弛豫行为

- 1.2.4 非晶态物质中弛豫行为的研究意义

- 1.3 低维金属玻璃制备和性能

- 1.3.1 金属玻璃性能和尺寸的关系

- 1.3.2 金属玻璃的微成型

- 1.3.3 金属玻璃薄膜的光学和光谱应用研究

- 第二章 实验相关的仪器和技术

- 2.1 引言

- 2.2 真空电弧炉

- 2.3 单辊甩带机

- 2.4 动态力学分析仪（DMA）

- 2.5 X-ray衍射（XRD）

- 2.6 离子束镀膜仪（IBAD）

- 2.7 透射电子显微镜（TEM）

- 2.8 聚焦离子束（FIB）

- 2.9 扫描电子显微镜（SEM）

- 2.10 高分辨单级拉曼光谱仪

- 2.11 浸润角测量仪

- 第三章 金属玻璃中接近常数的损耗模式（NCL）

- 3.1 引言

- 3.2 金属玻璃样品制备和实验参数

- 3.3 NCS和NCM的特征温度

- 3.4 NCS和NCM的激活能计算

- 3.5 NCL到β弛豫的动力学演化

- 3.6 实验小结

- 第四章 具有表面拉曼增强作用的蝴蝶翅膀基多层金属玻璃纳米结构

- 4.1 引言

- 4.2 蝴蝶翅膀基金属玻璃衬底制备

- 4.3 蝴蝶翅膀基金属玻璃薄膜的成分确认和非晶态表征

- 4.4 金属玻璃薄膜的性能表征

- 4.4.1 金属玻璃薄膜的SERS效应

- 4.4.2 金属玻璃薄膜的超疏水性

- 4.5 金属玻璃薄膜的结构不均匀性对SERS效应的作用

- 4.6 实验小结

- 第五章 总结和展望

- 参考文献

- 个人简历及发表文章目录

- 致谢

### 文章来源

类型: 博士论文

作者: 姜红玉

导师: 谷林

关键词: 金属玻璃,弛豫,表面拉曼增强,薄膜

来源: 中国科学院大学(中国科学院物理研究所)

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 物理学,无机化工

单位: 中国科学院大学(中国科学院物理研究所)

分类号: O482.3;TQ171.1

总页数: 80

文件大小: 4546K

下载量: 188

### 相关论文文献

- [1].金属玻璃断裂韧性的研究进展[J]. 内江科技 2019(04)

- [2].金属玻璃的超快年轻化[J]. 高科技与产业化 2019(09)

- [3].金属玻璃成分设计的理论研究进展[J]. 辽宁石油化工大学学报 2018(03)

- [4].金属玻璃的微结构、增韧与疲劳问题研究进展[J]. 固体力学学报 2018(04)

- [5].金属玻璃[J]. 科学观察 2017(04)

- [6].块状金属玻璃的分类综述[J]. 热加工工艺 2016(14)

- [7].力学所金属玻璃变形能力和强度研究获系列进展[J]. 硅酸盐通报 2015(09)

- [8].敲不碎的“玻璃之王”——金属玻璃[J]. 求学 2020(21)

- [9].“无瑕”零件:金属玻璃造[J]. 发明与创新(综合科技) 2011(07)

- [10].神奇的金属玻璃[J]. 物理教学 2012(07)

- [11].玻璃之王(下)——访中国科学院物理研究所马将、汪卫华老师[J]. 农村青少年科学探究 2013(02)

- [12].神奇的“金属玻璃”[J]. 百科知识 2008(01)

- [13].金属玻璃的变形图:正应力效应（英文）[J]. Science China Materials 2020(12)

- [14].伪高熵与团簇状金属玻璃的制备及特点[J]. 河北工业大学学报 2018(06)

- [15].金属玻璃中隐藏在长时间尺度下的动力学行为及其对性能的影响[J]. 金属学报 2018(11)

- [16].胜过金属的金属玻璃[J]. 百科知识 2012(06)

- [17].开发超强金属玻璃新型材料——建材行业发现新大陆[J]. 现代技术陶瓷 2014(02)

- [18].金属玻璃栏板施工技术[J]. 工程质量 2014(S1)

- [19].美国研制出超级坚固金属玻璃[J]. 玻璃与搪瓷 2011(02)

- [20].美制造出单晶体结构金属玻璃[J]. 硅酸盐通报 2011(03)

- [21].韧性金属玻璃的塑性变形机制——自组织临界态[J]. 科学通报 2010(34)

- [22].我国微纳米金属玻璃纤维制备获得成功[J]. 功能材料信息 2010(Z1)

- [23].美国开发出新型“金属玻璃”[J]. 大众科技 2009(02)

- [24].美国研发出新型“金属玻璃”[J]. 材料工程 2009(02)

- [25].美研究人员开发出新型“金属玻璃”[J]. 辽宁建材 2009(02)

- [26].美开发出以钛为基础的新型“金属玻璃”[J]. 功能材料信息 2009(01)

- [27].金属玻璃[J]. 建材发展导向 2009(01)

- [28].金属玻璃的性质、制备及其在手表行业中的应用[J]. 科技与创新 2018(23)

- [29].金属玻璃中的β-弛豫[J]. 新疆大学学报(自然科学版) 2019(03)

- [30].镍基金属玻璃电化学特性与线切割实验研究[J]. 电加工与模具 2017(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c75ea5f47756b7f828859b70.html