# 一种隧道含泥砂处理用污水沉淀加工装置论文和设计-杜利军

### 全文摘要

本实用新型公开了一种隧道含泥砂处理用污水沉淀加工装置，包括进水管道，所述进水管道的一侧设置有PAC罐体；本实用新型加药组件主要由外壳、软塞和加药筒构成，其中软塞与加药筒之间通过连接杆连接，外壳与加药筒之间通过滑动杆和滑动槽连接，且加药筒侧壁设有刻度尺，底部设有渗药孔，加药时提升加药筒并向其内部加入药液，然后按压软塞，使其与外壳连接，此时加药筒底部的渗药孔退出外壳内，药液沿渗药孔进入罐体中，这样的结构既不影响加药的正常进行，而且能够避免外界粉尘进入罐体中，保证药液的干净卫生，同时加药过程中操作人员还可通过加药筒上的刻度尺观察加入量，实现加药的精准控制。

### 主设计要求

1.一种隧道含泥砂处理用污水沉淀加工装置，包括进水管道(8)，所述进水管道(8)的一侧设置有PAC罐体(1)，且进水管道(8)的另一侧设置有PAM罐体(6)，所述PAC罐体(1)和PAM罐体(6)的上方中间位置均设置有驱动电机(7)，且PAC罐体(1)和PAM罐体(6)的下方中间位置均设置有出药管道(4)，两个所述驱动电机(7)的输出轴均设置有搅拌轴(5)，两个所述出药管道(4)的下方设置有第二沉淀池(3)，所述第二沉淀池(3)靠近PAC罐体(1)的一侧设置有第一沉淀池(2)，其特征在于：两个所述驱动电机(7)的右侧均设置有加药组件(9)，所述加药组件(9)包括渗药孔(91)、外壳(92)、软塞(93)、连接杆(94)、滑动杆(95)、加药筒(96)、滑动槽(97)和刻度尺(98)，其中，所述外壳(92)的左右两内侧壁对称设置有滑动槽(97)，且外壳(92)的内部设置有加药筒(96)，所述加药筒(96)的左右两外侧壁且对应滑动槽(97)的位置处设置有滑动杆(95)，所述加药筒(96)的另一侧壁上设置有刻度尺(98)，且加药筒(96)的底部圆周均布设置有渗药孔(91)，所述外壳(92)的上方设置有软塞(93)，所述软塞(93)与加药筒(96)之间通过连接杆(94)连接。

### 设计方案

1.一种隧道含泥砂处理用污水沉淀加工装置，包括进水管道(8)，所述进水管道(8)的一侧设置有PAC罐体(1)，且进水管道(8)的另一侧设置有PAM罐体(6)，所述PAC罐体(1)和PAM罐体(6)的上方中间位置均设置有驱动电机(7)，且PAC罐体(1)和PAM罐体(6)的下方中间位置均设置有出药管道(4)，两个所述驱动电机(7)的输出轴均设置有搅拌轴(5)，两个所述出药管道(4)的下方设置有第二沉淀池(3)，所述第二沉淀池(3)靠近PAC罐体(1)的一侧设置有第一沉淀池(2)，其特征在于：两个所述驱动电机(7)的右侧均设置有加药组件(9)，所述加药组件(9)包括渗药孔(91)、外壳(92)、软塞(93)、连接杆(94)、滑动杆(95)、加药筒(96)、滑动槽(97)和刻度尺(98)，其中，所述外壳(92)的左右两内侧壁对称设置有滑动槽(97)，且外壳(92)的内部设置有加药筒(96)，所述加药筒(96)的左右两外侧壁且对应滑动槽(97)的位置处设置有滑动杆(95)，所述加药筒(96)的另一侧壁上设置有刻度尺(98)，且加药筒(96)的底部圆周均布设置有渗药孔(91)，所述外壳(92)的上方设置有软塞(93)，所述软塞(93)与加药筒(96)之间通过连接杆(94)连接。

2.根据权利要求1所述的一种隧道含泥砂处理用污水沉淀加工装置，其特征在于：所述PAC罐体(1)和PAM罐体(6)包括第一基体(61)、降噪层(62)和第二基体(63)，其中，所述第一基体(61)的内侧设置有第二基体(63)，所述第一基体(61)与第二基体(63)之间形成空腔，所述空腔内部设置有降噪层(62)。

3.根据权利要求1所述的一种隧道含泥砂处理用污水沉淀加工装置，其特征在于：所述出药管道(4)和进水管道(8)上均设置有阀门(10)。

4.根据权利要求1所述的一种隧道含泥砂处理用污水沉淀加工装置，其特征在于：所述软塞(93)包括橡胶塞和不锈钢外套，所述橡胶塞的外部设置有不锈钢外套。

5.根据权利要求1所述的一种隧道含泥砂处理用污水沉淀加工装置，其特征在于：所述滑动杆(95)的下端设置有第一限位块，所述滑动槽(97)的上下两端设置有第二限位块，所述第一限位块和第二限位块的面积大小相同。

6.根据权利要求1所述的一种隧道含泥砂处理用污水沉淀加工装置，其特征在于：所述加药筒(96)提升至最大限度时渗药孔(91)仍处于外壳(92)的内部。

7.根据权利要求1所述的一种隧道含泥砂处理用污水沉淀加工装置，其特征在于：所述加药筒(96)下降至最大限度时渗药孔(91)正好退出外壳(92)的外部。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于隧道含泥砂污水处理技术领域，具体涉及一种隧道含泥砂处理用污水沉淀加工装置。

背景技术

目前，我国铁路公路运营隧道已达23920座，总长约21238km，这些隧道在施工的过程中因山体开凿导致地下水涌出，会造成水质污染，主要污染物为泥沙悬浮颗粒，而为了积极响应国家对环境保护的号召，已开始逐步对隧道污水处理进行处理，虽然现有隧道含泥沙处理用污水沉淀加工装置的功能正在日益完善，但仍有部分不足待改进。

现有技术的隧道含泥砂处理用污水沉淀加工装置存在以下问题：现有隧道含泥砂处理用污水沉淀加工装置中的加药口均为敞口式结构，这样的结构虽然方便药液的加入，但同样外界的粉尘或杂物也容易进入罐体中，对药液造成污染。

实用新型内容

为解决上述背景技术中提出的问题。本实用新型提供了一种隧道含泥砂处理用污水沉淀加工装置，具有保证药液干净卫生，实现加药精准控制，降噪，营造良好工作环境的特点。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种隧道含泥砂处理用污水沉淀加工装置，包括进水管道，所述进水管道的一侧设置有PAC罐体，且进水管道的另一侧设置有PAM罐体，所述PAC罐体和PAM罐体的上方中间位置均设置有驱动电机，且PAC罐体和PAM罐体的下方中间位置均设置有出药管道，两个所述驱动电机的输出轴均设置有搅拌轴，两个所述出药管道的下方设置有第二沉淀池，所述第二沉淀池靠近PAC罐体的一侧设置有第一沉淀池，两个所述驱动电机的右侧均设置有加药组件，所述加药组件包括渗药孔、外壳、软塞、连接杆、滑动杆、加药筒、滑动槽和刻度尺，其中，所述外壳的左右两内侧壁对称设置有滑动槽，且外壳的内部设置有加药筒，所述加药筒的左右两外侧壁且对应滑动槽的位置处设置有滑动杆，所述加药筒的另一侧壁上设置有刻度尺，且加药筒的底部圆周均布设置有渗药孔，所述外壳的上方设置有软塞，所述软塞与加药筒之间通过连接杆连接。

优选的，所述PAC罐体和PAM罐体包括第一基体、降噪层和第二基体，其中，所述第一基体的内侧设置有第二基体，所述第一基体与第二基体之间形成空腔，所述空腔内部设置有降噪层。

优选的，所述出药管道和进水管道上均设置有阀门。

优选的，所述软塞包括橡胶塞和不锈钢外套，所述橡胶塞的外部设置有不锈钢外套。

优选的，所述滑动杆的下端设置有第一限位块，所述滑动槽的上下两端设置有第二限位块，所述第一限位块和第二限位块的面积大小相同。

优选的，所述加药筒提升至最大限度时渗药孔仍处于外壳的内部。

优选的，所述加药筒下降至最大限度时渗药孔正好退出外壳的外部。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、本实用新型加药组件主要由外壳、软塞和加药筒构成，其中软塞与加药筒之间通过连接杆连接，外壳与加药筒之间通过滑动杆和滑动槽连接，且加药筒侧壁设有刻度尺，底部设有渗药孔，加药时提升加药筒并向其内部加入药液，然后按压软塞，使其与外壳连接，此时加药筒底部的渗药孔退出外壳内，药液沿渗药孔进入罐体中，这样的结构既不影响加药的正常进行，而且能够避免外界粉尘进入罐体中，保证药液的干净卫生，同时加药过程中操作人员还可通过加药筒上的刻度尺观察加入量，实现加药的精准控制。

2、本实用新型PAC罐体和PAM罐体均是由第一基体、降噪层和第二基体构成，这样的结构既不影响PAC罐体和PAM罐体的配药工作，又能降低搅拌轴搅拌时发出的噪音，减少噪音对工作人员的影响，营造良好的工作环境。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图2为本实用新型加药组件闭合状态的结构示意图。

图3为本实用新型加药组件注药状态的结构示意图。

图4为本实用新型加药筒的结构示意图。

图5为本实用新型罐体材质的结构示意图。

图中：1、PAC罐体；2、第一沉淀池；3、第二沉淀池；4、出药管道；5、搅拌轴；6、PAM罐体；61、第一基体；62、降噪层；63、第二基体；7、驱动电机；8、进水管道；9、加药组件；91、渗药孔；92、外壳；93、软塞；94、连接杆；95、滑动杆；96、加药筒；97、滑动槽；98、刻度尺；10、阀门。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供以下技术方案：一种隧道含泥砂处理用污水沉淀加工装置，包括进水管道8，进水管道8的一侧设置有PAC罐体1，且进水管道8的另一侧设置有PAM罐体6，PAC罐体1和PAM罐体6的上方中间位置均设置有驱动电机7，且PAC罐体1和PAM罐体6的下方中间位置均设置有出药管道4，为了方便控制进出水，出药管道4和进水管道8上均设置有阀门10,两个驱动电机7的输出轴均设置有搅拌轴5，两个出药管道4的下方设置有第二沉淀池3，第二沉淀池3靠近PAC罐体1的一侧设置有第一沉淀池2，两个驱动电机7的右侧均设置有加药组件9，加药组件9包括渗药孔91、外壳92、软塞93、连接杆94、滑动杆95、加药筒96、滑动槽97和刻度尺98，其中，外壳92的左右两内侧壁对称设置有滑动槽97，且外壳92的内部设置有加药筒96，加药筒96的左右两外侧壁且对应滑动槽97的位置处设置有滑动杆95，为了方便对加药筒96进行限位，滑动杆95的下端设置有第一限位块，滑动槽97的上下两端设置有第二限位块，第一限位块和第二限位块的面积大小相同，加药筒96的另一侧壁上设置有刻度尺98，且加药筒96的底部圆周均布设置有渗药孔91，为了避免加药筒96内部的药液渗出，加药筒96提升至最大限度时渗药孔91仍处于外壳92的内部，为了方便加药筒96内部的药液进入PAC罐体1和PAM罐体6中，加药筒96下降至最大限度时渗药孔91正好退出外壳92的外部，外壳92的上方设置有软塞93，为了方便使用，软塞93包括橡胶塞和不锈钢外套，橡胶塞的外部设置有不锈钢外套，软塞93与加药筒96之间通过连接杆94连接。

为了降低PAC罐体1和PAM罐体6工作时产生的噪音，PAC罐体1和PAM罐体6包括第一基体61、降噪层62和第二基体63，其中，第一基体61的内侧设置有第二基体63，第一基体61与第二基体63之间形成空腔，空腔内部设置有降噪层62。

本实用新型的工作原理及使用流程：本实用新型安装好后，先打开进水管道8上的阀门10，使用水泵将水抽至PAC罐体1和PAM罐体6中，然后通过加药组件9向PAC罐体1和PAM罐体6中加药，加药时拧动软塞93并提升，软塞93通过连接杆94的作用带动加药筒96提升，直至滑动杆95底部的第一限位块抵至滑动槽97的上端第二限位块停止，然后操作人员可向加药筒96内加入药液，加药过程中操作人员可通过加药筒96上的刻度尺98观察加入量，保证加药的精准控制，加入适量药液过后压下软塞93，直至软塞93与外壳92连接停止，此时滑动杆95底部的第一限位块抵至滑动槽97的下端第二限位块，渗药孔91位于外壳92的外部，加药筒96内的药液进入PAC罐体1和PAM罐体6中，这样的结构设计既能方便加入药液，又能避免外界杂质进入PAC罐体1和PAM罐体6中，实用性强，药液进入后启动驱动电机7，驱动电机7带动搅拌轴5搅拌PAC罐体1和PAM罐体6的药物，搅拌后打开出药管道4上的阀门10，将药物引入第二沉淀池3中，使其与污水进行化学反应，从而开始沉淀，沉淀后利用管道将污水引入第一沉淀池2中再次发生物理沉淀，保证水质清澈。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920016120.9

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:61(陕西)

授权编号:CN209411981U

授权时间:20190920

主分类号:C02F 9/04

专利分类号:C02F9/04

范畴分类:41B;

申请人:中铁一局集团第四工程有限公司

第一申请人:中铁一局集团第四工程有限公司

申请人地址:712000 陕西省咸阳市秦都区玉泉西路8号

发明人:杜利军;张文清;刘昕华;师伟刚;江恒青;霍永强;支露育;姜栋;陈志强;张新才;赵振锋;解备战;韩方瑾;高飞;赵程飞

第一发明人:杜利军

当前权利人:中铁一局集团第四工程有限公司

代理人:向志杰

代理机构:11390

代理机构编号:北京和信华成知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c7abe16cbc27014b415046fc.html