# 偏压对离子源辅助Hi PIMS制备纳米TiN薄膜力学性能和耐蚀性能的影响

### 论文摘要

为提高磁控溅射制备薄膜的致密度,减少结构缺陷,研究薄膜显微结构对硬度、韧性及耐蚀性能的影响,尝试在改变离子源和基材偏压的条件下,采用离子源辅助HiPMIS技术在304不锈钢和P型（100）晶向硅片上制备TiN纳米薄膜。采用扫描电子显微镜、小角X射线衍射仪对薄膜的形貌和晶体结构进行分析;采用纳米压痕仪和维氏硬度计分别测量计算薄膜的硬度和韧性,并通过电化学工作站对薄膜的耐蚀性能进行检测。结果表明:随着偏压的增加以及离子源的引入,离子的轰击效应增强,薄膜的沉积速率下降,致密度增加。偏压为-200 V时,薄膜的硬度达到最大值16.2 GPa,且对应的晶粒尺寸最小,（111）晶面衍射峰的强度最高。离子源的加入使所制备薄膜的硬度略有下降。此外,随着偏压的增加,薄膜的韧性和耐腐蚀性能也有一定提高。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 贺贞,孙德恩,黄佳木

关键词: 离子源,偏压,韧性,耐蚀性

来源: 中国表面工程 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 材料科学,金属学及金属工艺,工业通用技术及设备

单位: 重庆大学材料科学与工程学院,重庆大学机械传动国家重点实验室

基金: 国家自然科学基金(51771037)~~

分类号: TG174.4;TB383.2

页码: 63-71

总页数: 9

文件大小: 2081K

下载量: 105

### 相关论文文献

- [1].射频负离子源关键参数测量系统研制[J]. 核电子学与探测技术 2019(03)

- [2].氩气真空弧放电实验研究[J]. 中国原子能科学研究院年报 2016(00)

- [3].用于中子管的微波离子源放电特性的仿真研究[J]. 真空科学与技术学报 2020(03)

- [4].阳极层离子源的发展及应用[J]. 真空 2018(05)

- [5].内部离子源的结构优化设计[J]. 中国原子能科学研究院年报 2013(00)

- [6].负氢多峰场离子源发射度改善的实验装置[J]. 中国原子能科学研究院年报 2009(00)

- [7].微波驱动离子源的恢复[J]. 中国原子能科学研究院年报 2008(00)

- [8].射频离子源离子束成分光谱测量[J]. 核聚变与等离子体物理 2018(02)

- [9].常压敞开式质谱离子源发展趋势[J]. 分析科学学报 2017(02)

- [10].不同磁路电子回旋共振离子源引出实验[J]. 物理学报 2016(04)

- [11].光学加工射频离子源的去除函数与稳定性研究[J]. 航空精密制造技术 2016(05)

- [12].加速器驱动核废料嬗变系统强流离子源的可靠性研究[J]. 中国原子能科学研究院年报 2010(00)

- [13].医用加速器装置的离子源进气系统控制[J]. 原子核物理评论 2019(04)

- [14].采用针-环离子源的集成式高场非对称波形离子迁移谱系统[J]. 光学精密工程 2019(06)

- [15].介质阻挡放电离子源的研究进展[J]. 河南科技 2019(11)

- [16].射频离子源朗缪尔双探针设计[J]. 真空科学与技术学报 2017(05)

- [17].一种用于类金刚石镀膜的矩形离子源[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2016(07)

- [18].超导离子源高压平台端电源的测量与控制[J]. 电源技术 2014(10)

- [19].紧凑型离子源结构设计[J]. 中国原子能科学研究院年报 2010(00)

- [20].多峰离子源的三维数值模拟优化与设计[J]. 物理学报 2012(13)

- [21].低能宽束离子源的研究进展[J]. 真空 2008(05)

- [22].低功率圆柱形阳极层离子源的性能研究[J]. 核聚变与等离子体物理 2009(01)

- [23].基于微机电系统技术的薄膜离子源制备与实验研究[J]. 原子能科学技术 2019(07)

- [24].电感耦合式射频离子源放电与引出特性实验[J]. 科学技术与工程 2019(22)

- [25].介质阻挡放电离子源质谱分析[J]. 中国科学:化学 2014(05)

- [26].高频离子源的光学设计[J]. 真空科学与技术学报 2012(02)

- [27].霍尔无栅离子源的研制及应用[J]. 表面技术 2012(02)

- [28].脉冲真空弧离子源的质谱分析[J]. 真空 2010(02)

- [29].强流双潘宁离子源弧特性研究[J]. 核技术 2009(03)

- [30].基于介质阻挡放电离子源的温控系统设计及应用[J]. 移动通信 2017(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c7adc5bc0c6f232ef4e6ca35.html