# 一种体育训练器械论文和设计-宋金豹

### 全文摘要

本实用新型公开了涉及体育训练器械技术领域，具体为一种体育训练器械，包括横握杆、支撑柱和稳固底座，所述横握杆呈圆柱形结构设有多组，所述支撑柱设有两组，两组支撑柱呈左右对称放置，本实用新型中两边支撑柱之间的横握杆设有多组，多组横握杆同时安装时可供人们爬升使用，拉动拉手时可将横握杆拉出，只留一组横握杆在两组支撑柱之间可当做单杠使用，也可根据实际情况选择不同高度的横握杆，以达到调节单杠高度的目的，功能性强，适合推广，本实用新型中支撑柱下端的安装底板通过螺钉固定在稳固底座上，稳固底座下端固定焊接有多组抓地钉，可供装置稳定的抓在地底中，安装稳固。

### 主设计要求

1.一种体育训练器械，包括横握杆(1)、支撑柱(13)和稳固底座(7)，其特征在于：所述横握杆(1)呈圆柱形结构设有多组，所述支撑柱(13)设有两组，两组支撑柱(13)呈左右对称放置，两组支撑柱(13)上从上到下等距离设有支撑孔(2)，所述横握杆(1)的左右两端分别活动穿过支撑柱(13)上的支撑孔(2)设置，横握杆(1)贯穿右端的支撑柱(13)的端部上下贯穿有固定螺杆(3)，所述固定螺杆(3)的上下两端分别通过螺纹配合连接有限位螺母(4)，所述横握杆(1)贯穿左端的支撑柱(13)的端部固定焊接有拉手(11)，左右两端的支撑柱(13)的下端均固定焊接有安装底板(10)，所述安装底板(10)活动贴合在稳固底座(7)的上表面，安装底板(10)通过螺钉(6)固定在稳固底座(7)的上表面。

### 设计方案

1.一种体育训练器械，包括横握杆(1)、支撑柱(13)和稳固底座(7)，其特征在于：所述横握杆(1)呈圆柱形结构设有多组，所述支撑柱(13)设有两组，两组支撑柱(13)呈左右对称放置，两组支撑柱(13)上从上到下等距离设有支撑孔(2)，所述横握杆(1)的左右两端分别活动穿过支撑柱(13)上的支撑孔(2)设置，横握杆(1)贯穿右端的支撑柱(13)的端部上下贯穿有固定螺杆(3)，所述固定螺杆(3)的上下两端分别通过螺纹配合连接有限位螺母(4)，所述横握杆(1)贯穿左端的支撑柱(13)的端部固定焊接有拉手(11)，左右两端的支撑柱(13)的下端均固定焊接有安装底板(10)，所述安装底板(10)活动贴合在稳固底座(7)的上表面，安装底板(10)通过螺钉(6)固定在稳固底座(7)的上表面。

2.根据权利要求1所述的一种体育训练器械，其特征在于：所述拉手(11)呈L字形的板状结构，拉手(11)固定焊接在横握杆(1)的底部，拉手(11)靠近支撑柱(13)的一侧固定设有橡胶垫(12)。

3.根据权利要求1所述的一种体育训练器械，其特征在于：所述稳固底座(7)呈矩形板状结构，稳固底座(7)的下表面固定焊接有多组成等距离等大小排列的抓地钉(8)，所述抓地钉(8)呈倒置的圆锥状结构。

4.根据权利要求1所述的一种体育训练器械，其特征在于：所述稳固底座(7)的左端上表面设有供放置限位螺母(4)的十四组二号放置槽(9)，稳固底座(7)的右端上表面设有供放置固定螺杆(3)的七组一号放置槽(5)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及体育训练器械技术领域，具体为一种体育训练器械。

背景技术

体育训练器械，竞技体育比赛和健身锻炼所使用的各种器械、装备及用品的总称，但它在实际使用的过程中仍存在以下弊端：

1.现有技术中，体育训练器械往往只能供一种锻炼使用，功能性较少，使用存在一定的不便性；

2.现有技术中，体育训练器械往往只能简单安装，在长时间使用后容易出现晃动和不稳的现象。

为此，我们提出了一种体育训练器械以良好的解决上述弊端。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种体育训练器械，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种体育训练器械，包括横握杆、支撑柱和稳固底座，所述横握杆呈圆柱形结构设有多组，所述支撑柱设有两组，两组支撑柱呈左右对称放置，两组支撑柱上从上到下等距离设有支撑孔，所述横握杆的左右两端分别活动穿过支撑柱上的支撑孔设置，横握杆贯穿右端的支撑柱的端部上下贯穿有固定螺杆，所述固定螺杆的上下两端分别通过螺纹配合连接有限位螺母，所述横握杆贯穿左端的支撑柱的端部固定焊接有拉手，左右两端的支撑柱的下端均固定焊接有安装底板，所述安装底板活动贴合在稳固底座的上表面，安装底板通过螺钉固定在稳固底座的上表面。

优选的，所述拉手呈L字形的板状结构，拉手固定焊接在横握杆的底部，拉手靠近支撑柱的一侧固定设有橡胶垫。

优选的，所述稳固底座呈矩形板状结构，稳固底座的下表面固定焊接有多组成等距离等大小排列的抓地钉，所述抓地钉呈倒置的圆锥状结构。

优选的，所述稳固底座的左端上表面设有供放置限位螺母的十四组二号放置槽，稳固底座的右端上表面设有供放置固定螺杆的七组一号放置槽。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1.本实用新型中两边支撑柱之间的横握杆设有多组，多组横握杆同时安装时可供人们爬升使用，拉动拉手时可将横握杆拉出，只留一组横握杆在两组支撑柱之间可当做单杠使用，也可根据实际情况选择不同高度的横握杆，以达到调节单杠高度的目的，功能性强，适合推广；

2.本实用新型中支撑柱下端的安装底板通过螺钉固定在稳固底座上，稳固底座下端固定焊接有多组抓地钉，可供装置稳定的抓在地底中，安装稳固。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型俯视图；

图3为本实用新型图2中A-A处结构放大示意图；

图4为本实用新型图1中B处结构放大示意图；

图5为本实用新型图1中C处结构放大示意图。

图中：横握杆1、支撑孔2、固定螺杆3、限位螺母4、一号放置槽5、螺钉6、稳固底座7、抓地钉8、二号放置槽9、安装底板10、拉手11、橡胶垫12、支撑柱13。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1至图5，本实用新型提供一种技术方案：一种体育训练器械，包括横握杆1、支撑柱13和稳固底座7，横握杆1呈圆柱形结构设有多组，支撑柱13设有两组，两组支撑柱13呈左右对称放置，两组支撑柱13上从上到下等距离设有支撑孔2，横握杆1的左右两端分别活动穿过支撑柱13上的支撑孔2设置，横握杆1贯穿右端的支撑柱13的端部上下贯穿有固定螺杆3，固定螺杆3的上下两端分别通过螺纹配合连接有限位螺母4，横握杆1贯穿左端的支撑柱13的端部固定焊接有拉手11，左右两端的支撑柱13的下端均固定焊接有安装底板10，安装底板10活动贴合在稳固底座7的上表面，安装底板10通过螺钉6固定在稳固底座7的上表面。

拉手11呈L字形的板状结构，拉手11固定焊接在横握杆1的底部，拉手11靠近支撑柱13的一侧固定设有橡胶垫12，橡胶垫12对拉手11具有较强的保护作用，拉手11便于控制横握杆1。

稳固底座7呈矩形板状结构，稳固底座7的下表面固定焊接有多组成等距离等大小排列的抓地钉8，抓地钉8呈倒置的圆锥状结构，便于将抓地钉8插入地底。

稳固底座7的左端上表面设有供放置限位螺母4的十四组二号放置槽9，稳固底座7的右端上表面设有供放置固定螺杆3的七组一号放置槽5，实用性强。

工作原理：横握杆1左端通过拉手11限位，右端通过竖向安装的固定螺杆3限位，且横握杆1两端可转动的设置在两端支撑柱13中的支撑孔2中，可方便锻炼使用，当卸除横握杆1时，可将限位螺母4放置在二号放置槽9中，固定螺杆3放置在一号放置槽5中，便于收藏放置，此时拉动拉手11可将横握杆1向左拉动，便于变换成单杠使用，稳固底座7埋设在地面上，地表平面和稳固底座7的上表面位于同一平面，稳固底座7下表面的抓地钉8便于更好的抓在地底中。

本实用新型中两边支撑柱13之间的横握杆1设有多组，多组横握杆1同时安装时可供人们爬升使用，拉动拉手11时可将横握杆1拉出，只留一组横握杆1在两组支撑柱13之间可当做单杠使用，也可根据实际情况选择不同高度的横握杆1，以达到调节单杠高度的目的，功能性强，适合推广；

本实用新型中支撑柱13下端的安装底板10通过螺钉6固定在稳固底座7上，稳固底座7下端固定焊接有多组抓地钉8，可供装置稳定的抓在地底中，安装稳固。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920097459.6

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209500632U

授权时间:20191018

主分类号:A63B 17/00

专利分类号:A63B17/00

范畴分类:15H;

申请人:山东中医药高等专科学校

第一申请人:山东中医药高等专科学校

申请人地址:264100 山东省烟台市牟平区滨海东路508号

发明人:宋金豹

第一发明人:宋金豹

当前权利人:山东中医药高等专科学校

代理人:吴肖敏

代理机构:44248

代理机构编号:深圳市科吉华烽知识产权事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c7d17a129827b9b755630a4e.html