# 一种纸盒包装厂用的V槽机装置论文和设计-樊春雷

### 全文摘要

本实用新型公开了一种纸盒包装厂用的V槽机装置，包括底座一、底座二、连接架，所述底座一与所述底座二的顶部均设置有滑轨，所述连接架安装在滑轨的顶部，所述连接架的侧边设置有机架，所述机架的底部设置有底安装槽，所述机架的顶部安装有交流电机和伺服电机，所述交流电机和伺服电机以及固定座的底部均安装有螺栓。该一种纸盒包装厂用的V槽机装置，机架设置为阶梯形，增强结构的美观性，有利于提高该结构的实用强度，转动轴的杆中间位置设置有V带轮，便于传动，易于连接，利于维护，提高传动的平稳性，有利于驱动转动轴高速回转，提高设备的实用性，V槽片设置为可分离结构，V槽片是消耗物品，便于更换，提高操作维护的简易性。

### 主设计要求

1.一种纸盒包装厂用的V槽机装置，包括底座一(1)、底座二(2)、连接架(4)，其特征在于：所述底座一(1)与所述底座二(2)的顶部均设置有滑轨(3)，所述连接架(4)安装在滑轨(3)的顶部，所述连接架(4)的侧边设置有机架(15)，所述机架(15)的底部设置有底安装槽(8)，所述机架(15)的顶部安装有交流电机(5)和伺服电机(6)，所述交流电机(5)和伺服电机(6)以及固定座(9)的底部均安装有螺栓(11)，所述伺服电机(6)的前端安装有转动齿轮(7)，所述交流电机(5)的下方安装有转动轴(14)，所述交流电机(5)和转动轴(14)之间有V带(10)连接，所述转动轴(14)安装在固定座(9)的内孔里，所述转动轴(14)的前端安装有V槽片(12)，所述滑轨(3)的两端均安装有限位块(13)，所述底座二(2)的外壁设置有齿条块(16)。

### 设计方案

1.一种纸盒包装厂用的V槽机装置，包括底座一(1)、底座二(2)、连接架(4)，其特征在于：所述底座一(1)与所述底座二(2)的顶部均设置有滑轨(3)，所述连接架(4)安装在滑轨(3)的顶部，所述连接架(4)的侧边设置有机架(15)，所述机架(15)的底部设置有底安装槽(8)，所述机架(15)的顶部安装有交流电机(5)和伺服电机(6)，所述交流电机(5)和伺服电机(6)以及固定座(9)的底部均安装有螺栓(11)，所述伺服电机(6)的前端安装有转动齿轮(7)，所述交流电机(5)的下方安装有转动轴(14)，所述交流电机(5)和转动轴(14)之间有V带(10)连接，所述转动轴(14)安装在固定座(9)的内孔里，所述转动轴(14)的前端安装有V槽片(12)，所述滑轨(3)的两端均安装有限位块(13)，所述底座二(2)的外壁设置有齿条块(16)。

2.根据权利要求1所述的一种纸盒包装厂用的V槽机装置，其特征在于：所述底座二(2)与齿条块(16)设置为一体结构。

3.根据权利要求1所述的一种纸盒包装厂用的V槽机装置，其特征在于：所述连接架(4)与机架(15)设置为一体结构。

4.根据权利要求1所述的一种纸盒包装厂用的V槽机装置，其特征在于：所述机架(15)设置为阶梯形。

5.根据权利要求1所述的一种纸盒包装厂用的V槽机装置，其特征在于：所述转动轴(14)的杆中间位置设置有V带轮。

6.根据权利要求1所述的一种纸盒包装厂用的V槽机装置，其特征在于：所述V槽片(12)设置为可分离结构。

### 设计说明书

技术领域：

本实用新型涉及机械加工设备技术领域，具体涉及了一种纸盒包装厂用的V槽机装置。

背景技术：

V槽机是一种给工件表面直接开V字形凹槽的机器，现有的V槽机多是便携式手动操作的机器，操作简单，使用方便，这种便携式V槽机难以开出一条长直线型的V字槽，难以满足生产需求。

因此，为了解决这些问题，而提供一种纸盒包装厂用的V槽机装置。

实用新型内容：

本实用新型所要解决的技术问题在于提供了一种纸盒包装厂用的V槽机装置来解决上述背景技术中提出的问题。

本实用新型所要解决的技术问题采用以下的技术方案来实现：一种纸盒包装厂用的V槽机装置，包括底座一、底座二、连接架，所述底座一与所述底座二的顶部均设置有滑轨，所述连接架安装在滑轨的顶部，所述连接架的侧边设置有机架，所述机架的底部设置有底安装槽，所述机架的顶部安装有交流电机和伺服电机，所述交流电机和伺服电机以及固定座的底部均安装有螺栓，所述伺服电机的前端安装有转动齿轮，所述交流电机的下方安装有转动轴，所述交流电机和转动轴之间有V带连接，所述转动轴安装在固定座的内孔里，所述转动轴的前端安装有V槽片，所述滑轨的两端均安装有限位块，所述底座二的外壁设置有齿条块。

优选的，所述底座二与齿条块设置为一体结构。

优选的，所述连接架与机架设置为一体结构。

优选的，所述机架设置为阶梯形。

优选的，所述转动轴的杆中间位置设置有V带轮。

优选的，所述V槽片设置为可分离结构。

本实用新型的有益效果是：该一种纸盒包装厂用的V槽机装置，结构设计合理，使用简单，通过V槽片的剖面形状为V字形结构，具有将物体一次成形V槽的功能，底座一与底座二的顶部均设置有滑轨，有利于V槽机机架呈直线式移动，提高V槽机开槽时的直线度，底座二与齿条块设置为一体结构，提高连接的牢固性，增强结构间的强度，保障机械的运动平稳性，连接架与机架设置为一体结构，提高结构间的强度，提高连接的牢固性，有利于提高该设备的实用性，机架设置为阶梯形，增强结构的美观性，有利于提高该结构的实用强度，转动轴的杆中间位置设置有V带轮，便于传动，易于连接，利于维护，提高传动的平稳性，有利于驱动转动轴高速回转，提高设备的实用性，V槽片设置为可分离结构，V槽片是消耗物品，便于更换，提高操作维护的简易性。

附图说明：

图1为本实用新型的结构示意图一；

图2为本实用新型的结构示意图二；

图3为本实用新型交流电机与固定座结构的局部放大示意图；

图4为本实用新型齿条块的结构示意图；

其中：1-底座一；2-底座二；3-滑轨；4-连接架；5-交流电机；6-伺服电机；7-转动齿轮；8-底安装槽；9-固定座；10-V带；11-螺栓；12-V槽片；13- 限位块；14-转动轴；15-机架；16-齿条块。

具体实施方式：

为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体图示，进一步阐述本实用新型。

本实用新型如图1-4所示的一种纸盒包装厂用的V槽机装置，包括底座一 1、底座二2、连接架4，所述底座一1与所述底座二2的顶部均设置有滑轨3，所述连接架4安装在滑轨3的顶部，便于连接架4和机架15在底座上直线移动，提高连接架4和机架15移动时的平稳性，所述连接架4的侧边设置有机架15，有利于节省装置所占用的空间，满足机械运动需求，增强结构间的连接牢固性，提高设备的实用性，所述机架15的底部设置有底安装槽8，所述机架15的顶部安装有交流电机5和伺服电机6，所述交流电机5和伺服电机6以及固定座9 的底部均安装有螺栓11，所述伺服电机6的前端安装有转动齿轮7，转动齿轮7 与齿条块16啮合驱动机架在底座上的位置移动，便于该设备切割出一条长直线的V形槽，所述交流电机5的下方安装有转动轴14，所述交流电机5和转动轴 14之间有V带10连接，所述转动轴14安装在固定座9的内孔里，转动轴14安装固定在固定座9的内孔里，通过固定座9进行支撑，便于转动轴14回转，V槽机的转动平稳性，所述转动轴14的前端安装有V槽片12，有利于切割，所述滑轨 3的两端均安装有限位块13，有利于防止机架15和连接架4过位移动，提高该装置的使用寿命，所述底座二2的外壁设置有齿条块16，有利于底座上的位置移动，提高生产实用性。

所述底座一1与底座二2的顶部均设置有滑轨3，有利于V槽机机架15呈直线式移动，提高V槽机开槽时的直线度，所述底座二2与齿条块16设置为一体结构，提高连接的牢固性，增强结构间的强度，保障机械的运动平稳性，所述连接架4与机架15设置为一体结构，提高结构间的强度，提高连接的牢固性，有利于提高该设备的实用性，所述机架15设置为阶梯形，增强结构的美观性，有利于提高该结构的实用强度，所述转动轴14的杆中间位置设置有V带轮，便于传动，易于连接，利于维护，提高传动的平稳性，有利于驱动转动轴14高速回转，提高设备的实用性，所述V槽片12设置为可分离结构，V槽片12是消耗物品，便于更换，提高操作维护的简易性。

本实用新型的使用方法：当使用该可直线开槽的V槽机装置时，首先，将底座一1和底座二2安装在机座上并在底座一1和底座二2的两端安装螺栓进行紧固，并按照附图中所示将所有结构组装完整，其次，将需要开槽的物体放置在V槽片的下方，交流电机转动后驱动V槽片回转开始切割下方物体，伺服电机控制机架位移，实现对V槽长度的控制，即可正常使用该可直线开槽的V 槽机装置。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920007711.X

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209633898U

授权时间:20191115

主分类号:B31B 50/22

专利分类号:B31B50/22

范畴分类:24J;34A;

申请人:蚌埠虎头火柴有限责任公司

第一申请人:蚌埠虎头火柴有限责任公司

申请人地址:230099 安徽省蚌埠市涂山路665号

发明人:樊春雷;付广林;汤建林

第一发明人:樊春雷

当前权利人:蚌埠虎头火柴有限责任公司

代理人:张加宽

代理机构:34142

代理机构编号:合肥中博知信知识产权代理有限公司 34142

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c7eae7071a55fc023a1057d1.html