# 考虑韧性增强策略的配电网负荷恢复优化

### 论文摘要

极端灾害事件容易导致大规模停电故障,对配电网的安全运行带来风险和挑战。微电网接入配电网的形式具有分散性、灵活性等特点,且在配电网故障后具有持续供电的优势,能够增强配电网的运行韧性。首先利用微电网建立以韧性最大化为目标的负荷供电恢复模型,实现了对配电网内部关键负荷及其他各类负荷供电的最优恢复。然后针对数学模型表现出的非线性特点,利用分段线性化方法对模型中潮流约束进行线性化处理,将配电网负荷恢复模型转化为混合整数线性规划问题。通过IEEE-33节点系统进行算例分析,仿真结果验证了所提模型及方法的有效性、合理性。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 负荷恢复模型

- 1.1 目标函数

- 1.2 约束条件

- 1.2.1 配电网潮流约束

- 1.2.2 微电网内部各分布式电源出力约束

- 1.2.3 放射状拓扑结构约束

- 1.2.4 可持续供电能力约束

- 2 模型处理

- 3 算例分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吴文仙,韩冬,孙伟卿,奚培锋

关键词: 韧性,配电网,微电网,负荷恢复,分段线性化

来源: 电力科学与工程 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 上海理工大学机械工程学院,智能电网需求响应重点实验室(上海电器科学研究院)

基金: 国家自然科学基金资助项目(51777126)

分类号: TM714

页码: 17-24

总页数: 8

文件大小: 279K

下载量: 226

### 相关论文文献

- [1].考虑重要负荷恢复的机组分层协调恢复优化[J]. 电力系统保护与控制 2017(18)

- [2].多源协同的配电网多时段负荷恢复优化决策方法[J]. 电力系统自动化 2020(02)

- [3].考虑光伏和储能的三阶段联合负荷恢复算法[J]. 电工电能新技术 2019(07)

- [4].考虑负荷重要性与源-荷互补性的负荷恢复策略[J]. 全球能源互联网 2019(05)

- [5].计及风电条件风险价值的负荷恢复双层优化[J]. 中国电机工程学报 2017(18)

- [6].基于二阶锥规划的有源配电网多时段负荷恢复方法[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2019(12)

- [7].考虑直流接入对系统安全性影响的负荷恢复优化[J]. 电测与仪表 2018(14)

- [8].黑启动恢复中网架重构阶段的负荷恢复优化[J]. 电力系统保护与控制 2011(17)

- [9].变压器带负荷恢复性励磁涌流的研究[J]. 内蒙古石油化工 2008(03)

- [10].变压器带负荷恢复性励磁涌流的研究[J]. 科技资讯 2013(25)

- [11].计及VSC-HVDC的交直流系统负荷恢复优化[J]. 广东电力 2018(01)

- [12].计及特级负荷恢复的网架重构分时段全局优化方法[J]. 电工技术学报 2017(07)

- [13].计及动态负荷投载的最优恢复策略[J]. 现代电力 2009(06)

- [14].考虑源荷依赖度的含分布式电源配电网黑启动策略[J]. 电力系统及其自动化学报 2020(06)

- [15].开工负荷恢复 电石供应量充足[J]. 聚氯乙烯 2014(11)

- [16].计及频率、电压恢复效果的黑启动方案研究[J]. 电子设计工程 2019(11)

- [17].基于负荷恢复策略的配电网N-1安全评估[J]. 电网技术 2013(11)

- [18].电力系统负荷恢复控制协调优化策略[J]. 电力系统保护与控制 2010(16)

- [19].昆明地区负荷分析及负荷恢复可行性方案探讨[J]. 云南电业 2008(01)

- [20].毫秒级精准负荷控制系统装置研制[J]. 自动化仪表 2018(11)

- [21].负荷自动恢复功能的软件设计和应用分析[J]. 电气时代 2015(01)

- [22].考虑系统安全因素的负荷恢复方案优化[J]. 电力系统自动化 2016(12)

- [23].结合多目标优化与灰色关联决策的负荷恢复方法[J]. 电力自动化设备 2015(09)

- [24].含分布式发电的热电联供系统负荷恢复策略[J]. 电力建设 2017(12)

- [25].大鼠股直肌去负荷萎缩及再负荷恢复过程中的蛋白表达差异[J]. 中国运动医学杂志 2011(06)

- [26].含分布式电源的配电网恢复供电算法研究[J]. 电气应用 2015(13)

- [27].基于负荷一次恢复率的配电网薄弱环节研究[J]. 农村电气化 2020(04)

- [28].考虑系统频率特性的负荷恢复多目标优化策略研究[J]. 湖北电力 2013(03)

- [29].基于遗传模拟退火算法的负荷恢复计划制定[J]. 电工技术学报 2009(01)

- [30].双管齐下应对电荒[J]. 机电信息 2011(18)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c89d645098509d748999ceaa.html