# 竹-短木组合梁受弯性能试验研究

### 论文摘要

为解决木材利用率低、成本高的问题,提出了一种以零碎短木粘结竹集成而成的竹-短木组合梁。通过3根木梁、3根直拼的竹-短木组合梁（SBT）和3根搭接的竹-实木组合梁（OBT）的三分点加载受弯对比试验,研究了其破坏形态、极限承载力和位移延性等。结果表明:竹-短木组合梁破坏类型为脆性破坏;竹-短木组合梁跨中截面沿高度应变仍基本符合平截面假定;OBT试件受弯承载力平均提高1.6%,力学性能媲美木梁;最后提出了受弯承载力计算简式,与试验结果较为吻合。竹-短木组合梁替代木梁,在小跨度木结构工程中具有应用价值。

### 论文目录

- 1 研究方法

- 1.1 试件设计

- 1.2 试验材料

- 1.3 加载装置与测点布置

- 2 结果与分析

- 2.1 破坏形态

- 2.2 试验结果

- 2.3 荷载-跨中挠度曲线

- 2.4 应变变化情况

- 3 理论分析

- 3.1 位移延性

- 3.2 受弯承载力计算

- 4 结论与讨论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郎健珂,陈强,王解军

关键词: 竹集成材,木材,组合梁,受弯性能,承载力计算

来源: 中南林业科技大学学报 2019年07期

年度: 2019

分类: 农业科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 轻工业手工业,林业

单位: 中南林业科技大学现代木结构工程材制造及应用湖南省工程实验室,湖南城市学院土木工程学院

基金: 国家国际科技合作专项(2014DFA53120),现代木结构工程材制造及应用技术湖南省工程实验室开放基金(HELFMTS1703)

分类号: S781

DOI: 10.14067/j.cnki.1673-923x.2019.07.017

页码: 123-129

总页数: 7

文件大小: 3661K

下载量: 143

### 相关论文文献

- [1].截面钢板组合梁施工方案结构性能对比分析[J]. 建材与装饰 2019(36)

- [2].冷弯U形组合梁长期受力性能研究[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2019(06)

- [3].港珠澳大桥钢混组合梁设计与施工技术分析[J]. 安徽建筑 2020(02)

- [4].现浇组合梁抗火性能试验研究与数值模拟[J]. 建筑结构 2020(06)

- [5].分离式叠合板组合梁抗火性能研究与数值分析[J]. 工程力学 2020(05)

- [6].初始缺陷对钢—混组合梁抗火性能影响研究综述[J]. 山西建筑 2020(10)

- [7].波形钢腹板预弯组合梁承载性能影响因素分析[J]. 公路与汽运 2020(03)

- [8].钢-混组合梁钢模板的应用及设计方法研究[J]. 城市道桥与防洪 2020(04)

- [9].适用于三车道高速公路钢板组合梁的比选分析[J]. 城市道桥与防洪 2020(05)

- [10].高温下蜂窝组合梁性能试验研究[J]. 工业建筑 2020(05)

- [11].铝-木组合梁受弯性能研究[J]. 科学技术与工程 2020(17)

- [12].装配式群钉组合梁与现浇组合梁对比试验研究[J]. 公路交通科技 2020(06)

- [13].预应力部分外包组合梁有限元模拟分析[J]. 广西科技大学学报 2020(03)

- [14].不对称跨度下钢框架组合梁柱子结构抗倒塌能力分析[J]. 振动与冲击 2020(13)

- [15].不同跨度比组合梁柱子结构抗倒塌性能试验研究[J]. 建筑结构学报 2020(09)

- [16].京沪高速公路改扩建工程钢混组合梁结构设计及应用[J]. 山东交通科技 2020(03)

- [17].大跨度变高钢板组合梁施工关键技术[J]. 工程建设 2020(07)

- [18].高墩钢混组合梁无支架大节段吊装及桥面施工技术[J]. 城市建筑 2020(18)

- [19].湛江调顺跨海大桥桥面吊机首吊组合梁架设完成[J]. 世界桥梁 2020(05)

- [20].施工方法对简支钢混组合梁成桥后受力的影响[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2020(06)

- [21].双幅桁架组合梁空间受力研究[J]. 华东交通大学学报 2020(04)

- [22].铝-钢组合梁应力分析与实验[J]. 内江科技 2020(10)

- [23].跨长晋高速简支钢混组合梁施工技术方案研究[J]. 山西交通科技 2020(05)

- [24].新型槽型组合梁构思及应用[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2019(03)

- [25].基于初应变法的钢-混组合梁徐变效应电算方法[J]. 特种结构 2017(01)

- [26].充填式钢箱-砼组合梁抗弯性能试验研究[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [27].体外预应力钢-混组合梁长期滑移计算[J]. 浙江大学学报(工学版) 2017(04)

- [28].新型U型梁与普通组合梁受弯性能对比[J]. 低温建筑技术 2017(03)

- [29].考虑损伤不同模量组合梁的纯弯曲研究[J]. 结构工程师 2017(03)

- [30].海洋工程中组合梁预制质量控制要点[J]. 中国石油石化 2017(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c8b309877941ab8070798354.html