# 一种利用排气余热的寒冷地区专用抽油烟机论文和设计-苏岩

### 全文摘要

本发明公开了一种利用排气余热的寒冷地区专用抽油烟机，包括排气道、排气道喇叭形进气口、抽油烟机、排气道喇叭形出风口、进气道、进气道进气口、空气过滤芯、余热转换肋、单向阀、进气道出气口。所述的抽油烟机安装在排气道靠近排气道喇叭形进气口一侧，空气过滤芯安装在进气道靠近进气道进气口一侧，余热转换肋一面位于排气道上，另一面位于进气道上，单向阀安装在进气道上；新鲜空气流经的顺序依次为进气道进气口、空气过滤芯、余热转换肋、单向阀、进气道出气口。本发明所述的一种寒冷地区专用的抽油烟机可以将油烟废气通过排气道排出到室外，同时将经过加热的新鲜空气引入到室内。

### 主设计要求

1.一种利用排气余热的寒冷地区专用抽油烟机，包括排气道(1)、排气道喇叭形进气口(2)、抽油烟机(3)、排气道喇叭形出风口(4)、进气道(5)、进气道进气口(6)、空气过滤芯(7)、余热转换肋(8)、单向阀(9)、进气道出气口(10)，其特征在于：所述的抽油烟机(3)安装在排气道(1)靠近排气道喇叭形进气口(2)一侧，空气过滤芯(7)安装在进气道(5)靠近进气道进气口(6)一侧，余热转换肋(8)一面位于排气道(1)上，另一面位于进气道(5)上，单向阀(9)安装在进气道(5)上,新鲜空气流经的顺序依次为进气道进气口(6)、空气过滤芯(7)、余热转换肋(8)、单向阀(9)、进气道出气口(10)。

### 设计说明书

技术领域

本发明涉及一种抽油烟机，更确切的说是一种利用排气余热的寒冷地区专用抽油烟机。

背景技术

现在东北寒冷地区常用的抽油烟机无法使室内和室外的真空度保持一致。冬天天气寒冷，门窗紧闭，室内处于密封状态，因此冬天进行抽油烟时，室内的油烟经抽油烟机排出到室外，室内空气气压降低，由于门窗紧闭导致空气无法从门窗缝隙进入室内来平衡室内与室外的气压差，而下水道是室内和室外没有封闭的通风口，此时污浊的空气会从下水道进入室内，影响室内空气清新度，而另一部分气体则是从抽油烟机的排气系统直接进入的冷空气，使室内气温降低，影响正常居住体验。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是发明一种利用排气余热的寒冷地区专用抽油烟机，所述的一种利用排气余热的寒冷地区专用抽油烟机在抽油烟的同时可以为室内补充经过加热的新鲜空气，从而实现在冬天不开窗换气，为用户提供一个既舒适又健康的生活环境。

为解决上述技术问题，本发明是采用如下技术方案实现的：

本发明所述的一种寒冷地区专用的抽油烟机，包括排气道、排气道喇叭形进气口、抽油烟机、排气道喇叭形出风口、进气道、进气道进气口、空气过滤芯、余热转换肋、单向阀、进气道出气口，其特征在于：

所述的抽油烟机安装在排气道靠近排气道喇叭形进气口一侧，空气过滤芯安装在进气道靠近进气道进气口一侧，余热转换肋一面位于排气道上，另一面位于进气道上，单向阀安装在进气道上,新鲜空气流经的顺序依次为进气道进气口、空气过滤芯、余热转换肋、单向阀、进气道出气口。

一种寒冷地区专用的抽油烟机，其特征在于，所述的排气道喇叭形进气口高于进气道出气口，二者之间留有一定的高度差，且排气道喇叭形进气口的面积大于进气道出气口的面积。

一种寒冷地区专用的抽油烟机，其特征在于，所述的排气道喇叭形出风口高于进气道进气口，二者之间留有一定的高度差，且排气道喇叭形出风口的出气面积大于进气道进气口的进气面积。

一种寒冷地区专用的抽油烟机，其特征在于，所述的单向控制阀只允许室外空气进入室内,不允许室内空气反流到室外。

一种寒冷地区专用的抽油烟机，其特征在于，所述的余热转换肋吸收流经排气道的油烟废气的热量，然后余热即将进入室内的新鲜空气。

与现有技术相比本发明的有益效果是：

1.在寒冷天气、室内接近密封的情况下，本发明所述的一种寒冷地区专用的抽油烟机在抽油烟废气时能够为室内补充经过加热的新鲜空气，从而在冬天不用开窗换气，为用户提供一个既舒适又健康的生活环境。

2.本发明所述的一种寒冷地区专用的抽油烟机利用室内室外的压强差为室内补充新鲜空气，简单实用，利用油烟废气的热量加热新鲜空气，同时实现了废弃余热的再利用。

附图说明

图1为本发明所述的一种利用排气余热的寒冷地区专用抽油烟机的剖面结构示意图。

图中：1.排气道 2.排气道喇叭形进气口 3.抽油烟机 4.排气道喇叭形出风口 5.进气道 6.进气道进气口 7.空气过滤芯 8.余热转换肋 9.单向阀 10.进气道出气口

具体实施方式

如图1所示，本发明所述的一种利用排气余热的寒冷地区专用抽油烟机，包括排气道1、排气道喇叭形进气口2、抽油烟机3、排气道喇叭形出风口4、进气道5、进气道进气口6、空气过滤芯7、余热转换肋8、单向阀9、进气道出气口10。

所述的抽油烟机3安装在排气道1靠近排气道喇叭形进气口2一侧，空气过滤芯7安装在进气道5靠近进气道进气口6一侧，余热转换肋8一面位于排气道1上，另一面位于进气道5上，单向阀9安装在进气道5上，新鲜空气流经的顺序依次为进气道进气口6、空气过滤芯7、余热转换肋8、单向阀9、进气道出气口10。

所述的排气道喇叭形进气口2高于进气道出气口10，二者之间留有一定的高度差，且排气道喇叭形进气口2的面积大于进气道出气口10，排气道进气口呈喇叭状可以隔绝油烟废气和进入室内的新鲜空气，保证新鲜空气在经过进气系统后能流入室内而不是直接从排气道喇叭形进气口2被吸走。

所述的排气道喇叭形出风口4高于进气道进气口6，二者之间留有一定的高度差，且排气道喇叭形出风口4的面积大于进气道进气口6，排气道出风口呈喇叭状可以隔绝排出的废气和即将进入室内的新鲜空气，避免排出的废气和即将进入室内的新鲜空气混合在一起被引入室内。

所述的空气过滤芯7对即将进入室内的新鲜空气进行过滤，去除新鲜空气中的杂质。

所述的余热转换肋8吸收流经排气道的油烟废气的热量，然后余热即将进入室内的新鲜空气。

所述的单向阀9只允许室外空气进入室内，不允许室内空气反流到室外。

如图1所示，在寒冷的天气，室内接近形成密封的空间，由于做饭等生活行为需要进行换气时，打开本发明所述的一种寒冷地区专用的抽油烟机，所需排出的气体在抽油烟机3的作用下从排气道喇叭形进气口2进入排气道1，再从排气道喇叭形出风口4排出到室外，此时余热转换肋8会吸收油烟废气的能量。

由于油烟废气被排出，室内气压降低，在室内室外压强差的作用下，换气系统打开，单向阀9开启，外界的新鲜空气经由进气道进气口6进入，经过空气过滤芯7进行过滤，然后经余热转换肋8进行升温，再流过单向阀9，最后经过进气道出气口10进入室内。

一种利用排气余热的寒冷地区专用抽油烟机的工作原理：

在寒冷的天气，室内接近形成密封的空间，由于做饭等生活行为需要进行换气时，打开本发明所述的一种寒冷地区专用的抽油烟机，所需排出的气体在抽油烟机3的作用下从排气道喇叭形进气口2进入排气道1，再从排气道喇叭形出风口4排出到室外，此时余热转换肋8会吸收油烟废气的能量。

由于油烟废气被排出，室内气压降低，在室内室外压强差的作用下，换气系统打开，单向阀9开启，外界的新鲜空气经由进气道进气口6进入，经过空气过滤芯7进行过滤，然后经余热转换肋8进行升温，再流过单向阀9，最后经过进气道出气口10进入室内。

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201910546175.5

申请日:2019-06-20

公开号:CN110160104A

公开日:2019-08-23

国家:CN

国家/省市:82(吉林)

授权编号:授权时间:主分类号:F24C 15/20

专利分类号:F24C15/20

范畴分类:15F;

申请人:吉林大学

第一申请人:吉林大学

申请人地址:130012 吉林省长春市前进大街2699号

发明人:苏岩;王博;李小平;解方喜;韩永强;许允;姜北平

第一发明人:苏岩

当前权利人:吉林大学

代理人:黎芳芳

代理机构:11676

代理机构编号:北京华际知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c90105bf8e4e56e318c30644.html