# 一种室内装饰装修连接结构论文和设计-熊建

### 全文摘要

本实用新型公开了一种室内装饰装修连接结构，包括安装板、转动套、延展架、固定块、备用螺钉和装饰画，所述安装板的上端前侧固定设置有水平液位标，所述安装板的左右两侧均设置有内嵌槽，且内嵌槽中固定设置有固定轴，所述转动套套设在固定轴上，且固定轴上设置有旋转套，所述延展架的上端固接在转动套上，所述固定块中设置有固定孔，所述固定块固定焊接在安装板的前侧，且安装板的前侧中间部位设置有安装孔，所述安装孔中内旋有安装螺钉，所述装饰画的背面设置有连接槽，所述装饰画通过连接槽与安装板相连接。本实用新型可以有效减少出现偏位倾斜的情况，同时可以安装不同尺寸大小的装饰画，大大提高了本装置的实用性。

### 主设计要求

1.一种室内装饰装修连接结构，包括安装板(1)、转动套(5)、延展架(7)、固定块(8)、备用螺钉(12)和装饰画(13)，其特征在于：所述安装板(1)的上端前侧固定设置有水平液位标(2)，所述安装板(1)的左右两侧均设置有内嵌槽(3)，且内嵌槽(3)中固定设置有固定轴(4)，所述转动套(5)套设在固定轴(4)上，且固定轴(4)上设置有旋转套(6)，所述延展架(7)的上端固接在转动套(5)上，所述固定块(8)中设置有固定孔(9)，所述固定块(8)固定焊接在安装板(1)的前侧，且安装板(1)的前侧中间部位设置有安装孔(10)，所述安装孔(10)中内旋有安装螺钉(11)，所述备用螺钉(12)活动安装在安装板(1)的下端前侧，所述装饰画(13)的背面设置有连接槽(14)，所述装饰画(13)通过连接槽(14)与安装板(1)相连接。

### 设计方案

1.一种室内装饰装修连接结构，包括安装板(1)、转动套(5)、延展架(7)、固定块(8)、备用螺钉(12)和装饰画(13)，其特征在于：所述安装板(1)的上端前侧固定设置有水平液位标(2)，所述安装板(1)的左右两侧均设置有内嵌槽(3)，且内嵌槽(3)中固定设置有固定轴(4)，所述转动套(5)套设在固定轴(4)上，且固定轴(4)上设置有旋转套(6)，所述延展架(7)的上端固接在转动套(5)上，所述固定块(8)中设置有固定孔(9)，所述固定块(8)固定焊接在安装板(1)的前侧，且安装板(1)的前侧中间部位设置有安装孔(10)，所述安装孔(10)中内旋有安装螺钉(11)，所述备用螺钉(12)活动安装在安装板(1)的下端前侧，所述装饰画(13)的背面设置有连接槽(14)，所述装饰画(13)通过连接槽(14)与安装板(1)相连接。

2.根据权利要求1所述的一种室内装饰装修连接结构，其特征在于：所述延展架(7)由三节套杆构成，且延展架(7)的每节套杆上均等距设置有螺纹孔，该螺纹孔的内侧尺寸与备用螺钉(12)的底端尺寸相同。

3.根据权利要求1所述的一种室内装饰装修连接结构，其特征在于：所述延展架(7)共设置有两组，且延展架(7)的上端通过转动套(5)与固定轴(4)相铰接，所述固定轴(4)设置在内嵌槽(3)中，且内嵌槽(3)分别设置在安装板(1)的左右两侧，所述延展架(7)与安装板(1)为旋转嵌入式连接结构。

4.根据权利要求1所述的一种室内装饰装修连接结构，其特征在于：所述固定孔(9)共设置有两组，且成水平位置分别安装在安装板(1)的上端前侧，所述固定孔(9)中设置有内螺纹，且固定孔(9)的内侧尺寸与备用螺钉(12)的底端尺寸相同，所述备用螺钉(12)与固定孔(9)为螺纹旋转式连接结构。

5.根据权利要求1所述的一种室内装饰装修连接结构，其特征在于：所述安装孔(10)由螺钉槽和滑槽构成，且滑槽的左侧自上而下连通有七组螺钉槽，所述安装孔(10)共设置有两组，且安装孔(10)关于安装板(1)的中心线呈对称分布。

6.根据权利要求1所述的一种室内装饰装修连接结构，其特征在于：所述连接槽(14)的内侧尺寸与备用螺钉(12)的外侧尺寸相同，所述备用螺钉(12)内旋在固定孔(9)中，且固定孔(9)通过固定块(8)焊接在安装板(1)上，所述装饰画(13)通过连接槽(14)与安装板(1)为镶嵌式连接结构，所述装饰画(13)的外侧尺寸大于安装板(1)的外侧尺寸。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及室内装饰装修技术领域，具体为一种室内装饰装修连接结构。

背景技术

在对室内进行装饰装修，有时候会采用悬挂照片、名画等装饰物对墙体进行点缀装饰，会起到画龙点睛的作用，使房间内看上去更为风雅，设计师有时候会采用一整套照片或画对墙体进行装饰，此时可能要求所有画设置的高度相同，在实际装修中，通常是采用在墙面打入两组螺钉，再通过装饰画背面的挂钩或者槽口与螺钉进行连接，将装饰画进行固定，在此过程中，两组螺钉在安装时容易出现高度差，导致安装装饰画时，装饰画处在倾斜状态，影响美观，因此，针对以上问题，提出一种便于调节，且可以安装不同尺寸装饰画的室内装饰装修连接结构。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种室内装饰装修连接结构，以解决上述背景技术提出的目前的室内装饰装修连接结构在进行安装时易出现偏位倾斜的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种室内装饰装修连接结构，包括安装板、转动套、延展架、固定块、备用螺钉和装饰画，所述安装板的上端前侧固定设置有水平液位标，所述安装板的左右两侧均设置有内嵌槽，且内嵌槽中固定设置有固定轴，所述转动套套设在固定轴上，且固定轴上设置有旋转套，所述延展架的上端固接在转动套上，所述固定块中设置有固定孔，所述固定块固定焊接在安装板的前侧，且安装板的前侧中间部位设置有安装孔，所述安装孔中内旋有安装螺钉，所述备用螺钉活动安装在安装板的下端前侧，所述装饰画的背面设置有连接槽，所述装饰画通过连接槽与安装板相连接。

优选的，所述延展架由三节套杆构成，且延展架的每节套杆上均等距设置有螺纹孔，该螺纹孔的内侧尺寸与备用螺钉的底端尺寸相同。

优选的，所述延展架共设置有两组，且延展架的上端通过转动套与固定轴相铰接，所述固定轴设置在内嵌槽中，且内嵌槽分别设置在安装板的左右两侧，所述延展架与安装板为旋转嵌入式连接结构。

优选的，所述固定孔共设置有两组，且成水平位置分别安装在安装板的上端前侧，所述固定孔中设置有内螺纹，且固定孔的内侧尺寸与备用螺钉的底端尺寸相同，所述备用螺钉与固定孔为螺纹旋转式连接结构。

优选的，所述安装孔由螺钉槽和滑槽构成，且滑槽的左侧自上而下连通有七组螺钉槽，所述安装孔共设置有两组，且安装孔关于安装板的中心线呈对称分布。

优选的，所述连接槽的内侧尺寸与备用螺钉的外侧尺寸相同，所述备用螺钉内旋在固定孔中，且固定孔通过固定块焊接在安装板上，所述装饰画通过连接槽与安装板为镶嵌式连接结构，所述装饰画的外侧尺寸大于安装板的外侧尺寸。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该室内装饰装修连接结构，采用带有水平液位标的安装板将装饰画与墙面进行安装，同时，安装板的两侧设置有可转动任意角度的延展架，以便于将不同尺寸的装饰画与墙面进行连接，本装置，一方面，在安装装饰画上时，可以有效减少出现偏位倾斜的情况，另一方面，可以安装不同尺寸大小的装饰画，大大提高了本装置的实用性。

附图说明

图1为本实用新型的结构正视剖面示意图；

图2为本实用新型的结构侧视剖面示意图；

图3为本实用新型图2中A的结构放大示意图；

图4为本实用新型的结构正视状态示意图。

图中：1、安装板；2、水平液位标；3、内嵌槽；4、固定轴；5、转动套； 6、旋转套；7、延展架；8、固定块；9、固定孔；10、安装孔；11、安装螺钉；12、备用螺钉；13、装饰画；14、连接槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：

一种室内装饰装修连接结构，包括安装板1、转动套5、延展架7、固定块8、备用螺钉12和装饰画13，安装板1的上端前侧固定设置有水平液位标 2，安装板1的左右两侧均设置有内嵌槽3，且内嵌槽3中固定设置有固定轴 4，转动套5套设在固定轴4上，且固定轴4上设置有旋转套6，延展架7的上端固接在转动套5上，作为优选的，延展架7由三节套杆构成，且延展架7 的每节套杆上均等距设置有螺纹孔，该螺纹孔的内侧尺寸与备用螺钉12的底端尺寸相同，延展架7共设置有两组，且延展架7的上端通过转动套5与固定轴4相铰接，固定轴4设置在内嵌槽3中，且内嵌槽3分别设置在安装板1 的左右两侧，延展架7与安装板1为旋转嵌入式连接结构，通过拉伸和转动延展架7，可以将安装板1的使用面积扩大，同时，配合备用螺钉12，可以将不同尺寸大小的装饰画13进行固定。

固定块8中设置有固定孔9，固定块8固定焊接在安装板1的前侧，作为优选的，固定孔9共设置有两组，且成水平位置分别安装在安装板1的上端前侧，固定孔9中设置有内螺纹，且固定孔9的内侧尺寸与备用螺钉12的底端尺寸相同，备用螺钉12与固定孔9为螺纹旋转式连接结构，通过水平焊接两组固定块8，并在固定块8中设置有固定孔9，保证了将装饰画13通过固定孔9与安装板1进行连接时，减少出现偏位倾斜的情况。

安装板1的前侧中间部位设置有安装孔10，安装孔10中内旋有安装螺钉 11，作为优选的，安装孔10由螺钉槽和滑槽构成，且滑槽的左侧自上而下连通有七组螺钉槽，安装孔10共设置有两组，且安装孔10关于安装板1的中心线呈对称分布，通过安装螺钉11在安装孔10中的滑动，可以将安装板1 的高度进行短距离的调整，从而使得装饰画13达到最好的美观效果。

备用螺钉12活动安装在安装板1的下端前侧，装饰画13的背面设置有连接槽14，装饰画13通过连接槽14与安装板1相连接，连接槽14的内侧尺寸与备用螺钉12的外侧尺寸相同，备用螺钉12内旋在固定孔9中，且固定孔9通过固定块8焊接在安装板1上，装饰画13通过连接槽14与安装板1 为镶嵌式连接结构，装饰画13的外侧尺寸大于安装板1的外侧尺寸，一方面，便于将装饰画13与安装板1进行安装，另一方面，装饰画13的面积大于安装板1，可以安装板1进行遮挡，避免安装板1影响到整体墙面的美观。

工作原理：将安装板1与墙面进行个固定时，将安装板1背侧紧贴墙体，并通过水平液位标2确保安装板1处于正直状态，随后，将安装螺钉11旋转并穿过安装孔10至墙面中，在旋转安装螺钉11的过程中，使得安装板1与墙面之间预留一小段空间，完成安装板1与墙面的安装；

在安装板1上安装装饰画13时，将备用螺钉12内嵌至固定块8中的固定孔9中，随后将装饰画13背侧的连接槽14嵌入到备用螺钉12上，完成装饰画13与安装板1的连接；

安装完成后，可以对安装板1在墙面上的高度进行短距离调整，调整时，将安装板1整体向右移动，使得安装螺钉11处在安装孔10的滑道中，随后，上下移动安装板1至合适的位置后，再将安装板1整体向左移动，使得安装螺钉11卡在安装孔10的螺钉孔中即可；

当需要安装较大尺寸的装饰画13时，可以将安装板1左右两侧的延展架 7通过转动套5沿着固定轴4转动，当延展架7转动到合适的位置后，将固定轴4上的旋转套6向着安装板1的背侧方向进行旋转，使得旋转套6将转动套5进行夹紧，从而将延展架7进行固定，随后，将延展架7拉伸至合适的长度后，将备用螺钉12内嵌进延展架7上，再同理将装饰画13与两组延展架7进行连接固定即可。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920016964.3

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209547638U

授权时间:20191029

主分类号:A47G 1/06

专利分类号:A47G1/06;A47G1/16

范畴分类:15D;

申请人:熊建

第一申请人:熊建

申请人地址:450000 河南省郑州市郑东新区东风东路东广场南路南1号楼2单位20层2013

发明人:熊建;郭静然;姚瑞杰;贾斌

第一发明人:熊建

当前权利人:熊建

代理人:董晓勇

代理机构:41173

代理机构编号:郑州芝麻知识产权代理事务所(普通合伙) 41173

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c9427e153ecc2ec81f1edf11.html