# 民用建筑设计中的消防设计研究

中核第四研究设计工程有限公司河北石家庄050000

摘要：本文将根据民用建设实际设计消防的需求特点，准确的分析建筑工程规模化生产的多元发展水平，结合用电发展的持续新需求，建立符合人民安全规范建设的设计标准，确保建筑的安全设计和科学发展，完善消防设计的规范合理性，满足民用及建筑变化的整体内部发展需求。

关键词：民用建筑；设计；消防

随着城市化发展进程的拓展，我国整体建筑行业的发展迅速，建筑规模多元化拓展，人们的用电量逐步增加，民用建筑的消防安全隐患增多。消防设计是民用建筑设计中的重要组成部分，需要根据实际设计发展变化水平进行分析，明确实际人身财产的发展规范标准，不断满足民用建筑设计的变化发展需求，完善建筑的功能建设发展。良好的建筑设计消防是有利于建筑的安全使用的，合理的规范建筑消防设计中的相关标准内容，对相关的数据和使用情况进行合理的判断分析，确定符合实际情况的建筑设计标准，提高对建筑消防的安全设计效果。

一、民用建筑的消防设计作用

我国的民用建设消防设计发展迅速，建筑的功能需求越来越多，民用建设需要完善民用住宅的居住需求，满足人们的生活、工作需求，消防安全是极其重要的一个方面。按照实际情况进行规划，装修和建设，确定用火、用电的消防高标准需求，消防设计已经成为民用建筑设计的重点。民用建筑设计标准中包含对电梯、建筑物间距、防火墙、防火窗、消防通道、灭火系统、消防报警系统、疏散通道、疏散指示标志、配电设备、排烟系统等多方面的设计问题。建筑消防设计的安全化管理直接关系到整体民用建设设计的多方面问题，需要做好民用建筑消防设计，提高人民的生活质量。

二、民用建筑消防设计的要点

1防火间距的合理设计

建筑消防中需要明确实际防火间距的设计是否合理，根据市政和城市规划建设标准，明确建筑设计实际的安全水平。建立间距的设计需要符合实际规范设计要求，对于高层民用建设来说，消防规范设计标准中需要明确民用建筑设计一层、二层之间的间距距离，需要与三层民用建筑之间的距离进行调整控制，确定与四层之间建筑之间的距離范围。对于特殊性质的民用建筑而言，需要选择更加合理的规划建筑距离。建筑中部往往存在孔洞，使两个部分分割开来，但仍然是一个整体。当发生火灾的时候，两个建筑之间容易出现互相影响的问题，需要对孔洞做好有效的间距防火设计，预留一定的安全距离位置，在孔洞两侧设置合理的防火墙，一般建筑物之间的防火间距应当控制在大于4m范围内。根据防火墙两侧的门、窗户位置进行防火间距的控制，逐步降低防火距离范围内的有效隔离。

城市街道两侧的一些经营用房，在消防设计过程中应当放在高出裙房的位置，保证各个建筑主体之间的差距范围合理性，满足火灾发生的及时补救需求，避免火灾的快速蔓延，逐步降低火灾周围对建筑物的影响水平。

2消防车道的合理设计

建筑消防规范中需要根据民用建筑周围的设计标准进行车道的设计，确定周围消防车道的弯折路径。普通消防车道的转弯半径为10m，登高车为12m，特种车辆的折弯半径在15m至20m之间。根据实际建筑物消防车道的需求情况，对建筑道路的折弯半径进行设计调整。如果设计环型消防车道困难，可以根据沿街道长度进行利用设计，确定消防车道布置的合理性。高层民用建筑消防车道的设计标准要求更高一些。楼梯出口位置需要设置消防车道，对于一梯多户的建筑需要在两侧同时设置消防车道。合理的安全设计消防车道，可以为消防车的合理停放提供足够的空间，保证消防车可以顺利的靠近，及时的救援。

3住宅楼梯单元的消防设计

建筑物防火设计中明确规定，高层建筑中的单元住宅中，18层以下的每一个单元都应当设置通向疏散通道的楼梯，单元之前应当有楼梯之间相互连接，每一个单元之间应当设置合理的防火墙装置。门户墙体应当为不易燃的墙体。窗户面积宽度应当大于1.2m。11层以下的单元可以不设置封闭的楼梯间，但应当设置防火门和防火通道。楼梯需要尽可能的与外墙靠近，保证有效的采光和通风。

4火灾自动化灭火设计

民用建筑的火灾自动化消防设计中需要明确设计火灾灭火的消防设施，对整个楼设置消火栓，对地下设置消防喷淋灭火系统。自动灭火系统可以有效地控制火灾的快速蔓延，及时进行消防喷水处理，同时发出火灾报警信号，向探测器发出火灾发生的可能位置，及时为疏散提供良好的警告作用，保证及时的疏散性。消防火灾扑灭过程中，需要保证整体系统的安全性水平，最大限度的控制系统的灭火效果。

5火灾警报系统的整体有效设计

民用建筑中火灾系统的合理设计直接关系到火情的及时发现和处理水平，采用合理的消防火灾设置，明确消防火警系统的处理过程，严格的控制自动化报警系统，保证人民的生命财产安全。在消防自动化报警系统中，需要设置统一的消防控制平台，确定实际报警装置位置，可以以一台报警器为中心，设置多台报警显示器，保证对火灾现场发生情况的及时反馈。报警控制器的容量需要按照实际设计标准严格的控制，确定整个报警系统的回路和火灾连接探测位置，明确实际火灾发生情况下，警报系统的准确火灾发生位置，明确实际消防处理过程和处理方式，确定有效改善民用消防设计的方案。

三、建筑消防的预防设计

随着我国建筑人口的不断增加，高层建筑逐步顺应市场的发展需求，满足人们的居住需求和日常生活标准，加强高层建筑消防火灾的预警监督管理，对可燃物、明火进行及时的处理和调整。防火事故的有效处理需要从日常生活上做起，爱护公共设施和周围环境，不在楼道内堆放杂物和垃圾，不在公共场合吸烟，减少明火的发生可能性。作为建筑的实际管理者，需要及时检查维护消防设施的科学化管理，对于老旧的设备需要及时处理、检修及更换，保证实际建筑消防工作的正常开展，不断完善消防系统的建设，加强火灾的及时预警管理。日常工作中需要开展消防演练工作，做好对火灾发生应急问题的及时处理，居民需要与物业的从业人员一起合作，将消防工作落到实处，杜绝消防火灾可能的再次发生危险。

建筑消防设计中需要不断提升消防设计的整体合理性，还需要对建筑实际周围的环境特殊性进行不同的设计，既要满足基本的消防设计需求，又要完善建筑区域实际设计的合理美观效果，符合居住需求和消防标准。因此，在实际的民用建筑设计中，往往需要对实际情况进行具体分析，确定符合实际设计发展标准的技术要去，不断提升整体设计效果的合理性。

结语

综上所述，消防设计是一项具体而复杂的建筑安全工程，民用的消防设计更加重要。需要根据人身财产安全、建筑设计需求进行合理的分析，结合设计需求确定消防设计合理的方法。在火灾消防设计中，以科学有效的消防火灾应对方式，逐步降低或缩短损失，控制民用建筑消防设计的科学性，遵守科学规范设计要求，以合理的科学发展观念，保证消防设计的合理性，不断完善建筑消防设计的有效性，确保建筑设计需求符合实际发展标准，不断提升建筑整体的消防设计安全效果，提升设计的合理性，保证消防设计效果符合实际民用建筑的整体设计需求。

参考文献

[1]浅谈建筑消防系统设计中应注意的问题[J].古丽尼沙·依沙克，哈丽旦木·艾尼瓦尔.科技创新导报.2011（21）

[2]浅析高层民用建筑消防设计的相关问题及对策[J].卢怡，韩燕.科技风.2011（06）

[3]关于高层民用建筑消防设计与实践问题研究[J].赵青华.中国水运（下半月）.2008（05）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c994d781d04f196865fd5c05.html