# 高支模施工技术在土建施工中的应用探讨王晓雷

山东电力建设第三工程有限公司山东省青岛市266000

摘要：随着经济的发展和社会的进步，高层建筑越来越多，使得作为模板支撑的脚手架跨度和高度都有了大幅度的增加，高支模技术的应用也变得更加广泛。

关键词：高支模施工技术；土建施工；应用

1高支模技术在土建施工中的运用

1.1高支模检查

在建筑工程施工过程中，高支模施工技术主要是在支架的安装过程种，施工操作人员具备相应的工种资质的专业施工人员。在支架的安装过程中，需要对零件进行严格的检查，重点对载杆、剪刀撑等部位进行检查，同时在扣件和接线长度上是否符合相应的施工要求，通过这种方式在最大程度上降低了施工偏差，并且可以保证架体整体的稳定性与最大承载能力。在保证施工安全与质量的同时，施工人员还需要充分注意到高支模与整体安装施工进度的控制，施工人员需要随时到施工现场对施工进展进行了解，同时在施工过程中和施工技术交底内容上产生偏差的问题，需要进行及时制止，通过这种方式有效保证了工程施工整体质量与进度。

1.2高支模施工和安装

技术负责人员需要在架体安装之前，对相关施工人员进行技术交底，同时在对架体进行安装过程中，需要严格的控制施工流程，并且对专项施工方案进行有效的处理。在施工过程中需要充分提高重视，主要表现在以下几个方面。1）高支模支架的基础需要保证一定的强度，比如在基层的回填土方面，其中回填土的密实程度需要充分满足相应的规范要求，否则在架体的安装完成之后，很有可能会产生不良的沉降问题，对支架整体的稳定性产生影响，进而对施工人员的安全性也带来了不良影响。2）用在高支模架体的钢管原材料的厚度，需要充分满足施工方案的验算厚度要求，并且不能产生比较严重的锈蚀现象，否则不能投入使用。3）要求增派专业的工程监测人员，对支架上的扣件牢固程度进行严格的检查，在发现问题之后必须要进行及时地处理。4）在混凝土建筑施工之前，还需要组织架体验收检测，并且在混凝土的建筑过程中，增派专业工作人员进行检查，充分保证高支模施工的安全性。

2高支模施工技术在运用设计

2.1工程方案设计

在正式开始施工过程中，在施工工艺选择方面，主要是以确定位置线和控制轴线作为主要方式，有效实现了水平控制标准和要求，这对建筑施工项目设计和施工过程，建立起比较合理的施工理论基础。并且在设计环节方面，将高支模施工技术大致分为以下几个方面步骤，确立轴线位置，固定梁线，安装固定脚手架，安装模板，固定混凝土钢筋，混凝土养护，混凝土模板拆除。在实际的土建施工过程中，高支模施工过程会受到各个方面因素的干扰，这对高支模施工技术带来了一定的影响，这就需要相关施工人员具备较高的施工技能，对施工现场的具体问题采取积极措施，进而在最大程度上提升了高支模的施工效率。

2.2土建施工中高支模安装之前的检查

施工单位在针对高支模支架安装的安排问题，必须由具有高超的专业水准的施工人员完成直接参与的工作，安装前后，与现场的相关施工人员进行工作交割，交割之前对周围的施工情况进行严格的检查。除此之外，完善相关的施工监督体系，并加强督促工作人员的落实力度，从而促使土建工程中高支模施工各方面的质量具有更高的保障。

2.3土建施工中高支模的安装过程

高支模施工支架的安装工作具有安装时间长，程序比较复杂的特点，安装工作的初始工作是通过轴线以及梁位置线，对水平控制标高进行确定，之后进行的工作是针对梁以及板门式脚手架展开的，对梁底模板以及侧模版的组装完善之后，再对门式脚手架顶部安装板底木枋，之后进行安装楼板模板的工作，依次将梁，板钢筋进行铺设捆绑，利用脚手架进行顶托，最后完成模板，脚手架，钢管架等相关设备的拆卸工作。安装过程中，需要对以下问题进行着重注意：1安装过程中，在支顶基础位置需要通过回填土的方式完成分层工作，能够避免下沉的情况发生，从而减少了其可能造成安全问题的可能性，由此可见，脚手架的安装工作需要具有这些前提工作完善作为基础才能进行。2在使用脚手架钢管的过程中，必须严格依照相关的使用规定进行，在使用之前，对于其保质的系数进行明确，针对难以达到施工需求的钢材要及时淘汰，从而降低问题出现的系数。3加强支撑结构之间链接部分的坚强度。施工建设过程中，一旦支撑部分有漏洞出现，就要及时的进行技术修复，而如果没有及时调整，其支撑能力受到影响，从而高支模的整体结构就会出现变形。4施工人员的技术操作能力对于施工良好进行具有十分关键的作用。有的员工其自身的技术能力以及专业素质不过关，实施性弱，计算和测量的数据精确度不好，导致支架的实际位置与原定位置不重合，导致支顶之间的距离没有一个准确的数字。一个个小问题的出现叠加成为一个影响支架承载力的大问题，为之后的工程进行埋下了一个很大的安全隐患。5对搭设用到的相关施工材料和设备进行重重审核，从而减少可以避免安全问题出现的可能性，材料的质量难以保证，直接引出的就是工程的安全问题。

2.4土建施工中高支模施工的验收工作

高支模对于土建施工具有辅助作用，其支撑能力对于土建施工进行具有很重要的意义，施工人员在针对高支模工作完成之后，对高支模的建设成果进行检验，尤其是衔接部分的连接程度，检验的过程中需要专业的工作人员根据专业的规范要求作为依据完成。

2.5土建施工中高支模支架的拆除

高支模施工技术其以补充作用帮助土建工程完成施工之后，将其按照步骤进行拆卸，并对其实施良好的保管工作，为下次的使用做准备。只有确保高支模科学的拆卸和管理在规范条件内实行，才能促使其实现可持续使用。而拆卸过程需要注意的问题具体体现在以下方面。1明确拆卸时间。高支模在发挥其在工程施工中的作用之后，也不能即刻拆卸，这需要专业技术人员进入到施工现场对实际情况明确之后，再商议拆卸的工作，而考察的情况主要包括工程完成比例，混凝土强度。例如，梁和板之间距离为8m，那么被使用的这部分混凝土所具有的强度确保在75%以上，而除此之外的混凝土则必须要在100%，确保这几点才能允许其进行拆卸工作。2在拆除顺序方面。在高支模支架拆除之前，首先要对脚手架上的施工设备以及杂物等进行清理，同时要在拆除时放置警示牌，无关人员不能接近施工现场。3高支模支架拆除的材料处理。施工人员在将高支模支架拆除完成后，要在最短的时间内将拆除下来的模板和相应的构件进行检查，对于出现损坏的部分要进行及时替换，同时将损坏的构件按照不同的类别进行统计存放。

2.6保证高支模施工质量的施工对策

1高支模支架施工的质量对于整个土建工程有着重要的作用，在确保模板和脚手架质量的前提下，选择质量比较好的构件，根据相关的施工管理的标准进行施工，同时加强管理力度，避免出现差错。2确保高支模支架的安全。参与高支模支架搭设的相关管理人员严格按照工程的要求进行搭设，避免由于个人的因素使得支架的衔接部位出现问题，同时要避免出现基座下滑的现象。

3结论

通过本文对高支模施工技术在建筑施工中的运用分析，从中可以总结出高支模施工，在建筑工程发展中直观重要，对保证工程整体的稳定性和质量都起到的重要保障，施工单位需要充分重视施工过程中的安全问题，在此基础之上最大程度上提升工程施工的整体质量。

参考文献：

[1]荣存堂.高支模施工在土建施工中的应用[J].低碳世界，2017（36）：246-247.

[2]谢荣荣.高支模施工在土建施工中的应用分析[J].建材与装饰，2017（49）：45.

[3]吕宗伟.土建施工中高支模施工技术研究[J].城市建设理论研究（电子版），2017（34）：149.

[4]马建平.土建工程中高支模施工技术探讨[J].建材与装饰，2017（39）：46-47.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c9bcb672a6059476829b23af.html