# 一种自带音频解码功放的头戴式数字耳机论文和设计-张轶平

### 全文摘要

本实用新型公开一种自带音频解码功放的头戴式数字耳机，包括音频数据接口模块、中央处理器MCU、DAC处理数字信号转换模块、音频功放模块、音频功放电源模块、左耳机单元、右耳机单元、MCU\/DAC供电模块、锂电池充放电管理模块、数据\/充电接口，所述音频功放模块分别与音频功放电源模块、左耳机单元、右耳机单元连接，所述锂电池充放电管理模块分别与数据\/充电接口、MCU\/DAC供电模块、音频功放电源模块连接，所述MCU\/DAC供电模块与DAC处理数字信号转换模块连接。本实用新型实现了可以连接智能手机、电脑等其他播放设备的移动便携的高保真HI‑FI耳机播放系统。

### 主设计要求

1.一种自带音频解码功放的头戴式数字耳机，其特征在于，包括音频数据接口模块、中央处理器MCU、DAC处理数字信号转换模块、音频功放模块、音频功放电源模块、左耳机单元、右耳机单元、MCU\/DAC供电模块、锂电池充放电管理模块、数据\/充电接口；所述中央处理器MCU分别与DAC处理数字信号转换模块、音频功放电源模块、左耳机单元、右耳机单元、MCU\/DAC供电模块、数据\/充电接口连接，所述音频数据接口模块与数据\/充电接口连接，所述数据\/充电接口、DAC处理数字信号转换模块、音频功放模块依次连接，所述音频功放模块分别与音频功放电源模块、左耳机单元、右耳机单元连接，所述锂电池充放电管理模块分别与数据\/充电接口、MCU\/DAC供电模块、音频功放电源模块连接，所述MCU\/DAC供电模块与DAC处理数字信号转换模块连接，所述音频数据接口模块为SA9123数据接口芯片，所述中央处理器MCU为智能32位ARMMCUstm32f030f4p6。

### 设计方案

1.一种自带音频解码功放的头戴式数字耳机，其特征在于，包括音频数据接口模块、中央处理器MCU、DAC处理数字信号转换模块、音频功放模块、音频功放电源模块、左耳机单元、右耳机单元、MCU\/DAC供电模块、锂电池充放电管理模块、数据\/充电接口；所述中央处理器MCU分别与DAC处理数字信号转换模块、音频功放电源模块、左耳机单元、右耳机单元、MCU\/DAC供电模块、数据\/充电接口连接，所述音频数据接口模块与数据\/充电接口连接，所述数据\/充电接口、DAC处理数字信号转换模块、音频功放模块依次连接，所述音频功放模块分别与音频功放电源模块、左耳机单元、右耳机单元连接，所述锂电池充放电管理模块分别与数据\/充电接口、MCU\/DAC供电模块、音频功放电源模块连接，所述MCU\/DAC供电模块与DAC处理数字信号转换模块连接，所述音频数据接口模块为SA9123数据接口芯片，所述中央处理器MCU为智能32位ARM MCU stm32f030f4p6。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种自带音频解码功放的头戴式数字耳机，属于电子设备技术领域。

背景技术

目前市场上的头戴式耳机，以蓝牙耳机和3.5音频接口的普通头戴式耳机为主，对于追求音乐享受的音乐爱好者来说，一般的手机或者其他的普通的播放设备均达不到音质的需求，随着智能手机的大量应用和4G网络、WIFI的普及，网络上有大量的高质量的无损音乐资源可以共享，但是没有相对便携的专业的音频解码与功放进行匹配，专业的播放设备的解码与功放，一般都是独立的产品，体积很大，不适合携带，便携式很差，一般价格都很高，普通销费者一般无法接受。

实用新型内容

本实用新型主要是克服现有技术中的不足之处，提出一种自带音频解码功放的头戴式数字耳机。

本实用新型解决上述技术问题所提供的技术方案是：一种自带音频解码功放的头戴式数字耳机，包括音频数据接口模块、中央处理器MCU、DAC处理数字信号转换模块、音频功放模块、音频功放电源模块、左耳机单元、右耳机单元、MCU\/DAC供电模块、锂电池充放电管理模块、数据\/充电接口；所述中央处理器MCU分别与DAC处理数字信号转换模块、音频功放电源模块、左耳机单元、右耳机单元、MCU\/DAC供电模块、数据\/充电接口连接，所述音频数据接口模块与数据\/充电接口连接，所述数据\/充电接口、DAC处理数字信号转换模块、音频功放模块依次连接，所述音频功放模块分别与音频功放电源模块、左耳机单元、右耳机单元连接，所述锂电池充放电管理模块分别与数据\/充电接口、MCU\/DAC供电模块、音频功放电源模块连接，所述MCU\/DAC供电模块与DAC处理数字信号转换模块连接。

进一步的技术方案是，所述音频数据接口模块为SA9123数据接口芯片。

进一步的技术方案是，所述中央处理器MCU为智能32位ARMMCUstm32f030f4p6。

实用新型的有益效果是：本实用新型解决了不同的音乐播放设备的解码不同声音优劣不一致、线材不同声音不一样等离散性问题，实现了可以连接智能手机、电脑等其他播放设备的移动便携的高保真HI-FI耳机播放系统。

附图说明

图1为本实用新型的原理框图；

图2为频数据接口模块的原理框图；

图3为DAC处理数字信号转换模块原理线路图；

图4为中央处理器MCU的主控线路图及检测控制电路图；

图5为音频功放电源模块的电路图。

具体实施方式

下面结合实施例和附图对本实用新型做更进一步的说明。

如图1所示，本实用新型的一种自带音频解码功放的头戴式数字耳机，包括音频数据接口模块1、中央处理器MCU4、DAC处理数字信号转换模块10、音频功放模块9、音频功放电源模块6、左耳机单元8、右耳机单元7、MCU\/DAC供电模块5、锂电池充放电管理模块3、数据\/充电接口2；所述中央处理器MCU4分别与DAC处理数字信号转换模块10、音频功放电源模块1、左耳机单元8、右耳机单元7、MCU\/DAC供电模块5、数据\/充电接口2连接，所述音频数据接口模块1与数据\/充电接口2连接，所述数据\/充电接口2、DAC处理数字信号转换模块10、音频功放模块9依次连接，所述音频功放模块9分别与音频功放电源模块6、左耳机单元8、右耳机单元7连接，所述锂电池充放电管理模块3分别与数据\/充电接口2、MCU\/DAC供电模块5、音频功放电源模块6连接，所述MCU\/DAC供电模块5与DAC处理数字信号转换模块10连接。

本实施例中音频数据接口模块1采用成熟的SA9123USB2.0数据接口接口芯片(支持最高192Khz、24Bit采样)与智能手机或电脑或其他播放设备的USB接口(MINI\/TYPEC充电接口)进行通讯，在播放音乐或者语音时，接收播放设备的音频数据流，然后对音频数据流解码分析，输出标准的音频数据流给专业的音频解码芯片进行解码处理，其原理框图如图2所示。

所述DAC处理数字信号转换模块10采用高性能硬件解码芯片\/DAC(最高支持32bit\/768Kbps数字信号转换成模拟音频模拟信号)，把音频数据接口发来的音频数据流进行数字信号转换成模拟音频模拟信号的处理,输出高质量的音频模拟信号给音频功放处理，其原理线路如图3所示。

所述锂电池充放电管理模块3的电路如图4所示，对电池进行充放电的自动管理。

所述中央处理器MCU4采用智能32位ARMMCUstm32f030f4p6作为整个系统的管理MCU，自动控制子模块协同工作，并进行自动侦测音频信号，自动启动系统工作，在无音频信号时自动进行省电管理等工作，其主控线路图及检测控制电路如图4所示。

所述音频功放电源模块6采用XL6607对电池电压进行双电压升压处理，为音频功放供电，采用专业音频功放OP2604对音频模拟信号进行放大处理后可以自动驱动不同阻抗的耳机单元(30欧姆-600欧姆)，以实现大动态、大声场的高保真效果，其功放电源及音频功放部分电路如图5所示。

以上所述，并非对本实用新型作任何形式上的限制，虽然本实用新型已通过上述实施例揭示，然而并非用以限定本实用新型，任何熟悉本专业的技术人员，在不脱离本实用新型技术方案范围内，当可利用上述揭示的技术内容作出些变动或修饰为等同变化的等效实施例，但凡是未脱离本实用新型技术方案的内容，依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920079483.7

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209314009U

授权时间:20190827

主分类号:H04R 1/10

专利分类号:H04R1/10;H04R3/00

范畴分类:38B;

申请人:深圳市旭朵实业有限公司

第一申请人:深圳市旭朵实业有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市宝安区西乡街道洲石路614号隆盛工业区1栋4楼左侧

发明人:张轶平

第一发明人:张轶平

当前权利人:深圳市旭朵实业有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c9dea3e5771e8f5acab3a481.html