# 一种多线束连接头及信号传输接线组论文和设计-曾一峰

### 全文摘要

本实用新型涉及一种多线束连接头及信号传输接线组，其中，多线束连接头包括：用于与电器外壳相抵触的抵压部；承载于所述抵压部的一侧、用于通过产生弹性形变以插入电器外壳的插接部，所述插接部与所述抵压部之间形成有抵压台阶，且所述插接部与所述抵压部之间的连接处开设有与电器外壳相卡接的嵌槽，所述抵压部和所述插接部贯穿设置有若干与待连接信号线相适配连接孔；以及，设置在所述连接孔内、且与待连接信号线相套接的密封套。通过设置的若干连接孔，将每根连接线分隔后固定，使得相邻信号线之间不会发生干涉，且各信号线区分明确，从而使接线过程更加方便。

### 主设计要求

1.一种多线束连接头，其特征在于，包括：用于与电器外壳相抵触的抵压部；承载于所述抵压部的一侧、用于通过产生弹性形变以插入电器外壳的插接部，所述插接部与所述抵压部之间形成有抵压台阶，且所述插接部与所述抵压部之间的连接处开设有与电器外壳相卡接的嵌槽，所述抵压部和所述插接部贯穿设置有若干与待连接信号线相适配连接孔；以及，设置在所述连接孔内、且与待连接信号线相套接的密封套。

### 设计方案

1.一种多线束连接头，其特征在于，包括：

用于与电器外壳相抵触的抵压部；

承载于所述抵压部的一侧、用于通过产生弹性形变以插入电器外壳的插接部，所述插接部与所述抵压部之间形成有抵压台阶，且所述插接部与所述抵压部之间的连接处开设有与电器外壳相卡接的嵌槽，所述抵压部和所述插接部贯穿设置有若干与待连接信号线相适配连接孔；以及，

设置在所述连接孔内、且与待连接信号线相套接的密封套。

2.根据权利要求1所述的多线束连接头，其特征在于，所述密封套包括：塑料外套和设置在所述塑料外套内壁的硅胶层。

3.根据权利要求1或2所述的多线束连接头，其特征在于，所述插接部的其中一侧设有向内凹陷的插设口。

4.根据权利要求3所述的多线束连接头，其特征在于，所述插设口呈弧形设置。

5.根据权利要求1所述的多线束连接头，其特征在于，所述插接部的背离所述抵压部的一侧设有倒角。

6.根据权利要求1所述的多线束连接头，其特征在于，所述抵压部的四个边角处设有圆角。

7.一种信号传输接线组，其特征在于，包括：

如权利要求1至6中任一项所述的多线束连接头；以及，

若干插接固定于所述多线束连接头的连接孔的信号线，所述信号线与所述多线束连接头热塑固定。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及线束技术领域，特别涉及一种多线束连接头及信号传输接线组。

背景技术

电器设备通常需要将机壳内部元件与外部设备通过信号线连接，通常在电器设备外壳上开设有通孔，信号线穿过通孔将内部元件和外部设备连接，且通常为了将信号线，通常在通孔内会设置橡胶结构，目前的橡胶接头通常仅具有将信号线集中箍紧的作用，由于信号线通常会有多根，当集中箍紧在一起时易导致信号线杂乱，导致接线不便。

实用新型内容

为解决上述技术问题，本实用新型提供了一种多线束连接头及信号传输接线组，具有可将信号线固定且方便接线的优点。

为达到上述目的，本实用新型的技术方案如下：

一种多线束连接头，包括：

用于与电器外壳相抵触的抵压部；

承载于所述抵压部的一侧、用于通过产生弹性形变以插入电器外壳的插接部，所述插接部与所述抵压部之间形成有抵压台阶，且所述插接部与所述抵压部之间的连接处开设有与电器外壳相卡接的嵌槽，所述抵压部和所述插接部贯穿设置有若干与待连接信号线相适配连接孔；以及，

设置在所述连接孔内、且与待连接信号线相套接的密封套。

实现上述技术方案，接线时，先将信号线穿插固定在连接孔，并通过密封套将信号线与连接孔之间的缝隙密封，提高防水性和密封性，使得灰尘、水气难以从连接孔进入外壳内，然后将插接部从电器设备外壳上开设的通孔插入，在插入的过程中插接部发生弹性形变，直至抵压部与电器设备外壳相抵触，此时嵌槽与电器设备外壳相卡嵌，从而将信号线固定；通过设置的若干连接孔，将每根连接线分隔后固定，使得相邻信号线之间不会发生干涉，且各信号线区分明确，从而使接线过程更加方便。

作为本实用新型的一种优选方案，所述密封套包括：塑料外套和设置在所述塑料外套内壁的硅胶层。

实现上述技术方案，通过硅胶层使得密封套与信号线连接的更加紧密，通过塑料外套使得密封套能够与插接部卡嵌的更加牢靠。

作为本实用新型的一种优选方案，所述插接部的其中一侧设有向内凹陷的插设口。

作为本实用新型的一种优选方案，所述插设口呈弧形设置。

实现上述技术方案，在插接部插入电器设备的通孔内时，可先从插设口处插入，由于插设口处尺寸相对较小，因此更易发生弹性形变，从而更容易插入。

作为本实用新型的一种优选方案，所述插接部的背离所述抵压部的一侧设有倒角。

实现上述技术方案，进一步方便插接部插入电器设备的通孔内

作为本实用新型的一种优选方案，所述抵压部的四个边角处设有圆角。

另一方面，本实用新型还提供一种信号传输接线组，包括：

上述任一技术方案所述的多线束连接头；以及，

若干插接固定于所述多线束连接头的连接孔的信号线，所述信号线与所述多线束连接头热塑固定。

实现上述技术方案，通过将接线头与信号线热塑固定后形成接线组，使得接线头与信号固定牢靠，密封性高，且使用更加方便。

综上所述，本实用新型具有如下有益效果：

本实用新型实施例通过提供一种多线束连接头及信号传输接线组，其中，多线束连接头包括：用于与电器外壳相抵触的抵压部；承载于所述抵压部的一侧、用于通过产生弹性形变以插入电器外壳的插接部，所述插接部与所述抵压部之间形成有抵压台阶，且所述插接部与所述抵压部之间的连接处开设有与电器外壳相卡接的嵌槽，所述抵压部和所述插接部贯穿设置有若干与待连接信号线相适配连接孔；以及，设置在所述连接孔内、且与待连接信号线相套接的密封套。接线时，先将信号线穿插固定在连接孔，并通过密封套将信号线与连接孔之间的缝隙密封，提高防水性和密封性，使得灰尘、水气难以从连接孔进入外壳内，然后将插接部从电器设备外壳上开设的通孔插入，在插入的过程中插接部发生弹性形变，直至抵压部与电器设备外壳相抵触，此时嵌槽与电器设备外壳相卡嵌，从而将信号线固定；通过设置的若干连接孔，将每根连接线分隔后固定，使得相邻信号线之间不会发生干涉，且各信号线区分明确，从而使接线过程更加方便。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型实施例的结构示意图。

图2为本实用新型实施例中连接头的结构示意图。

图3为本实用新型实施例的剖视图。

图4为本实用新型实施例中密封套的剖视图

图中数字和字母所表示的相应部件名称：

1、抵压部；11、抵压台阶；2、插接部；21、连接孔；22、嵌槽；23、插设口；3、密封套；31、塑料外套；32、硅胶层；4、信号线。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

实施例

一种信号传输接线组，如图1至图4所示，包括：多线束连接头和若干与多线束连接头热塑固定的信号线4。

具体的，多线束连接头包括：用于与电器外壳相抵触的抵压部1；承载于抵压部1的一侧、用于通过产生弹性形变以插入电器外壳的插接部2，插接部2与抵压部1之间形成有抵压台阶11，且插接部2与抵压部1之间的连接处开设有与电器外壳相卡接的嵌槽22，抵压部1和插接部2贯穿设置有若干与待连接信号线4相适配连接孔21；以及，设置在连接孔21内、且与待连接信号线4相套接的密封套3。

抵压部1的尺寸大于插接部2的尺寸，从而使得抵压部1凸出插接部2形成抵压台阶11，插接部2的其中一侧设有向内凹陷的插设口23，且插设口23呈弧形设置，在插接部2插入电器设备的通孔内时，可先从插设口23处插入，由于插设口23处尺寸相对较小，因此更易发生弹性形变，从而更容易插入；且插接部2的背离抵压部1的一侧设有倒角，从而可以进一步方便插接部2插入电器设备的通孔内，同时，抵压部1的四个边角处设有圆角，使得抵压部1更加美观。

密封套3包括：塑料外套31和设置在塑料外套31内壁的硅胶层32，硅胶层32与塑料外套31粘接固定，塑料外套31可以由PE或者PVC材料制成，通过硅胶层32使得密封套3与信号线4连接的更加紧密，通过塑料外套31使得密封套3能够与插接部2卡嵌的更加牢靠。

信号线4可以是信号传输线、电源线、地刷线等线束的组合，从而实现各种功能的需求，且通常电源线的尺寸相对较大，密封套3相应的可设置在电源线上。

接线时，先将信号线4穿插固定在连接孔21，并通过密封套3将信号线4与连接孔21之间的缝隙密封，提高防水性和密封性，使得灰尘、水气难以从连接孔21进入外壳内，然后将插接部2从电器设备外壳上开设的通孔插入，在插入的过程中插接部2发生弹性形变，直至抵压部1与电器设备外壳相抵触，此时嵌槽22与电器设备外壳相卡嵌，从而将信号线4固定；通过设置的若干连接孔21，将每根连接线分隔后固定，使得相邻信号线4之间不会发生干涉，且各信号线4区分明确，从而使接线过程更加方便。

在加工时，先将各信号线4在接线头成型模具上排列好，然后将接线头成型模具合模注塑成型接线头，从而将接线头与信号线4热塑固定；而通过将接线头与信号线4热塑固定后形成接线组，使得接线头与信号固定牢靠，密封性高，且使用更加方便。

对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920312088.9

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209461973U

授权时间:20191001

主分类号:H02G 3/22

专利分类号:H02G3/22;H02G15/013

范畴分类:37D;

申请人:苏州昱艺鑫电子有限公司

第一申请人:苏州昱艺鑫电子有限公司

申请人地址:215000 江苏省苏州市吴中区甪直镇联谊路1号

发明人:曾一峰

第一发明人:曾一峰

当前权利人:苏州昱艺鑫电子有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ca42633facccb2f29eb79187.html