# 市政道路排水管道施工技术要点研究王赛

江苏旭通建设工程有限公司江苏宿迁223800

摘要：市政道路排水管道工程有史以来就是整个市政道路工程的有机组成部分，也是关键的一部分。随着目前广大人民群众生活水平提高，对排水管道有了更高的要求，施工单位务必要结合时代发展，加强排水管道施工工程的技术水平和工艺水准。

关键词：市政道路；排水管道；施工技术

引言

市政排水管道工程是现代城市建设项目中的一项隐蔽性较强的工程，其质量与城市中人们的日常生活有着密切联系，并且会影响城市的经济发展，因此在具体施工中，要做好施工技术分析，确保市政道路排水管道的施工质量能够达到人们的期望标准。

1市政道路排水管道施工概述

1.1施工定义

市政道路排水管道施工定义如下，在市政工程具体施工过程中，为了满足工程后期的排雨水、工业废水、生活垃圾废水等各种水的实际需求，避免废水对城市人们的生活造成不良影响，在城市市政道路排水管道施工中，通常会在道路两侧开挖沟槽，再将排水管道敷设在沟槽中，完成相应的填埋作业，在该过程中，要适当借助支路、主路、干路三者之间的关系，实现对各种水系统的连接，最终将所有的水都汇集到市政道路排水管道中，达到排废水目的，该操作的具体过程中就是市政道路排水管道施工。

1.2施工特点

市政道路排水管道施工中，组织施工要依据一定的施工技术要点进行，但是在该过程中需要注意，要全面了解市政工程道路排水管道施工特点，从理论结合实际了解市政工程道路排水管道特点，更好的掌握施工技术要点，使施工技术要点可以对施工管道排水起到指导作用。通过大量的工程施工经验进行分析，市政道路排水管道施工的具体特点如下:①影响因素多。市政道路排水管道是一项繁琐工程，这主要因为多数市政道路工程排水管道施工中，需要做好开挖沟槽作业，会涉及到地下施工，而工程施工通常都在繁华区域，而在地下会存在大量的过去埋设的管线和结构物，这将会对地下管线施工造成不良影响。同时，排水管道施工还会受到城市附近居民、城市交通等多个方面因素的影响，这都会给工程施工带来一定影响;②线路布置长。道路管道工程是一项基础性工程，其需要贯穿整个城市建设，而从道路排水管道的实际施工情况来看，其会随着道路的延伸而延伸。从具体情况来看，城市中的道路相对来说比较复杂，而市政工程的项目较大，因此对市政工程道路排水系统来说，线路布置较长。

2市政工程道路排水管道施工的作用

2.1确保市政道路的正常应用

市政道路与城市的经济发展和人们的生活有着紧密联系，为了确保城市道路安全使用，在具体施工过程中要加强对排水管道施工的重视程度。例如，道路工程中的排水设施无法充分发挥排水功能，将会导致道路中出现大量的积水情况，长期以往，将会对道路工程的质量造成较为严重的影响。基于此，在工程具体施工中，要做好水管道的合理设计，从而使路面上的积水能够快速排出，从而实现对路面质量的合理保护。特别要加强对路肩、路基、边坡地带等区域的保护，通过大量的工程实践可以断定，这些区域受水的影响都较大，如果雨水长期直流，无法排出，将会出现淤泥，而淤泥长时间停留在一个地方，将会渗入到地下，这将会对道路的结构造成影响，在淤泥渗透过程中，沥青受到淤泥的影响，将会逐渐软化，层层剥落，无法起到保护道路的作用。而如果道路排水管道良好，将会避免由于积水原因引起的淤积，从而能够实现对市政道路的长期保护。

2.2降低对路面结构的破坏

为了提升市政道路的整体质量，进行排水管道施工期间，要注意选取的施工技术，尽量降低对路面结构造成的破坏。工程的施工会受到当地气候的影响。例如，当地的温度偏低，或降水量较大，容易致使雨水渗入到道路结构中，将会导致道路的路基基层被软化，道路的体积将会膨胀变大，情况严重时会导致道路无法正常通畅。外界因素对道路构造造成的不良影响十分严重，因此，市政工程道路排水管道施工中，要加强对施工的重视程度。

3市政道路排水管道施工技术与要点

3.1管道槽的开挖

城市排水是一个系统工程，显然，排水管道需要符合城市化规划要求，满足未来一段时间内的发展要求，因此需要系统梳理整个管道系统，使得管道与其他管线形成良好的运营网络。

管道槽的开挖施工需要选择空旷的地下环境，或者对地下环境影响很小的区域，采用机械开挖过程中需要避免对已有管道和构造物的破坏，在机械开挖效果不好的区域可以配合采用人工开挖的方式，使得管道开挖质量具有一定的保证。开挖进行中如果出现地下水，需要及时进行排水处理，对于开挖处于地下水以下时需要进行降水处置，避免地下水因素对管道侧壁稳定性形成影响，同时采取必要的沟槽支护方案，保护开挖边侧的稳定性。

3.2管道槽的基础处理

管道槽开挖完成后，由于排水管道结构是纵向连续的线性系统，其运营使用过程中的不均匀变形很容易引起管道的开裂和破坏，甚至造成管节的脱落，因此需要对开挖好的管道槽进行地基处理。首先，管线的铺设不能在石头较多或者松散土很明显的区域，石头和碎石很容易对管道造成损坏，松散土的不均匀变形和沉降则很容易使得管节破坏；其次，对于管线基础土质不稳定区域，例如城市里面的软土环境，则需要对软土进行加固处理，使得其能够发生大部分固结沉降，确保管线施工完成后纵向的不均匀沉降变形很小可控。

3.3排水管道的安装与连接

管道槽地基处理完成后就可以进行排水管道的安装和连接，这时候整个排水管道施工中的核心环节。首先，管道自身质量方面需要具有保障性，应该选择强度和耐久性能好的管道材料；其次，为了避免排水管道安装过程中的侧壁坍塌问题，需要采用机械并配合现场施工人员的指导进行连接安装；再次，管道安装到设计高程后，需要对管节进行定位处理，防止后续回填中出现管道移位给安装带来问题；最后，排水管道的管节连接，管节连接手段因材料而异，排水管道可用钢管和塑料管，钢管有现场焊接和螺栓连接方式，注意焊接质量和螺栓连接紧密性，塑料管连接有电熔、O型橡胶圈、螺纹、粘结剂连接等方式，同样要保证连接处密实度，防止漏水。

3.4排水管道闭水实验

管道铺线完成后，需要进行管道闭水试验，确保管道的可行性。实验能够检测管道的。进安装质量问题行闭水试验之前，同样需要做好准备工作，施工人员需要对排水管道的沟槽以及预留孔进行检查，确保沟槽无积水，预留孔不漏水，进一步对管道衔接处的密封性进行检查，也要对管道两端封堵板的承压能力做出科学判断。在做好以上检查工作后，才能进行闭水试验。实验过程中，要按照从上游到下游依次进行试验，一是为了减少外力电力的使用，二是节约水资源。

结束语

市政道路施工是关系城市未来发展的重大惠民工程，而在市政道路施工中，排水管道施工又是重点工程，其设计的施工技术要点也比较多、比较复杂。疏通性好的排水管道不管对人们是日常生活水平还是企业生产活动都起着非常重要的影响。通过对市政道路排水管道施工技术的科学分析探究，对市政工程的发展有着积极的作用。

参考文献:

[1]邢月.浅析市政道路排水管道施工技术要点[J].科技风,2017,01:56.

[2]肖杰.市政道路排水管道施工质量浅析[J].绿色环保建材,2017,03:143.

[3]林养华.关于市政道路排水管道施工技术要点研究[J].四川建材,2017,4304:280-281.

[4]伊骏峰.浅析市政道路排水管道施工技术要点[J].工程建设,2017,4904:99-101.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ca581b860ef9557a3a2f2fb1.html