# 一种新型废水处理用分流阀论文和设计-杨德勇

### 全文摘要

本实用新型公开了一种新型废水处理用分流阀，其结构包括第一接口、管体、第二接口、分流口和固定机构，第一接口右侧与管体进行电弧焊，第二接口左侧与管体右侧进行电弧焊，分流口插接于管体底端中部，固定机构设置于第一接口外侧，本实用新型的一种新型废水处理用分流阀，通过在第一接口外侧设置了固定机构，外接管道插入第一接口时碰触卡勾使其通过转轴转动，之后通过扭簧进行复位固定，之后转动旋钮使螺栓推出进行二次固定，从而快速安装，需要拆卸时只需反方向转动旋钮，之后下拉拉环使其通过钢丝绳拉动使卡勾打开，从而可进行拆卸，十分方便，解决了分流阀需要与外接管道进行安装时繁琐，不便于安装和拆卸的问题。

### 主设计要求

1.一种新型废水处理用分流阀，包括第一接口(1)、管体(2)、第二接口(3)和分流口(4)，其特征在于：还包括固定机构(5)，所述第一接口(1)右侧与管体(2)进行电弧焊，所述第二接口(3)左侧与管体(2)右侧进行电弧焊，所述分流口(4)插接于管体(2)底端中部，所述固定机构(5)设置于第一接口(1)外侧，所述固定机构(5)由旋钮(51)、螺栓(52)、卡勾(53)、扭簧(54)、转轴(55)、钢丝绳(56)、滑轮(57)、拉环(58)和限位块(59)组成，所述旋钮(51)左侧插接于螺栓(52)右侧，所述螺栓(52)与卡勾(53)中部进行螺纹连接，所述扭簧(54)左侧与第一接口(1)右侧进行电弧焊，并且扭簧(54)右侧插接于卡勾(53)左侧中部，所述转轴(55)插接于扭簧(54)中部，所述钢丝绳(56)右侧插接于卡勾(53)左侧下端，所述滑轮(57)左侧与管体(2)上端进行螺纹连接，并且滑轮(57)右侧与钢丝绳(56)中部进行滑动连接，所述拉环(58)上端与钢丝绳(56)下端进行插接，并且拉环(58)与管体(2)进行滑动连接，所述限位块(59)与管体(2)中部进行电弧焊。

### 设计方案

1.一种新型废水处理用分流阀，包括第一接口(1)、管体(2)、第二接口(3)和分流口(4)，其特征在于：还包括固定机构(5)，所述第一接口(1)右侧与管体(2)进行电弧焊，所述第二接口(3)左侧与管体(2)右侧进行电弧焊，所述分流口(4)插接于管体(2)底端中部，所述固定机构(5)设置于第一接口(1)外侧，所述固定机构(5)由旋钮(51)、螺栓(52)、卡勾(53)、扭簧(54)、转轴(55)、钢丝绳(56)、滑轮(57)、拉环(58)和限位块(59)组成，所述旋钮(51)左侧插接于螺栓(52)右侧，所述螺栓(52)与卡勾(53)中部进行螺纹连接，所述扭簧(54)左侧与第一接口(1)右侧进行电弧焊，并且扭簧(54)右侧插接于卡勾(53)左侧中部，所述转轴(55)插接于扭簧(54)中部，所述钢丝绳(56)右侧插接于卡勾(53)左侧下端，所述滑轮(57)左侧与管体(2)上端进行螺纹连接，并且滑轮(57)右侧与钢丝绳(56)中部进行滑动连接，所述拉环(58)上端与钢丝绳(56)下端进行插接，并且拉环(58)与管体(2)进行滑动连接，所述限位块(59)与管体(2)中部进行电弧焊。

2.根据权利要求1所述的一种新型废水处理用分流阀，其特征在于：所述旋钮(51)半径为1.5cm，并且表面设置有防滑纹路。

3.根据权利要求1所述的一种新型废水处理用分流阀，其特征在于：所述卡勾(53)设置有四个，高度均为10cm，并且在第一接口(1)外侧平均分部。

4.根据权利要求1所述的一种新型废水处理用分流阀，其特征在于：所述钢丝绳(56)长度为6cm，并且头尾连接处设置有连接环。

5.根据权利要求1所述的一种新型废水处理用分流阀，其特征在于：所述拉环(58)半径为10cm，并且表面设置有防滑纹路。

6.根据权利要求1所述的一种新型废水处理用分流阀，其特征在于：所述限位块(59)设置有四个，并且高度为1.2cm。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型是一种新型废水处理用分流阀，属于分流阀领域。

背景技术

分流阀也称速度同步阀，是液压阀中分流阀，集流阀，单向分流阀，单向集流阀和比例分流阀的总称，同步阀主要是应用于双缸及多缸同步控制液压系统中，在对废除进行处理的过程中需要使用分流阀，随着科学技术的飞速发展，分流阀也得到了技术改进，但是现有技术分流阀需要与外接管道进行安装时繁琐，不便于安装和拆卸。

实用新型内容

针对现有技术存在的不足，本实用新型目的是提供一种新型废水处理用分流阀，以解决现有技术分流阀需要与外接管道进行安装时繁琐，不便于安装和拆卸的问题。

为了实现上述目的，本实用新型是通过如下的技术方案来实现：一种新型废水处理用分流阀，包括第一接口、管体、第二接口、分流口和固定机构，所述第一接口右侧与管体进行电弧焊，所述第二接口左侧与管体右侧进行电弧焊，所述分流口插接于管体底端中部，所述固定机构设置于第一接口外侧，所述固定机构由旋钮、螺栓、卡勾、扭簧、转轴、钢丝绳、滑轮、拉环和限位块组成，所述旋钮左侧插接于螺栓右侧，所述螺栓与卡勾中部进行螺纹连接，所述扭簧左侧与第一接口右侧进行电弧焊，并且扭簧右侧插接于卡勾左侧中部，所述转轴插接于扭簧中部，所述钢丝绳右侧插接于卡勾左侧下端，所述滑轮左侧与管体上端进行螺纹连接，并且滑轮右侧与钢丝绳中部进行滑动连接，所述拉环上端与钢丝绳下端进行插接，并且拉环与管体进行滑动连接，所述限位块与管体中部进行电弧焊。

进一步地，所述旋钮半径为1.5cm，并且表面设置有防滑纹路，转动时不易滑动。

进一步地，所述卡勾设置有四个，高度均为10cm，并且在第一接口外侧平均分部，能够更好的进行固定。

进一步地，所述钢丝绳长度为6cm，并且头尾连接处设置有连接环，能够很好的进行连接。

进一步地，所述拉环半径为10cm，并且表面设置有防滑纹路，拉动时不易滑动。

进一步地，所述限位块设置有四个，并且高度为1.2cm，能够对拉环进行限位。

进一步地，所述限位块为不锈钢材质。

进一步地，所述拉环为铝合金材质。

本实用新型的一种新型废水处理用分流阀，通过在第一接口外侧设置了固定机构，外接管道插入第一接口时碰触卡勾使其通过转轴转动，之后通过扭簧进行复位固定，之后转动旋钮使螺栓推出进行二次固定，从而快速安装，需要拆卸时只需反方向转动旋钮，之后下拉拉环使其通过钢丝绳拉动使卡勾打开，从而可进行拆卸，十分方便，解决了分流阀需要与外接管道进行安装时繁琐，不便于安装和拆卸的问题。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的固定机构主视结构示意图；

图3为本实用新型的A处结构示意图；

图中：第一接口-1、管体-2、第二接口-3、分流口-4、固定机构-5、旋钮-51、螺栓-52、卡勾-53、扭簧-54、转轴-55、钢丝绳-56、滑轮-57、拉环-58、限位块-59。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

请参阅图1、图2与图3，本实用新型提供一种新型废水处理用分流阀：包括第一接口1、管体2、第二接口3、分流口4和固定机构5，第一接口1右侧与管体2进行电弧焊，第二接口3左侧与管体2右侧进行电弧焊，分流口4插接于管体2底端中部，固定机构5设置于第一接口1外侧，固定机构5由旋钮51、螺栓52、卡勾53、扭簧54、转轴55、钢丝绳56、滑轮57、拉环58和限位块59组成，旋钮51左侧插接于螺栓52右侧，螺栓52与卡勾53中部进行螺纹连接，扭簧54左侧与第一接口1右侧进行电弧焊，并且扭簧54右侧插接于卡勾53左侧中部，转轴55插接于扭簧54中部，钢丝绳56右侧插接于卡勾53左侧下端，滑轮57左侧与管体2上端进行螺纹连接，并且滑轮57右侧与钢丝绳56中部进行滑动连接，拉环58上端与钢丝绳56下端进行插接，并且拉环58与管体2进行滑动连接，限位块59与管体2中部进行电弧焊，旋钮51半径为1.5cm，并且表面设置有防滑纹路，卡勾53设置有四个，高度均为10cm，并且在第一接口1外侧平均分部，钢丝绳56长度为6cm，并且头尾连接处设置有连接环，拉环58半径为10cm，并且表面设置有防滑纹路，限位块59设置有四个，并且高度为1.2cm。

本专利所述的，扭簧54：扭转弹簧属于螺旋弹簧，扭转弹簧的端部被固定到其他组件，当其他组件绕着弹簧中心旋转时，该弹簧将它们拉回初始位置，产生扭矩或旋转力；拉环58：拉环为铝合金材质，铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料，在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用，工业经济的飞速发展，对铝合金焊接结构件的需求日益增多，使铝合金的焊接性研究也随之深入，目前铝合金是应用最多的合金。

当使用者想使用本专利的时候，第一接口1和第二接口3起到连接作用，管体2内部可流通废水，分流口4可选择性打开进行分流，分流阀需要与外接管道进行安装时繁琐，不便于安装和拆卸，可通过固定机构5解决，外接管道插入第一接口1时碰触卡勾53使其通过转轴55转动，之后通过扭簧54进行复位固定，之后转动旋钮51使螺栓52推出进行二次固定，从而快速安装，需要拆卸时只需反方向转动旋钮51，之后下拉拉环58使其钢丝绳56通过滑轮57固定后拉动，从而使卡勾53通过转轴55使其上端向右转动30度，此时可进行拆卸，十分方便，限位块59起到固定拉环58的作用，通过在第一接口1外侧设置了固定机构5，外接管道插入第一接口1时碰触卡勾53使其通过转轴55转动，之后通过扭簧54进行复位固定，之后转动旋钮51使螺栓52推出进行二次固定，从而快速安装，需要拆卸时只需反方向转动旋钮51，之后下拉拉环58使其通过钢丝绳56拉动使卡勾53打开，从而可进行拆卸，十分方便，解决了分流阀需要与外接管道进行安装时繁琐，不便于安装和拆卸的问题。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822255016.3

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:84(南京)

授权编号:CN209557735U

授权时间:20191029

主分类号:F16K 27/00

专利分类号:F16K27/00

范畴分类:27F;

申请人:南京华星环保科技有限公司

第一申请人:南京华星环保科技有限公司

申请人地址:211112 江苏省南京市江宁区万安东路88号百信驾校2楼

发明人:杨德勇

第一发明人:杨德勇

当前权利人:南京华星环保科技有限公司

代理人:李小静

代理机构:32252

代理机构编号:南京钟山专利代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ca6134d58b19a001e5216240.html