# 一种4G视频监控装置论文和设计-许燕幸

### 全文摘要

本实用新型公开了一种4G视频监控装置，包括智能监控中心，所述智能监控中心与安装监控系统网络连接，所述安装监控系统与拍摄系统网络连接，所述拍摄系统与补光照明系统电路连接，所述拍摄系统与图像处理模块网络连接，用来对拍摄系统拍摄的图像进行处理转换，所述图像处理模块与4G传输系统网络连接，所述4G传输系统分别与计算机和智能监控中心网络连接，所述智能监控中心与警报系统网络连接。该4G视频监控装置，不仅能够实时监控各种环境中的各种情况，可以立即通知智能监控中心，同时确定出报警地点的具体位置，实现了视频联动监控，可以通用于不同地点需要的监控系统使用，局限性较小，可以满足多种监控系统使用。

### 主设计要求

1.一种4G视频监控装置，包括智能监控中心(1)，其特征在于：所述智能监控中心(1)与安装监控系统(2)网络连接，所述安装监控系统(2)由若干个监控单元组成，用来放置在不同的位置进行监控，所述安装监控系统(2)与拍摄系统(5)网络连接，通过拍摄系统(5)用来对监控到的事件进行拍摄，所述拍摄系统(5)与补光照明系统(3)电路连接，用来对拍摄系统(5)进行补光拍摄确保图像的清晰以及临时照明，所述拍摄系统(5)与补光照明系统(3)均与电源模块(4)电路连接，所述拍摄系统(5)与图像处理模块(6)网络连接，用来对拍摄系统(5)拍摄的图像进行处理转换，所述图像处理模块(6)与4G传输系统(7)网络连接，通过4G传输系统(7)对处理好的图像进行输送，所述4G传输系统(7)分别与计算机(9)和智能监控中心(1)网络连接，所述计算机(9)分别与重大事件储存模块(11)、常规事件储存模块(12)和频繁事件储存模块(13)网络连接，重大事件储存模块(11)用来储存一些重大事件的图像，常规事件储存模块(12)用来储存一些一般事件的图像，频繁事件储存模块(13)用来储存一些经常性发生事件的图像，所述智能监控中心(1)与警报系统(14)网络连接，所述警报系统(14)包括第一单片机(141)和若干个警报模块(142)，所述第一单片机(141)分别与若干个所述警报模块(142)网络连接，若干个所述警报模块(142)对应若干个所述监控单元用来警示提醒。

### 设计方案

1.一种4G视频监控装置，包括智能监控中心(1)，其特征在于：所述智能监控中心(1)与安装监控系统(2)网络连接，所述安装监控系统(2)由若干个监控单元组成，用来放置在不同的位置进行监控，所述安装监控系统(2)与拍摄系统(5)网络连接，通过拍摄系统(5)用来对监控到的事件进行拍摄，所述拍摄系统(5)与补光照明系统(3)电路连接，用来对拍摄系统(5)进行补光拍摄确保图像的清晰以及临时照明，所述拍摄系统(5)与补光照明系统(3)均与电源模块(4)电路连接，所述拍摄系统(5)与图像处理模块(6)网络连接，用来对拍摄系统(5)拍摄的图像进行处理转换，所述图像处理模块(6)与4G传输系统(7)网络连接，通过4G传输系统(7)对处理好的图像进行输送，所述4G传输系统(7)分别与计算机(9)和智能监控中心(1)网络连接，所述计算机(9)分别与重大事件储存模块(11)、常规事件储存模块(12)和频繁事件储存模块(13)网络连接，重大事件储存模块(11)用来储存一些重大事件的图像，常规事件储存模块(12)用来储存一些一般事件的图像，频繁事件储存模块(13)用来储存一些经常性发生事件的图像，所述智能监控中心(1)与警报系统(14)网络连接，所述警报系统(14)包括第一单片机(141)和若干个警报模块(142)，所述第一单片机(141)分别与若干个所述警报模块(142)网络连接，若干个所述警报模块(142)对应若干个所述监控单元用来警示提醒。

2.根据权利要求1所述的一种4G视频监控装置，其特征在于：所述补光照明系统(3)包括光线传感器(301)，所述光线传感器(301)依次与第二单片机(302)和智能灯组(303)电路连接，光线传感器(301)用来感应光线的强弱，第二单片机(302)用来控制智能灯组(303)的开启与关闭。

3.根据权利要求1所述的一种4G视频监控装置，其特征在于：所述4G传输系统(7)与手机APP(8)网络连接，用来移动接受图像监控。

4.根据权利要求1所述的一种4G视频监控装置，其特征在于：所述计算机(9)与打印机(10)电路连接，用来将图像打印出来。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及4G视频监控技术领域，具体为一种4G视频监控装置。

背景技术

随着4G技术的发展与应用，无线网络的宽带得到了大幅的提升，广泛用于高质量的视频图像传输，科学技术的发展与进步和二十一世纪信息技术的腾飞已迈入了一个全新的领域，随着4G视频监控技术应用到各行各业，智能化监控技术与计算机之间的界限正在逐步消失，没有监控技术社会就会显得不安宁，世界科学技术的前进和发展就会受到影响；

目前传统家居监控系统存在种种的弊端，不能够实时监控各种环境中的各种情况，遇异常情况无法立即通知监控中心，无法在确定出报警地点的具体位置，无法实现视频联动监控。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种4G视频监控装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种4G视频监控装置，包括智能监控中心，所述智能监控中心与安装监控系统网络连接，所述安装监控系统由若干个监控单元组成，用来放置在不同的位置进行监控，所述安装监控系统与拍摄系统网络连接，通过拍摄系统用来对监控到的事件进行拍摄，所述拍摄系统与补光照明系统电路连接，用来对拍摄系统进行补光拍摄确保图像的清晰以及临时照明，所述拍摄系统与补光照明系统均与电源模块电路连接，所述拍摄系统与图像处理模块网络连接，用来对拍摄系统拍摄的图像进行处理转换，所述图像处理模块与4G传输系统网络连接，通过4G传输系统对处理好的图像进行输送，所述4G传输系统分别与计算机和智能监控中心网络连接，所述计算机分别与重大事件储存模块、常规事件储存模块和频繁事件储存模块网络连接，重大事件储存模块用来储存一些重大事件的图像，常规事件储存模块用来储存一些一般事件的图像，频繁事件储存模块用来储存一些经常性发生事件的图像，所述智能监控中心与警报系统网络连接，所述警报系统包括第一单片机和若干个警报模块，所述第一单片机分别与若干个所述警报模块网络连接，若干个所述警报模块对应若干个所述监控单元用来警示提醒。

优选的，所述补光照明系统包括光线传感器，所述光线传感器依次与第二单片机和智能灯组电路连接，光线传感器用来感应光线的强弱，第二单片机用来控制智能灯组的开启与关闭。

优选的，所述4G传输系统与手机APP网络连接，用来移动接受图像监控。

优选的，所述计算机与打印机电路连接，用来将图像打印出来。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该4G视频监控装置，

1、通过安全监控系统可以进行监控，通过补光照明系统可以在光线不足时对拍摄系统补充光，通过图像处理模块可以对拍摄系统拍摄的图像进行处理并通过4G传输系统到计算机和智能监控中心，同时第一单片机控制安全监控系统中的监控单元相对应的警报模块进行警示，不仅能够实时监控各种环境中的各种情况，可以立即通知智能监控中心，同时确定出报警地点的具体位置，实现了视频联动监控；

2、通过计算机还可将相应的数据记录下来已备查阅，可以将事件进行分类整理，根据事件的情况通过重大事件储存模块、常规事件储存模块和频繁事件储存模块进行储存，可以分类储存不同的事件，方便管理记录，可以通用于不同地点需要的监控系统使用，局限性较小，可以满足多种监控系统使用。

附图说明

图1为本实用新型原理框图；

图2为本实用新型的补光照明系统原理框图。

图中：1、智能监控中心，2、安全监控系统，3、补光照明系统，301、光线传感器，302、第二单片机，303、智能灯组，4、电源模块，5、拍摄系统，6、图像处理模块，7、4G传输系统，8、手机APP，9、计算机，10、打印机，11、重大事件储存模块，12、常规事件储存模块，13、频繁事件储存模块，14、警报系统，141、第一单片机，142、警报模块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种4G视频监控装置，包括智能监控中心1，所述智能监控中心1与安装监控系统2网络连接，所述安装监控系统2由若干个监控单元组成，用来放置在不同的位置进行监控，所述安装监控系统2与拍摄系统5网络连接，通过拍摄系统5用来对监控到的事件进行拍摄，所述拍摄系统5与补光照明系统3电路连接，用来对拍摄系统5进行补光拍摄确保图像的清晰以及临时照明，所述拍摄系统5与补光照明系统3均与电源模块4电路连接，电源模块4用来拍摄系统5与补光照明系统3提供电能，给所述拍摄系统5与图像处理模块6网络连接，用来对拍摄系统5拍摄的图像进行处理转换，所述图像处理模块6与4G传输系统7网络连接，通过4G 传输系统7对处理好的图像进行输送，所述4G传输系统7分别与计算机9和智能监控中心1网络连接，所述计算机9分别与重大事件储存模块11、常规事件储存模块12和频繁事件储存模块13网络连接，重大事件储存模块11用来储存一些重大事件的图像，常规事件储存模块12用来储存一些一般事件的图像，频繁事件储存模块13用来储存一些经常性发生事件的图像，所述智能监控中心1 与警报系统14网络连接，所述警报系统14包括第一单片机141和若干个警报模块142，所述第一单片机141分别与若干个所述警报模块142网络连接，若干个所述警报模块142对应若干个所述监控单元用来警示提醒，第一单片机141 通过控制对应的警报模块142进行警报，可以立即通知到智能监控中心1，确定出报警地点的具体位置。

作为优选方案，更进一步的，所述补光照明系统3包括光线传感器301，所述光线传感器301依次与第二单片机302和智能灯组303电路连接，光线传感器301用来感应光线的强弱，当光线传感器301感应到光线不足时，拍摄系统5 进行拍摄时，第二单片机302用来控制智能灯组303的开启进行补光，确保了拍摄的图像清晰。

作为优选方案，更进一步的，所述4G传输系统7与手机APP8网络连接，用来移动接受图像监控，方便管理员使用，避免智能监控中心无人监控不到。

作为优选方案，更进一步的，所述计算机9与打印机10电路连接，用来将图像打印出来，方便后续的记录和储存。

其详细连接手段，为本领域公知技术，下述主要介绍工作原理以及过程，具体工作如下。

通过智能监控中心1可以实时的监控与控制，通过将安全监控系统2的监控单元安装在不同的位置可以进行实时的探测，当安全监控系统2的监控单元探测出问题时，通过拍摄系统5对相对应的安全监控系统2的监控单元探测出问题的位置进行拍摄，如果补光照明系统3感应到光线不足可以亮起对拍摄系统5进行补光，拍摄系统5拍摄好的图像被图像处理模块6进行处理通过4G传输系统7输送到计算机11和智能监控中心1内，通过计算机11可以对图像的事件进行分类，分别通过重大事件储存模块11、常规事件储存模块12和频繁事件储存模块13进行储存，同时第一单片机141通过控制对应的警报模块142进行警报，可以立即通知到智能监控中心1，而且同时确定出报警地点的具体位置，可以进行及时的处理，提高了安全性能。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作；同时除非另有明确的规定和限定，术语“卡接”、“轴接”、“插接”、“焊接”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822278017.X

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209134551U

授权时间:20190719

主分类号:H04N 7/18

专利分类号:H04N7/18;G08B21/24

范畴分类:39C;

申请人:广州传易信息科技有限公司

第一申请人:广州传易信息科技有限公司

申请人地址:510630 广东省广州市天河区黄埔大道中207号2201

发明人:许燕幸

第一发明人:许燕幸

当前权利人:广州传易信息科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ca9c8d62c29cf5056756ee9c.html