# 地下连续墙GXJ橡胶止水带关键技术介绍

（上海隧道工程有限公司）

摘要：随着城市地下空间的开发，基坑围护工程越来越多。目前，深基坑普遍采用地下连续墙围护。地下连续墙的质量与基坑的质量息息相关。地下连续墙GXJ橡胶止水接头已在不少工程中得到运用，由于其良好的适应性、可操作性、经济性和止水效果，已经推广于多个地下工程。

目前市场上，GXJ橡胶止水带未有固定的形式，本文针对GXJ工艺使用的橡胶止水带形式、橡胶止水带安放方式及保护措施进行了介绍，以及阐述了GXJ接头箱剥离技术。

关键词：地下连续墙、GXJ、橡胶止水带、分离技术

1、概述

地下连续墙GXJ橡胶止水接头工艺，通过接头箱的横向连续转折曲线和纵向设置的橡胶密封带延长了可能出现的地下水渗流线路，同时镶嵌在混凝土中间的橡胶止水带可以为地下墙接缝起到防水作用。在施工工艺上，由于清孔完成后剥离接头箱，露出的混凝土面新鲜整洁，下放钢筋笼及接头箱即可浇筑混凝土，由于此时槽段内为清孔后新鲜泥浆，可确保混凝土接头存在夹泥的可能性为零，确保止水效果。见图1。

图1：GXJ橡胶止水接头箱及接缝图

地下连续墙GXJ橡胶止水接头工艺中的橡胶止水带有良好的弹性，在连续墙接缝处当混凝土凝固收缩时，橡胶密封带会有非常好的密合性和止水效果，不会因基坑变形，地下墙接缝变形而发生渗漏。

2、施工工艺

图2：GXJ接头形式图

2.1、(1)开挖槽段，扫孔和清孔后下放钢筋笼。(2)放置用于固定和保证GXJ接头箱垂直下放的定位支架。（3）起吊最下部第一块GXJ接头箱，在此之前用木锲将橡胶止水带临时固定在GXJ接头箱上。（4）放置到位后，起吊第二块GXJ接头箱和第一块进行拼接，依次对每块GXJ接头箱进行上述拼接工作。(5)下放接头箱至槽底，与传统锁口管一样，首开幅钢筋笼两侧均下放一根接头箱，顺幅槽段只需下放新端头一侧接头箱，填仓幅不需下放接头箱。（6）浇注混凝土完毕后可根据施工流程对相邻幅近GXJ接头箱处槽段进行开挖。（7）相邻槽段开挖结束后，清孔后用挖机横向剥离接头板，遇到超深地下连续墙时，由于采取挖机剥离易导致上部接头箱已经剥离而下部接头箱仍然紧靠混凝土情况，采取在GXJ接头箱内安放液压千斤顶横向剥离GXJ接头箱。GXJ接头箱剥离后，原有的橡胶防水带一头被混凝土固定在已完成的一期槽的侧壁上，突起的部分在浇筑相邻槽段的混凝土时埋入到混凝土中，实现防水密封的作用，形成具有止水效果的接头。

GXJ橡胶止水带接头施工工艺流程如下图：

图3：GXJ橡胶止水带接头施工工艺流程图

2.2、相邻两幅钢筋笼和接头板安放流程图：

图4、相邻两幅钢筋笼和接头板安放流程图

上图中红色部分即橡胶止水带，流程依次为：安放钢筋笼和接头钢（板）箱→浇灌混凝土→相邻幅槽段开挖，取出接头板→相邻幅钢筋笼安放。

2.3、GXJ接头的特点是：(1)GXJ接头板紧靠背后土体，且插入土体50cm，不会发生混凝土绕流、埋管。（2）在开挖二期槽段时，抓斗紧靠GXJ接头板背面，可为抓斗提供导向，确保开挖垂直度。（3）GXJ接头板剥离后，橡胶止水带镶嵌到混凝土内，胶止水带有良好的弹性，可起到止水密封的作用。（4）GXJ接头箱在开挖清孔完成后才剥除，新鲜且完整的混凝土面绝非一般工法事后清理所能比拟的，此时槽段内成槽泥浆已经全部换成新鲜泥浆，使泥皮附着在接缝的机会近乎为零，拥有绝佳的防水效果和完整性。（5）GXJ接头可拼接处不同长度尺寸，可重复利用，且相比传统工字钢、十字钢板接头，由于节省了接头钢材，较为经济。

图5：GXJ接头形式图

3、GXJ橡胶止水带关键技术介绍

3.1、材料要求

GXJ橡胶止水带和永久防水橡胶止水带不同，只需在基坑开挖阶段起到防水作用，因此对抗老化及抗衰减要求较低。经试验，建议采取以下指标确保施工质量。

表一：GXJ橡胶止水带指标要求

3.2、橡胶止水带的形式确定

市场上GXJ橡胶止水带形式多种多样，主要需满足以下几点：1、需与槽段同长，前段需有足够的锚固力，在剥离接头箱时需锚固到混凝土中。后端需与接头箱槽口连接，防止混凝土进入接头箱槽口。同时，后端止水带需与接头箱易剥离，防止剥离时，接头箱带动止水带，导致止水带撕裂。

经研究发现，市场上大部分GXJ橡胶止水带为前段为凹槽形式，在剥离接头箱时，凹槽性结构可锚固到混凝土中，可确保剥离接头箱时橡胶止水带留在混凝土接缝处，此种设计主要目的是增加橡胶止水带锚固在混凝土中的锚固力，增强橡胶止水带的锚固拉力，更有效的防止在取出GXJ接头箱过程中触动橡胶止水带。后端与接头箱固定处为圆形形式，可一定程度上防止泥浆进入，同时不会发生起吊接头箱过程中橡胶止水带脱落的情况。

图6：橡胶止水带

该种形式橡胶止水带固定时，若木销较少，容易发生在浇捣混凝土过程中橡胶止水带脱离接头板的现象，若木销较多，易发生剥离橡胶止水带时橡胶止水带撕裂的情况，且圆形气孔与接头箱连接处易渗入泥浆凝固。见图7。

图7：橡胶止水带形式1

将橡胶止水带圆形气孔改用实心梯形取代，上底6cm，下底4cm，高与原本圆形气孔直径相同，为4.5cm。在浇筑过程中受到混凝土侧向压力将更加契合接头板凹槽，防止有浆液渗入并凝结，造成日后在剥离时损坏橡胶止水带的情况发生。同时在横向剥离接头板的过程当中，因为梯形形状的影响，横向剥离过程中受到的阻力也较小，使橡胶止水带能顺利脱开。

图8：橡胶止水带形式2

3.3、GXJ橡胶止水带安放技术

GXJ橡胶止水带通常在起吊GXJ接头箱之前，通过木锲固定在接头箱上，在钢筋笼起吊后，橡胶止水带随接头箱一同放置入槽段。首幅施工槽段接头箱需多段拼接，一般接头箱每节长度为12m，底部接头箱设置倒三角以便插入土体50cm，防止混凝土通过底部绕流至接头箱背后，顶部接头箱设置顶帽方便起吊。拼接加固完成后，可整体吊出接头箱后安放橡胶止水带。后续槽段施工时，接头箱已经拼接为一个整体，均可先固定橡胶止水带后整体吊放入槽段内。

针对目前施工场地狭小，部分场地无法满足吊出接头箱放置在地面上安放橡胶止水带。现场可加工止水带套盖，起吊GXJ接头箱底部至地面时，吊放橡胶止水带依次从接头箱下部至上部安装止水带，钉入木销，确保止水带固定牢固。

3.4、GXJ橡胶止水带保护技术

由于橡胶止水带起到了防水保险作用，确保橡胶止水带完整性对防水效果意义重大。

在包角筋雌雄头增加Φ22@3mU型限位钢筋，呈梅花型布置，防止接头箱下放过程中钢筋笼距离接头箱过近，导致钢筋笼挤压、拉扯橡胶止水带。具体如下：

图9：定位钢筋示意图

3.5、GXJ橡胶止水带剥离技术

GXJ地下连续墙橡胶接头的接头在混凝土浇灌完成后可以一直留在槽内，在相邻幅完成开挖，且清换浆后再取出GXJ接头箱。针对0.8m厚度地墙，由于深度较浅，采用挖机剥离GXJ接头箱。针对1m及1.2m接头箱，采取在接头箱内安放液压千斤顶，通过千斤顶侧向剥离接头箱。

4、结论和展望

GXJ地下连续墙橡胶止水接头由于其连续的弯折曲线，渗水路径较长。同时，通过剥离接头箱后预留在混凝土中的橡胶止水带，可确保止水效果，且由于工艺接头的优越性，止水效果好且经济性高。本文针对橡胶止水带的材料形式及安放剥离方式进行了详细的阐述，为以后工程的施工提供了指导作用。

参考文献

[1]杨流.地下连续墙GXJ橡胶止水带接头箱变形控制，[J]中国市政工程，2016,3（185）：63-65

[2]邹晨.GXJ地下连续墙接头在轨交17号线青浦站中的应用[J]城市道路与防洪，2017，2：170-171

[3]杨流.GXJ钢橡胶止水带接头与锁口管接头对比分析，[J]安徽建筑，2016,2：48-50

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/caa477824fa2b6bdc0c7a82e.html