# 设置黏滞阻尼器的斜拉索参数振动模型及控制分析

### 论文摘要

为了掌握黏滞阻尼器对斜拉索参数振动的抑振效果,考虑拉索几何非线性、倾角以及桥塔和加劲梁的协同振动影响,建立了黏滞阻尼器-拉索-塔梁耦合体系的参数振动模型,推导了黏滞阻尼器作用下斜拉索的运动方程组,提出了控制拉索参数振动的阻尼器阻尼系数计算公式,并与传统单索模型对比,分析了塔梁协同作用对拉索固有频率的影响水平;编制计算程序比较了斜拉索安装阻尼器前后的振动位移时程特征,研究了三种典型索梁频率比下阻尼器的阻尼系数、安装位置对拉索参数振动的影响。结果表明:塔梁协同作用对拉索固有频率的影响水平与索力、索长密切相关,索力越小,索长越长,塔梁协同作用的影响率也越大。安装了黏滞阻尼器后,斜拉索的振动位移呈非线性衰减趋势;随着阻尼系数的增大,拉索的最大振幅逐渐减小,但其振幅衰减率呈现先增加后降低的趋势,系统存在一个最优阻尼系数;阻尼器安装位置距离索梁锚固端越远,拉索振幅越小,存在一个衰减率为零的临界安装位置,当阻尼器安装位置超过临界位置时,振幅不能持续衰减,阻尼器的抑振效率降低。

### 论文目录

- 引言

- 1 阻尼器-拉索-塔梁耦合振动模型

- 1.1 基本假定

- 1.2 设置阻尼器的斜拉索振动控制方程

- 2 拉索参数振动控制分析

- 2.1 塔梁协同作用对拉索固有频率的影响

- 2.2 黏滞阻尼器的控制效果分析

- 2.3 黏滞阻尼器阻尼系数的影响

- 2.4 黏滞阻尼器安装位置影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 汪峰,彭章,刘章军

关键词: 斜拉索,黏滞阻尼器,耦合模型,协同作用,参数振动控制

来源: 振动工程学报 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 三峡大学防灾减灾湖北省重点实验室,武汉工程大学土木工程与建筑学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51778343),道路桥梁与结构工程湖北省重点实验室(武汉理工大学)开放课题基金资助项目(DQJJ201507)

分类号: U448.27

DOI: 10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2019.06.006

页码: 977-985

总页数: 9

文件大小: 2009K

下载量: 126

### 相关论文文献

- [1].大跨斜拉桥拉索面内参数振动简化模型及工程应用[J]. 应用力学学报 2019(02)

- [2].参数振动系统频响特性研究[J]. 振动与冲击 2010(03)

- [3].斜拉桥索—塔—梁耦合参数振动[J]. 公路工程 2010(03)

- [4].自参数振动系统的稳定性分析[J]. 河北师范大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [5].时变转速下裂纹圆柱壳的参数振动稳定性分析[J]. 航空动力学报 2011(10)

- [6].二自由度参数振动自由响应逼近[J]. 振动与冲击 2019(13)

- [7].多自由度参数振动混沌控制方法研究[J]. 动力学与控制学报 2018(03)

- [8].桥塔纵向作用下悬索桥主缆的非线性参数振动[J]. 湖南科技大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [9].带有粘性阻尼摆的自参数振动系统混沌研究[J]. 温州大学学报(自然科学版) 2012(06)

- [10].参数振动系统响应的频谱成分及其分布规律[J]. 力学学报 2010(03)

- [11].斜拉索参数振动的影响因素及减振措施[J]. 黑龙江交通科技 2011(09)

- [12].考虑延长啮合时齿轮参数振动稳定性研究[J]. 振动工程学报 2009(04)

- [13].多参数振动分析在设备缺陷发展不同阶段的应用[J]. 设备管理与维修 2013(12)

- [14].激振摆参数振动中非稳定区运动特性的探讨[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2015(05)

- [15].水下浮动锚索—平台结构耦合非线性参数振动研究[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [16].大跨度斜拉桥拉索参数振动分析[J]. 四川建筑 2018(04)

- [17].混杂边界条件下轴向变速运动黏弹性梁参数振动的稳定性[J]. 振动与冲击 2008(11)

- [18].参数振动主动控制系统研究[J]. 动力学与控制学报 2014(03)

- [19].带垂度水平索-桥耦合面内参数振动[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2010(08)

- [20].人群激励下人行桥非线性横向参数振动研究[J]. 振动与冲击 2018(21)

- [21].旋转运动导电圆板的磁弹性参数振动分析[J]. 力学季刊 2016(02)

- [22].基于非线性模态和一种数值迭代法的陀螺连续体参数振动研究[J]. 力学与实践 2018(01)

- [23].参数振动受迫响应的三角级数解[J]. 应用数学和力学 2013(03)

- [24].基于能量法的高温(火灾)环境下轴心受压格构柱动力稳定性分析[J]. 工程力学 2011(12)

- [25].高速列车齿轮传动系统参数振动稳定性[J]. 西南交通大学学报 2014(06)

- [26].多自由度参数振动受迫响应的三角级数逼近[J]. 应用力学学报 2014(05)

- [27].黏弹性复合材料梁动力学实验建模的研究[J]. 力学学报 2011(03)

- [28].变截面粘弹性旋转梁非线性参数振动研究[J]. 动力学与控制学报 2018(05)

- [29].弧形闸门参数振动的有限元分析[J]. 水力发电学报 2008(06)

- [30].大跨斜拉结构拉索参数振动有限元仿真分析[J]. 空间结构 2015(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cabb240ae2e06c64af8fa248.html