# 一种心内科脉搏测量器论文和设计-张少君

### 全文摘要

本实用新型公开了一种心内科脉搏测量器，包括壳体，所述壳体的上表面固定安装有显示屏，所述壳体的上表面且靠近显示屏的位置固定安装有开关按钮，所述壳体的左侧壁上设有大小相同的两个开口，两个所述开口内均通过连接耳铰接有上圆弧体，所述壳体的左侧壁上与上圆弧体相配合的位置固定安装有下圆弧体，所述上圆弧体与下圆弧体相贴合，所述上圆弧体的半圆形凹面内壁中间位置设有凹槽，所述凹槽的槽内固定安装有若干个小弹簧的一端，所述小弹簧的另一端固定安装有保护箱，本实用新型当超声波发生传感器发出连续超声波束时遇到脉搏跳动会产生多普勒效应，灵敏度高，能量密度大，而且超声波束不易受外界的干扰，实用性比较好。

### 主设计要求

1.一种心内科脉搏测量器，包括壳体(1)，其特征在于：所述壳体(1)的上表面固定安装有显示屏(2)，所述壳体(1)的上表面且靠近显示屏(2)的位置固定安装有开关按钮(3)，所述壳体(1)的左侧壁上设有大小相同的两个开口(4)，两个所述开口(4)内均通过连接耳铰接有上圆弧体(5)，所述壳体(1)的左侧壁上与上圆弧体(5)相配合的位置固定安装有下圆弧体(6)，所述上圆弧体(5)与下圆弧体(6)相贴合，所述上圆弧体(5)的半圆形凹面内壁中间位置设有凹槽(7)，所述凹槽(7)的槽内固定安装有若干个小弹簧(8)的一端，所述小弹簧(8)的另一端固定安装有保护箱(9)，所述保护箱(9)的外侧壁与凹槽(7)滑动连接，所述保护箱(9)的内部固定安装有超声波发生传感器(10)，所述下圆弧体(6)的凹面上固定安装有防护垫(11)，所述壳体(1)的内部均固定安装有超声波接收传感器(12)、放大器(13)和数据分析处理装置(14)，所述超声波发生传感器(10)电连接超声波接收传感器(12)、放大器(13)、数据分析处理装置(14)和显示屏(2)。

### 设计方案

1.一种心内科脉搏测量器，包括壳体(1)，其特征在于：所述壳体(1)的上表面固定安装有显示屏(2)，所述壳体(1)的上表面且靠近显示屏(2)的位置固定安装有开关按钮(3)，所述壳体(1)的左侧壁上设有大小相同的两个开口(4)，两个所述开口(4)内均通过连接耳铰接有上圆弧体(5)，所述壳体(1)的左侧壁上与上圆弧体(5)相配合的位置固定安装有下圆弧体(6)，所述上圆弧体(5)与下圆弧体(6)相贴合，所述上圆弧体(5)的半圆形凹面内壁中间位置设有凹槽(7)，所述凹槽(7)的槽内固定安装有若干个小弹簧(8)的一端，所述小弹簧(8)的另一端固定安装有保护箱(9)，所述保护箱(9)的外侧壁与凹槽(7)滑动连接，所述保护箱(9)的内部固定安装有超声波发生传感器(10)，所述下圆弧体(6)的凹面上固定安装有防护垫(11)，所述壳体(1)的内部均固定安装有超声波接收传感器(12)、放大器(13)和数据分析处理装置(14)，所述超声波发生传感器(10)电连接超声波接收传感器(12)、放大器(13)、数据分析处理装置(14)和显示屏(2)。

2.根据权利要求1所述的一种心内科脉搏测量器，其特征在于：所述超声波发生传感器(10)包括发送器和第一陶瓷振子换能器，所述第一陶瓷振子换能器电连接发送器，所述超声波接收传感器(12)包括第二陶瓷振子换能器和放大电路，所述第二陶瓷振子换能器电连接放大电路。

3.根据权利要求1所述的一种心内科脉搏测量器，其特征在于：所述数据分析处理装置(14)包括数字信号处理器和数据存储器。

4.根据权利要求1所述的一种心内科脉搏测量器，其特征在于：所述壳体(1)的上表面靠近开关按钮(3)的位置固定安装有存储调节按钮(15)，所述数据分析处理装置(14)电连接存储调节按钮(15)。

5.根据权利要求1所述的一种心内科脉搏测量器，其特征在于：所述上圆弧体(5)和下圆弧体(6)均为碳纤维材料制成。

6.根据权利要求1所述的一种心内科脉搏测量器，其特征在于：所述壳体(1)的内部下侧固定安装有电池槽(16)，所述电池槽(16)内部固定安装有电池(17)，所述超声波发生传感器(10)电连接电池(17)和开关按钮(3)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及脉搏测量设备技术领域，具体领域为一种心内科脉搏测量器。

背景技术

随着科技发展的不断提高，生命科学和信息科学的结合越来越紧密，出现了各种新颖的脉搏测量仪器，特别是电子脉搏仪的出现，使脉搏测量变得非常方便，一般脉搏测量有脉诊方式、压力式脉搏传感器和光电式脉搏传感器，脉诊方式是医生通过按触人体不同部位的脉搏，以体察脉象变化的切诊方法，又称切脉、诊脉、按脉、持脉，医生的指法和指力轻重，每次按脉时间，同时要了解健康人脉象的变化情况，才能正确地进行脉诊，受人为的影响因素较大，测量的精准度不是很高。压力式脉搏传感器的输出信号比较弱，抗干扰能力差，需要采取屏蔽措施，由于病人的手可能会出汗，某些压力式材料容易受潮，也会导致测量精度不准确。光电式脉搏传感器成本低，是一种无创、安全、有效的检测方法，便于实现动态检测，但是测量时要求光源光强可调且便于测量，设备中利用点光源光强随距离平方衰减，略显粗糙，而且，信号小，噪声大，不利于测量。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种心内科脉搏测量器，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种心内科脉搏测量器，包括壳体，所述壳体的上表面固定安装有显示屏，所述壳体的上表面且靠近显示屏的位置固定安装有开关按钮，所述壳体的左侧壁上设有大小相同的两个开口，两个所述开口内均通过连接耳铰接有上圆弧体，所述壳体的左侧壁上与上圆弧体相配合的位置固定安装有下圆弧体，所述上圆弧体与下圆弧体相贴合，所述上圆弧体的半圆形凹面内壁中间位置设有凹槽，所述凹槽的槽内固定安装有若干个小弹簧的一端，所述小弹簧的另一端固定安装有保护箱，所述保护箱的外侧壁与凹槽滑动连接，所述保护箱的内部固定安装有超声波发生传感器，所述下圆弧体的凹面上固定安装有防护垫，所述壳体的内部均固定安装有超声波接收传感器、放大器和数据分析处理装置，所述超声波发生传感器电连接超声波接收传感器、放大器、数据分析处理装置和显示屏。

优选的，所述超声波发生传感器包括发送器和第一陶瓷振子换能器，所述第一陶瓷振子换能器电连接发送器，所述超声波接收传感器包括第二陶瓷振子换能器和放大电路，所述第二陶瓷振子换能器电连接放大电路。

优选的，所述数据分析处理装置包括数字信号处理器和数据存储器。

优选的，所述壳体的上表面靠近开关按钮的位置固定安装有存储调节按钮，所述数据分析处理装置电连接存储调节按钮。

优选的，所述上圆弧体和下圆弧体均为碳纤维材料制成。

优选的，所述壳体的内部下侧固定安装有电池槽，所述电池槽内部固定安装有电池，所述超声波发生传感器电连接电池和开关按钮。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：通过超声波发生传感器发出超声波束感应脉搏连续跳动的振动信号，通过放大器将感应到的振动信号进行放大，通过超声波接收传感器接收到脉搏跳动产生的振动信号，通过数据分析处理装置将接收到的振动信号的幅度和频率进行分析处理，通过信号处理器可将接收到的振动信号以数字方式表达出来，通过数据存储器将每次测得的值保存起来，通过显示屏将转换的信号以数字形式显示出来，通过上圆弧体和下圆弧体的配合设置，可将患者的手臂固定在两个圆柱体之间，方便测量，本实用新型当超声波发生传感器发出连续超声波束时遇到脉搏跳动会产生多普勒效应，灵敏度高，能量密度大，而且超声波束不易受外界的干扰，实用性比较好。

附图说明

图1为本实用新型的主体结构示意图；

图2为本实用新型的上圆弧体和下圆弧体的剖视结构示意图；

图3位本实用新型的壳体剖视结构示意图；

图4位本实用新型的系统示意图。

图中：1-壳体、2-显示屏、3-开关按钮、4-开口、5-上圆弧体、6-下圆弧体、7-凹槽、8-小弹簧、9-保护箱、10-超声波发生传感器、11-防护垫、12-超声波接收传感器、13-放大器、14-数据分析处理装置、15-存储调节按钮、16-电池槽、17-电池。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种心内科脉搏测量器，包括壳体1，所述壳体的上表面固定安装有显示屏2，具体显示在一定的时间内脉搏跳动的次数，所述壳体的上表面且靠近显示屏的位置固定安装有开关按钮3，所述壳体的左侧壁上设有大小相同的两个开口4，两个所述开口内均通过连接耳铰接有上圆弧体5，开口和连接耳之间为弹性铰接，所述壳体的左侧壁上与上圆弧体相配合的位置固定安装有下圆弧体6，所述上圆弧体与下圆弧体相贴合，上圆弧体和下圆弧体的配合设置，防止患者的手臂移动，影响测量效果，所述上圆弧体的半圆形凹面内壁中间位置设有凹槽7，所述凹槽的槽内固定安装有若干个小弹簧8的一端，所述小弹簧的另一端固定安装有保护箱9，所述保护箱的外侧壁与凹槽滑动连接，所述保护箱的内部固定安装有超声波发生传感器10，当保护箱压在患者的手臂上时，小弹簧被压缩，所述下圆弧体的凹面上固定安装有防护垫11，使患者的手臂更加舒服的测量，所述壳体的内部均固定安装有超声波接收传感器12、放大器13和数据分析处理装置14，所述超声波发生传感器电连接超声波接收传感器、放大器、数据分析处理装置和显示屏，超声波发生传感器发出超声波束来生成超声波束遇到脉搏跳动产生的振动信号，由放大器将振动的信号放大，然后由超声波接受传感器接收脉搏跳动产生的放大振动信号，经过数据分析处理装置将振动的信号转化成数字形式，通过显示屏显示出来。

具体而言，所述超声波发生传感器包括发送器和第一陶瓷振子换能器，所述第一陶瓷振子换能器电连接发送器，所述超声波接收传感器包括第二陶瓷振子换能器和放大电路，所述第二陶瓷振子换能器电连接放大电路。当振动信号经放大器放大，然后传递到超声波接收传感器，再由超声波接受传感器的放大电路将振动信号二次放大使振动信号更强，便于数据分析处理装置进行分析，陶瓷振子换能器功能是使电功率和超声波束之间相互转换。

具体而言，所述数据分析处理装置包括数字信号处理器和数据存储器。接收到的脉搏变化信号由数字信号处理器转换成数字形式，然后再由数据存储器保存起来，可以查看历史记录。

具体而言，所述壳体的上表面靠近开关按钮的位置固定安装有存储调节按钮15，所述数据分析处理装置电连接存储调节按钮。通过存储调节按钮查找以前保存的数据信息。

具体而言，所述上圆弧体和下圆弧体均为碳纤维材料制成。碳纤维材料电磁屏蔽性好，防止电磁的干扰。

具体而言，所述壳体的内部下侧固定安装有电池槽16，所述电池槽内部固定安装有电池17，所述超声波发生传感器电连接电池和开关按钮。

工作原理：本实用新型当超声波发生传感器遇到脉搏跳动会产生多普勒效应，通过超声波发生传感器内的发送器发出超声波束生成脉搏连续跳动的振动信号，通过放大器将感应到的振动信号进行放大，通过超声波接收传感器将接收到放大振动信号，通过数据分析处理装置将接收到的脉搏跳动产生的振动信号的幅度和频率进行分析处理，通过数据分析处理装置内的信号处理器可将接收到的振动信号以数字方式表达出来，通过数据分析处理装置内的数据存储器将每次测得的值保存起来，通过显示屏将转换的信号以数字形式显示出来，通过上圆弧体和下圆弧体的配合设置，可将患者的手臂固定在两个圆柱体之间，方便测量，本实用新型当超声波发生传感器发出连续超声波束时遇到脉搏跳动会产生多普勒效应，灵敏度高，能量密度大，而且超声波束不易受外界的干扰，实用性比较好。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920009967.4

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:95(青岛)

授权编号:CN209712889U

授权时间:20191203

主分类号:A61B5/024

专利分类号:A61B5/024

范畴分类:申请人:张少君

第一申请人:张少君

申请人地址:266700 山东省青岛市平度市东阁街道办事处北后巷子路17号2号楼1单元2104户

发明人:张少君;王田田;刘娟

第一发明人:张少君

当前权利人:张少君

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cac7e428ee22539feef1fc28.html