# 一种储能系统论文和设计-李书华

### 全文摘要

本实用新型公开了一种储能系统，包括左支架、太阳能电池板、光伏控制器、蓄电池、双向逆变器、供电装置、路由器、离网负载、保护控制器、并网负载和电能计量器，所述左支架右侧的顶端通过第一铰接轴连接有右支架，且右支架和左支架的底端皆对称设置有紧固螺栓，所述左支架和右支架上皆通过螺钉均等固定有太阳能电池板，所述左支架和右支架的背面皆通过第二铰接轴对称连接有支撑杆，所述左支架和右支架之间安装有固定箱，且固定箱的顶端对称焊接有卡脚。该储能系统通过设置左支架、右支架、第一铰接轴、紧固螺栓、挡板、第二铰接轴、支撑杆以及卡脚，使得储能组件的结构简单，安装稳固，操作便捷，方便组装和拆卸，省时省力，提高了装置的稳定性。

### 主设计要求

1.一种储能系统，包括左支架(1)、太阳能电池板(5)、光伏控制器(11)、蓄电池(12)、双向逆变器(14)、供电装置(15)、路由器(16)、离网负载(17)、保护控制器(18)、并网负载(19)和电能计量器(20)，其特征在于：所述左支架(1)右侧的顶端通过第一铰接轴(3)连接有右支架(2)，且右支架(2)和左支架(1)的底端皆对称设置有紧固螺栓(4)，所述左支架(1)和右支架(2)上皆通过螺钉均等固定有太阳能电池板(5)，所述左支架(1)和右支架(2)的背面皆通过第二铰接轴(7)对称连接有支撑杆(8)，所述左支架(1)和右支架(2)之间安装有固定箱(9)，且固定箱(9)的顶端对称焊接有卡脚(10)，所述支撑杆(8)的端部延伸至卡脚(10)内部并与卡脚(10)内壁相抵，所述固定箱(9)的内部开设有内置腔(22)，且内置腔(22)内部的左侧安装有光伏控制器(11)，所述光伏控制器(11)右侧的内置腔(22)内部安装有蓄电池(12)，且蓄电池(12)右侧的内置腔(22)内部安装有内腔(13)，所述内腔(13)的内部分别安装有双向逆变器(14)、供电装置(15)、路由器(16)、离网负载(17)、保护控制器(18)、并网负载(19)和电能计量器(20)。

### 设计方案

1.一种储能系统，包括左支架(1)、太阳能电池板(5)、光伏控制器(11)、蓄电池(12)、双向逆变器(14)、供电装置(15)、路由器(16)、离网负载(17)、保护控制器(18)、并网负载(19)和电能计量器(20)，其特征在于：所述左支架(1)右侧的顶端通过第一铰接轴(3)连接有右支架(2)，且右支架(2)和左支架(1)的底端皆对称设置有紧固螺栓(4)，所述左支架(1)和右支架(2)上皆通过螺钉均等固定有太阳能电池板(5)，所述左支架(1)和右支架(2)的背面皆通过第二铰接轴(7)对称连接有支撑杆(8)，所述左支架(1)和右支架(2)之间安装有固定箱(9)，且固定箱(9)的顶端对称焊接有卡脚(10)，所述支撑杆(8)的端部延伸至卡脚(10)内部并与卡脚(10)内壁相抵，所述固定箱(9)的内部开设有内置腔(22)，且内置腔(22)内部的左侧安装有光伏控制器(11)，所述光伏控制器(11)右侧的内置腔(22)内部安装有蓄电池(12)，且蓄电池(12)右侧的内置腔(22)内部安装有内腔(13)，所述内腔(13)的内部分别安装有双向逆变器(14)、供电装置(15)、路由器(16)、离网负载(17)、保护控制器(18)、并网负载(19)和电能计量器(20)。

2.根据权利要求1所述的一种储能系统，其特征在于：所述左支架(1)的长度等于右支架(2)的长度，所述左支架(1)的宽度等于右支架(2)的宽度，所述左支架(1)的宽度等于固定箱(9)的宽度。

3.根据权利要求1所述的一种储能系统，其特征在于：所述紧固螺栓(4)和支撑杆(8)皆设置有四个，所述第二铰接轴(7)位于左支架(1)和右支架(2)的中间位置处。

4.根据权利要求1所述的一种储能系统，其特征在于：所述太阳能电池板(5)底端的左支架(1)和右支架(2)上皆焊接有挡板(6)，所述挡板(6)上皆开设有流水槽(21)。

5.根据权利要求4所述的一种储能系统，其特征在于：所述挡板(6)的厚度大于太阳能电池板(5)的厚度，所述流水槽(21)的宽度小于左支架(1)的宽度。

6.根据权利要求1所述的一种储能系统，其特征在于：所述内置腔(22)的背面分别开设有与光伏控制器(11)、蓄电池(12)、双向逆变器(14)、供电装置(15)、路由器(16)、离网负载(17)、保护控制器(18)、并网负载(19)、电能计量器(20)相互配合的接线口(23)，且接线口(23)上皆螺纹连接有防护管(27)，所述内置腔(22)后方的固定箱(9)内部焊接有分隔板(24)，且分隔板(24)上对称分别开设有与防护管(27)相互配合的接线孔(25)，所述固定箱(9)的背面分别开设有与防护管(27)相互配合的出线孔(26)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及储能技术领域，具体为一种储能系统。

背景技术

在当今社会上，电能已经成为人们生活中必不可少的能量，缺少了电能，人们生活必然会出现巨大的问题，因此电能的重要性不言而喻，但是在一些特殊天气或者特殊情况下，经常会出现停电的现象，给人们的生活带来了较大的麻烦，而人们应对停电的情况基本上都是通过发电机来发电，而发电机一般都是通过柴油或汽油提供动力，该方法易污染环境，因此光伏储能得到不断的发展和创新，但是在使用过程中，光伏储能组件安装时不能在保证结构稳定的同时，保证结构简单，操作便捷，并且由于光伏储能组件一般都是安装在楼顶等空旷处，因此基本上是长期暴露在空气中，而传统的此类装置并未对电线进行排布保护，使得电线易损坏，因此亟需一种储能系统来解决上述问题。

本实用新型专利中储能的工作原理和技术原理，参考的是现有授权专利：其公开号为：CN207926199U，专利名称：一种家庭储能系统，其实现储能的工作原理和技术原理与本实用新型相同，所以在技术上本实用新型没有对储能的工作原理以及技术原理进行阐述；本实用新型主要在参考专利的基础上对其结构上做出改进，主要是设置安装结构稳定的同时，结构简单，操作便捷，同时便于对电线进行排布保护，防止电线损坏严重，延长了电线的使用寿命。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种储能系统，以解决上述背景技术中提出的现有的家庭储能系统中的储能组件不能保证在安装结构稳定的同时，结构简单，操作便捷，不能很好的进行电线排布，使得电线损坏的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种储能系统，包括左支架、太阳能电池板、光伏控制器、蓄电池、双向逆变器、供电装置、路由器、离网负载、保护控制器、并网负载和电能计量器，所述左支架右侧的顶端通过第一铰接轴连接有右支架，且右支架和左支架的底端皆对称设置有紧固螺栓，所述左支架和右支架上皆通过螺钉均等固定有太阳能电池板，所述左支架和右支架的背面皆通过第二铰接轴对称连接有支撑杆，所述左支架和右支架之间安装有固定箱，且固定箱的顶端对称焊接有卡脚，所述支撑杆的端部延伸至卡脚内部并与卡脚内壁相抵，所述固定箱的内部开设有内置腔，且内置腔内部的左侧安装有光伏控制器，所述光伏控制器右侧的内置腔内部安装有蓄电池，且蓄电池右侧的内置腔内部安装有内腔，所述内腔的内部分别安装有双向逆变器、供电装置、路由器、离网负载、保护控制器、并网负载和电能计量器。

优选的，所述左支架的长度等于右支架的长度，所述左支架的宽度等于右支架的宽度，所述左支架的宽度等于固定箱的宽度。

优选的，所述紧固螺栓和支撑杆皆设置有四个，所述第二铰接轴位于左支架和右支架的中间位置处。

优选的，所述太阳能电池板底端的左支架和右支架上皆焊接有挡板，所述挡板上皆开设有流水槽。

优选的，所述挡板的厚度大于太阳能电池板的厚度，所述流水槽的宽度小于左支架的宽度。

优选的，所述内置腔的背面分别开设有与光伏控制器、蓄电池、双向逆变器、供电装置、路由器、离网负载、保护控制器、并网负载、电能计量器相互配合的接线口，且接线口上皆螺纹连接有防护管，所述内置腔后方的固定箱内部焊接有分隔板，且分隔板上对称分别开设有与防护管相互配合的接线孔，所述固定箱的背面分别开设有与防护管相互配合的出线孔。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该储能系统通过设置左支架、右支架、第一铰接轴、紧固螺栓、挡板、第二铰接轴、支撑杆以及卡脚，使得储能组件的结构简单，安装稳固，操作便捷，方便组装和拆卸，省时省力，提高了装置的稳定性；同时该装置通过设置接线口、分隔板、接线孔、出线孔和防护管，使得储能组件的连接电线排布均匀，避免电线杂乱分布影响后期的维修，并且将电线包裹在防护管内部，避免电线直接暴露在外，因日晒雨淋而老化损坏，延长了电线的使用寿命，提高了装置的实用性。

附图说明

图1为本实用新型的结构正视示意图；

图2为本实用新型的结构正视剖面示意图；

图3为本实用新型中内腔的局部结构正视剖面示意图；

图4为本实用新型中固定箱的局部结构俯视剖面示意图；

图5为本实用新型的电路框图。

图中：1、左支架；2、右支架；3、第一铰接轴；4、紧固螺栓；5、太阳能电池板；6、挡板；7、第二铰接轴；8、支撑杆；9、固定箱；10、卡脚；11、光伏控制器；12、蓄电池；13、内腔；14、双向逆变器；15、供电装置；16、路由器；17、离网负载；18、保护控制器；19、并网负载；20、电能计量器；21、流水槽；22、内置腔；23、接线口；24、分隔板；25、接线孔；26、出线孔；27、防护管。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种储能系统，包括左支架1、太阳能电池板5、光伏控制器11、蓄电池12、双向逆变器14、供电装置15、路由器16、离网负载17、保护控制器18、并网负载19和电能计量器20，左支架1右侧的顶端通过第一铰接轴3连接有右支架2，且右支架2和左支架1的底端皆对称设置有紧固螺栓4，左支架1和右支架2上皆通过螺钉均等固定有太阳能电池板5，太阳能电池板5底端的左支架1和右支架2上皆焊接有挡板6，挡板6上皆开设有流水槽21，其作用是通过挡板6的设计可以对太阳能电池板5进行辅助支撑，避免固定的螺钉松动，导致太阳能电池板5下滑，起到限位的作用，而通过流水槽21的设计使得装置在下雨天或下雪天时，残留的雨水经流水槽21流出，避免对太阳能电池板5造成影响，挡板6的厚度大于太阳能电池板5的厚度，流水槽21的宽度小于左支架1的宽度，其作用是通过厚度的设计，使得挡板6可以实现限位作用，并且通过宽度的设计，避免水槽经过紧固螺栓4，使得装置结构合理。

左支架1和右支架2的背面皆通过第二铰接轴7对称连接有支撑杆8，紧固螺栓4和支撑杆8皆设置有四个，第二铰接轴7位于左支架1和右支架2的中间位置处，其作用是通过个数的设计使得装置固定牢固，不会轻易松动，使得装置放置稳固，通过腰部位置的设计使得装置支撑稳定，左支架1和右支架2之间安装有固定箱9，且固定箱9的顶端对称焊接有卡脚10，左支架1的长度等于右支架2的长度，左支架1的宽度等于右支架2的宽度，左支架1的宽度等于固定箱9的宽度，其作用是通过长度和宽度的设计使得两边受力均匀，不会出现受力不均的情况，导致装置歪斜倾倒，提高了装置的稳定性，支撑杆8的端部延伸至卡脚10内部并与卡脚10内壁相抵，固定箱9的内部开设有内置腔22，且内置腔22内部的左侧安装有光伏控制器11，光伏控制器11右侧的内置腔22内部安装有蓄电池12，且蓄电池12右侧的内置腔22内部安装有内腔13，内腔13的内部分别安装有双向逆变器14、供电装置15、路由器16、离网负载17、保护控制器18、并网负载19和电能计量器20。

该装置通过左支架1、右支架2、第一铰接轴3、紧固螺栓4、挡板6、第二铰接轴7、支撑杆8以及卡脚10的配合使用，使得储能组件的结构简单，安装稳固，操作便捷，方便组装和拆卸，省时省力，提高了装置的稳定性。

内置腔22的背面分别开设有与光伏控制器11、蓄电池12、双向逆变器14、供电装置15、路由器16、离网负载17、保护控制器18、并网负载19、电能计量器20相互配合的接线口23，且接线口23上皆螺纹连接有防护管27，内置腔22后方的固定箱9内部焊接有分隔板24，且分隔板24上对称分别开设有与防护管27相互配合的接线孔25，固定箱9的背面分别开设有与防护管27相互配合的出线孔26，其作用是通过设置分隔板24和接线孔25使得连接电线可以很好的分开穿过，避免电线杂乱排布，同时通过接线口23、出线孔26和防护管27的设计，使得电线被很好的包裹，避免暴露在空气中，防止电线因日晒雨淋而老化损坏，延长了电线的使用寿命。

储能工作为首先光伏控制器11将太阳能电池板5吸收的太阳能转化为化学能，然后存储在蓄电池12中，通过双向逆变器14既可以给蓄电池12充电储能，也可以将蓄电池12的能量逆变成交流输入电网，实现能量在蓄电池12与电网之间及时双向流动，并且通过并网、离网、并网储能等多种运行模式，实现全方位监控和保护，离网负载17与双向逆变器14对应的离网端口相连接，保护控制器18外接于双向逆变器14的并网端，并网负载19连接于保护控制器18与电能计量器20之间，电能计量器20与双向逆变器14的通讯端和电网端相连，用于测量、记录发电量及供电量等情况。

工作原理：在使用时，首先通过第一铰接轴3将左支架1和右支架2转开一定角度，接着通过紧固螺栓4将左支架1和右支架2固定在地面，紧接着通过第二铰接轴7的作用转动支撑杆8，将支撑杆8插进固定箱9顶端的卡脚10中，并与卡脚10内壁相抵，然后通过螺钉将太阳能电池板5分别固定安装在左支架1和右支架2上，结构简单，操作便捷，省时省力，提高了装置的稳定性；

接着将固定箱9内部的光伏控制器11、蓄电池12、双向逆变器14、供电装置15、路由器16、离网负载17、保护控制器18、并网负载19以及电能计量器20的接线分别穿过接线口23，然后套入防护管27内部，经过分隔板24和接线孔25使得防护管27悬空，不与地面接触，使得储能组件的连接电线排布均匀，避免电线杂乱分布影响后期的维修，并且将电线包裹在防护管27内部，避免电线直接暴露在外，因日晒雨淋而老化损坏，延长了电线的使用寿命，提高了装置的实用性，操作到此结束。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920007457.3

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209345066U

授权时间:20190903

主分类号:H02S 20/10

专利分类号:H02S20/10;F24S25/61

范畴分类:37P;

申请人:东营思科维新能源科技有限公司

第一申请人:东营思科维新能源科技有限公司

申请人地址:275000 山东省东营市东营区南一路228号软件园B楼206室

发明人:李书华;谭艳龙;刘宁;靳松;刘双双

第一发明人:李书华

当前权利人:东营思科维新能源科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/caccb2bb72f904505f69e298.html