# 单斜相与四方相混合晶相组成ZrO2负载镍催化剂催化顺酐选择性加氢

### 论文摘要

通过调控水热法制备条件制备同为单斜相和四方相混合晶相组成、但织构性质和表面结构性质不同的两种ZrO2载体,采用浸渍法制备镍质量分数为10%的Ni/ZrO2催化剂,考察不同反应温度[（150～240）℃]和氢气压力[（3～7）MPa]条件下两种ZrO2载体负载镍催化剂的顺酐加氢性能。采用XRD、H2-TPR、H2-TPD和拉曼光谱等对催化剂进行表征。结果表明,与镍物种发生较强相互作用的ZrO2负载镍催化剂具有较高的■键加氢活性与选择性,几乎没有■加氢活性,在所考察的反应温度和反应压力范围,催化剂上丁二酸酐选择性均高于95.1%,γ-丁内酯选择性均低于4.9%。与之不同,与镍物种发生较弱相互作用的ZrO2负载镍催化剂具有较弱的■键加氢活性,然而,该催化剂表现出一定的■加氢活性,并且其■加氢活性随反应温度或反应压力的提高而显著提高。在反应温度240℃、氢气压力5 MPa条件下,γ-丁内酯选择性高达60.6%。推测晶相组成相似的两种ZrO2载体负载镍催化剂明显的■加氢性能差异与其表面结构性质不同有关。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵丽丽,张因,吴天杰,赵敏,赵江红,王永钊,赵永祥

关键词: 催化化学,催化剂,顺酐,选择性加氢,表面结构,氧空位

来源: 工业催化 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 山西大学化学化工学院精细化学品教育部工程研究中心,中国科学院山西煤炭化学研究所应用催化与绿色化工实验室

基金: 国家自然科学基金青年科学基金项目(21303097),国家自然科学基金面上项目(2167031118),国家自然基金-山西煤基低碳联合基金重点项目(U1710221)

分类号: TQ426;TQ225.2

页码: 31-38

总页数: 8

文件大小: 283K

下载量: 51

### 相关论文文献

- [1].新型镍催化剂催化对硝基甲苯加氢的研究[J]. 云南化工 2017(09)

- [2].用废镍催化剂制取碳酸镍的研究[J]. 甘肃冶金 2010(06)

- [3].废镍催化剂回收镍并生产高纯硫酸镍的研究[J]. 吉林化工学院学报 2011(07)

- [4].漆原镍催化剂用于苯酚催化加氢[J]. 燃料化学学报 2015(10)

- [5].漆原镍催化剂用于硝基化合物催化加氢[J]. 催化学报 2009(07)

- [6].废镍催化剂中有价金属回收试验研究[J]. 三峡环境与生态 2008(02)

- [7].铝镍加氢催化剂在BDO装置运行周期的探讨[J]. 石油石化绿色低碳 2019(06)

- [8].负载型骨架镍催化剂的再生性能研究[J]. 现代化工 2017(07)

- [9].α-二亚胺镍催化剂催化乙烯溶液聚合的性能[J]. 合成树脂及塑料 2017(05)

- [10].废钼镍催化剂回收技术现状与分析[J]. 中国资源综合利用 2011(11)

- [11].酮法复合钴镍催化剂催化合成一仲丁胺[J]. 化工生产与技术 2012(06)

- [12].还原法制备磷化镍催化剂的研究进展[J]. 精细石油化工进展 2019(06)

- [13].磷化镍催化剂的制备及表征[J]. 武汉工程大学学报 2013(12)

- [14].英国研究人员主张用镍催化剂代替CCS技术[J]. 石油炼制与化工 2013(08)

- [15].堇青石载镍催化剂对燃烧合成碳纳米管的影响[J]. 无机材料学报 2008(04)

- [16].稻壳基活性炭负载镍催化剂的制备及在香草醛加氢脱氧反应中的催化性能[J]. 新型炭材料 2018(05)

- [17].苯胺基苯甲酸甲酯镍催化剂的合成及其催化烯烃聚合的研究[J]. 合成技术及应用 2018(02)

- [18].自动电位滴定法测定Raney镍催化剂活化中的碱度[J]. 福建分析测试 2011(05)

- [19].SBA-15负载磷化镍催化剂对喹啉加氢脱氮反应网络的影响[J]. 煤炭学报 2015(S2)

- [20].非晶态镍催化剂上戊二腈催化加氢制备戊二胺[J]. 石油化工 2010(05)

- [21].油剂及其他助剂[J]. 化纤文摘 2008(03)

- [22].α-二亚胺镍催化剂催化乙烯聚合反应过程模型化[J]. 化工进展 2019(06)

- [23].低含量高活性负载镍催化剂的制备及其加氢反应研究[J]. 分子催化 2009(06)

- [24].骨架镍催化剂在腈类加氢中的应用[J]. 工业催化 2018(09)

- [25].钼改性页硅酸镍催化剂催化顺酐加氢性能[J]. 高等学校化学学报 2019(06)

- [26].泡沫陶瓷基氢氧化高镍催化剂的制备及模拟污水处理研究（英文）[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2018(04)

- [27].后过渡金属镍催化乙烯聚合的研究进展[J]. 云南化工 2018(06)

- [28].负载型镍催化剂用于催化加氢制备对氯苯胺[J]. 当代化工 2012(12)

- [29].煤/重油加氢共炼中SDBS对煤担载铁镍催化剂的改性效果[J]. 煤炭转化 2020(01)

- [30].负载型磷化镍催化剂的制备及其催化应用[J]. 工业催化 2019(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cae0cb78d9ddfd395229dcf1.html