# 一种多功能体育训练单杠论文和设计-徐东彪

### 全文摘要

本实用新型公开了一种多功能体育训练单杠，包括十字底座、支架、套管、横杠和第一安装杆，所述十字底座上方的中间位置处安装有套杆，且套杆的内部安装有电动升降杆，所述电动升降杆的上方安装有支架，且支架外侧的底部安装有第一安装杆，所述第一安装杆远离支架一端的两侧皆安装有第二安装杆，且第二安装杆的上方设置有软垫。本实用新型可以通过横杠来做引体向上运动，可以通过吊环做臂力运动，可以通过L型握杆和软垫来锻炼背肌，功能多样化，适合多种体育训练，该多功能体育训练单杠可以通过拼接块将横杠从拼接头上拆卸下来，然后安装到其他拼接管上，从而调节横杠的高度，适合多个年龄段和不同身高的人群使用。

### 主设计要求

1.一种多功能体育训练单杠，包括十字底座(1)、支架(3)、套管(4)、横杠(9)和第一安装杆(14)，其特征在于：所述十字底座(1)上方的中间位置处安装有套杆(2)，且套杆(2)的内部安装有电动升降杆(20)，所述电动升降杆(20)的上方安装有支架(3)，且支架(3)外侧的底部安装有第一安装杆(14)，所述第一安装杆(14)远离支架(3)一端的两侧皆安装有第二安装杆(16)，且第二安装杆(16)的上方设置有软垫(15)，所述第二安装杆(16)远离第一安装杆(14)的一端安装有贯穿第二安装杆(16)的L型握杆(17)，所述第一安装杆(14)底部的两侧皆设置有第三安装杆(18)，所述支架(3)侧壁的上方设置有两组套管(4)，且套管(4)的外侧安装有螺栓(5)，所述套管(4)的内侧设置有拼接管(6)，所述支架(3)的上方安装有拼接头(7)，所述拼接头(7)下方的支架(3)侧壁上和套管(4)下方的支架(3)侧壁上皆设置有卡槽(13)，所述拼接头(7)远离支架(3)的一端安装有横杠(9)，且横杠(9)的两端设置有与拼接头(7)和拼接管(6)相配合的拼接块(8)，所述横杠(9)底部的两端铰接有与卡槽(13)相配合的支撑杆(12)，所述横杠(9)侧壁的中间位置出设置有两组握把(11)。

### 设计方案

1.一种多功能体育训练单杠，包括十字底座(1)、支架(3)、套管(4)、横杠(9)和第一安装杆(14)，其特征在于：所述十字底座(1)上方的中间位置处安装有套杆(2)，且套杆(2)的内部安装有电动升降杆(20)，所述电动升降杆(20)的上方安装有支架(3)，且支架(3)外侧的底部安装有第一安装杆(14)，所述第一安装杆(14)远离支架(3)一端的两侧皆安装有第二安装杆(16)，且第二安装杆(16)的上方设置有软垫(15)，所述第二安装杆(16)远离第一安装杆(14)的一端安装有贯穿第二安装杆(16)的L型握杆(17)，所述第一安装杆(14)底部的两侧皆设置有第三安装杆(18)，所述支架(3)侧壁的上方设置有两组套管(4)，且套管(4)的外侧安装有螺栓(5)，所述套管(4)的内侧设置有拼接管(6)，所述支架(3)的上方安装有拼接头(7)，所述拼接头(7)下方的支架(3)侧壁上和套管(4)下方的支架(3)侧壁上皆设置有卡槽(13)，所述拼接头(7)远离支架(3)的一端安装有横杠(9)，且横杠(9)的两端设置有与拼接头(7)和拼接管(6)相配合的拼接块(8)，所述横杠(9)底部的两端铰接有与卡槽(13)相配合的支撑杆(12)，所述横杠(9)侧壁的中间位置出设置有两组握把(11)。

2.根据权利要求1所述的一种多功能体育训练单杠，其特征在于：所述L型握杆(17)侧壁的上下端皆安装有海绵软套。

3.根据权利要求1所述的一种多功能体育训练单杠，其特征在于：所述十字底座(1)的两端和两侧皆设置有皮圈。

4.根据权利要求1所述的一种多功能体育训练单杠，其特征在于：所述横杠(9)侧壁的两端皆安装有吊环(10)。

5.根据权利要求1所述的一种多功能体育训练单杠，其特征在于：所述第三安装杆(18)和第二安装杆(16)之间连接有承重杆。

6.根据权利要求1所述的一种多功能体育训练单杠，其特征在于：所述握把(11)的侧壁上设置有防滑纹。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及体育训练器材技术领域，具体为一种多功能体育训练单杠。

背景技术

单杠运动的起源可追溯到人类的祖先原始人在丛林中进行的各种攀登、爬越、摆动、摆荡等练习，在当时那只是一种生活实用技能，后来随着社会的进化就逐步成为一种锻炼身体和体育训练的手段，单杠运动需要用到单杠，现有的单杠一般只是用来做引体向上，其他功能比较少，现有的单杠不能调节高度，不适合各个年龄段或者身高不同人群的使用，适用范围小，现有的单杠运动时为了防止足部受伤，一般单杠都比人高一截，需要运动人员跳起抓住，比较麻烦，现有的单杠普遍需要占很大的面积，又不容易拆卸，不适合家用,且现有的横杆一般为空心结构，使用久了容易折断，有安全隐患。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种多功能体育训练单杠，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种多功能体育训练单杠，包括十字底座、支架、套管、横杠和第一安装杆，所述十字底座上方的中间位置处安装有套杆，且套杆的内部安装有电动升降杆，所述电动升降杆的上方安装有支架，且支架外侧的底部安装有第一安装杆，所述第一安装杆远离支架一端的两侧皆安装有第二安装杆，且第二安装杆的上方设置有软垫，所述第二安装杆远离第一安装杆的一端安装有贯穿第二安装杆的L型握杆，所述第一安装杆底部的两侧皆设置有第三安装杆，所述支架侧壁的上方设置有两组套管，且套管的外侧安装有螺栓，所述套管的内侧设置有拼接管，所述支架的上方安装有拼接头，所述拼接头下方的支架侧壁上和套管下方的支架侧壁上皆设置有卡槽，所述拼接头远离支架的一端安装有横杠，且横杠的两端设置有与拼接头和拼接管相配合的拼接块，所述横杠底部的两端铰接有与卡槽相配合的支撑杆，所述横杠侧壁的中间位置出设置有两组握把。

优选的，所述L型握杆侧壁的上下端皆安装有海绵软套。

优选的，所述十字底座的两端和两侧皆设置有皮圈。

优选的，所述横杠侧壁的两端皆安装有吊环。

优选的，所述第三安装杆和第二安装杆之间连接有承重杆。

优选的，所述握把的侧壁上设置有防滑纹。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该多功能体育训练单杠可以通过横杠来做引体向上运动，可以通过吊环做臂力运动，可以通过L型握杆和软垫来锻炼背肌，功能多样化，适合多种体育训练，该多功能体育训练单杠可以通过拼接块将横杠从拼接头上拆卸下来，然后安装到其他拼接管上，从而调节横杠的高度，适合多个年龄段和不同身高的人群使用，适用范围广，该多功能体育训练单杠可以通过电动升降杆将横杠降下来，从而便于运动人员抓住，然后升高电动升降杆做运动，使用方便，该单杠可以通过拼接块和拼接头将横杠拆卸下来，可以通过螺栓将套管拆卸下来，不用时可以拆卸后放倒，适合家用，且该单杠的横杠内部设置有加强筋，比较坚固，不易折断。

附图说明

图1为本实用新型的主视图；

图2为本实用新型的侧视图；

图3为本实用新型的套杆内部结构示意图；

图4为本实用新型的横杠结构示意图；

图5为本实用新型的第二安装杆结构示意图。

图中：1、十字底座；2、套杆；3、支架；4、套管；5、螺栓；6、拼接管；7、拼接头；8、拼接块；9、横杠；10、吊环；11、握把；12、支撑杆；13、卡槽；14、第一安装杆；15、软垫；16、第二安装杆；17、L型握杆；18、第三安装杆；19、加强筋；20、电动升降杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种多功能体育训练单杠，包括十字底座1、支架3、套管4、横杠9和第一安装杆14，十字底座1上方的中间位置处安装有套杆2，且套杆2的内部安装有电动升降杆20，电动升降杆20的上方安装有支架3，且支架3外侧的底部安装有第一安装杆14，第一安装杆14远离支架3一端的两侧皆安装有第二安装杆16，且第二安装杆16的上方设置有软垫15，第二安装杆16远离第一安装杆14的一端安装有贯穿第二安装杆16的L型握杆17，第一安装杆14底部的两侧皆设置有第三安装杆18，支架3侧壁的上方设置有两组套管4，且套管4的外侧安装有螺栓5，套管4的内侧设置有拼接管6，支架3的上方安装有拼接头7，拼接头7下方的支架3侧壁上和套管4下方的支架3侧壁上皆设置有卡槽13，拼接头7远离支架3的一端安装有横杠9，且横杠9的两端设置有与拼接头7和拼接管6相配合的拼接块8，横杠9底部的两端铰接有与卡槽13相配合的支撑杆12，横杠9侧壁的中间位置出设置有两组握把11。

在本实施中：L型握杆17侧壁的上下端皆安装有海绵软套，便于锻炼人员握紧，十字底座1的两端和两侧皆设置有皮圈，使单杠抓紧地面，横杠9侧壁的两端皆安装有吊环10，便于做吊环运动，第三安装杆18和第二安装杆16之间连接有承重杆，长时间使用不易损坏，握把11的侧壁上设置有防滑纹，便于锻炼人员抓紧握把11。

工作原理：使用时，运动人员手握横杠9上的握把11做引体向上运动，或者手握吊环10训练臂力，还可以将手肘压紧软垫15，手握L型握杆17，支撑身体，锻炼背肌，如果运动人员年龄小或者身高不够，可以将横杠9通过拼接块8从拼接头7内拆卸下来，安装进下方的拼接管6中，并将支撑杆12卡进卡槽13加固，以此来降低横杠9的高度，如果运动人员训练一段时间比较累，虽然横杠9高度合适，但仍需要跳起抓住，这时可以连接电源启动电动升降杆20，将横杠9和支架3降低，运动人员可以抓住横杠9，再升高电动升降杆20，使横杠9和支架3升高，继续训练，不用的时候可以通过拼接块8将横杠9从拼接头7内拆卸下来，可以通过螺栓5将套管4从支架3侧壁拆卸下来，放倒后放置。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920087513.9

申请日:2019-01-19

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:83(武汉)

授权编号:CN209679383U

授权时间:20191126

主分类号:A63B1/00

专利分类号:A63B1/00;A63B23/12;A63B21/068

范畴分类:15H;

申请人:徐东彪

第一申请人:徐东彪

申请人地址:430000 湖北省武汉市鲁磨路388号中国地质大学（武汉）

发明人:徐东彪;刘岭;王永丽

第一发明人:徐东彪

当前权利人:徐东彪

代理人:李智祥

代理机构:50125

代理机构编号:重庆创新专利商标代理有限公司 50125

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cae26113b1f4b9b3cd984027.html