# 医疗废物焚烧厂周边环境空气中二英浓度分布及其健康风险评估

### 论文摘要

于2015—2018年冬季（12月—2月）对广东省某医疗废物焚烧厂排放烟气及焚烧设施周边2.5 km范围内6个采样点分别进行了4次烟气和环境空气样品采集,应用高分辨气相色谱/高分辨质谱（HRGC-HRMS）联用技术对二■英（PCDD/Fs）浓度水平进行监测并对其组成特征进行了分析,运用主成分分析法（PCA）对周边环境空气中二■英来源进行了初步解析,同时采用VLIER-HUMAAN模型评估其对人体的健康风险.结果表明该医疗废物焚烧厂烟气二■英毒性当量浓度为0.542～21.300 ng·Nm-3（以I-TEQ计）,排放水平较高;周边环境空气中PCDD/Fs质量浓度和毒性当量浓度变化范围分别为0.682～196.000 pg·m-3和0.036～17.700 pg·m-3（以I-TEQ计）,周边环境空气中PCDD/Fs浓度明显受到排放源烟气落地点的影响.空气样品中二■英同族体及异构体分布指纹谱图与该焚烧设施排放烟气类似,空气质量浓度主要贡献单体以OCDD、1,2,3,4,6,7,8-Hp CDF、OCDF以及1,2,3,4,6,7,8-Hp CDD为主,主要毒性贡献单体为2,3,4,7,8-Pe CDF.PCA源解析结论与指纹谱图特征分析结论基本一致,该研究区域中环境空气二■英主要来源于医疗废物焚烧烟气排放.健康风险评估结果表明,该区域人群呼吸暴露风险总体处于较为安全的水平(0.0032～0.141 pg TEQ·kg-1·d-1),部分个体的呼吸暴露贡献率超过了评价限值,应引起重视.

### 论文目录

- 1 引言（Introduction）

- 2 材料与方法（Materials and methods）

- 2.1 研究区域

- 2.2 样品采集

- 2.2.1 烟气样品采集

- 2.2.2 环境空气样品采集

- 2.3 样品处理及仪器分析

- 2.3.1 实验材料

- 2.3.2 样品前处理和净化

- 2.3.3 仪器分析

- 2.3.4 质量保证与质量控制

- 2.4 健康风险评估

- 3 结果与讨论（Results and discussion）

- 3.1 烟气中二英含量

- 3.2 周边空气中二英浓度水平及空间分布

- 3.3 PCDD/Fs同类物分布特征

- 3.3.1 烟气与环境空气中PCDD/Fs指纹特征

- 3.3.2 烟气与环境空气中PCDD/Fs毒性异构体分布特征

- 3.4 PCA源解析

- 3.5 健康风险评估

- 4 结论（Conclusions）

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨艳艳,韩静磊,尹文华,付建平,张素坤,青宪,谢丹平

关键词: 医疗废物焚烧厂,环境空气,二英,主成分分析,健康风险评估

来源: 环境科学学报 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 生态环境部华南环境科学研究所

基金: 中央级公益性科研院所基本科研业务专项资金自由探索项目(No.PM-zx703-201803-087)

分类号: X51;X820.4

DOI: 10.13671/j.hjkxxb.2019.0245

页码: 4215-4225

总页数: 11

文件大小: 4793K

下载量: 287

### 相关论文文献

- [1].危险废物焚烧飞灰处理处置技术[J]. 广东化工 2019(24)

- [2].危险废物焚烧处置工艺[J]. 节能与环保 2019(11)

- [3].危险废物焚烧预处理工程的安全设计分析[J]. 有色冶金设计与研究 2019(06)

- [4].提升危险废物焚烧处置科学化水平[J]. 环境经济 2020(09)

- [5].医疗废物焚烧脱酸技术研究[J]. 低碳世界 2020(05)

- [6].危险废物焚烧及烟气处理系统研究与优化设计[J]. 广东化工 2020(13)

- [7].危险废物焚烧处置厂技术改进研究[J]. 资源节约与环保 2020(08)

- [8].危险废物焚烧炉渣、飞灰理化特性研究及对前期配伍的思考[J]. 上海化工 2020(05)

- [9].化工危险废物焚烧的烟气净化工艺分析[J]. 节能与环保 2019(10)

- [10].危险废物焚烧废气中重金属的研究[J]. 现代农业科技 2016(20)

- [11].基于医疗废物焚烧过程中二噁英的控制分析[J]. 能源研究与管理 2017(01)

- [12].氯碱工业含氯危废物焚烧处理技术[J]. 中国氯碱 2017(02)

- [13].现代化危险废物焚烧处置厂技术的改进措施探讨[J]. 资源节约与环保 2017(02)

- [14].我国危险废物焚烧底渣的产生情况及其危害性分析[J]. 安徽农学通报 2017(10)

- [15].危险废物焚烧处理环境污染控制分析[J]. 有色冶金设计与研究 2017(03)

- [16].危险废物焚烧处置单位的实验室能力建设探讨[J]. 绿色科技 2017(18)

- [17].危险废物焚烧污染控制标准及技术探讨[J]. 环境与可持续发展 2015(01)

- [18].浅谈危险废物焚烧进料系统的形式及其应用[J]. 中国环保产业 2020(09)

- [19].危险废物焚烧处置类环境影响评价分析[J]. 化工管理 2020(27)

- [20].中国危险废物焚烧处置设施负荷率分析及对策研究[J]. 环境与可持续发展 2018(06)

- [21].危险废物焚烧项目回转窑运行故障分析与对策[J]. 工业炉 2019(06)

- [22].危险废物焚烧处置技术应用研究[J]. 环境卫生工程 2017(02)

- [23].浅析危险废物焚烧处置工艺[J]. 节能与环保 2017(07)

- [24].河北省医疗废物焚烧污染物排放及控制要求[J]. 四川环境 2017(04)

- [25].医疗废物焚烧烟气中二(口恶)英排放特征研究[J]. 环境科学与技术 2017(08)

- [26].现代化危险废物焚烧处置厂技术改进措施的探讨[J]. 再生资源与循环经济 2015(06)

- [27].论医疗废物焚烧回转窑耐火材料工程设计[J]. 广东科技 2014(12)

- [28].危险废物焚烧的烟气污染物的控制和净化探讨[J]. 广东化工 2012(06)

- [29].公众参与的危险废物焚烧项目竣工环保验收[J]. 中国资源综合利用 2010(10)

- [30].危险废物焚烧处置中二恶英的产生及控制[J]. 能源研究与管理 2010(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cb8452841c28c2aa945a3ce0.html