# 基于光子晶体微腔的深亚波长纳米线激光器研究

### 论文摘要

半导体纳米线激光器在片上光通信和光互连中有重要应用前景。受光学衍射极限的限制,纳米线激光器尺寸的进一步降低已经遇到瓶颈。光子晶体微腔能够阻止模式泄露,使光场限制在腔内。将纳米线与光子晶体微腔结合起来,是进一步缩小纳米线激光器尺寸、降低激射阈值的一种可行途径。本文基于光子晶体微腔的Ⅲ-Ⅴ族纳米线激光器展开研究,取得的主要研究成果如下:（1）采用时域有限差分法,理论研究了单根In0.53Ga0.47As纳米线激光器的模式特性、有效折射率、限制因子与阈值增益。随着纳米线直径增大,HE11和TE01模式依次出现。阈值增益曲线表明:纳米线激光器阈值随半径增大降低,且当纳米线半径小于250nm时,HE11模式阈值低于TEQ1模式;当半径大于250nm时,TE01模式的阈值更低,且在半径300nm时达到最小值,表明TEQ1模式更容易实现激射。（2）利用时域有限差分法设计了一种W1型光子晶体微腔,晶格常数a=466.8nm,空气柱R=0.32a=149.4nm,厚度 z=1000nm,空气沟槽宽度d=3 00nm。仿真结果表明该光子晶体可以实现对1550nm光的有效限制。（3）设计了一种基于光子晶体微腔的In0.53Ga0.47As纳米线激光器,对比研究了有、无光子晶体微腔纳米线激光器的模场分布和阈值增益。结果表明,在无光子晶体微腔时,随着纳米线直径减小,对光场的限制能力减弱、阈值增益提高,当半径小于140nm时无法激射;由于光子晶体微腔对模式的较强限制作用,基于光子晶体微腔的In0.53Ga0.47As纳米线激光器激射截止半径降至70 nm。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 半导体纳米线的研究背景以及意义

- 1.2 Ⅲ-Ⅴ族半导体纳米线激光器的发展

- 1.3 半导体纳米线激光器的分类及应用

- 1.3.1 半导体纳米线激光器的发展

- 1.3.2 表面等离子激光器

- 1.4 光子晶体的研究背景及意义

- 1.4.1 光子晶体的简介及分类

- 1.4.2 光子晶体材料的应用

- 1.5 论文结构安排

- 参考文献

- 第二章 纳米线激光器和光子晶体的理论基础

- 2.1 纳米线激光器的理论基础

- 2.1.1 纳米线谐振腔基本原理

- 2.1.2 谐振腔内波导模式的定义

- 2.2 光子晶体的基础理论

- 2.2.1 光子晶体的特性

- 2.2.2 光子晶体的理论研究方法

- 2.2.3 光子晶体谐振腔耦合模理论

- 2.2.4 二维光子晶体波导

- 2.3 时域有限差分法

- 2.3.1 时域有限差分法的定义

- 2.3.2 Maxwell方程及Yee元胞

- 2.3.3 有限时域差分法不同维度的理论推导

- 2.4 数值稳定性和数值色散

- 2.5 吸收边界条件

- 2.5.1 Mur吸收边界条件

- 2.5.2 完全匹配层PML

- 2.6 本章小结

- 参考文献

- 0.53Ga0.47As纳米线激光器的研究'>第三章 In0.53Ga0.47As纳米线激光器的研究

- 3.1 模式特性及有效折射率

- 3.1.1 研究背景

- 3.1.2 仿真条件设置

- 3.1.3 结果与分析

- 3.2 模式端面反射率,限制因子和阈值增益

- 3.2.1 研究背景

- 3.2.2 仿真条件设置

- 3.2.3 结果与分析

- 3.3 本章小结

- 参考文献

- 第四章 基于光子晶体微腔的纳米线激光器

- 4.1 光子晶体微腔

- 4.1.1 仿真条件设置

- 4.1.2 结果与分析

- 4.2 基于光子晶体的纳米线激光器的仿真

- 4.2.1 仿真条件设置

- 4.3 结果与分析

- 4.3.1 模式分布以及有效折射率

- 4.3.2 模式端面反射率,限制因子,阈值增益

- 4.3.3 基于光子晶体腔的半导体纳米线激光器的品质因数

- 4.4 本章小结

- 参考文献

- 第五章 总结与展望

- 致谢

- 作者攻读硕士学位期间发表的学术论文目录

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 龚翔

导师: 张霞

关键词: 纳米线,模式,光子晶体

来源: 北京邮电大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑,信息科技

专业: 物理学,物理学,化学,无线电电子学

单位: 北京邮电大学

分类号: TN248;O734

总页数: 80

文件大小: 5428K

下载量: 106

### 相关论文文献

- [1].流动控制沉积法制备PMMA叠层光子晶体薄膜及其光学性能研究[J]. 高等学校化学学报 2020(02)

- [2].三维光子晶体太赫兹波传输特性研究[J]. 枣庄学院学报 2020(02)

- [3].二维磁光光子晶体光路的编码控制[J]. 中国激光 2020(09)

- [4].磁性光子晶体非互易传输特性研究[J]. 现代工业经济和信息化 2020(10)

- [5].光子晶体计算方法和传输特性[J]. 安庆师范大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [6].光子晶体在环境污染物快速检测方面的研究进展[J]. 环境化学 2018(01)

- [7].光子晶体在真空电子器件中的应用[J]. 真空电子技术 2018(02)

- [8].光子晶体在食品有害物检测中的应用及展望[J]. 食品研究与开发 2018(09)

- [9].链式磁性光子晶体单向波导调控特性研究[J]. 微波学报 2016(S2)

- [10].硅基光子晶体异质结的单向传输特性[J]. 物理学报 2017(05)

- [11].理化所光子晶体电浸润性研究取得新进展[J]. 河南化工 2017(01)

- [12].胶态磁组装光子晶体及其离子强度响应[J]. 高等学校化学学报 2017(03)

- [13].光子晶体纤维的制备及应用[J]. 材料导报 2017(05)

- [14].快速磁致显色光子晶体膜的制备与性能[J]. 中国粉体技术 2017(02)

- [15].一维变频光子晶体的透射特性[J]. 吉林大学学报(理学版) 2017(03)

- [16].理化所光子晶体电浸润性研究取得新进展[J]. 功能材料信息 2017(01)

- [17].光子晶体制备及其应用研究进展[J]. 材料导报 2016(07)

- [18].基于光子晶体的层层组装设计与表征[J]. 化学工业与工程 2016(06)

- [19].正交光子晶体制备方法研究[J]. 科技展望 2015(11)

- [20].一维变频光子晶体透射特性研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [21].利用双参数六角棱镜干涉法设计渐变光子晶体透镜阵列[J]. 光学学报 2020(02)

- [22].光子晶体在传感器领域的应用[J]. 电子世界 2019(01)

- [23].光子晶体碗的制备及其性能[J]. 中国粉体技术 2018(04)

- [24].时变光子晶体及计算方法[J]. 安庆师范大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [25].金属光子晶体薄膜可见光和微波波段传输性能[J]. 光电工程 2017(02)

- [26].蛋白石型光子晶体红外隐身材料的制备[J]. 物理学报 2017(08)

- [27].胶体光子晶体膜的超浸润性研究进展[J]. 化学学报 2017(10)

- [28].光子晶体理论研究的新方法——混合变分法[J]. 物理学报 2016(12)

- [29].分子印迹仿生光子晶体的制备及其在己烯雌酚检测中的应用[J]. 食品研究与开发 2014(18)

- [30].含特异材料一维超导光子晶体的带隙特性研究[J]. 物理学报 2013(12)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cb956dcfc6d918fa45b905de.html