# 用于将脚手架和楼板拉结的固定装置论文和设计-吕永山

### 全文摘要

本实用新型涉及一种用于将脚手架和楼板拉结的固定装置包括：竖向埋设于楼板的隔离管，隔离管的底部置于楼板模板，且顶部凸伸出楼板；供和脚手架可拆卸地连接的拉结管，拉结管插设于隔离管内；插设于拉结管内的限位杆，限位杆的底端和楼板模板可拆卸地固定，限位杆顶端套设有压设于拉结管的限位板，通过限位板和楼板模板可拆卸地夹设固定拉结管。通过隔离管将混凝土和拉结管限位杆和套管分隔开来，从而方便拆卸拉结管限位杆和套管，达到可周转使用的目的。

### 主设计要求

1.一种用于将脚手架和楼板拉结的固定装置，其特征在于，包括：竖向埋设于楼板的隔离管，所述隔离管的底部置于楼板模板，且顶部凸伸出所述楼板；供和脚手架可拆卸地连接的拉结管，所述拉结管插设于所述隔离管内；以及插设于所述拉结管内的限位杆，所述限位杆的底端和所述楼板模板可拆卸地固定，所述限位杆顶端套设有压设于所述拉结管的限位板，通过所述限位板和所述楼板模板可拆卸地夹设固定所述拉结管。

### 设计方案

1.一种用于将脚手架和楼板拉结的固定装置，其特征在于，包括：

竖向埋设于楼板的隔离管，所述隔离管的底部置于楼板模板，且顶部凸伸出所述楼板；

供和脚手架可拆卸地连接的拉结管，所述拉结管插设于所述隔离管内；以及

插设于所述拉结管内的限位杆，所述限位杆的底端和所述楼板模板可拆卸地固定，所述限位杆顶端套设有压设于所述拉结管的限位板，通过所述限位板和所述楼板模板可拆卸地夹设固定所述拉结管。

2.如权利要求1所述的用于将脚手架和楼板拉结的固定装置，其特征在于，

所述限位杆为螺杆；

所述螺杆的底部螺合有可拆卸地固定于所述楼板模板的套筒。

3.如权利要求2所述的用于将脚手架和楼板拉结的固定装置，其特征在于，所述套筒的底部固定有底板，所述底板贴设于所述楼板模板。

4.如权利要求3所述的用于将脚手架和楼板拉结的固定装置，其特征在于，所述底板通过铁钉固定于所述楼板模板。

5.如权利要求2所述的用于将脚手架和楼板拉结的固定装置，其特征在于，所述螺杆的顶部螺合有压设于所述限位板的螺母。

6.如权利要求1所述的用于将脚手架和楼板拉结的固定装置，其特征在于，所述隔离管为PVC管。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑施工领域，尤指一种用于将脚手架和楼板拉结的固定装置。

背景技术

在建筑施工领域的施工过程中，常常需要搭建脚手架，为后续的施工提供操作平台。目前在许多工地，为保证脚手架的稳定性，一般将脚手架和楼板拉结固定。

在浇筑形成楼板的过程中，采用钢管预埋于楼板内，后续采用膨胀螺栓将脚手架的立杆和预埋于楼板内的钢管进行固定，以保证脚手架的稳定性。但是脚手架和楼板之间采用预埋钢管和膨胀螺栓进行拉结，膨胀螺栓的拉结强度无法达到牢固强度的要求，难以保证脚手架的稳定性。在施工完成之后，预埋钢管仍然埋设于楼板内，需要将预埋钢管凸伸出楼板的部分割除，且难以再利用，这就造成施工过程增加钢管的费用，浪费人工和材料。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服现有技术的缺陷，提供一种用于将脚手架和楼板拉结的固定装置，解决现有技术中脚手架和楼板之间采用预埋钢管和膨胀螺栓进行拉结，膨胀螺栓的拉结强度无法达到牢固强度的要求，难以保证脚手架的稳定性和难以周转使用的问题。

实现上述目的的技术方案是：

本实用新型提供一种用于将脚手架和楼板拉结的固定装置，包括：

竖向埋设于楼板的隔离管，所述隔离管的底部置于楼板模板，且顶部凸伸出所述楼板；

供和脚手架可拆卸地连接的拉结管，所述拉结管插设于所述隔离管内；以及

插设于所述拉结管内的限位杆，所述限位杆的底端和所述楼板模板可拆卸地固定，所述限位杆顶端套设有压设于所述拉结管的限位板，通过所述限位板和所述楼板模板可拆卸地夹设固定所述拉结管。

本实用新型用于将脚手架和楼板拉结的固定装置的有益效果：

本实用新型通过采用隔离管预埋于楼板内，将拉结管插设于隔离管内，并采用限位杆插设于拉结管内，限位杆的底端和楼板模板可拆卸地固定，限位杆顶端套设有压设于拉结管的限位板，通过限位板和楼板模板夹设固定拉结管，以将脚手架和拉结管固定，从而和楼板固定。在拆卸时由于隔离管将混凝土和拉结管限位杆和套管分隔开来，从而方便拆卸拉结管限位杆和套管，达到可周转使用的目的。

本实用新型用于将脚手架和楼板拉结的固定装置的进一步改进在于，所述限位杆为螺杆；

所述螺杆的底部螺合有可拆卸地固定于所述楼板模板的套筒。

本实用新型用于将脚手架和楼板拉结的固定装置的进一步改进在于，所述套筒的底部固定有底板，所述底板贴设于所述楼板模板。

本实用新型用于将脚手架和楼板拉结的固定装置的进一步改进在于，所述底板通过铁钉固定于所述楼板模板。

本实用新型用于将脚手架和楼板拉结的固定装置的进一步改进在于，所述螺杆的顶部螺合有压设于所述限位板的螺母。

本实用新型用于将脚手架和楼板拉结的固定装置的进一步改进在于，所述隔离管为PVC管。

附图说明

图1为本实用新型用于将脚手架和楼板拉结的固定装置在施工过程中的剖视图。

图2为本实用新型用于将脚手架和楼板拉结的固定装置的分解示意图。

图3为本实用新型用于将脚手架和楼板拉结的固定装置的拆卸状态的示意图。

图4为本实用新型用于将脚手架和楼板拉结的固定装置的除隔离管的可周转部分的示意图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。

参阅图1，显示了本实用新型用于将脚手架和楼板拉结的固定装置在施工过程中的剖视图。图2为本实用新型用于将脚手架和楼板拉结的固定装置的分解示意图。结合图1和图2所示，本实用新型用于将脚手架和楼板拉结的固定装置包括：

竖向埋设于楼板10的隔离管20，隔离管20的底部置于楼板模板11，且顶部凸伸出楼板10；

供和脚手架30可拆卸地连接的拉结管40，拉结管40插设于隔离管20内；以及

插设于拉结管40内的限位杆50，限位杆50的底端和楼板模板11可拆卸地固定，限位杆50顶端套设有压设于拉结管40的限位板60，通过限位板60和楼板模板11可拆卸地夹设固定拉结管40。

参阅图3为本实用新型用于将脚手架和楼板拉结的固定装置的拆卸状态的示意图。图4为本实用新型用于将脚手架和楼板拉结的固定装置的除隔离管的可周转部分的示意图。结合图1至图4所示，作为本实用新型用于将脚手架和楼板拉结的固定装置的一较佳实施方式，限位杆50为螺杆；螺杆的底部螺合有可拆卸地固定于楼板模板11的套筒70。本装置采用螺杆和套筒70螺合的方式进行可拆卸地固定连接，方便将限位杆50和楼板模板11可拆卸地固定，便于后续施工完成之后将限位杆50取出进行周转使用。

作为本实用新型用于将脚手架和楼板拉结的固定装置的一较佳实施方式，套筒70的底部固定有底板71，底板71贴设于楼板模板11。采用底板71将套筒70和楼板模板11固定连接，增加了套筒70和楼板模板11的接触面积，加强了套筒70和楼板模板11的连接固定的牢固性，从而加强拉结管40的稳定性，以保证后续和拉结管40固接的脚手架具有足够的安全性能。

在本实施例中，还采用铁丝将套筒70绑扎固定于楼板内的钢筋骨架，防止在浇筑混凝土时套筒70的位置发生移动。

作为本实用新型用于将脚手架和楼板拉结的固定装置的一较佳实施方式，底板71通过铁钉固定于楼板模板11。采用铁钉将底板71固定于楼板模板11，从而保证底板71的位置的稳定性，防止底板71位移。

后续在施工完成之后，通过敲击螺杆的顶部，使得螺杆和套筒以及底板从隔离管20中向下掉落以脱离楼板，隔离管20将螺杆，套筒70，拉结管40和浇筑的混凝土隔离开来，从而防止螺杆，套筒70，拉结管40和楼板10固接而难以取出，解决了现有技术中脚手架和楼板之间采用预埋钢管和膨胀螺栓进行拉结，膨胀螺栓的拉结强度无法达到牢固强度的要求，难以保证脚手架的稳定性和难以周转使用的问题。

作为本实用新型用于将脚手架和楼板拉结的固定装置的一较佳实施方式，螺杆的顶部螺合有压设于限位板60的螺母51。本装置通过采用螺母51和螺杆螺合固定，从而可将螺母51在螺杆上进行移动，方便根据拉结管40的长度进行调节，使得螺母51和限位板60压设于拉结管40，使得拉结管40夹设于限位板60和楼板模板11之间，从而不能移动，以实现拉结管40固定于楼板模板11，同时也方便后续拆卸拉结管40。解决了现有技术中采用螺栓穿设拉结管40，而对拉结管40造成损坏的问题。

作为本实用新型用于将脚手架和楼板拉结的固定装置的一较佳实施方式，隔离管20为PVC管。PVC管的顶端凸伸出楼板10，从而防止浇筑混凝土时被堵塞。

在楼板模板上浇筑混凝土之前将底板和套筒放在楼板模板上，并用铁丝将底板和套筒与钢筋骨架进行固定，防止浇筑混凝土时将底板和套筒冲跑。采用100mmx100mm、厚10mm的钢板上中间位置焊接外径37mm、内径24mm、长100mm内丝套筒，绑扎牢固后采用直径40、长150mm长的PVC隔离管在套筒的外侧，待混凝土浇筑完毕后找到PVC隔离管形成的预留孔洞。

将拉结管40套进隔离管，将长度400mm螺杆插入套筒内拧紧固定，接着采用中间孔洞为Φ27的限位板60套在螺杆上，上方采用2个螺母螺合于螺杆进行拧紧，从而将拉结管40固定于楼板模板11上。

将脚手架的一个横杆和拉结管40固接，从而实现将脚手架和楼板固接。待拆除脚手架后，将螺母和限位板60拆掉后用锤子砸向螺杆，使螺杆，套筒和底板向下掉落，仅仅留设隔离管留设在楼板内，其余的结构可进行拆卸，达到周转重复利用的目的。

本实用新型用于将脚手架和楼板拉结的固定装置的有益效果为：

本实用新型通过采用隔离管预埋于楼板内，将拉结管插设于隔离管内，并采用限位杆插设于拉结管内，限位杆的底端和楼板模板可拆卸地固定，限位杆顶端套设有压设于拉结管的限位板，通过限位板和楼板模板夹设固定拉结管，以将脚手架和拉结管固定，从而和楼板固定。在拆卸时由于隔离管将混凝土和拉结管限位杆和套管分隔开来，从而方便拆卸拉结管限位杆和套管，达到可周转使用的目的。

以上结合附图实施例对本实用新型进行了详细说明，本领域中普通技术人员可根据上述说明对本实用新型做出种种变化例。因而，实施例中的某些细节不应构成对本实用新型的限定，本实用新型将以所附权利要求书界定的范围作为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920111287.3

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209653363U

授权时间:20191119

主分类号:E04G 5/04

专利分类号:E04G5/04

范畴分类:36E;

申请人:中国建筑第八工程局有限公司

第一申请人:中国建筑第八工程局有限公司

申请人地址:200122 上海市浦东新区中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号27层

发明人:吕永山;沈思远;高展龙;于泽涛;崔爱珍

第一发明人:吕永山

当前权利人:中国建筑第八工程局有限公司

代理人:曾耀先

代理机构:31229

代理机构编号:上海唯源专利代理有限公司 31229

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cc2649abff9bd8ed1b92aa7a.html