# 一种水泥砼路面结构层排水系统论文和设计-张忠桥

### 全文摘要

本实用新型属于道路工程技术领域，公开了一种水泥砼路面结构层排水系统，其排水系统包括暗沟、渗井和盲沟，所述暗沟沿路面的两侧外边缘敷设，所述渗井埋设于路面的两侧外边缘并利用连接件与暗沟相连；所述盲沟敷设于路面的水泥砼板块的底部位于基层的上部，包括横向盲沟和纵向盲沟，所述横向盲沟连通两侧的暗沟，所述纵向盲沟与横向盲沟相互连通。本实用新型使水泥砼路面结构内的界面水得到彻底排出，从而消除了造成水泥砼路面损坏的主要隐患，解决了水泥砼路面长期存在而又未得到有效解决的难题。

### 主设计要求

1.一种水泥砼路面结构层排水系统，其特征在于，包括暗沟（1）、渗井（2）和盲沟（3），所述暗沟（1）沿路面的两侧外边缘敷设，所述渗井（2）埋设于路面的两侧外边缘并利用连接件（4）与暗沟（1）相连；所述盲沟（3）敷设于路面的水泥砼板块（5）的底部位于基层（6）的上部，包括横向盲沟（3.1）和纵向盲沟（3.2），所述横向盲沟（3.1）连通两侧的暗沟（1），所述纵向盲沟（3.2）与横向盲沟（3.1）相互连通。

### 设计方案

1.一种水泥砼路面结构层排水系统，其特征在于，包括暗沟（1）、渗井（2）和盲沟（3），所述暗沟（1）沿路面的两侧外边缘敷设，所述渗井（2）埋设于路面的两侧外边缘并利用连接件（4）与暗沟（1）相连；所述盲沟（3）敷设于路面的水泥砼板块（5）的底部位于基层（6）的上部，包括横向盲沟（3.1）和纵向盲沟（3.2），所述横向盲沟（3.1）连通两侧的暗沟（1），所述纵向盲沟（3.2）与横向盲沟（3.1）相互连通。

2.如权利要求1所述的水泥砼路面结构层排水系统，其特征在于，所述盲沟（3）的顶面与基层（6）的顶面齐平。

3.如权利要求1所述的水泥砼路面结构层排水系统，其特征在于，所述盲沟（3）材料为粒径不超过3cm的碎石。

4.如权利要求1-3任一所述的水泥砼路面结构层排水系统，其特征在于，靠近渗井（2）位置的盲沟（3）的截面宽于其他位置的盲沟（3）。

5.如权利要求1所述的水泥砼路面结构层排水系统，其特征在于，所述暗沟（1）包括透水层（1.1），所述透水层（1.1）呈倒凹形，倒凹形的凹槽形成全线贯通的孔函（1.2），透水层（1.1）外包裹细石砼层（1.3），细石砼层（1.3）靠近横向盲沟（3.1）的一侧设有缺口，缺口内设有滤水层（1.4）；连接件（4）从底部穿过细石砼层（1.3）连通孔函（1.2）。

6.如权利要求1所述的水泥砼路面结构层排水系统，其特征在于，所述渗井（2）包括碎石垫层（2.1）、井身（2.2）和井盖（2.3），碎石垫层（2.1）上设有细石砼垫块（2.4），井身（2.2）安放在细石砼垫块（2.4）上，井身（2.2）内部形成井体，井体底部设有渗水层（2.5）。

7.如权利要求6所述的水泥砼路面结构层排水系统，其特征在于，所述井身（2.2）的内侧壁上设有防坠挂钩（2.6），防坠挂钩（2.6）上设有防坠网。

8.如权利要求1或6所述的水泥砼路面结构层排水系统，其特征在于，所述渗井（2）沿道路纵向间隔50-100m双侧对称布置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于道路工程技术领域，具体涉及一种水泥砼路面结构层排水系统，应用于水泥砼路面的车行道，如水泥砼路面的公路、水泥砼路面的城市道路、水泥砼路面的乡村道路等。

背景技术

水泥砼板块层与基层之间的界面水（文中“界面水”特指：水泥砼板块层与基层之间的滞留水，以及基层结构上部的滞留水）不能够排出路面结构，是造成水泥砼路面损害的主要原因之一。造成水泥砼路面破坏的界面水，主要为路面上的滞留水以及水泥砼板块边缘的滞留水，由雨雪形成的水、清洁路面用水等组成。在行车荷载的作用下，界面水极易造成基层材料离析、流失，导致水泥砼板块的松动、板底脱空等情况，具体表现为水泥砼板出现纵横裂缝、网纹裂缝、唧泥、错台等病害。

目前，对于界面水引起的路面损坏，缺少可行的早期预防（文中“早期预防”特指：在施工阶段，采用工程设施排除界面水），以事后治理为主（文中“事后治理”特指：在使用阶段，对道路病害进行维修），换言之，现有水泥砼路面设计以及施工，不考虑排除界面水，在使用过程中当路面出现病害后，再进行维修。这种事后治理的思路，虽然省去了早期预防的工作，但是付出的代价是很大的；维修水泥砼路面的病害，不仅要花费大量人力物力，而且维修施工易导致交通拥堵，造成的社会经济成本难以估量。

上述不足仍有值得改进的地方。

发明内容

本实用新型目的在于克服上述现有技术的不足，在水泥砼路面施工中采用一种新型工程设施，用以排除水泥砼路面结构的界面水，属于界面水的早期预防，尤其涉及一种水泥砼路面结构层排水系统。

按照本实用新型的技术方案，所述水泥砼路面结构层排水系统，包括暗沟、渗井和盲沟，所述暗沟沿路面的两侧外边缘敷设，所述渗井埋设于路面的两侧外边缘并利用连接件与暗沟相连；所述盲沟敷设于路面的水泥砼板块的底部位于基层的上部，包括横向盲沟和纵向盲沟，所述横向盲沟连通两侧的暗沟，所述纵向盲沟与横向盲沟相互连通。

进一步的，所述盲沟的顶面与基层的顶面齐平。

进一步的，所述盲沟材料为粒径不超过3cm的碎石。

进一步的，靠近渗井位置的盲沟的截面宽于其他位置的盲沟。

进一步的，所述暗沟包括透水层，所述透水层呈倒凹形，倒凹形的凹槽形成全线贯通的孔函，透水层外包裹细石砼层，细石砼层靠近横向盲沟的一侧设有缺口，缺口内设有滤水层；连接件从底部穿过细石砼层连通孔函。

进一步的，所述渗井包括碎石垫层、井身和井盖，碎石垫层上设有细石砼垫块，井身安放在细石砼垫块上，井身内部形成井体，井体底部设有渗水层。

进一步的，所述井身的内侧壁上设有防坠挂钩，防坠挂钩上设有防坠网。

进一步的，所述渗井沿道路纵向间隔50-100m双侧对称布置。

本实用新型的有益效果在于：通过在水泥砼板底、基层上部，敷设横向以及纵向且相互连通的盲沟网络，收集板块与基层间的界面水，盲沟中的界面水在重力作用下，顺着道路横坡流到路边的暗沟中，暗沟中的界面水顺着道路纵坡，通过连接件流入渗井，渗井底部通过碎石与土基相连，渗井中的界面水透过碎石渗入土基，这样就可以使水泥砼路面结构内的界面水得到彻底排出，从而消除了造成水泥砼路面损坏的主要隐患，解决了水泥砼路面长期存在而又未得到有效解决的难题。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图2为本实用新型盲沟的结构示意图。

图3为图1中A-A剖视图即渗井的截面图。

图4为图1中B-B剖视图即暗沟与盲沟的截面图。

图5为图1中B-B剖视图即暗沟与渗井的截面图。

附图标记说明：1-暗沟、1.1-透水层、1.2-孔函、1.3-细石砼层、1.4-滤水层、2-渗井、2.1-碎石垫层、2.2-井身、2.3-井盖、2.4-细石砼垫块、2.5-渗水层、2.6-防坠挂钩、3-盲沟、3.1-横向盲沟、3.2-纵向盲沟、4-连接件、5-水泥砼板块、6-基层。

具体实施方式

下面结合具体实施例和附图对本实用新型作进一步说明。

如图所示：水泥砼路面结构层排水系统，包括暗沟1、渗井2和盲沟3。其中，盲沟3敷设于路面的水泥砼板块5的底部位于基层6的上部，包括横向盲沟3.1和纵向盲沟3.2，纵向盲沟3.2与横向盲沟3.1相互连通形成盲沟网络，用于收集水泥砼板块与基层间的界面水；横向盲沟3.1可以与道路中心线垂直，纵向盲沟3.2垂直于横向盲沟3.1，与道路中心线平行。暗沟1沿路面的两侧外边缘敷设，位于硬路肩或绿化带内，平行于道路中心线，与横向盲沟3.1连通，形成连通的盲沟、暗沟网络，暗沟1能够对排水系统形成保护，同时能够阻断硬路肩或绿化带内的滞留水浸入路面结构。渗井2埋设于路面的两侧外边缘，位于硬路肩或绿化带内，并利用连接件4与暗沟1相连，优选的设置在道路低点及路段低洼处等。

具体的，如图2、4所示：盲沟3的顶面与基层6的顶面齐平，不影响水泥砼板块5的结构；盲沟3材料为粒径不超过3cm的碎石，集水性良好；为保证排水，靠近渗井2位置的盲沟3的截面宽于其他位置的盲沟3，在一个实施例中，距离渗井最近的横向盲沟截面宽20cm、深10cm，其它盲沟截面宽10cm、深10cm。

如图4所示：暗沟1包括透水层1.1，透水层1.1呈倒凹形，倒凹形的凹槽形成全线贯通的孔函1.2，透水层1.1外包裹细石砼层1.3，细石砼层1.3靠近横向盲沟3.1的一侧设有缺口，缺口内设有滤水层1.4，连接件4从底部穿过细石砼层1.3连通孔函1.2。在一个实施例中，透水层1.1为外宽30cm、外高20cm、厚10cm倒凹形的构件，由透水砼预制而成；透水层1.1的凹槽形成宽10cm、高10cm的孔涵1.2，即暗沟1的排水通道；透水层1.1的下部、上部、外侧，以C15细石砼回填形成细石砼层1.3；透水层1.1的内侧与水泥砼板块之间宽10cm、高20cm的范围用碎石填充，碎石粒径不超过2cm，形成滤水层1.4。

渗井2可以沿道路纵向间隔50-100m双侧对称布置，如图3所示：渗井2包括碎石垫层2.1、井身2.2和井盖2.3，碎石垫层2.1上设有细石砼垫块2.4，井身2.2安放在细石砼垫块2.4上，井身2.2内部形成井体，井体底部设有渗水层2.5。连接件4采用连接弯管，穿过井身2.2的上部伸入井体内。在一个实施例中，渗井外部长、宽、高分别为70cm、70cm、120cm，井身、盖板厚度为10cm；渗井的井身、盖板材料为C20钢筋砼；渗井无底板，井身直接安放在10cm厚的C15细石砼矩形基础形成的细石砼垫块上，细石砼垫块下设置10cm厚碎石垫层；井体底部设有20cm碎石形成的渗水层，井体内部空间与底层土基之间以碎石（渗水层和碎石垫层）联系，以便井内的水能够下渗至土基。为保证安全，在井身2.2的内侧壁上部设有防坠挂钩2.6，防坠挂钩2.6上设有防坠网。

施工方法：

1）水泥砼路面施工至基层后，在基层上放样出水泥砼板块的纵向和横向的接缝，并画线标注；

2）在基层顶面画线标注处（对应水泥砼板块的纵向和横向接缝）开挖施工碎石盲沟；横向盲沟应与水泥砼板块的横向接缝对齐，纵向盲沟应与水泥砼板块的纵向接缝对齐；并在道路低点及路段低洼处增设横向盲沟，并插旗标注；

3）所有盲沟施工完成后，施工水泥砼板块；

4）水泥砼板块施工完毕后，施工渗井；渗井的位置除了插旗标注标处，还应保证沿道路纵向间隔为50-100m，并双侧对称布置；

5）施工完渗井，在渗井内安装防坠网，并在每个渗井内侧预留好连接件；

6）施工暗沟：暗沟中倒凹形结构物的透水层，采用场外预制好后，搬运至现场安装；先浇注暗沟底部细石砼，然后安装倒凹形结构物，之后回填结构物内侧碎石形成滤水层，最后立模板浇注结构物外侧和上面的细石砼，底部、外侧和上面的细石砼形成一体；

7）暗沟、渗井、连接件全部施工、安装完成后，施工道路两侧的硬路肩或绿化带。

本实用新型由盲沟、暗沟、渗井、连接件等组成，其中盲沟和暗沟用以汇集结构层界面水，连接件用以连通暗沟与渗井，渗井用以存储并排除汇集来的水；起到了排除水泥砼路面结构界面水的作用，界面水通过渗井渗透到土基；排水系统与道路同时施工完成并交付使用，建成后，可达到免除日常维护。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920084516.7

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209619788U

授权时间:20191112

主分类号:E01C 11/22

专利分类号:E01C11/22;E03F5/04

范畴分类:36A;36E;

申请人:无锡市政设计研究院有限公司

第一申请人:无锡市政设计研究院有限公司

申请人地址:214072江苏省无锡市滨湖区隐秀路901-2号联创大厦西楼

发明人:张忠桥;袁杰

第一发明人:张忠桥

当前权利人:无锡市政设计研究院有限公司

代理人:殷红梅;夏苏娟

代理机构:32104

代理机构编号:无锡市大为专利商标事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cc833d0d8ed7fe0d55b1a40a.html