# 桥梁检测工作中无损检测技术的具体应用庞武

身份证号码：45092319901022****

摘要：无损检测具有先天优势，广泛运用到多种行业，桥梁工程中引入无损检测技术，可以为技术人员提供更多质量检测参数。桥梁工程建设涉及桥梁的安全性、耐用性等问题，利用无损检测分析技术，可以快速给出定性分析结果，这已经成为桥梁建设不可或缺的技术手段。无损检测技术运用桥梁检测可能关涉哪些技术设备，如何展开无损检测技术操作，这是我们需要重点研究的问题。论文先对桥梁无损检测技术概述进行分析，然后对桥梁无损检测实践应用手段展开细致分析，以期获得丰富研究成果。

关键词：无损检测；桥梁工程；实践应用

引言

无损检测运用于桥梁建设，已经成为人们的普遍共识。在桥梁建设过程中，技术人员要展开多种形式的工程监理，对桥梁进行质量评估时，需要借助精密的仪器。无损检测技术自然成为大家的共同追求。

1、无损检测技术的优点

1.1无破坏性

一般来说，在进行桥梁工程施工中为了保证建设成果会努力做好工程技术、材料以及施工管理等各方面的工作。但是，为切实避免桥梁出现质量问题，应适当的对桥梁工程进行广泛的检测，有效的避免工程中存在的问题。通过相关调查研究发现，在桥梁工程中，无损检测技术的可行性较高，并且具有较为健全的技术体系。分析发现，无损检测技术并没有破坏性，在进行桥梁检测时，不仅能够确保信息的准确性，也可以在工程运行维护中得到一定的支持。第一，在应用无损检测技术时，无需安排过多的人员与设备，可以在工程的重点位置或易忽视的位置开展系统的检测与分析工作，得到的信息与数据比较全面。第二，在使用无损检测技术的时候，“无损”是最大的优势，所以能够有效的提高桥梁的保护性能，切实避免由于破坏性检测而导致重建问题的出现。

1.2.2技术体系健全

就桥梁检测来说，过去运用的方法专业性较强，能够在单方面得到较为明显的结果。在这一状况下，我国加深了对无损检测技术的研究。现在，我国已建立起了较为健全的无损检测技术系统，在桥梁检测工作中基本上不会出现疏漏问题。首先，在应用无损检测技术的时候，有专业规范来约束，从开始检测前一直到检测完成后，都能够有效的遵守检测内容，并反复予以核对，避免出现问题。其次，无损检测技术内容并不单一，其中包括众多技术操作方案，若在应用中发现相关问题，可以结合其他技术予以应用。较之而言，过去许多检测技术即便内容较为专业，但由于体系相互独立，难以有效的进行联合应用，这对未来的桥梁工程也具有一定的影响。

1.2.3拓展空间较大

随着经济社会的发展，城市化水平的进步，在未来桥梁检测工作必然会遇到许多挑战，如果检测技术较为单一，难以为之后的发展提供有效保证。在这一方面，无损检测技术予以了一定的关注，为未来的发展预留了较大的空间。就日常研究而言，无损检测技术的技术系统较为丰富，可以把很多优秀的技术或灵活的操作手段科学的融入到其自身系统之中，不仅能够对过去的信息进行优化，而且能够有效提升固有的技术水平，具有较为突出的经济效益。因此，无损技术具有较大的拓展空间，这是其重要的优势，凭借这一优势有助于其在未来的应用中，灵活的应对桥梁检测的变化与发展。

2、桥梁工程中各类无损检测技术的应用

2.1超声回弹综合检测法的应用

超声回弹综合法是建立在超声波传播速度和回弹值与混凝土抗压强度之间相关关系的基础上，以声速和回弹值综合反映混凝土抗压强度的一种非破损方法。即该综合法是指采用超声仪和回弹仪，在桥梁结构混凝土同一测区分别直接测出声时值和回弹值，然后间接得出超声波在混凝土中的传播速度，再利用已建立起来的测强公式推算出该测区的混凝土强度。

2.2超声法在检测混凝土内部缺陷与表面损伤的应用

应用当中，首先要保持超声波仪器与换能器、测试面保持耦合关系，之后将超声波仪器对准检测目标，但要注意超声波仪器与换能器必须与内里钢筋结构保持距离，否则容易造成较大的误差，其次应当通过设备或人工实时对检测结果进行记录，最终根据记录结果来进行分析，以判断检测目标当前的状态。

2.3涡流检测的应用

先对所有金属模板进行标号，以免出现混乱，之后采用测试仪器得到每个金属模板实际的导电率、磁导率，在此基础上结合实际交流电电压，计算得出每个金属模板涡流的正常形态，最终将交流电线圈缠绕至金属模板上，通电之后依靠测试仪器确认涡流状况，如果涡流状况与计算得出的正常形态不符，则说明该模板存在异常，再根据异常点以及异常表现形式，计算得出模板缺陷所在以及缺陷表现形式。

2.4荧光染料检测的应用

依照规范比例配置荧光染料渗透剂，之后确认检测目标，将配置好的荧光染料涂抹在检测目标表面，将目标放置大约3h，最终将目标表面的荧光染料清除，再涂抹显像剂，通过紫外线确认检测目标表面是否还存在荧光染料，如果存在，则说明检测目标存在凹陷。

3、桥梁检测工作中无损检测技术应用展望

1）利用声发射技术虽然可以动态检测桥梁构件缺陷变化，但是在传感器固定安装到桥梁构件过程中，桥梁构件间摩擦声信号也会导致信号变化。据此，在后续声发射技术应用过程中，检测技术人员应综合分析声发射检测装置长期应用能源供给不足、相对检测结果准确率地、信号信噪比低等因素，设置合理的辅助检测装置，保证声发射检测效果。2）虽然在桥梁构件检测过程中，利用射线检测方法可以准确判定桥梁锚固区内部缺陷，但是大范围现代桥梁构件检测效率较低，缺乏标准系统的射线图像解释规范。据此，在辅助移动装置应用的基础上，相关人员可根据现代桥梁构件结构，探究低能量X射线检测模式，完善射线检测图像解释标准，保证射线检测技术的有效应用。3）在磁性检测技术应用过程中，由于缺乏完善的爬升装置，检测人员需要在桥梁顶部进行滑轮安装，整体检测风险性较大，效率较低。据此，桥梁检测人员可依据具体桥梁构造，设置对称分布的检测框架。通过外部框架卡槽内检测模块的合理设置，提高磁性检测装置移动灵活性和效率。

结束语

随着社会的不断进步，近年来我国的交通运输事业也有了较快发展。与此同时还伴随着桥梁工程的建设规模也越来越大，无损检测技术在应用时也面对着不同的问题，在提高桥梁工程上的作用也越来越突出。通过对于无损检测技术在桥梁工程中的应用方案以及具体应用的内容在为以后桥梁工程的建设提供借鉴的同时，也可以实现该技术的进步和发展。

参考文献：

[1]夏月.道路桥梁无损检测技术应用中的常见问题及解决措施[J].建材与装饰，2018（51）：251-252.

[2]张艳慧.市政桥梁钢结构的无损检测技术分析[J].山西建筑，2018，44（35）：169-171.

[3]李兰波.道路桥梁工程中无损检测技术的应用[J].交通世界，2018（33）：134-135.

[4]刘睿奇.道路桥梁无损检测技术的应用分析[J].科技经济导刊，2018，26（31）：87.

[5]高紫君.无损检测技术在桥梁检测实践中的应用[J].山西建筑，2018，44（31）：168-169.

[6]封齐飞.无损检测技术在公路桥梁施工中的应用[J].工程建设与设计，2018（20）：150-151.

[7]李富山.道路桥梁检测中的无损检测技术应用[J].交通世界，2018（30）：94-95.

[8]王磊.钢构桥梁工程中无损检测技术的运用[J].中国公路，2018（19）：108-109.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ccb33bccbc8d8e2a6811c87b.html