# 一种再生稻收割机减损履带论文和设计-林席跃

### 全文摘要

本实用新型公开了一种再生稻收割机减损履带，包括橡胶履带条，所述橡胶履带条的表面固定连接有第二履带凸起，所述橡胶履带条的表面固定连接有第一履带凸起，所述橡胶履带条内腔的一侧固定连接有内侧履带凸起，所述橡胶履带条包括履带条本体，所述履带条本体的内部镶嵌有第一矩形块，所述第一矩形块前侧的左侧固定连接有第一固定轴，所述第一矩形块前侧的中心处固定连接有第二固定轴。本实用新型通过减小收割机履带的宽度，而且提高了收割机履带的强度，因此收割机履带行进的过程中有效减少了与再生稻芽桩的稻田接触面积，降低了对头季稻再生稻芽稻桩的碾压率，进而提高了再生稻再生苗的萌芽率和成苗率的成活率，提高了再生稻的产量。

### 主设计要求

1.一种再生稻收割机减损履带，包括橡胶履带条(1)，其特征在于：所述橡胶履带条(1)的表面固定连接有第二履带凸起(3)，所述橡胶履带条(1)的表面固定连接有第一履带凸起(2)，所述橡胶履带条(1)内腔的一侧固定连接有内侧履带凸起(4)；所述橡胶履带条(1)包括履带条本体(11)，所述履带条本体(11)的内部镶嵌有第一矩形块(12)，所述第一矩形块(12)前侧的左侧固定连接有第一固定轴(13)，所述第一矩形块(12)前侧的中心处固定连接有第二固定轴(14)，所述第一矩形块(12)前侧的右侧固定连接有第三固定轴(15)，两个第一矩形块(12)之间通过固定钢丝件(16)活动连接，所述第一固定轴(13)包括第一圆形挡块(131)和第二圆形挡块(132)，所述第一圆形挡块(131)位于第二圆形挡块(132)的前侧，所述第一圆形挡块(131)和第二圆形挡块(132)之间设置有缠绕柱(133)，所述缠绕柱(133)的两侧分别与第一圆形挡块(131)和第二圆形挡块(132)固定连接。

### 设计方案

1.一种再生稻收割机减损履带，包括橡胶履带条(1)，其特征在于：所述橡胶履带条(1)的表面固定连接有第二履带凸起(3)，所述橡胶履带条(1)的表面固定连接有第一履带凸起(2)，所述橡胶履带条(1)内腔的一侧固定连接有内侧履带凸起(4)；

所述橡胶履带条(1)包括履带条本体(11)，所述履带条本体(11)的内部镶嵌有第一矩形块(12)，所述第一矩形块(12)前侧的左侧固定连接有第一固定轴(13)，所述第一矩形块(12)前侧的中心处固定连接有第二固定轴(14)，所述第一矩形块(12)前侧的右侧固定连接有第三固定轴(15)，两个第一矩形块(12)之间通过固定钢丝件(16)活动连接，所述第一固定轴(13)包括第一圆形挡块(131)和第二圆形挡块(132)，所述第一圆形挡块(131)位于第二圆形挡块(132)的前侧，所述第一圆形挡块(131)和第二圆形挡块(132)之间设置有缠绕柱(133)，所述缠绕柱(133)的两侧分别与第一圆形挡块(131)和第二圆形挡块(132)固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种再生稻收割机减损履带，其特征在于：所述第一矩形块(12)的一侧固定连接有限位件(17)，所述限位件(17)的数量不少于两个。

3.根据权利要求1所述的一种再生稻收割机减损履带，其特征在于：所述固定钢丝件(16)包括第一钢丝环(161)、第二钢丝环(162)和第三钢丝环(163)，所述第三钢丝环(163)位于第一钢丝环(161)和第二钢丝环(162)之间，所述第一钢丝环(161)和第二钢丝环(162)靠近第三钢丝环(163)的一侧均通过钢丝条(164)与第三钢丝环(163)固定连接，所述第一固定轴(13)、第二固定轴(14)和第三固定轴(15)均与固定钢丝件(16)相适配。

4.根据权利要求3所述的一种再生稻收割机减损履带，其特征在于：所述第一钢丝环(161)、第二钢丝环(162)、第三钢丝环(163)和钢丝条(164)的数量均不少于三个，所述第一固定轴(13)、第二固定轴(14)和第三固定轴(15)的数量均不少于五个。

5.根据权利要求2所述的一种再生稻收割机减损履带，其特征在于：所述限位件(17)包括第二矩形块(171)，所述第二矩形块(171)的两侧均固定连接有第三矩形块(172)。

6.根据权利要求1所述的一种再生稻收割机减损履带，其特征在于：所述第一矩形块(12)的两侧均设置有弧形面(18)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及再生稻生产技术领域，具体为一种再生稻收割机减损履带。

背景技术

再生稻即种一茬收获两茬回，即水稻头季收割后，利用稻桩腋芽重新发苗、成长穗，再收一季的水稻，再生稻是水稻的一种栽培方法一类品种，第一季水稻成熟的时候会有一些腋芽，第一季收割之后它们得到保留，在原有的根系的基础上，这批腋芽再次生长、抽穗，大约2个月后它们再次成熟，可以收获割。通常第二季的稻的颗粒要比第一季小一些，但是稻穗数要比一季的多(原来的一棵稻穗割完的地方一般会长出2棵以上的穗)，因而产量也不少。两季总计通常比其一季稻的产量要增加30-70％，对粮食增产有重要意义。

在规模化种植时，再生稻在收获时，为了提高收割的效率和节约成本，现如今的收割方式采用收割机收割代替了手工收割的方式，但是采用收割机收割时也会存在一系列的问题，我们知道收割机的底部为履带，收割机在行走收割的过程中会对再生稻的芽桩造成碾挤压，由于再生稻第二季的产量潜力还很大会比第一季的产量要大，如果收割机履带对再生稻的芽桩产生碾压，如果再生稻芽桩损坏或者死亡，会大大降低第二季再生季稻的产量，头季稻机械收割通常会造成再生季产量20-40％的损失率，产量和经济损失不少，因此需要开发出一种履带，不仅不会影响收割机正常行车的同时，而且还具有足够的强度，能够对收割机提供足够的接地压力支撑力，最重要的是可以减小履带与再生稻芽桩的接触，减少对再生稻芽桩的碾压，将再生稻芽桩的损失大幅度下降到最低，从而能够提高再生稻的产量，增加农民的收成。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种再生稻收割机减损履带，具备与稻田再生稻芽桩接触面积较小，减少对再生稻头季稻桩的碾压，提高再生稻产量的优点，解决了上述背景技术所提到的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种再生稻收割机减损履带，包括橡胶履带条，所述橡胶履带条的表面固定连接有第二履带凸起，所述橡胶履带条的表面固定连接有第一履带凸起，所述橡胶履带条内腔的一侧固定连接有内侧履带凸起。

所述橡胶履带条包括履带条本体，所述履带条本体的内部镶嵌有第一矩形块，所述第一矩形块前侧的左侧固定连接有第一固定轴，所述第一矩形块前侧的中心处固定连接有第二固定轴，所述第一矩形块前侧的右侧固定连接有第三固定轴，两个第一矩形块之间通过固定钢丝件活动连接，所述第一固定轴包括第一圆形挡块和第二圆形挡块，所述第一圆形挡块位于第二圆形挡块的前侧，所述第一圆形挡块和第二圆形挡块之间设置有缠绕柱，所述缠绕柱的两侧分别与第一圆形挡块和第二圆形挡块固定连接。

优选的，所述第一矩形块的一侧固定连接有限位件，所述限位件的数量不少于两个。

优选的，所述固定钢丝件包括第一钢丝环、第二钢丝环和第三钢丝环，所述第三钢丝环位于第一钢丝环和第二钢丝环之间，所述第一钢丝环和第二钢丝环靠近第三钢丝环的一侧均通过钢丝条与第三钢丝环固定连接，所述第一固定轴、第二固定轴和第三固定轴均与固定钢丝件相适配。

优选的，所述第一钢丝环、第二钢丝环、第三钢丝环和钢丝条的数量均不少于三个，所述第一固定轴、第二固定轴和第三固定轴的数量均不少于五个。

优选的，所述限位件包括第二矩形块，所述第二矩形块的两侧均固定连接有第三矩形块。

优选的，所述第一矩形块的两侧均设置有弧形面。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1、本实用新型通过减小收割机履带的宽度，而且通过将第一矩形块设计成两排分布，增加与橡胶外层的接触面积，从而保证第一矩形块与橡胶外层的紧密连接，充分发挥橡胶特性的同时还为橡胶外层提供了支撑，提高了履带的抗压强度，避免履带受到压力而出现变形凹陷的情况，进而保证了履带在宽度减小的情况下，仍然能够给收割机提供正常行车的动力和足够的支撑力，而且增加了第一履带凸起和第二履带凸起的高度，同时减少了第一履带凸起和第二履带凸起与地表接触面的面积，加深了第一履带凸起与第二履带凸起之间形成的凹槽深度，所以在收割机履带行进的过程中有效减少了与再生稻芽桩的接触，降低了对头季稻再生稻芽稻桩的碾压率，进而提高了再生稻再生苗的萌芽率和成苗率的成活率，提高了再生稻的产量，增加了农民的收成。

2、本实用新型通过第二矩形块和第三矩形块的配合使用，提高了第一矩形块与橡胶外层的接触面积，提高了第一矩形块与橡胶外层连接的紧密性，通过第一钢丝环、第二钢丝环、第三钢丝环和钢丝条的配合使用，因为第一钢丝环、第二钢丝环和第三钢丝环分别套在第一固定轴、第二固定轴和第三固定轴的表面，所以提高了两个第一矩形块之间的连接紧密性，通过第一圆形挡块、第二圆形挡块和缠绕柱的配合使用，使得固定钢丝件套设在第一固定轴的表面时能够对固定钢丝件进行限位，提高固定钢丝件的稳定性。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型橡胶履带条结构主视剖面图；

图3为本实用新型第一矩形块结构排列分布图；

图4为本实用新型第一固定轴结构立体图；

图5为本实用新型固定钢丝件结构立体图；

图6为本实用新型结构图3中A的局部放大图；

图7为本实用新型限位件结构立体图。

图中：1、橡胶履带条；2、第一履带凸起；3、第二履带凸起；4、内侧履带凸起；11、履带条本体；12、第一矩形块；13、第一固定轴；14、第二固定轴；15、第三固定轴；16、固定钢丝件；17、限位件；18、弧形面；131、第一圆形挡块；132、第二圆形挡块；133、缠绕柱；161、第一钢丝环；162、第二钢丝环；163、第三钢丝环；164、钢丝条；171、第二矩形块；172、第三矩形块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-7，本实用新型提供一种技术方案：一种再生稻收割机减损履带，包括橡胶履带条1，橡胶履带条1的表面固定连接有第二履带凸起3，橡胶履带条1的表面固定连接有第一履带凸起2，橡胶履带条1内腔的一侧固定连接有内侧履带凸起4。

橡胶履带条1包括履带条本体11，履带条本体11的内部镶嵌有第一矩形块12，第一矩形块12前侧的左侧固定连接有第一固定轴13，第一矩形块12前侧的中心处固定连接有第二固定轴14，第一矩形块12前侧的右侧固定连接有第三固定轴15，两个第一矩形块12之间通过固定钢丝件16活动连接，第一固定轴13包括第一圆形挡块131和第二圆形挡块132，第一圆形挡块131位于第二圆形挡块132的前侧，第一圆形挡块131和第二圆形挡块132之间设置有缠绕柱133，缠绕柱133的两侧分别与第一圆形挡块131和第二圆形挡块132固定连接。

本实用新型中：第一矩形块12的一侧固定连接有限位件17，限位件17的数量不少于两个。

本实用新型中：固定钢丝件16包括第一钢丝环161、第二钢丝环162和第三钢丝环163，第三钢丝环163位于第一钢丝环161和第二钢丝环162之间，第一钢丝环161和第二钢丝环162靠近第三钢丝环163的一侧均通过钢丝条164与第三钢丝环163固定连接，第一固定轴13、第二固定轴14和第三固定轴15均与固定钢丝件16相适配，通过第一钢丝环161、第二钢丝环162、第三钢丝环163和钢丝条164的配合使用，因为第一钢丝环161、第二钢丝环162和第三钢丝环163分别套在第一固定轴13、第二固定轴14和第三固定轴15的表面，所以提高了两个第一矩形块12之间的连接紧密性。

本实用新型中：第一钢丝环161、第二钢丝环162、第三钢丝环163和钢丝条164的数量均不少于三个，第一固定轴13、第二固定轴14和第三固定轴15的数量均不少于五个。

本实用新型中：限位件17包括第二矩形块171，第二矩形块171的两侧均固定连接有第三矩形块172，通过第二矩形块171和第三矩形块172的配合使用，提高了第一矩形块12与橡胶外层的接触面积，提高了第一矩形块12与橡胶外层连接的紧密性。

本实用新型中：第一矩形块12的两侧均设置有弧形面18。

工作原理：本实用新型与传统收割机履带相比，减小了收割机履带的宽度，通过固定钢丝件16将两个第一矩形块12紧密连接在一起，而第一矩形块12的两侧均设置有弧形面18，使得两个第一矩形块12在弯曲时不会受到阻力，进而提高了整个履带的灵活性，将第一矩形块12设计成两排分布，增加与橡胶外层的接触面积，从而保证第一矩形块12与橡胶外层的紧密连接，充分发挥橡胶特性的同时还为橡胶外层提供了支撑，使得履带不容易出现龟裂，保证了履带整体的强度，避免履带受到压力而出现变形凹陷的情况，进而保证了履带在宽度减小的情况下，仍然能够给收割机提供正常行车的动力和足够的支撑力，通过第一履带凸起2和第二履带凸起3的设置，增加了履带与地面之间的空隙，同时减少了第一履带凸起2和第二履带凸起3与地表接触面的面积，加深了第一履带凸起2与第二履带凸起3之间形成的凹槽深度，所以在收割机履带行进的过程中有效减少了与稻田再生稻芽桩的接触，降低了对头季稻芽桩的碾压率，进而提高了再生苗的成苗率和成穗率稻的成活率，提高了再生稻的产量，增加了农民的收成。

综上所述：该再生稻收割机减损履带，通过减小收割机履带的宽度，而且提高了收割机履带的强度，因此收割机履带行进的过程中有效减少了与稻田再生稻芽桩的接触，降低了对头季稻芽桩的碾压率，进而提高了再生苗的成苗率和成穗率稻的成活率，提高了再生稻的产量，增加了农民的收成。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920004311.3

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209241197U

授权时间:20190813

主分类号:B62D 55/24

专利分类号:B62D55/24;A01D45/04

范畴分类:32B;27D;

申请人:崇义县农业技术推广站

第一申请人:崇义县农业技术推广站

申请人地址:341300 江西省赣州市崇义县政务大楼五楼

发明人:林席跃;雷正平;郭善明;陈丽芬;伍先群

第一发明人:林席跃

当前权利人:崇义县农业技术推广站

代理人:姜建华

代理机构:36128

代理机构编号:赣州智府晟泽知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ccdf7820db62c215e5c18710.html