# 改进型椰子汁灌装封口机论文和设计-邱春庆

### 全文摘要

本实用新型公开了改进型椰子汁灌装封口机，包括灌装封口机本体、传送架和顶部机架，所述灌装封口机本体的顶部通过支撑架焊接有顶部机架，且灌装封口机本体和顶部机架之间水平贯穿有传送架，所述顶部机架的顶部一侧安装有饮料储液罐，且饮料储液罐的底部连接有定量灌装头。该改进型椰子汁灌装封口机通过在定量灌装头与热压封口机之间设有清理架，清理架内侧液压伸缩杆底端连接的清理板可以自动对灌装瓶口进行清理，有效的防止在灌装时瓶口残留汁液，从而影响热压封口的密封性，从而影响灌装封口的密封性导致椰子汁变质，提高了热压封口的密封效果，增强该椰子汁灌装封口机的实用性。

### 主设计要求

1.改进型椰子汁灌装封口机，包括灌装封口机本体(1)、传送架(2)和顶部机架(3)，其特征在于：所述灌装封口机本体(1)的顶部通过支撑架焊接有顶部机架(3)，且灌装封口机本体(1)和顶部机架(3)之间水平贯穿有传送架(2)，所述顶部机架(3)的顶部一侧安装有饮料储液罐(5)，且饮料储液罐(5)的底部连接有定量灌装头(4)，其中定量灌装头(4)贯穿与顶部机架(3)并延伸至顶部机架(3)的底部，所述顶部机架(3)的顶部另一侧通过转动架(6)转动连接有封口卷轴(7)，所述转动架(6)的一侧螺旋固定有转动电机(8)，且转动电机(8)通过联轴器与封口卷轴(7)传动连接，所述顶部机架(3)的底部与封口卷轴(7)对应位置处连接有热压封口机(10)，所述封口卷轴(7)通过封口连接带(9)与热压封口机(10)连接，所述顶部机架(3)的底部位于定量灌装头(4)与热压封口机(10)之间连接有清理架(11)。

### 设计方案

1.改进型椰子汁灌装封口机，包括灌装封口机本体(1)、传送架(2)和顶部机架(3)，其特征在于：所述灌装封口机本体(1)的顶部通过支撑架焊接有顶部机架(3)，且灌装封口机本体(1)和顶部机架(3)之间水平贯穿有传送架(2)，所述顶部机架(3)的顶部一侧安装有饮料储液罐(5)，且饮料储液罐(5)的底部连接有定量灌装头(4)，其中定量灌装头(4)贯穿与顶部机架(3)并延伸至顶部机架(3)的底部，所述顶部机架(3)的顶部另一侧通过转动架(6)转动连接有封口卷轴(7)，所述转动架(6)的一侧螺旋固定有转动电机(8)，且转动电机(8)通过联轴器与封口卷轴(7)传动连接，所述顶部机架(3)的底部与封口卷轴(7)对应位置处连接有热压封口机(10)，所述封口卷轴(7)通过封口连接带(9)与热压封口机(10)连接，所述顶部机架(3)的底部位于定量灌装头(4)与热压封口机(10)之间连接有清理架(11)。

2.根据权利要求1所述的改进型椰子汁灌装封口机，其特征在于：所述清理架(11)的内侧连接有液压伸缩杆(111)，且液压伸缩杆(111)的底端连接有清理板(112)。

3.根据权利要求2所述的改进型椰子汁灌装封口机，其特征在于：所述清理板(112)的两侧对称连接有限位架(113)，且两个限位架(113)关于清理板(112)的竖直中线相互对称。

4.根据权利要求1所述的改进型椰子汁灌装封口机，其特征在于：所述定量灌装头(4)的底部通过电控伸缩杆(12)连接有调节灌装接头(13)，所述调节灌装接头(13)的底部中心位置处焊接有加长灌装接管(14)。

5.根据权利要求4所述的改进型椰子汁灌装封口机，其特征在于：所述加长灌装接管(14)的外侧等角度焊接有多组缓流板(15)，且加长灌装接管(14)的顶端通过连接软管(16)与定量灌装头(4)连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及灌装封口机技术领域，具体为改进型椰子汁灌装封口机。

背景技术

灌装封口机亦可广泛应用于医药、日化、食品、化工等行业中的产品包装。如：软膏、胶粘剂、硅胶、AB胶、皮肤膏、染发剂、鞋油、牙膏等液体或膏状物料的灌装与封尾，灌装封口机顾名思义是一种既可灌装又可封口的一种机器，针对不同行业可有不同机型。比较常用的行业有化工、食品等。

改进型椰子汁灌装封口机就是一种对椰子汁的灌装封口设备，传统的椰子汁灌装封口机在灌装完成后封口时缺少对瓶口清理的措施，然后直接进行封口，容易导致灌装瓶口的位置残留汁液，从而影响封口的密封性。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了改进型椰子汁灌装封口机。

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：改进型椰子汁灌装封口机，包括灌装封口机本体、传送架和顶部机架，所述灌装封口机本体的顶部通过支撑架焊接有顶部机架，且灌装封口机本体和顶部机架之间水平贯穿有传送架，所述顶部机架的顶部一侧安装有饮料储液罐，且饮料储液罐的底部连接有定量灌装头，其中定量灌装头贯穿与顶部机架并延伸至顶部机架的底部，所述顶部机架的顶部另一侧通过转动架转动连接有封口卷轴，所述转动架的一侧螺旋固定有转动电机，且转动电机通过联轴器与封口卷轴传动连接，所述顶部机架的底部与封口卷轴对应位置处连接有热压封口机，所述封口卷轴通过封口连接带与热压封口机连接，所述顶部机架的底部位于定量灌装头与热压封口机之间连接有清理架。

优选的，所述清理架的内侧连接有液压伸缩杆，且液压伸缩杆的底端连接有清理板。

优选的，所述清理板的两侧对称连接有限位架，且两个限位架关于清理板的竖直中线相互对称。

优选的，所述定量灌装头的底部通过电控伸缩杆连接有调节灌装接头，所述调节灌装接头的底部中心位置处焊接有加长灌装接管。

优选的，所述加长灌装接管的外侧等角度焊接有多组缓流板，且加长灌装接管的顶端通过连接软管与定量灌装头连接。

有益效果

本实用新型提供了改进型椰子汁灌装封口机。具备以下有益效果：

(1)、该改进型椰子汁灌装封口机通过在定量灌装头与热压封口机之间设有清理架，清理架内侧液压伸缩杆底端连接的清理板可以自动对灌装瓶口进行清理，有效的防止在灌装时瓶口残留汁液，从而影响热压封口的密封性，从而影响灌装封口的密封性导致椰子汁变质，提高了热压封口的密封效果，增强该椰子汁灌装封口机的实用性。

(2)、该改进型椰子汁灌装封口机通过在调节灌装接头的底部设有加长灌装连接管，且加长灌装连接管的底部成环形等角度焊接有多个缓流板，在进行灌装时，在电控伸缩杆的作用下加长灌装连接管会嵌入在灌装瓶口中，缓流板可以对灌装的椰子汁进行缓流，在灌装时有效的防止椰子汁溅出，减少灌装时产生的泡沫，提高灌装的稳定性。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型的清理架结构示意图；

图3为本实用新型的调节灌装接头结构示意图。

图中：1、灌装封口机本体；2、传送架；3、顶部机架；4、定量灌装头；5、饮料储液罐；6、转动架；7、封口卷轴；8、转动电机；9、封口连接带；10、热压封口机；11、清理架；111、液压伸缩杆；112、清理板；113、限位架；12、电控伸缩杆；13、调节灌装接头；14、加长灌装接管；15、缓流板；16、连接软管。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：改进型椰子汁灌装封口机，包括灌装封口机本体1、传送架2和顶部机架3，灌装封口机本体1的顶部通过支撑架焊接有顶部机架3，且灌装封口机本体1和顶部机架3之间水平贯穿有传送架2，顶部机架3的顶部一侧安装有饮料储液罐5，且饮料储液罐5的底部连接有定量灌装头4，其中定量灌装头4贯穿与顶部机架3并延伸至顶部机架3的底部，顶部机架3的顶部另一侧通过转动架6转动连接有封口卷轴7，转动架6的一侧螺旋固定有转动电机8，且转动电机8通过联轴器与封口卷轴7传动连接，顶部机架3的底部与封口卷轴7对应位置处连接有热压封口机10，封口卷轴7通过封口连接带9与热压封口机10连接，顶部机架3的底部位于定量灌装头4与热压封口机10之间连接有清理架11。

清理架11的内侧连接有液压伸缩杆111，且液压伸缩杆111的底端连接有清理板112，清理板112的两侧对称连接有限位架113，且两个限位架113关于清理板112的竖直中线相互对称，定量灌装头4的底部通过电控伸缩杆12连接有调节灌装接头13，调节灌装接头13的底部中心位置处焊接有加长灌装接管14，加长灌装接管14的外侧等角度焊接有多组缓流板15，且加长灌装接管14的顶端通过连接软管16与定量灌装头4连接。

该改进型椰子汁灌装封口机工作时，首先将灌装椰子汁的灌装瓶放置在传送架2上，然后通过传送架2传送至定量灌装头4的底部，这时电控伸缩杆12带动调节灌装接头13进行下压，调节灌装接头13底部连接的加长灌装接管14嵌入在灌装瓶的瓶口中，接着通过饮料储液罐5为定量灌装头4注入椰子汁，定量灌装头4通过连接软管16配合加长灌装接管14为灌装瓶进行灌装，灌装完成后通过传送架2传送至清理架11的底部，然后清理架11上的液压伸缩杆111带动清理板112下压，通过清理板112对灌装瓶口进行清理，清理完成后再通过传送架2传送至热压封口机10的底部，通过转动电机8带动封口卷轴7进行转动，封口卷轴7为热压封口机10输送封口连接带9，然后热压封口机10通过封口连接带9对灌装瓶进行封口，最终完成对椰子汁的灌装和封口。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920008434.4

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:66(海南)

授权编号:CN209276133U

授权时间:20190820

主分类号:B67C 7/00

专利分类号:B67C7/00;B67C3/26

范畴分类:34B;34A;

申请人:海南芭芭乐食品股份有限公司

第一申请人:海南芭芭乐食品股份有限公司

申请人地址:570206 海南省海口市龙华区龙昆南路89号汇隆广场3单元1812房

发明人:邱春庆;吴美兰

第一发明人:邱春庆

当前权利人:海南芭芭乐食品股份有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cdc28054e6c3c9049e99e468.html