# 航空头等舱座椅按钮组件论文和设计-高伊文

### 全文摘要

本实用新型属于航空航天技术领域，公开了一种航空头等舱座椅按钮组件，包括支架和按钮，所述支架的上端面设有上盖，支架的两端开有安装孔，所述按钮包括多个依次安装在支架上的方位按钮和功能按钮；所述方位按钮的中部利用第一销钉旋转安装在支架上；所述功能按钮的底部通过第二销钉连接托架的一端，托架的另一端固定安装在支架上。本实用新型支架上设有上盖，保证了结构的稳定性；方位按钮和功能按钮采用不同的安装方式，提高了操控性；弧形的整体结构，进一步提高了操控性，同时更满足审美要求；装饰钮保证了整体效果；铝合金材质和保护层保证了使用寿命，同时提高了产品质感。

### 主设计要求

1.航空头等舱座椅按钮组件，包括支架（1）和按钮，其特征在于，所述支架（1）的上端面设有上盖（7），支架（1）的两端开有安装孔，所述按钮包括多个依次安装在支架（1）上的方位按钮（2）和功能按钮（3）；所述方位按钮（2）的中部利用第一销钉（4）旋转安装在支架（1）上；所述功能按钮（3）的底部通过第二销钉（5）连接托架（6）的一端，托架（6）的另一端固定安装在支架（1）上。

### 设计方案

1.航空头等舱座椅按钮组件，包括支架（1）和按钮，其特征在于，所述支架（1）的上端面设有上盖（7），支架（1）的两端开有安装孔，所述按钮包括多个依次安装在支架（1）上的方位按钮（2）和功能按钮（3）；所述方位按钮（2）的中部利用第一销钉（4）旋转安装在支架（1）上；所述功能按钮（3）的底部通过第二销钉（5）连接托架（6）的一端，托架（6）的另一端固定安装在支架（1）上。

2.如权利要求1所述的航空头等舱座椅按钮组件，其特征在于，所述支架（1）的安装面向外凸起呈弧形，所述方位按钮（2）和功能按钮（3）的按键面形成一个整体的弧形。

3.如权利要求1所述的航空头等舱座椅按钮组件，其特征在于，所述支架（1）的两端设有装饰钮（8），所述装饰钮（8）为直角扇形。

4.如权利要求1所述的航空头等舱座椅按钮组件，其特征在于，所述支架（1）和按钮采用铝合金材质。

5.如权利要求1所述的航空头等舱座椅按钮组件，其特征在于，所述按钮的表面设有保护层。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于航空航天技术领域，涉及一种按钮组件，具体为一种航空头等舱座椅按钮组件。

背景技术

乘坐飞机出行不仅需要安全舒适，而且外观也要美观精致，尤其是头等舱，原有的头等舱座椅按钮组件外表平坦无立体感，同时操控性差，无法满足乘客对乘坐环境的要求。

发明内容

本实用新型旨在提供一种航空头等舱座椅按钮组件，提高操控性的同时满足审美要求。

按照本实用新型的技术方案，所述航空头等舱座椅按钮组件，包括支架和按钮，所述支架的上端面设有上盖，支架的两端开有安装孔，所述按钮包括多个依次安装在支架上的方位按钮和功能按钮；所述方位按钮的中部利用第一销钉旋转安装在支架上；所述功能按钮的底部通过第二销钉连接托架的一端，托架的另一端固定安装在支架上。

进一步的，所述支架的安装面向外凸起呈弧形，所述方位按钮和功能按钮的按键面形成一个整体的弧形。

进一步的，所述支架的两端设有装饰钮，所述装饰钮为直角扇形。

进一步的，所述支架和按钮采用铝合金材质。

进一步的，所述按钮的表面设有保护层。

本实用新型的有益效果在于：支架上设有上盖，保证了结构的稳定性；方位按钮和功能按钮采用不同的安装方式，提高了操控性；弧形的整体结构，进一步提高了操控性，同时更满足审美要求；装饰钮保证了整体效果；铝合金材质和保护层保证了使用寿命，同时提高了产品质感。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图2为本实用新型的爆炸示意图。

附图标记说明：1-支架、2-方位按钮、3-功能按钮、4-第一销钉、5-第二销钉、6-托架、7-上盖、8-装饰钮。

具体实施方式

下面结合具体实施例和附图对本实用新型做进一步说明，

如图所示，航空头等舱座椅按钮组件，即座椅按钮及其安装结构，包括支架1和按钮。支架1的上端面设有上盖7，保证了支架结构的稳定性，支架1的两端开有安装孔，便于安装。按钮包括多个依次安装在支架1上的方位按钮2和功能按钮3。其中，方位按钮2实现双侧按键调节，可以包括座椅前后、角度和高低的调节，其安装方式为中部利用第一销钉4旋转安装在支架1上，具体的，方位按钮2的中部和支架1的上设有相对应的上下方向的销钉孔，第一销钉4穿过销钉孔连接方位按钮2和支架1起旋转轴的作用，支架1上的销钉孔的两侧设有避让槽便于方位按钮2的按键。功能按钮3实现单个按键调节，可以包括座椅加热，躺平，餐桌等，其底部通过第二销钉5连接托架6的一端，功能按钮3能够相对于托架6旋转，托架6的另一端固定安装在支架1上。

具体的，支架1的安装面向外凸起呈弧形，方位按钮2和功能按钮3的按键面形成一个整体的弧形，实现按钮之间无缝隙的同时不影响按键特别是方位按钮2的左右按键。在支架1的两端设有装饰钮8，装饰钮8为直角扇形，使得支架1的安装面形成完整的安装结构。支架1和按钮采用铝合金材质，按钮的表面设有保护层，保证了使用寿命，同时提高了产品质感，为更匹配头等舱的奢华环境，保护层可以采用喷砂加玫瑰金氧化工艺。本实用新型整体组装后外观圆润、细腻、厚重大气，操控简便、一目了然，无论是外观还是质感都典雅考究灵气十足。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920313465.0

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209684007U

授权时间:20191126

主分类号:B64D11/06

专利分类号:B64D11/06

范畴分类:32E;

申请人:无锡和源精密机械有限公司

第一申请人:无锡和源精密机械有限公司

申请人地址:214194 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾泾新村

发明人:高伊文;钱海州;徐正伟;徐光东;唐晔;俞敏娟

第一发明人:高伊文

当前权利人:无锡和源精密机械有限公司

代理人:曹祖良;夏苏娟

代理机构:32104

代理机构编号:无锡市大为专利商标事务所(普通合伙) 32104

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ce55fd8577aca6c32b7435f5.html