# 冲孔网、防护网组件及附着升降脚手架论文和设计

### 全文摘要

本实用新型提供了一种冲孔网、防护网组件及附着升降脚手架。其中，冲孔网包括：冲孔网本体，冲孔网本体用于连接间隔分布的相邻两个网框；多个安装孔，设置在冲孔网本体上，冲孔网本体通过多个安装孔与相邻两个网框相连接。本实用新型通过冲孔网本体来连接间隔分布的相邻两个网框，一方面有利于冲孔网和网框连续分布，提高防护效果，另一方面有效避免多个网框排布后，排布空隙采用非标准模数的网框进行补充，所带来的安装困难、增加成本的情况发生。

### 主设计要求

1.一种冲孔网，其特征在于，包括：冲孔网本体，所述冲孔网本体用于连接间隔分布的相邻两个网框；多个安装孔，设置在所述冲孔网本体上，所述冲孔网本体通过所述多个安装孔与所述相邻两个网框相连接。

### 设计方案

1.一种冲孔网，其特征在于，包括：

冲孔网本体，所述冲孔网本体用于连接间隔分布的相邻两个网框；

多个安装孔，设置在所述冲孔网本体上，所述冲孔网本体通过所述多个安装孔与所述相邻两个网框相连接。

2.根据权利要求1所述的冲孔网，其特征在于，

所述冲孔网本体呈平板状，所述相邻两个网框之间的最短连线方向为所述冲孔网本体的宽度方向；

所述冲孔网本体的宽度为100mm或200mm。

3.根据权利要求1所述的冲孔网，其特征在于，

所述冲孔网本体呈一次弯折的弯折板状，所述相邻两个网框朝向所述冲孔网本体的延长方向分别为与其相邻的所述冲孔网本体的弯折前端、弯折后端的宽度方向；

所述冲孔网本体的弯折前端的宽度为100mm或200mm，所述冲孔网本体的弯折后端的宽度为100mm或200mm。

4.根据权利要求1至3中任一项所述的冲孔网，其特征在于，

所述多个安装孔均为螺纹孔，所述冲孔网本体通过螺栓与所述相邻两个网框相连接。

5.根据权利要求1至3中任一项所述的冲孔网，其特征在于，

所述多个安装孔均为腰形孔。

6.根据权利要求1至3中任一项所述的冲孔网，其特征在于，

所述冲孔网本体的厚度范围为0.3mm至1.2mm。

7.一种防护网组件，其特征在于，包括：

多个网框，所述多个网框中，至少存在一组之间留有间隙的相邻两个网框；

如权利要求1至6中任一项所述的冲孔网，所述冲孔网连接所述相邻两个网框。

8.根据权利要求7所述的防护网组件，其特征在于，所述防护网组件还包括：

至少一对立杆，所述相邻两个网框分别与一对立杆相连接；

所述冲孔网通过所述多个安装孔与所述一对立杆相连接，以间接连接所述相邻两个网框。

9.根据权利要求7或8所述的防护网组件，其特征在于，

在至少存在两组所述相邻两个网框的情况下，

所述冲孔网的数量为至少两个，各个所述冲孔网的形状及宽度不完全相同。

10.一种附着升降脚手架，其特征在于，包括：

如权利要求7至9中任一项所述的防护网组件。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于建筑设备技术领域，具体而言，涉及一种冲孔网、一种防护网组件及一种附着升降脚手架。

背景技术

附着升降脚手架是一种新型的脚手架系统，俗称爬架。应用于各种设计类型的高层和超高层房屋建筑，以及外形一致的高耸建筑物的施工防护；适用于现浇剪力墙、框架、圆弧阳台、挑板等复杂外形的施工。主要应用于高层剪力墙式楼盘。可以沿着建筑物往上攀升或下降，按动力来源主要可分：液压式、电动式、人力手拉式等。

与落地式脚手架和悬挑脚手架相比具有以下特点：

1)一次搭设4至5层楼高，以后即可每施工一层爬升一层；

2)升降速度快，升降一层时间仅用30至40分钟，可满足结构施工3天一层、装修施工一天2层的防护需要；

3)安全性好，采用多重附着于建筑外墙，设置多重水平防护，操作人员始终处于架体防护范围以内，可有效防止落物打击和人员坠落；

4)与落地架相比可以节约材料75％、节省费用40％以上；

5)外架综合成本约降低50％以上。

目前，相关技术中的附着升降脚手架中的防护网在平面布置时，所采用的网框通常存在多种模数尺寸，这样会导致非标准模数尺寸的网框过多，增加加工成本；而且，防护网在平面布置时，通常将各个网框从一端布置到另一端，这样在待封闭的最后一个网框与首个网框之间会存在间隙，在剩余间隙的尺寸较小时，即便补充非标准模数尺寸的网框，依然很难连接，安装困难，且增加成本。

实用新型内容

本实用新型旨在解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。

为此，本实用新型的第一方面提出了一种冲孔网。

本实用新型的第二方面提出了一种防护网组件。

本实用新型的第三方面提出了一种附着升降脚手架。

有鉴于此，根据本实用新型的第一方面提出了一种冲孔网，冲孔网包括：冲孔网本体，冲孔网本体用于连接间隔分布的相邻两个网框；多个安装孔，设置在冲孔网本体上，冲孔网本体通过多个安装孔与相邻两个网框相连接。

本实用新型提供的冲孔网，通过冲孔网本体来连接相邻的，且间隔分布的两个网框，有利于实现该相邻两个网框和冲孔网的连续分布，从而在将网框用作防护网时，有利于实现全方位的防护，提高防护效果，避免出现遗漏间隙。而且，通过冲孔网连接间隔分布的相邻两个网框，与相关技术中采用非标准模数尺寸的网框连接该相邻两个网框，所带来的安装困难、增加成本相比，一方面免除了非标准模数网框的设置，从而节省成本，另一方面冲孔网结构简单，安装方便，在确保防护效果的同时，极大地提高了装配效率。而且，还提高网框布置的灵活性和机动性。具体地，冲孔网本体上设有多个安装孔，该多个安装孔可区别于冲孔网本体上的冲孔，也可以冲孔作为安装孔，通过多个安装孔与相邻两个网框相连接，连接方便快捷。

另外，需要说明的是，在本申请中，网框包括由型材拼接而成的边框和网面，网面设置在边框内；冲孔网本体可通过多个安装孔与相邻两个网框直接相连接，也可间接连接。

另外，根据本实用新型提供的上述技术方案中的冲孔网，还可以具有如下附加技术特征：

在上述技术方案中，优选地，冲孔网本体呈平板状，相邻两个网框之间的最短连线方向为冲孔网本体的宽度方向；冲孔网本体的宽度为100mm或200mm。

在该技术方案中，通过设定冲孔网本体的形状呈平板状，也即长方形板状，有利于连接在同一平面内间隔分布的相邻两个网框。在本申请中默认冲孔网本体通过其宽度方向的两端与相邻两个网框相连接，进而，相邻两个网框之间的最短连线方向为冲孔网本体的宽度方向。通过设定冲孔网本体的宽度为100mm或200mm，也即模数尺寸为1M或2M，有利于适应多种不同网框之间的间隙的填充，确保冲孔网的通用性。例如，相邻两个网框之间的间隙宽度为150mm时，可采用宽度为200mm的冲孔网连接该相邻两个网框，满足防护效果的同时，提高了网框设计及组装的灵活性。当然，冲孔网本体的宽度也可为150mm，250mm等，不限于上述尺寸。

在上述任一技术方案中，优选地，冲孔网本体呈一次弯折的弯折板状，相邻两个网框朝向冲孔网本体的延长方向分别为与其相邻的冲孔网本体的弯折前端、弯折后端的宽度方向；冲孔网本体的弯折前端的宽度为100mm或200mm，冲孔网本体的弯折后端的宽度为100mm或200mm。

在该技术方案中，通过设定冲孔网本体呈一次弯折的弯折板状，有利于连接交叉平面上间隔分布的相邻两个网框。通过设定相邻两个网框朝向冲孔网本体的延长方向分别为与其相邻的冲孔网本体的弯折前端、弯折后端的宽度方向，也即其中一个网框朝向冲孔网本体的延长方向为冲孔网本体的弯折前端和弯折后端中，与该网框相邻的一端的宽度方向。通过设定冲孔网本体的弯折前端的宽度为100mm或200mm，冲孔网本体的弯折后端的宽度为100mm或200mm，提高了冲孔网的通用性。尤其在冲孔网应用于脚手架时，其脚手板与立杆连接，而脚手板上面第一个孔距离端部多为50mm，第二个孔距离端部多为150mm，一般将立杆设置在第二个孔处，进而只需设置上述宽度的冲孔网本体即可实现相邻两个网框的连接。

在上述任一技术方案中，优选地，多个安装孔均为螺纹孔，冲孔网本体通过螺栓与相邻两个网框相连接。

在该技术方案中，通过设定多个安装孔均为螺纹孔，使得冲孔网本体通过螺钉或螺栓与相邻两个网框相连接，连接稳定，且便于装卸。

在上述任一技术方案中，优选地，多个安装孔均为腰形孔。

在该技术方案中，通过设定多个安装孔均为腰形孔，无需准确将安装孔的中心对准网框或立杆上的插孔，即可实现螺栓依次穿入安装孔与插孔，极大地方便了冲孔网与网框之间的连接。

在上述任一技术方案中，优选地，冲孔网本体的厚度范围为0.3mm至1.2mm。

在该技术方案中，通过设定冲孔网本体的厚度在0.3mm至1.2mm之间，一方面可避免冲孔网本体厚度过小，小于0.3mm而导致冲孔网本体极易形变，防护效果差，另一方面可避免冲孔网本体厚度过大，大于1.2mm而导致材料浪费，且自重较大而不利于设置在高空中。

本实用新型的第二方面提出了一种防护网组件，包括：多个网框，多个网框中，至少存在一组之间留有间隙的相邻两个网框；如上述技术方案中任一项的冲孔网，冲孔网连接相邻两个网框，以覆盖间隙。

本实用新型提供的防护网组件，由于具有如上述任一技术方案的冲孔网，进而具有上述任一技术方案的有益效果，在此不一一赘述。另外，该防护网组件由于具有多个网框，且多个网框中，设定之间留有间隙的相邻两个网框为一组，至少存在一组相邻的两个网框之间留有间隙，即间隔分布，并通过冲孔网补充该间隙，一方面极大地减少了非标准模数尺寸的网框的使用，减少材料成本，另一方面有利于网框的布置更具灵活性，无需担心间隙问题。使得防护网组件可针对局部建筑物凹进、异性、圆弧形封闭维护进行安装，适应多种场景。

在上述任一技术方案中，优选地，防护网组件还包括：至少一对立杆，相邻两个网框分别与一对立杆相连接；冲孔网通过多个安装孔与一对立杆相连接，以间接连接相邻两个网框。

在该技术方案中，通过设置至少一对立杆，将间隔分布的相邻两个网框分别与立杆相连接，提高了网框的安装牢固度；另外，通过将冲孔网与立杆相连接，进而连接间隔分布的相邻两个网框，提高了冲孔网的安装牢固度，确保防护网的有效防护。具体地，立杆上设有插孔，螺栓依次穿过安装孔伸入插孔内，实现冲孔网本体与立杆的连接，进而实现冲孔网本体与网框的间接连接。

在上述任一技术方案中，优选地，在至少存在两组相邻两个网框的情况下，冲孔网的数量为至少两个，各个冲孔网的形状及宽度不完全相同。

在该技术方案中，防护网组件可包括多个网框，多个网框之间留有多个间隙，每个间隙由相邻两个网框夹设而成，进而可设置多个冲孔网来覆盖间隙。在间隙的大小、规格等不同的情况下，通过设定冲孔网的形状及宽度也不相同，有利于实现防护网各处连续分布，确保防护效果。

本实用新型的第三方面提出了一种附着升降脚手架，包括：如上述技术方案中任一项的防护网组件。

本实用新型提供的脚手架，由于具有如上述技术方案中任一项的防护网组件，进而具有如上述任一技术方案的有益效果，在此不一一赘述。

本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述部分中变得明显，或通过本实用新型的实践了解到。

附图说明

本实用新型的上述和\/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解，其中：

图1示出了本实用新型的一个实施例的冲孔网的结构示意图；

图2示出了本实用新型的另一个实施例的冲孔网的结构示意图；

其中，图1和图2中附图标记与部件名称之间的对应关系为：

12冲孔网，122冲孔网本体，124安装孔。

具体实施方式

为了能够更清楚地理解本实用新型的上述目的、特征和优点，下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行进一步的详细描述。需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型，但是，本实用新型还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施，因此，本实用新型的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。

下面参照图1和图2描述根据本实用新型一些实施例所述的冲孔网12。

如图1和图2所示，本实用新型的第一方面提出了一种冲孔网12，冲孔网12包括：冲孔网本体122，冲孔网本体122用于连接间隔分布的相邻两个网框；多个安装孔124，设置在冲孔网本体122上，冲孔网本体122通过多个安装孔124与相邻两个网框相连接。

本实用新型提供的冲孔网12，通过冲孔网本体122来连接相邻的，且间隔分布的两个网框，有利于实现该相邻两个网框和冲孔网12的连续分布，从而在将网框用作防护网时，有利于实现全方位的防护，提高防护效果，避免出现遗漏间隙。而且，通过冲孔网12连接间隔分布的相邻两个网框，与相关技术中采用非标准模数尺寸的网框连接该相邻两个网框，由于网框上的连接孔无可调节余地，所带来的安装困难、增加成本相比，一方面免除了非标准模数网框的设置，从而节省成本，另一方面冲孔网12结构简单，安装方便，在确保防护效果的同时，极大地提高了装配效率。而且，还有利于提高网框布置的灵活性和机动性。具体地，冲孔网本体122上设有多个安装孔124，该多个安装孔124可区别于冲孔网本体122上的冲孔，也可以特定区域的冲孔作为安装孔124，通过多个安装孔124与相邻两个网框相连接，连接方便快捷。

另外，需要说明的是，在本申请中，网框包括由型材拼接而成的边框和网面，网面设置在边框内；冲孔网本体122可通过多个安装孔124与相邻两个网框直接相连接，也可间接连接。

另外，冲孔网12可由金属板冲孔制作而成，由于需要长期暴露在户外，整个冲孔网12采用先镀锌再在表面喷塑的工艺，使得它的防腐抗锈能力更强，不怕日晒风吹雨淋。可选地，冲孔网12采用低碳钢板喷塑处理，当然，也可采用普通钢材，加工简单方便。另外，冲孔网12是由机器冲压而成，可形成不同孔形状的穿孔网板，只要更换模具，就可以满足客户的不同需求，可选为圆孔，方便加工。冲孔网12可应用于楼房建筑施工用的外墙防护或脚踏防护等多种场合。而且，冲孔网12对于防护和平整路面也非常有用，在这种情况下需要使用较小的滑动件进行强烈光滑的表面处理。

在一些实施例中，如图1所示，冲孔网本体122呈平板状，相邻两个网框之间的最短连线方向为冲孔网本体122的宽度方向；冲孔网本体122的宽度为100mm或200mm。

在该实施例中，通过设定冲孔网本体122的形状呈平板状，也即长方形板状，有利于连接同一平面内间隔分布的相邻两个网框。在本申请中默认冲孔网本体122通过其宽度方向的两端与相邻两个网框相连接，进而，相邻两个网框之间的最短连线方向为冲孔网本体122的宽度方向，如图1所示的双箭头方向。通过设定冲孔网本体122的宽度为100mm或200mm，也即模数尺寸为1M或2M，可有效覆盖网框布置后的剩余间隙，有利于适应多种不同网框之间的间隙的填充，确保冲孔网12的通用性。例如，相邻两个网框之间的间隙宽度为150mm时，可采用宽度为200mm的冲孔网12连接该相邻两个网框，满足防护效果的同时，提高了网框设计及组装的灵活性。当然，冲孔网本体122的宽度也可为150mm，250mm等，不限于上述尺寸。

在一些实施例中，如图2所示，冲孔网本体122呈一次弯折的弯折板状，相邻两个网框朝向冲孔网本体122的延长方向分别为与其相邻的冲孔网本体122的弯折前端、弯折后端的宽度方向；冲孔网本体122的弯折前端的宽度L1为100mm或200mm，冲孔网本体122的弯折后端的宽度L2为100mm或200mm。

在该实施例中，通过设定冲孔网本体122呈一次弯折的弯折板状，有利于连接交叉平面上间隔分布的相邻两个网框。通过设定相邻两个网框朝向冲孔网本体122的延长方向分别为与其相邻的冲孔网本体122的弯折前端、弯折后端的宽度方向，也即其中一个网框朝向冲孔网本体122的延长方向为冲孔网本体122的弯折前端和弯折后端中，与该网框相邻的一端的宽度方向。通过设定冲孔网本体122的弯折前端的宽度L1为100mm或200mm，冲孔网本体122的弯折后端的宽度L2为100mm或200mm，提高了冲孔网12的通用性，且有利于网框灵活布置。尤其在冲孔网12应用于脚手架时，其脚手板与立杆连接，而脚手板上面第一个孔距离端部多为50mm，第二个孔距离端部多为150mm，一般将立杆设置在第二个孔处，进而只需设置上述宽度的冲孔网本体122即可实现相邻两个网框的连接。

具体地，可采用转角100mm乘100mm的冲孔网12，即弯折前端的宽度L1为100mm，以及弯折后端的宽度L2为100mm的冲孔网12，当然，也可采用转角100mm乘200mm冲孔网12、转角200mm乘200mm冲孔网12等。另外，冲孔网本体122的弯折前端的宽度也可为150mm，冲孔网本体122的弯折后端的宽度也可为150mm，在此不一一列举。

在一些实施例中，多个安装孔124均为螺纹孔，冲孔网本体122通过螺栓与相邻两个网框相连接。

在该实施例中，通过设定多个安装孔124均为螺纹孔，使得冲孔网本体122通过螺钉或螺栓与相邻两个网框相连接，连接稳定，且便于装卸。

在一些实施例中，安装孔124的数量为四个，对称分布在冲孔网本体122的宽度方向的两端。

在一些实施例中，多个安装孔124在冲孔网12的高度方向上间隔分布，便于选取适当位置的安装孔124与网框或立杆上的插孔相对应。

在一些实施例中，多个安装孔124均为腰形孔。

在该实施例中，通过设定多个安装孔124均为腰形孔，无需准确将安装孔124的中心对准网框或立杆上的插孔，即可实现螺栓依次穿入安装孔124与插孔，极大地方便了冲孔网12与网框之间的连接。

在一些实施例中，冲孔网本体122上具有多个冲孔；多个冲孔交错排布。多个冲孔的孔径为8mm，任一冲孔同与其相邻的且交错排布的冲孔之间的距离为6mm。或者多个冲孔的孔径为6mm，任一冲孔同与其相邻的且交错排布的冲孔之间的距离为5mm。

需要说明的是，在本申请中，两个相邻的冲孔交错排布，指该两个冲孔在水平方向及竖直方向上均交错，且默认孔间距为从一个孔的中心到与其相邻的孔的中心的距离。当然，多个冲孔也可不交错排布，如横纵排布。

在一些实施例中，冲孔网本体122的厚度范围为0.3mm至1.2mm。

在该实施例中，通过设定冲孔网本体122的厚度在0.3mm至1.2mm之间，一方面可避免冲孔网本体122厚度过小，小于0.3mm而导致冲孔网本体122极易形变，防护效果差，另一方面可避免冲孔网本体122厚度过大，大于1.2mm而导致材料浪费，且自重较大而不利于设置在高空中。

本实用新型的第二方面实施例提出了一种防护网组件，包括：多个网框，多个网框中，至少存在一组之间留有间隙的相邻两个网框；如上述实施例中任一项的冲孔网12，冲孔网12连接相邻两个网框，以覆盖间隙。

本实用新型提供的防护网组件，由于具有如上述任一实施例的冲孔网12，进而具有上述任一实施例的有益效果，在此不一一赘述。另外，该防护网组件由于具有多个网框，且多个网框中，设定之间留有间隙的相邻两个网框为一组，至少存在一组相邻的两个网框之间留有间隙，即间隔分布，并通过冲孔网12补充该间隙，一方面极大地减少了非标准模数尺寸的网框的使用，减少材料成本，另一方面有利于网框的布置更具灵活性，无需担心间隙问题。使得防护网组件可针对局部建筑物凹进、异性、圆弧形封闭维护进行安装，适应多种场景。

在一些实施例中，防护网组件还包括：至少一对立杆，相邻两个网框分别与一对立杆相连接；冲孔网12通过多个安装孔124与一对立杆相连接，以间接连接相邻两个网框。

在该实施例中，通过设置至少一对立杆，将间隔分布的相邻两个网框分别与立杆相连接，提高了网框的安装牢固度；另外，通过将冲孔网12与立杆相连接，进而连接间隔分布的相邻两个网框，提高了冲孔网12的安装牢固度，确保防护网的有效防护。具体地，立杆上设有插孔，螺栓依次穿过安装孔124伸入插孔内，实现冲孔网本体122与立杆的连接，进而实现冲孔网本体122与网框的间接连接。

在一些实施例中，在至少存在两组相邻两个网框的情况下，冲孔网12的数量为至少两个，各个冲孔网12的形状及宽度不完全相同。

在该实施例中，防护网组件可包括多个网框，多个网框之间留有多个间隙，每个间隙由相邻两个网框夹设而成，进而可设置多个冲孔网12来覆盖间隙。在间隙的大小、规格等不同的情况下，通过设定冲孔网12的形状及宽度也不相同，有利于实现防护网各处连续分布，确保防护效果。

具体地，多个网框中，具有五组以上相邻的两个网框之间留有间隙，可选用五种冲孔网12覆盖多个间隙，如选用转角100mm乘100mm的冲孔网12、转角100mm乘200mm冲孔网12、转角200mm乘200mm冲孔网12、宽度100mm的冲孔网12、宽度200mm的冲孔网12，这五种冲孔网12覆盖网框布置后剩余的间隙，使得网框的布置更具灵活性。

本实用新型的第三方面实施例提出了一种附着升降脚手架，包括：如上述实施例中任一项的防护网组件。

本实用新型提供的脚手架，由于具有如上述实施例中任一项的防护网组件，进而具有如上述任一实施例的有益效果，在此不一一赘述。

在本实用新型中，术语“多个”则指两个或两个以上，除非另有明确的限定。术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语均应做广义理解，例如，“连接”可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；“相连”可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

在本说明书的描述中，术语“一个实施例”、“一些实施例”、“具体实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或实例。而且，描述的具体特征、结构、材料或特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920287394.1

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209670315U

授权时间:20191122

主分类号:E04G 5/00

专利分类号:E04G5/00;E04G3/28

范畴分类:36E;

申请人:广东博智林机器人有限公司;广东博昇建筑科技有限公司

第一申请人:广东博智林机器人有限公司

申请人地址:528311 广东省佛山市顺德区北滘镇顺江居委会北滘工业园骏业东路11号东面办公室二楼201-11

发明人:娄克琦;许军军;梅逢意;绳会玲

第一发明人:娄克琦

当前权利人:广东博智林机器人有限公司;广东博昇建筑科技有限公司

代理人:尚志峰;汪海屏

代理机构:11343

代理机构编号:北京友联知识产权代理事务所(普通合伙) 11343

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ce8ff7457db7462e677f0d1b.html