# 一种草场土壤研究用取样器论文和设计-赵晓英

### 全文摘要

本实用新型公开了一种草场土壤研究用取样器，包括底座，底座的顶端固定安装有取样筒，取样筒的内部开设有土壤收集腔，土壤收集腔顶端腔壁的中部开设有螺纹孔，螺纹孔的内部螺纹连接有螺纹杆，螺纹杆的底端固定安装有绞龙杆，螺纹杆的顶端套设有限位环，限位环的一侧固定安装有摇把。本实用新型一种草场土壤研究用取样器，通过摇把带动螺纹杆转动，螺纹杆带动绞龙杆转动，实现土壤的取样至土壤收集腔中，通过第一电动伸缩杆控制挡板的伸缩，避免取样土壤掉落，通过安装土壤检测，便于实现取样后的土壤直接检测成分，不需要将土壤从取样筒内部取出检测，有效的提高了土壤检测的效率，同时便于将检测后的土壤回归原处。

### 主设计要求

1.一种草场土壤研究用取样器，包括底座，其特征在于，所述底座的顶端固定安装有取样筒，所述取样筒的内部开设有土壤收集腔，所述土壤收集腔顶端腔壁的中部开设有螺纹孔，所述螺纹孔的内部螺纹连接有螺纹杆，所述螺纹杆的底端固定安装有绞龙杆，所述螺纹杆的顶端套设有限位环，所述限位环的一侧固定安装有摇把，所述土壤收集腔顶端腔壁的一侧开设有第三凹槽，所述第三凹槽的槽底固定安装有第二电动伸缩杆，所述底座的中部开设有与土壤收集腔连通的矩形通孔，所述矩形通孔的两侧孔壁均开设有第二凹槽，两个所述第二凹槽的槽底均固定安装有第一电动伸缩杆，两个所述第一电动伸缩杆的伸缩端均固定安装有挡板，所述取样筒的表面开设有第一凹槽，所述第一凹槽的内部固定安装有土壤检测仪，所述土壤检测仪的检测端与第二电动伸缩杆的伸缩端固定连接。

### 设计方案

1.一种草场土壤研究用取样器，包括底座，其特征在于，所述底座的顶端固定安装有取样筒，所述取样筒的内部开设有土壤收集腔，所述土壤收集腔顶端腔壁的中部开设有螺纹孔，所述螺纹孔的内部螺纹连接有螺纹杆，所述螺纹杆的底端固定安装有绞龙杆，所述螺纹杆的顶端套设有限位环，所述限位环的一侧固定安装有摇把，所述土壤收集腔顶端腔壁的一侧开设有第三凹槽，所述第三凹槽的槽底固定安装有第二电动伸缩杆，所述底座的中部开设有与土壤收集腔连通的矩形通孔，所述矩形通孔的两侧孔壁均开设有第二凹槽，两个所述第二凹槽的槽底均固定安装有第一电动伸缩杆，两个所述第一电动伸缩杆的伸缩端均固定安装有挡板，所述取样筒的表面开设有第一凹槽，所述第一凹槽的内部固定安装有土壤检测仪，所述土壤检测仪的检测端与第二电动伸缩杆的伸缩端固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种草场土壤研究用取样器，其特征在于：两个所述挡板的一侧均贴设有缓冲橡胶垫。

3.根据权利要求1所述的一种草场土壤研究用取样器，其特征在于：所述摇把的表面开设有均匀分布的防滑纹。

4.根据权利要求1所述的一种草场土壤研究用取样器，其特征在于：所述土壤检测仪的表面罩设有透明保护罩，所述透明保护罩与取样筒外壁固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种草场土壤研究用取样器，其特征在于：所述取样筒的一侧固定安装有开关面板，所述开关面板的表面分别安装有第一电动伸缩杆控制开关、第二电动伸缩杆控制开关和土壤检测仪控制开关，所述第一电动伸缩杆、第二电动伸缩杆和土壤检测仪分别通过第一电动伸缩杆控制开关、第二电动伸缩杆控制开关和土壤检测仪控制开关与取样筒内部安装的蓄电池电性连接。

### 设计说明书

技术领域：

本实用新型涉及取样器领域，具体涉及一种草场土壤研究用取样器。

背景技术：随着土壤发生变质和气候条件的影响，越来越多的草原植被生长缓慢，从而导致土地荒漠化，因此治理草原植被恢复刻不容缓，草原的植被生长状况收营养成分、土壤肥力、土壤的涵养水分和酸碱度影响，同时不同的光照水分，会影响草原植被的生长发育和生产两品质，因此需要专业人员定期的对不同地区土壤中的水分，营养成分和酸碱度进行检查，现有的土壤检测一般人为通过铁锹挖去土壤，带回实验室进行检测，检测过程繁琐，效率低下，同时破坏的周围草原植被生长环境，因此需要设计一种草场土壤研究用取样器。

实用新型内容：

本实用新型的目的在于提供一种草场土壤研究用取样器。

本实用新型由如下技术方案实施：

一种草场土壤研究用取样器，包括底座，所述底座的顶端固定安装有取样筒，所述取样筒的内部开设有土壤收集腔，所述土壤收集腔顶端腔壁的中部开设有螺纹孔，所述螺纹孔的内部螺纹连接有螺纹杆，所述螺纹杆的底端固定安装有绞龙杆，所述螺纹杆的顶端套设有限位环，所述限位环的一侧固定安装有摇把，所述土壤收集腔顶端腔壁的一侧开设有第三凹槽，所述第三凹槽的槽底固定安装有第二电动伸缩杆，所述底座的中部开设有与土壤收集腔连通的矩形通孔，所述矩形通孔的两侧孔壁均开设有第二凹槽，两个所述第二凹槽的槽底均固定安装有第一电动伸缩杆，两个所述第一电动伸缩杆的伸缩端均固定安装有挡板，所述取样筒的表面开设有第一凹槽，所述第一凹槽的内部固定安装有土壤检测仪，所述土壤检测仪的检测端与第二电动伸缩杆的伸缩端固定连接。

优选的，两个所述挡板的一侧均贴设有缓冲橡胶垫。

优选的，所述摇把的表面开设有均匀分布的防滑纹。

优选的，所述土壤检测仪的表面罩设有透明保护罩，所述透明保护罩与取样筒外壁固定连接。

优选的，所述取样筒的一侧固定安装有开关面板，所述开关面板的表面分别安装有第一电动伸缩杆控制开关、第二电动伸缩杆控制开关和土壤检测仪控制开关，所述第一电动伸缩杆、第二电动伸缩杆和土壤检测仪分别通过第一电动伸缩杆控制开关、第二电动伸缩杆控制开关和土壤检测仪控制开关与取样筒内部安装的蓄电池电性连接。

本实用新型的优点：

1、通过摇把带动螺纹杆转动，螺纹杆带动绞龙杆转动，实现土壤的取样至土壤收集腔中，通过第一电动伸缩杆控制挡板的伸缩，避免取样土壤掉落；

2、通过安装土壤检测，便于实现取样后的土壤直接检测成分，不需要将土壤从取样筒内部取出检测，有效的提高了土壤检测的效率，同时便于将检测后的土壤回归原处。

附图说明：

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型的内部结构示意图。

图中：1、底座；2、取样筒；3、螺纹杆；4、限位环；5、摇把；6、螺纹孔；7、第一凹槽；8、土壤检测仪；9、第二凹槽；10、第一电动伸缩杆；11、挡板；12、绞龙杆；13、土壤收集腔；14、第三凹槽；15、第二电动伸缩杆。

具体实施方式：

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

如图1、图2所示，本实用新型提供以下技术方案：一种草场土壤研究用取样器，包括底座1，底座1的顶端固定安装有取样筒2，取样筒2的内部开设有土壤收集腔13，土壤收集腔13顶端腔壁的中部开设有螺纹孔6，螺纹孔6的内部螺纹连接有螺纹杆3，螺纹杆3的底端固定安装有绞龙杆12，螺纹杆3的顶端套设有限位环4，限位环4的一侧固定安装有摇把5，土壤收集腔13顶端腔壁的一侧开设有第三凹槽14，第三凹槽14的槽底固定安装有第二电动伸缩杆15，底座1的中部开设有与土壤收集腔13连通的矩形通孔，矩形通孔的两侧孔壁均开设有第二凹槽9，两个第二凹槽9的槽底均固定安装有第一电动伸缩杆10，两个第一电动伸缩杆10的伸缩端均固定安装有挡板11，取样筒2的表面开设有第一凹槽7，第一凹槽7的内部固定安装有土壤检测仪8，土壤检测仪8的检测端与第二电动伸缩杆15的伸缩端固定连接。

两个挡板11的一侧均贴设有缓冲橡胶垫，通过贴设缓冲橡胶垫，避免两个挡板11闭合使撞击，造成挡板11损坏。

摇把5的表面开设有均匀分布的防滑纹，通过摇把5表面开设的防滑纹，便于摇把5拿握稳定。

土壤检测仪8的表面罩设有透明保护罩，透明保护罩与取样筒2外壁固定连接，通过罩设的透明保护罩，有效的保护土壤检测仪8。

取样筒2的一侧固定安装有开关面板，开关面板的表面分别安装有第一电动伸缩杆控制开关、第二电动伸缩杆控制开关和土壤检测仪控制开关，第一电动伸缩杆10、第二电动伸缩杆15和土壤检测仪8分别通过第一电动伸缩杆控制开关、第二电动伸缩杆控制开关和土壤检测仪控制开关与取样筒2内部安装的蓄电池电性连接。

本实用新型的工作原理及使用流程：具体使用时，本实用新型一种草场土壤研究用取样器，当需要使用该取样器进行土壤取样检测时，首先通过将该取样器放置于取样处，使底座1的底端与地面紧密接触，接着人为转动摇把5，通过摇把5转动带动螺纹杆3转动，使螺纹杆3向下移动，螺纹杆3转动带动绞龙杆12向下转动至地面深处，接着人为的反向转动摇把5，通过摇把5反向转动带动螺纹杆3反向转动且上升，通过螺纹杆3反向转动上升带动绞龙杆12反向转动上升，通过绞龙杆12转动上升，将土壤推入至土壤收集腔13中，接着通过第一电动伸缩杆控制开关打开第一电动伸缩杆10，通过第一电动伸缩杆10伸长，推动挡板11移动，使两个挡板11的一侧紧密接触，避免取样的土壤掉落至地面，接着通过第二电动伸缩杆控制开关和土壤检测仪控制开关分别打开第二电动伸缩杆15和型号为“BQT-95”土壤检测仪8，通过第二电动伸缩杆15伸长，将土壤检测仪8的检测测端推至取样的土壤内部，通过土壤检测仪8对土壤的营养成分，水分和酸碱度进行检测，当检测完成后，分别关闭第一电动伸缩杆10和第二电动伸缩杆15，第一电动伸缩杆10收缩带动挡板11分离，在土壤收集腔13内部的土壤掉落至地坑中，第二电动伸缩杆15收缩带动土壤检测仪8的检测端至第三凹槽14中。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920312137.9

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:MN(蒙古)

授权编号:CN209624592U

授权时间:20191112

主分类号:G01N 33/24

专利分类号:G01N33/24;G01N1/08

范畴分类:31E;

申请人:锡林浩特国家气候观象台

第一申请人:锡林浩特国家气候观象台

申请人地址:026000内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市团结大街600号锡林浩特国家气候观象台

发明人:赵晓英;武魁;赵宏毅;王英舜

第一发明人:赵晓英

当前权利人:锡林浩特国家气候观象台

代理人:钟子敏

代理机构:44280

代理机构编号:深圳市威世博知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ce964760db06998a80aaf19c.html