# 管线腐蚀的切向投影等效面积因子描述方法

### 论文摘要

以油井采出液管线、注水管线以及外输油管线腐蚀为研究对象,统计分析近百例管线腐蚀深度、长度、宽度以及腐蚀形态与腐蚀切向投影面积的关系。依据腐蚀深度、长度、宽度以及腐蚀形态特点,提出了四种腐蚀形貌类型划分方法,以及各类腐蚀切向投影面积因子的取值范围及计算方法,并结合腐蚀深度临界值3.5mm、腐蚀长度临界值40mm以及四种腐蚀形貌类型特点,给出了一种更精确的新等效面积因子的取值方法;将新等效面积因子应用于ASME B31G-1991和ASME B31G-2009的计算方法中,其结果与试验数据的残差平方和以及误差分布稳定性明显优于固定取值的面积因子。提出的管线腐蚀切向投影新等效面积因子的适应性和准确性优于ASME B31G-1991和ASME B31G-2009方法的规定值。

### 论文目录

- 1 实际面积因子的影响

- 2 新等效面积因子的影响

- 3 实例分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 封子艳,崔铭伟

关键词: 腐蚀缺陷,等效面积因子,腐蚀深度,腐蚀长度,剩余强度

来源: 腐蚀与防护 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 滨州学院化工与安全学院

基金: 国家自然科学基金（51006123）,滨州学院博士启动基金（2017Y08）

分类号: TE988.2

页码: 916-924

总页数: 9

文件大小: 3356K

下载量: 17

### 相关论文文献

- [1].粗煤气管线腐蚀分析及改进措施[J]. 化工设计 2020(01)

- [2].输油站工艺管线的腐蚀管理探讨[J]. 全面腐蚀控制 2020(05)

- [3].渤海某平台生产水管线腐蚀原因研究[J]. 化工装备技术 2020(03)

- [4].关于油田注水管线腐蚀原因及防腐措施的探究[J]. 全面腐蚀控制 2017(06)

- [5].大管径供水管线腐蚀与防护[J]. 全面腐蚀控制 2016(08)

- [6].原油管线腐蚀泄露原因分析及处理研究[J]. 化工管理 2020(29)

- [7].硫化氢对管线腐蚀行为的研究进展[J]. 化工管理 2017(25)

- [8].浅析炼油厂管线腐蚀分析及防治对策[J]. 化工管理 2013(06)

- [9].地面管线腐蚀及结垢原因分析及处理方法[J]. 石油石化节能 2020(07)

- [10].海上某油田采油树水相出口管线腐蚀失效分析[J]. 全面腐蚀控制 2020(07)

- [11].鲁克沁油田控制管线腐蚀增量的措施及效果评价[J]. 化工设计通讯 2017(04)

- [12].影响油水管线腐蚀和结垢因素探讨[J]. 内蒙古石油化工 2014(11)

- [13].炼油装置工艺管线腐蚀的防治途径[J]. 石化技术 2015(07)

- [14].加强管线腐蚀检测工作是油田降本增效的重要途径[J]. 内蒙古石油化工 2008(11)

- [15].锁定病因 “医生”治疗“ 护士”跟进 管线腐蚀不再是安全“肠梗阻”——江汉油田涪陵页岩气公司管网保卫战纪实[J]. 班组天地 2017(07)

- [16].油气集输站蒸汽回水管线腐蚀问题及对策[J]. 内蒙古石油化工 2008(02)

- [17].裂解炉原料管线腐蚀情况调查及分析[J]. 石油化工腐蚀与防护 2014(03)

- [18].试分析油田集输管线的防腐技术[J]. 全面腐蚀控制 2020(08)

- [19].304不锈钢碱液管线腐蚀分析及对策[J]. 石油化工设备 2010(S1)

- [20].电化学方法研究海底管线腐蚀行为[J]. 腐蚀与防护 2011(08)

- [21].海底管线腐蚀与防护的研究进展[J]. 材料保护 2010(04)

- [22].海水管线腐蚀监检测技术进展[J]. 全面腐蚀控制 2017(11)

- [23].冀东油田地面管线腐蚀的监测与防护技术[J]. 化学工程与装备 2018(04)

- [24].原油管线腐蚀原因分析[J]. 表面工程与再制造 2018(04)

- [25].哈密基地供暖管线腐蚀现状、成因分析及对策研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2011(11)

- [26].某人工岛注气管线腐蚀分析与对策措施[J]. 油气田环境保护 2020(03)

- [27].大港储气库井场注采管线腐蚀原因及对策[J]. 石化技术 2018(02)

- [28].低频导波技术在核电站消防管线腐蚀检测中的应用[J]. 无损探伤 2020(06)

- [29].环境pH值对天然气管线腐蚀行为的影响[J]. 电镀与环保 2020(03)

- [30].伊朗M油田原油转输管线腐蚀的对策[J]. 油气田地面工程 2012(12)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ce96d69b3f950285b883f33c.html