# 一种建筑用脚手架升降装置论文和设计-张晓刚

### 全文摘要

本实用新型公开了一种建筑用脚手架升降装置，包括立杆、吊挂件、脚手板、上承重梁、电动葫芦、下承重梁、滑轮和钢丝绳，四个立杆构成架体，上承重梁、脚手板和下承重梁均设置在架体内，电动葫芦吊挂在架体内部且电动葫芦包括依次连接的上吊钩、链条和下吊钩，上吊钩挂在上承重梁上，钢丝绳一端与下吊钩钩接、另一端绕过滑轮后与吊挂件固连，脚手板上对应开设有可通过链条的开口，吊挂件固连在建筑结构上，滑轮转动连接在下承重梁上。本实用新型通过上承重梁、电动葫芦和下承重梁的设置，一次安装后不需人工倒运电动葫芦至下一吊挂件吊挂点，减少了繁重操作过程，缩短了工作时间，提高了工作效率。

### 主设计要求

1.一种建筑用脚手架升降装置，其特征在于：包括立杆、吊挂件、脚手板、上承重梁、电动葫芦、下承重梁、滑轮和钢丝绳，四个所述立杆构成架体，所述上承重梁、所述脚手板和所述下承重梁均设置在所述架体内，所述电动葫芦吊挂在所述架体内部且所述电动葫芦包括依次连接的上吊钩、链条和下吊钩，所述上吊钩挂在所述上承重梁上，所述钢丝绳一端与所述下吊钩钩接、另一端绕过所述滑轮后与所述吊挂件固连，所述脚手板上对应开设有可通过所述链条的开口，所述吊挂件固连在建筑结构上，所述滑轮转动连接在所述下承重梁上。

### 设计方案

1.一种建筑用脚手架升降装置，其特征在于：包括立杆、吊挂件、脚手板、上承重梁、电动葫芦、下承重梁、滑轮和钢丝绳，四个所述立杆构成架体，所述上承重梁、所述脚手板和所述下承重梁均设置在所述架体内，所述电动葫芦吊挂在所述架体内部且所述电动葫芦包括依次连接的上吊钩、链条和下吊钩，所述上吊钩挂在所述上承重梁上，所述钢丝绳一端与所述下吊钩钩接、另一端绕过所述滑轮后与所述吊挂件固连，所述脚手板上对应开设有可通过所述链条的开口，所述吊挂件固连在建筑结构上，所述滑轮转动连接在所述下承重梁上。

2.根据权利要求1所述的建筑用脚手架升降装置，其特征在于：所述吊挂件包括底板、左板、右板、安装板、第一固定板和第二固定板，所述左板、所述安装板和所述右板依次固连在所述底板上，所述第一固定板和所述第二固定板的两端分别与所述左板和所述右板固连，所述吊挂件由穿墙螺杆固定在建筑结构上，所述穿墙螺杆依次穿过所述底板、所述安装板后与建筑结构固连，所述左板和所述右板大小相同且截面均为直角梯形。

3.根据权利要求1所述的建筑用脚手架升降装置，其特征在于：所述上承重梁包括左连接件、右连接件以及横向设置的第一连接件和第二连接件，所述第一连接件和所述第二连接件均与所述架体固连，所述左连接件和所述右连接件的两端分别与所述第一连接件、所述第二连接件固连，所述左连接件和所述右连接件上均设置有连接孔，螺栓依次穿过两个所述连接孔后固定，所述螺栓中部连接有横销，所述上吊钩钩挂在所述横销上。

4.根据权利要求3所述的建筑用脚手架升降装置，其特征在于：所述第一连接件、所述第二连接件、所述左连接件和所述右连接件均为槽钢。

5.根据权利要求1所述的建筑用脚手架升降装置，其特征在于：所述电动葫芦采用环链电动葫芦。

6.根据权利要求1所述的建筑用脚手架升降装置，其特征在于：所述下承重梁包括纵向设置的两个撑板和横向设置的两个连接板，所述撑板固连在所述连接板下方，所述连接板两端下侧还固连有连接片，所述连接板和所述连接片上均设置有可与所述架体配合固连的螺栓孔，所述撑板底端设置有呈U型的固定端，左侧的所述固定端的开口朝左、右侧的所述固定端的开口朝右，左侧的所述固定端与右侧的所述固定端上均设置有螺栓孔且二者通过固定螺栓固连，两个所述撑板之间还设置有所述滑轮和固定座且所述滑轮可在所述固定座上转动，所述固定座两端分别固定连接在两个所述撑板上。

7.根据权利要求6所述的建筑用脚手架升降装置，其特征在于：所述撑板的横截面呈口字型。

8.根据权利要求1-7中任一项所述的建筑用脚手架升降装置，其特征在于：还包括刚性支架，所述刚性支架固连在所述架体内部且设置在所述脚手板下方。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑施工吊装技术领域，尤其涉及一种建筑用脚手架升降装置。

背景技术

整体式或分体式搭设的导轨式附着电动升降脚手架，其由多榀主框架组成，每一主框架都配有一台电动葫芦，每升降一个作业层需整层倒运数个电动葫芦，倒运电动葫芦时操作工人需站在吊挂点高处，用绳子系住电动葫芦，拉向高度在3m左右高的附着支座吊挂点上。倒运安装过程需二到三人配合完成，上升作业时需要人工把电动葫芦拉向3m左右高度的附着支座吊挂点上，下降作业时也需人工把电动葫芦倒运到3m左右高度下一层附着支座吊挂点上，每施工一个作业层需人工重复以上操作过程，费时费力，增加了工作强度。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种建筑用脚手架升降装置，解决现有技术中的电动葫芦需反复倒运至下一吊挂件吊挂点的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型采用如下技术方案：

本实用新型一种建筑用脚手架升降装置，包括立杆、吊挂件、脚手板、上承重梁、电动葫芦、下承重梁、滑轮和钢丝绳，四个所述立杆构成架体，所述上承重梁、所述脚手板和所述下承重梁均设置在所述架体内，所述电动葫芦吊挂在所述架体内部且所述电动葫芦包括依次连接的上吊钩、链条和下吊钩，所述上吊钩挂在所述上承重梁上，所述钢丝绳一端与所述下吊钩钩接、另一端绕过所述滑轮后与所述吊挂件固连，所述脚手板上对应开设有可通过所述链条的开口，所述吊挂件固连在建筑结构上，所述滑轮转动连接在所述下承重梁上。

进一步的，所述吊挂件包括底板、左板、右板、安装板、第一固定板和第二固定板，所述左板、所述安装板和所述右板依次固连在所述底板上，所述第一固定板和所述第二固定板的两端分别与所述左板和所述右板固连，所述吊挂件由穿墙螺杆固定在建筑结构上，所述穿墙螺杆依次穿过所述底板、所述安装板后与建筑结构固连，所述左板和所述右板大小相同且截面均为直角梯形。

进一步的，所述上承重梁包括左连接件、右连接件以及横向设置的第一连接件和第二连接件，所述第一连接件和所述第二连接件均与所述架体固连，所述左连接件和所述右连接件的两端分别与所述第一连接件、所述第二连接件固连，所述左连接件和所述右连接件上均设置有连接孔，螺栓依次穿过两个所述连接孔后固定，所述螺栓中部连接有横销，所述上吊钩钩挂在所述横销上。

进一步的，所述第一连接件、所述第二连接件、所述左连接件和所述右连接件均为槽钢。

再进一步的，所述电动葫芦采用环链电动葫芦。

进一步的，所述下承重梁包括纵向设置的两个撑板和横向设置的两个连接板，所述撑板固连在所述连接板下方，所述连接板两端下侧还固连有连接片，所述连接板和所述连接片上均设置有可与所述架体配合固连的螺栓孔，所述撑板底端设置有呈U型的固定端，左侧的所述固定端的开口朝左、右侧的所述固定端的开口朝右，左侧的所述固定端与右侧的所述固定端上均设置有螺栓孔且二者通过固定螺栓固连，两个所述撑板之间还设置有所述滑轮和固定座且所述滑轮可在所述固定座上转动，所述固定座两端分别固定连接在两个所述撑板上。

进一步的，所述撑板的横截面呈口字型。

进一步的，还包括刚性支架，所述刚性支架固连在所述架体内部且设置在所述脚手板下方。

与现有技术相比，本实用新型的有益技术效果：

本实用新型的一种建筑用脚手架升降装置通过上承重梁、电动葫芦和下承重梁的设置，一次安装后不需人工倒运电动葫芦至下一吊挂件吊挂点，减少了繁重操作过程，缩短了工作时间，提高了工作效率；电动葫芦通过设置在架体内部，由钢板脚手板遮挡，能够避免雨淋和建筑砂浆的污损，减少电动葫芦损坏机率，也大大降低了操作工人的劳动强度，并且降低了吊挂时的操作危险；并且，上承重梁和下承重梁的结构设计能够加强整体稳固性，且生产成本低，实用性强。

附图说明

下面结合附图说明对本实用新型作进一步说明。

图1为本实用新型建筑用脚手架升降装置的结构示意图；

图2为本实用新型建筑用脚手架升降装置的吊挂件的结构示意图；

图3为本实用新型建筑用脚手架升降装置的吊挂件的截面结构示意图；

图4为本实用新型建筑用脚手架升降装置的脚手板的局部结构示意图；

图5为本实用新型建筑用脚手架升降装置的上承重梁的结构示意图；

图6为本实用新型建筑用脚手架升降装置的下承重梁的俯视结构示意图；

图7为本实用新型建筑用脚手架升降装置的下承重梁的主视结构示意图。

附图标记说明：1、立杆；2、吊挂件；21、底板；22、左板；23、右板；24、安装板；25、第一固定板；26、第二固定板；3、脚手板；31、开口；4、上承重梁；41、第一连接件；42、第二连接件；43、左连接件；44、右连接件；45、连接孔；46、横销；5、电动葫芦；51、上吊钩；52、链条；53、下吊钩；6、下承重梁；61、撑板；62、连接板；621、连接片；63、固定螺栓；64、固定端；7、滑轮；8、钢丝绳；9、刚性支架。

具体实施方式

如图1至图7所示，一种建筑用脚手架升降装置，包括立杆1、吊挂件2、脚手板3、上承重梁4、电动葫芦5、下承重梁6、滑轮7和钢丝绳8，四个所述立杆1构成架体，所述上承重梁4、所述脚手板3和所述下承重梁6均设置在所述架体内，所述电动葫芦5吊挂在所述架体内部且所述电动葫芦5包括依次连接的上吊钩51、链条52和下吊钩53，所述上吊钩51挂在所述上承重梁4上，所述钢丝绳8一端与所述下吊钩53钩接、另一端绕过所述滑轮7后与所述吊挂件2固连，所述脚手板3上对应开设有可通过所述链条52的开口31，所述吊挂件2固连在建筑结构上，所述滑轮7转动连接在所述下承重梁6上。

本实施例的建筑用脚手架升降装置通过上承重梁4、电动葫芦5和下承重梁6的设置，一次安装后不需人工倒运电动葫芦5至下一吊挂件2吊挂点，减少了繁重操作过程，缩短了工作时间，提高了工作效率；电动葫芦5通过设置在架体内部，由钢板脚手板3遮挡，能够避免雨淋和建筑砂浆的污损，减少电动葫芦5损坏机率，也大大降低了操作工人的劳动强度，并且降低了吊挂时的操作危险。

具体的，所述吊挂件2包括底板21、左板22、右板23、安装板24、第一固定板25和第二固定板26，所述左板22、所述安装板24和所述右板23依次固连在所述底板21上，所述第一固定板25和所述第二固定板26的两端分别与所述左板22和所述右板23固连，所述吊挂件2由穿墙螺杆固定在建筑结构上，所述穿墙螺杆依次穿过所述底板21、所述安装板24后与建筑结构固连，所述左板22和所述右板23大小相同且截面均为直角梯形。

本实施例中，建筑结构上可设置有多个吊挂件2，以满足使用需要或加强结构连接。其中，吊挂件2为厚10mm的钢板。

具体的，所述上承重梁4包括左连接件43、右连接件44以及横向设置的第一连接件41和第二连接件42，所述第一连接件41和所述第二连接件42均与所述架体固连，所述左连接件43和所述右连接件44的两端分别与所述第一连接件41、所述第二连接件42固连，所述左连接件43和所述右连接件44上均设置有连接孔45，螺栓依次穿过两个所述连接孔45后固定，所述螺栓中部连接有横销46，所述上吊钩51钩挂在所述横销46上。

本实施例中，上承重梁4的结构设计能够加强整体稳固性，且生产成本低，实用性强，并且上吊钩51钩挂在横销46上，上承重梁4的结构能够承受电动葫芦5施加的力。

具体的，所述第一连接件41、所述第二连接件42、所述左连接件43和所述右连接件44均为槽钢。

本实施例中，通过使用槽钢，能够在保证强度的同时降低生产成本。

具体的，所述电动葫芦5采用环链电动葫芦。其中，环链电动葫芦的额定提升荷载为7.5t。

具体的，所述下承重梁6包括纵向设置的两个撑板61和横向设置的两个连接板62，所述撑板61固连在所述连接板62下方，所述连接板62两端下侧还固连有连接片621，所述连接板62和所述连接片621上均设置有可与所述架体配合固连的螺栓孔，所述撑板61底端设置有呈U型的固定端64，左侧的所述固定端64的开口朝左、右侧的所述固定端64的开口朝右，左侧的所述固定端64与右侧的所述固定端64上均设置有螺栓孔且二者通过固定螺栓63固连，两个所述撑板61之间还设置有所述滑轮7和固定座且所述滑轮7可在所述固定座上转动，所述固定座两端分别固定连接在两个所述撑板61上。

本实施例中，下承重梁6的结构设计能够加强整体稳固性，且生产成本低，实用性强，并且滑轮7转动连接在下承重梁6上，能够使钢丝绳8连接可靠，并通过钢丝绳8带动下承重梁6升降。

具体的，所述撑板61的横截面呈口字型。

具体的，还包括刚性支架9，所述刚性支架9固连在所述架体内部且设置在所述脚手板3下方。

本实施例中，通过在架体内部设置刚性支架9，能够进一步提高脚手架整体结构的稳定性。

以上所述的实施例仅是对本实用新型的优选方式进行描述，并非对本实用新型的范围进行限定，在不脱离本实用新型设计精神的前提下，本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案做出的各种变形和改进，均应落入本实用新型权利要求书确定的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920078283.X

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209397900U

授权时间:20190917

主分类号:E04G 3/28

专利分类号:E04G3/28;E04G3/32

范畴分类:36E;

申请人:天津市鑫同益科技有限公司

第一申请人:天津市鑫同益科技有限公司

申请人地址:300000 天津市滨海新区生态城动漫中路126号动漫大厦B2区-6F-089

发明人:张晓刚;庞富刚;赵福龙;王红明;王明;王晓明;张莉;常书瑗

第一发明人:张晓刚

当前权利人:天津市鑫同益科技有限公司

代理人:李兴林

代理机构:11350

代理机构编号:北京科亿知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cedb118bce6e54154c6f8018.html