# 一种造纸污水处理絮凝装置论文和设计-刘雷

### 全文摘要

本实用新型涉及造纸污水处理领域，具体公开了一种造纸污水处理絮凝装置，包括圆筒过滤网以及搅拌组件，圆筒过滤网下端通过支柱安装固定在蓄水池内部，搅拌组件设置在圆筒过滤网内；所述搅拌组件由搅拌框以及螺旋搅拌叶组成，螺旋搅拌叶设置在搅拌框内，搅拌框与螺旋搅拌叶均安装在转筒下端；所述的造纸污水处理絮凝装置实用性强，其能够使絮凝剂与造纸污水混合更均匀，絮凝效果更好；另外在絮凝的同时还能够快速进行过滤分离，提高污水处理的效率；所述造纸污水处理絮凝装置结构简单，易清理，节省能源，值得在造纸污水处理领域推广与使用。

### 主设计要求

1.一种造纸污水处理絮凝装置，其包括：圆筒过滤网(2)以及搅拌组件；所述圆筒过滤网(2)上端设有进水管(3)；圆筒过滤网(2)下端通过支柱(16)安装固定在蓄水池(1)内部；所述搅拌组件设置在圆筒过滤网(2)内，其特征在于：所述蓄水池(1)左下端设有污物出料管(17)，污物出料管(17)一端伸入圆筒过滤网(2)内，污物出料管(17)另一端穿过蓄水池(1)，污物出料管(17)穿过蓄水池(1)的末端上设有污物出料阀(18)；所述蓄水池(1)右下端设有出水管(15)，出水管(15)上设有出水阀(14)；所述搅拌组件由搅拌框(12)以及螺旋搅拌叶(13)组成，螺旋搅拌叶(13)设置在搅拌框(12)内，搅拌框(12)与螺旋搅拌叶(13)均安装在转筒(11)下端，搅拌框(12)内设有通孔，转筒(11)下端设有第一漏料孔(19)；所述转筒(11)下端设有固定盖(20)，固定盖(20)使转筒(11)与搅拌框(12)连接固定。

### 设计方案

1.一种造纸污水处理絮凝装置，其包括：圆筒过滤网(2)以及搅拌组件；所述圆筒过滤网(2)上端设有进水管(3)；圆筒过滤网(2)下端通过支柱(16)安装固定在蓄水池(1)内部；所述搅拌组件设置在圆筒过滤网(2)内，其特征在于：

所述蓄水池(1)左下端设有污物出料管(17)，污物出料管(17)一端伸入圆筒过滤网(2)内，污物出料管(17)另一端穿过蓄水池(1)，污物出料管(17)穿过蓄水池(1)的末端上设有污物出料阀(18)；所述蓄水池(1)右下端设有出水管(15)，出水管(15)上设有出水阀(14)；

所述搅拌组件由搅拌框(12)以及螺旋搅拌叶(13)组成，螺旋搅拌叶(13)设置在搅拌框(12)内，搅拌框(12)与螺旋搅拌叶(13)均安装在转筒(11)下端，搅拌框(12)内设有通孔，转筒(11)下端设有第一漏料孔(19)；所述转筒(11)下端设有固定盖(20)，固定盖(20)使转筒(11)与搅拌框(12)连接固定。

2.根据权利要求1所述的造纸污水处理絮凝装置，其特征在于：所述转筒(11)上端通过连接块(10)与转轴(9)连接，连接块(10)与转轴(9)均安装在絮凝剂暂存罐(5)内，转轴(9)上端与减速机(8)连接，减速机(8)设置在絮凝剂暂存罐(5)上端，减速机(8)上端设有电机(7)。

3.根据权利要求2所述的造纸污水处理絮凝装置，其特征在于：所述絮凝剂暂存罐(5)左上端设有进料口(6)；絮凝剂暂存罐(5)下端通过支架(4)安装固定在蓄水池(1)上。

4.根据权利要求3所述的造纸污水处理絮凝装置，其特征在于：所述絮凝剂暂存罐(5)内部下端为漏斗状，连接块(10)以及转筒(11)上端均设置在絮凝剂暂存罐(5)内部下端的漏斗状内。

5.根据权利要求4所述的造纸污水处理絮凝装置，其特征在于：所述转筒(11)在絮凝剂暂存罐(5)内部下端的漏斗状内的部分上设有第二漏料孔(21)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及造纸污水处理领域，具体是一种造纸污水处理絮凝装置。

背景技术

造纸污水中含有的污染物主要是短纤、微纤、淤泥和杂质等，造纸污水的直接排放会造成纤维资源的浪费；现有部分厂家采用在经过除砂、除淤泥之后的污水中加入絮凝剂的方式，将污水中的纤维絮凝沉淀之后回收，能够达到一定的回收纤维资源，节约成本的效果。但是现有絮凝设备结构缺陷，絮凝剂与污水混合不均匀，导致絮凝效率较低，降低了生产效率。

针对上述背景技术中的问题，本实用新型旨在提供一种造纸污水处理絮凝装置。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种造纸污水处理絮凝装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种造纸污水处理絮凝装置，其包括：圆筒过滤网以及搅拌组件；圆筒过滤网上端设有进水管；圆筒过滤网下端通过支柱安装固定在蓄水池内部，搅拌组件设置在圆筒过滤网内；所述蓄水池左下端设有污物出料管，污物出料管一端伸入圆筒过滤网内，污物出料管另一端穿过蓄水池；所述蓄水池右下端设有出水管，出水管上设有出水阀。

所述搅拌组件由搅拌框以及螺旋搅拌叶组成，螺旋搅拌叶设置在搅拌框内，搅拌框与螺旋搅拌叶均安装在转筒下端，搅拌框内设有通孔，转筒下端设有第一漏料孔；所述转筒下端设有固定盖，固定盖用于转筒与搅拌框的位置固定。

作为本实用新型进一步的方案：所述转筒上端通过连接块与转轴连接，连接块与转轴均安装在絮凝剂暂存罐内，转轴上端与减速机连接，减速机设置在絮凝剂暂存罐上端，减速机上端设有电机。

作为本实用新型进一步的方案：所述絮凝剂暂存罐左上端设有进料口，絮凝剂暂存罐下端通过支架安装固定在蓄水池上；所述絮凝剂暂存罐内部下端为漏斗状，连接块以及转筒上端均设置在絮凝剂暂存罐内部下端的漏斗状内。

作为本实用新型进一步的方案：所述转筒在絮凝剂暂存罐内部下端的漏斗状内的部分上设有第二漏料孔。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

所述的造纸污水处理絮凝装置结构设计合理，造纸污水通过进水管排进圆筒过滤网内部，启动电机，电机经过减速机减速作用后使转轴慢速转动，慢速转动的转轴通过连接块使转筒缓慢旋转，接着缓慢旋转的转筒带动搅拌框以及螺旋搅拌叶慢速转动，在此同时，絮凝剂暂存罐内的絮凝剂通过穿过第二漏料孔进入转筒内落入圆筒过滤网内与圆筒过滤网内的造纸污水进行絮凝化学反应，絮凝化学反应完成后，产生的团状污物从污物出料管排出，经过絮凝剂处理作用后的产生的清水通过出水管排出，出水阀控制清水排出流量大小。

所述的造纸污水处理絮凝装置实用性强，其能够使絮凝剂与造纸污水混合更均匀，絮凝效果更好；另外在絮凝的同时还能够快速进行过滤分离，提高污水处理的效率；所述造纸污水处理絮凝装置结构简单，易清理，节省能源，值得在造纸污水领域推广与使用。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例。

图1为一种造纸污水处理絮凝装置的结构示意图。

图2为一种造纸污水处理絮凝装置的转筒结构示意图。

图中：1-蓄水池、2-圆筒过滤网、3-进水管、4-支架、5-絮凝剂暂存罐、6-进料口、7-电机、8-减速机、9-转轴、10-连接块、11-转筒、12-搅拌框、13-螺旋搅拌叶、14-出水阀、15-出水管、16-支柱、17-污物出料管、18-污物出料阀、19-第一漏料孔、20-固定盖、21-第二漏料孔。

具体实施方式

为了使本实用新型所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

请参阅图1～2，本实用新型实施例中，一种造纸污水处理絮凝装置，其包括：圆筒过滤网2以及搅拌组件；圆筒过滤网2上端设有进水管3，进水管3用于往圆筒过滤网2内输进造纸污水；圆筒过滤网2下端通过支柱16安装固定在蓄水池1内部，搅拌组件设置在圆筒过滤网2内；所述蓄水池1左下端设有污物出料管17，污物出料管17一端伸入圆筒过滤网2内，污物出料管17另一端穿过蓄水池1，污物出料管17穿过蓄水池1的末端上设有污物出料阀18，污物出料管17用于排出圆筒过滤网2内部经过絮凝剂作用沉淀形成的团状污物，污物出料阀18控制团状污物出料流量大小；所述蓄水池1右下端设有出水管15，出水管15上设有出水阀14，出水管15用于排出经过絮凝剂处理后的清水，出水阀14控制清水出水流量大小。

所述搅拌组件由搅拌框12以及螺旋搅拌叶13组成，螺旋搅拌叶13设置在搅拌框12内，搅拌框12与螺旋搅拌叶13均安装在转筒11下端，搅拌框12内设有通孔，转筒11下端设有第一漏料孔19，通孔作用与第一漏料孔19作用相同，均是泻出絮凝剂；所述转筒11下端设有固定盖20，固定盖20用于转筒11与搅拌框12的位置固定。

进一步地，所述转筒11上端通过连接块10与转轴9连接，连接块10与转轴9均安装在絮凝剂暂存罐5内，转轴9上端与减速机8连接，减速机8设置在絮凝剂暂存罐5上端，减速机8上端设有电机7。

再进一步地，所述絮凝剂暂存罐5左上端设有进料口6，进料口6用于输进絮凝剂；絮凝剂暂存罐5下端通过支架4安装固定在蓄水池1上；所述絮凝剂暂存罐5内部下端为漏斗状，连接块10以及转筒11上端均设置在絮凝剂暂存罐5内部下端的漏斗状内。

更进一步地，转筒11在絮凝剂暂存罐5内部下端的漏斗状内的部分上设有第二漏料孔21，第二漏料孔21使絮凝剂暂存罐5内部的絮凝剂穿过第二漏料孔21进入转筒11内落入至蓄水池1内与造纸污水进行化学反应沉淀。

本实用新型实施例的工作原理是：造纸污水通过进水管3排进圆筒过滤网2内部，启动电机7，电机7经过减速机8减速作用后使转轴9慢速转动，慢速转动的转轴9通过连接块10使转筒11缓慢旋转，接着缓慢旋转的转筒11带动搅拌框12以及螺旋搅拌叶13慢速转动，在此同时，絮凝剂暂存罐5内的絮凝剂通过穿过第二漏料孔21进入转筒11内落入圆筒过滤网2内与圆筒过滤网2内的造纸污水进行絮凝化学反应，絮凝化学反应完成后，产生的团状污物从污物出料管17排出，经过絮凝剂处理作用后的产生的清水通过出水管15排出，出水阀14控制清水排出流量大小。

在本实用新型的描述中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920068040.8

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209493361U

授权时间:20191015

主分类号:C02F 1/52

专利分类号:C02F1/52;C02F103/28

范畴分类:41B;

申请人:山东仁丰特种材料股份有限公司

第一申请人:山东仁丰特种材料股份有限公司

申请人地址:256400 山东省淄博市桓台县起凤镇华沟村

发明人:刘雷

第一发明人:刘雷

当前权利人:山东仁丰特种材料股份有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cf0a155c16776103a6d30dff.html