# 一种U型钢板耗能连接件论文和设计-谢启芳

### 全文摘要

一种U型钢板耗能连接件，包括左侧墙体连接部件、右侧墙体连接部件、上部U型弯曲软钢板、下部U型弯曲软钢板、左侧钢夹板和右侧钢夹板，本发明通过摩擦和U型弯曲软钢板的屈服，能够起到很好的减震耗能的作用，并且部件设置简单合理，可在工厂制备，现场安装，可根据建筑物功能的需求灵活布置位置，修复或更换方便。

### 主设计要求

1.一种U型钢板耗能连接件，其特征在于，包括：左侧墙体连接部件(3)，用于连接左侧墙体，其右端面为钢板，其右端面钢板上设置有若干螺栓孔洞一(81)；右侧墙体连接部件(6)，用于连接右侧墙体，其左端面为钢板，其左端面钢板上设置有若干螺栓孔洞二(82)；上部U型弯曲软钢板(1)，设置于左侧墙体连接部件(3)与右侧墙体连接部件(6)之间，其左侧连接板或右侧连接板上设置有若干长度方向与板长方向一致的长圆孔一(71)，右侧连接板或左侧连接板上设置有若干螺栓孔洞三(83)；下部U型弯曲软钢板(4)，设置于左侧墙体连接部件(3)与右侧墙体连接部件(6)之间，其右侧连接板或左侧连接板上设置有若干长度方向与板长方向一致的长圆孔二(72)，左侧连接板或右侧连接板上设置有若干螺栓孔洞四(84)，其U形开口与上部U型弯曲软钢板(1)的U形开口相对；左侧钢夹板(2)，设置于上部U型弯曲软钢板(1)的左侧连接板和下部U型弯曲软钢板(4)的左侧连接板的右侧，其上设置有若干螺栓孔洞五(85)，通过高强耗能螺栓将左侧钢夹板(2)、上部U型弯曲软钢板(1)的左侧连接板、下部U型弯曲软钢板(4)的左侧连接板以及左侧墙体连接部件(3)的右端面钢板连接；右侧钢夹板(5)，设置于上部U型弯曲软钢板(1)的右侧连接板和下部U型弯曲软钢板(4)的右侧连接板的左侧，其上设置有若干螺栓孔洞六(86)，通过高强耗能螺栓将右侧钢夹板(5)、上部U型弯曲软钢板(1)的右侧连接板、下部U型弯曲软钢板(4)的右侧连接板以及右侧墙体连接部件(6)的左端面钢板连接。

### 设计方案

1.一种U型钢板耗能连接件，其特征在于，包括：

左侧墙体连接部件(3)，用于连接左侧墙体，其右端面为钢板，其右端面钢板上设置有若干螺栓孔洞一(81)；

右侧墙体连接部件(6)，用于连接右侧墙体，其左端面为钢板，其左端面钢板上设置有若干螺栓孔洞二(82)；

上部U型弯曲软钢板(1)，设置于左侧墙体连接部件(3)与右侧墙体连接部件(6)之间，其左侧连接板或右侧连接板上设置有若干长度方向与板长方向一致的长圆孔一(71)，右侧连接板或左侧连接板上设置有若干螺栓孔洞三(83)；

下部U型弯曲软钢板(4)，设置于左侧墙体连接部件(3)与右侧墙体连接部件(6)之间，其右侧连接板或左侧连接板上设置有若干长度方向与板长方向一致的长圆孔二(72)，左侧连接板或右侧连接板上设置有若干螺栓孔洞四(84)，其U形开口与上部U型弯曲软钢板(1)的U形开口相对；

左侧钢夹板(2)，设置于上部U型弯曲软钢板(1)的左侧连接板和下部U型弯曲软钢板(4)的左侧连接板的右侧，其上设置有若干螺栓孔洞五(85)，通过高强耗能螺栓将左侧钢夹板(2)、上部U型弯曲软钢板(1)的左侧连接板、下部U型弯曲软钢板(4)的左侧连接板以及左侧墙体连接部件(3)的右端面钢板连接；

右侧钢夹板(5)，设置于上部U型弯曲软钢板(1)的右侧连接板和下部U型弯曲软钢板(4)的右侧连接板的左侧，其上设置有若干螺栓孔洞六(86)，通过高强耗能螺栓将右侧钢夹板(5)、上部U型弯曲软钢板(1)的右侧连接板、下部U型弯曲软钢板(4)的右侧连接板以及右侧墙体连接部件(6)的左端面钢板连接。

2.根据权利要求1所述U型钢板耗能连接件，其特征在于，所述左侧墙体连接部件(3)采用铆钉与左侧墙体相连，所述右侧墙体连接部件(6)采用铆钉与右侧墙体相连。

3.根据权利要求1所述U型钢板耗能连接件，其特征在于，在各相邻连接部件之间分别设有黄铜摩擦片。

4.根据权利要求1所述U型钢板耗能连接件，其特征在于，所述左侧墙体连接部件(3)和右侧墙体连接部件(6)为拼接而成的槽形钢板，且为一体成型件。

5.根据权利要求1所述U型钢板耗能连接件，其特征在于，所述左侧墙体连接部件(3)和右侧墙体连接部件(6)，所述上部U型弯曲软钢板(1)和下部U型弯曲软钢板(4)，所述左侧钢夹板(2)和右侧钢夹板(5)，这三种部件的材质为Q235型钢、Q345型钢和Q420型钢中的一种或多种。

### 设计说明书

技术领域

本发明属于土木与建筑技术领域，涉及一种建筑构件，特别涉及一种U型钢板耗能连接件。

背景技术

具有优良建筑结构的减震耗能阻尼器已经成为世界工程抗震领域研究的热点之一。国内外对此研究的方向大多集中于允许建筑物移动的同时确保建筑物保持完好无损并避免永久性损坏的耗能连接件。在建筑行业中，可用于对抗并减弱地震力的结构连接件解决方案是基于连接件中一些元件的屈服\/失效来达到结构所需要的延展性和耗能能力。在现阶段的建筑结构中常用的被动减震耗能装置大致可分为以下几类：粘滞阻尼器、金属阻尼器、粘弹性阻尼器以及摩擦阻尼器。其中金属阻尼器的工作原理是：它利用金属构件上人为设置的薄弱环节的屈服变形，从而消耗结构中所吸收的地震能量。而摩擦阻尼器是通过材料之间的摩擦耗能，从而保护主体结构不受到损伤。但是，受建筑功能需求的影响，现有的阻尼器布置受限，且结构设计较为复杂，其减震效果不理想。

发明内容

为了克服上述现有技术的缺点，本发明的目的在于提供一种U型钢板耗能连接件，既能保证结构在产生一定位移时结构主体不发生破坏，也能表现出很好的减震耗能能力，而且其设计简单，安装灵活，更换方便。

为了实现上述目的，本发明采用的技术方案是：

一种U型钢板耗能连接件，包括：

左侧墙体连接部件3，用于连接左侧墙体，其右端面为钢板，其右端面钢板上设置有若干螺栓孔洞一81；

右侧墙体连接部件6，用于连接右侧墙体，其左端面为钢板，其左端面钢板上设置有若干螺栓孔洞二82；

上部U型弯曲软钢板1，设置于左侧墙体连接部件3与右侧墙体连接部件6 之间，其左侧连接板或右侧连接板上设置有若干长度方向与板长方向一致的长圆孔一71，右侧连接板或左侧连接板上设置有若干螺栓孔洞三83；

下部U型弯曲软钢板4，设置于左侧墙体连接部件3与右侧墙体连接部件6 之间，其右侧连接板或左侧连接板上设置有若干长度方向与板长方向一致的长圆孔二72，左侧连接板或右侧连接板上设置有若干螺栓孔洞四84，其U形开口与上部U型弯曲软钢板1的U形开口相对；

左侧钢夹板2，设置于上部U型弯曲软钢板1的左侧连接板和下部U型弯曲软钢板4的左侧连接板的右侧，其上设置有若干螺栓孔洞五85，通过高强耗能螺栓将左侧钢夹板2、上部U型弯曲软钢板1的左侧连接板、下部U型弯曲软钢板4的左侧连接板以及左侧墙体连接部件3的右端面钢板连接；

右侧钢夹板5，设置于上部U型弯曲软钢板1的右侧连接板和下部U型弯曲软钢板4的右侧连接板的左侧，其上设置有若干螺栓孔洞六86，通过高强耗能螺栓将右侧钢夹板5、上部U型弯曲软钢板1的右侧连接板、下部U型弯曲软钢板4的右侧连接板以及右侧墙体连接部件6的左端面钢板连接。

所述左侧墙体连接部件3采用铆钉与左侧墙体相连，所述右侧墙体连接部件6 采用铆钉与右侧墙体相连，防止其发生松动。

在各相邻连接部件之间分别设有黄铜摩擦片，即分别设置在墙体连接部件与U型软钢板之间，以及U型软钢板与钢夹板之间。

所述左侧墙体连接部件3和右侧墙体连接部件6为拼接而成的槽形钢板，且为一体成型件。

所述左侧墙体连接部件3和右侧墙体连接部件6，所述上部U型弯曲软钢板1和下部U型弯曲软钢板4，所述左侧钢夹板2和右侧钢夹板5，这三种部件的材质为Q235型钢、Q345型钢和Q420型钢中的一种或多种。

各墙体连接部件、U型弯曲软钢板和钢夹板根据墙体承载力和工程实际需求来确定各自的几何尺寸。

各长圆孔根据设计要求来确定其具体的几何尺寸。

与现有技术相比，本发明的有益效果是：本发明连接件在保证结构的刚度的同时，使U型弯曲软钢板与墙体连接部件和钢夹板之间发生相对移动，与摩擦件之间产生摩擦耗能，并且当相对滑移过大时，还可以通过U型弯曲软钢板的屈服变形来消耗地震能量，从而保证主体结构不发生损伤。并且连接件的各部件设计简单合理，可在工厂制备，现场安装，可根据建筑物功能的需求灵活布置位置，成本低，修复或更换方便。

附图说明

图1是本发明三维结构示意图。

图2是本发明正视结构示意图。

图3是本发明俯视结构示意图。

图4是本发明左侧墙体连接部件结构示意图。

图5是本发明右侧墙体连接部件结构示意图。

图6是本发明上部U型弯曲软钢板结构示意图。

图7是本发明下部U型弯曲软钢板结构示意图。

图8是本发明左侧钢夹板结构示意图。

图9是本发明右侧钢夹板结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例详细说明本发明的实施方式。

如图1、图2和图3所示，本发明一种U型钢板耗能连接件，包括：

左侧墙体连接部件3，为拼接而成的一体成型槽形钢板，用于连接左侧墙体 (连接方式可为铆钉，防止发生松动)，参考图4，其右端面为钢板，其右端面钢板上设置有五个螺栓孔洞一81；

右侧墙体连接部件6，为拼接而成的一体成型槽形钢板，用于连接右侧墙体 (连接方式可为铆钉，防止发生松动)，参考图5，其左端面为钢板，其左端面钢板上设置有五个螺栓孔洞二82；

上部U型弯曲软钢板1，设置于左侧墙体连接部件3与右侧墙体连接部件6 之间，参考图6，其左侧连接板上设置有两个位于同一直线上的长度方向与板长方向一致的长圆孔一71，右侧连接板上设置有三个螺栓孔洞三83；

下部U型弯曲软钢板4，其U形开口与上部U型弯曲软钢板1的U形开口相对，设置于左侧墙体连接部件3与右侧墙体连接部件6之间，参考图7，其右侧连接板上设置有两个位于同一直线上的长度方向与板长方向一致的长圆孔二 72，左侧连接板上设置有三个螺栓孔洞四84；

左侧钢夹板2，设置于上部U型弯曲软钢板1的左侧连接板和下部U型弯曲软钢板4的左侧连接板的右侧，参考图8，其上设置有五个螺栓孔洞五85，两个高强耗能螺栓分别穿过两个螺栓孔洞五85、两个长圆孔一71和两个螺栓孔洞一81，另三个高强耗能螺栓分别穿过剩余的三个螺栓孔洞五85、三个螺栓孔洞四84和剩余的三个螺栓孔洞一81，将左侧钢夹板2、上部U型弯曲软钢板1 的左侧连接板、下部U型弯曲软钢板4的左侧连接板以及左侧墙体连接部件3 的右端面钢板连接；

右侧钢夹板5，设置于上部U型弯曲软钢板1的右侧连接板和下部U型弯曲软钢板4的右侧连接板的左侧，参考图9，其上设置有五个螺栓孔洞六86，两个高强耗能螺栓穿过两个螺栓孔洞六86、两个长圆孔二72和两个螺栓孔洞二 82，另三个高强耗能螺栓分别穿过剩余的三个螺栓孔洞六86、三个螺栓孔洞三 83和剩余的三个螺栓孔洞二82，将右侧钢夹板5、上部U型弯曲软钢板1的右侧连接板、下部U型弯曲软钢板4的右侧连接板以及右侧墙体连接部件6的左端面钢板连接。

在各相邻连接部件之间分别设有黄铜摩擦片，即分别设置在墙体连接部件与U型软钢板之间，以及U型软钢板与钢夹板之间。

所述墙体连接部件、U型软钢板和钢夹板的材质为Q235型钢、Q345型钢和Q420型钢中的一种或多种。

各墙体连接部件、U型软钢板和钢夹板根据墙体承载力和工程实际需求来确定各自的几何尺寸。

各长圆孔根据设计要求来确定其具体的几何尺寸。

本发明的原理：当相邻两墙体发生相对的竖向位移时，上部U型弯曲软钢板1的右侧连接板沿着长圆孔一71分别与左侧钢夹板2和左侧墙体连接部件3 的右端面钢板之间发生相对位移，通过摩擦消耗地震能量；下部U型弯曲软钢板4的左侧连接板沿着长圆孔二72分别与右侧钢夹板5和右侧墙体连接部件6 的左端面钢板之间发生相对位移，通过摩擦消耗地震能量；当墙体之间的相对竖向位移较大，U型弯曲软钢板的长圆孔到达极限时，通过U型弯曲软钢板的屈服变形来消耗地震能量。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920072197.8

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:87(西安)

授权编号:CN209538441U

授权时间:20191025

主分类号:E04B 1/98

专利分类号:E04B1/98;E04H9/02

范畴分类:36C;36D;

申请人:西安建筑科技大学

第一申请人:西安建筑科技大学

申请人地址:710055 陕西省西安市雁塔路13号

发明人:谢启芳;王凡;胡方正;张保壮

第一发明人:谢启芳

当前权利人:西安建筑科技大学

代理人:段俊涛

代理机构:61215

代理机构编号:西安智大知识产权代理事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cf23a5d587c10a2da8271a05.html