# 工程测量沉降观测的误差来源及控制对策

连云港市勘察测绘有限公司

摘要：本文先从自然环境和仪器本身两方面入手，对工程测量沉降观测中误差的原因和来源进行分析，然后在此基础上提出误差控制的相应对策。

关键词：工程测量；误差原因；控制对策

随着经济的快速发展，工程建设项目正逐渐增多，工程测量是工程建设中的的关键环节，而沉降观测是获取土层质量和数据的关键。工程项目在建设过程中，工程测量存在的误差会对整个工程施工质量进行直接影响。因此，对工程测量中沉降观测存在的误差来源和控制对策进行分析，有一定的现实意义。

一、工程测量沉降观测的误差来源

随着建筑项目建设的规模逐渐增多，沉降观测工作成为工程建设中最关键的环节。沉降观测是依据建筑物设置的观测点和固定测点进行观测，一般一层以上的建筑物都需要进行观测。工程测量沉降观测中出现误差的原因有很多，其中有来自测量仪器本身存在的问题，同时还有外界环境所形成的影响，这些都会让工程测量沉降观测工作存在一些误差现象。

（一）自然环境

在工程建设中的观测工作很容易受到外界自然环境的影响，例如地形、温度或者是风力等等，这些都会对观察结果形成不同程度的影响，进而让工程测量沉降观测工作中存在误差。温度出现高低变化会对仪器的正常使用形成影响，在温度的影响下出现气泡居中不稳定的现象，并且也会让光线形成不规则的光。温度的变化会引起仪器部件出现伸缩现象，导致视准线轴和水准管轴位置出现变化，并且也会导致视准轴的构件位置出现偏移，比如物镜、十字丝以及调焦镜等。若是测量土地的地质较为松软，则也会导致水准仪下降，进而出现测量的误差。并且大气的透明度也会对仪器的照准精度进行影响。风力的影响主要是体现在仪器的颤抖现象上，而在测量的过程中若是立尺人员出现扶不直或者是不稳的现象，这样也会导致观测出现误差。工程项目若是在城市的主干道或者是环境复杂的商业街，因为车辆和行人的来回行驶与行走，其也会对测量结果的精准度进行影响，进而导致测量结果出现误差。

（二）仪器本身

仪器本身存在问题也是导致工程测量出现误差的原因。工程仪器在工程测量工作中有着很关键的地位，所以工程测量中使用的仪器遭到制作质量的影响，则会让仪器出现一定范围的精度误差。工程测量都有一定规格的误差与规格，若是将超出规格的仪器使用在测量工作中，那么出现误差的现象是必然的。若是没有进行及时的处理，则就会导致工程施工出错，并且也面临了测量工作作废和重新测量的风险。仪器本身存在的问题会导致测量工作出现误差，在耽误测量工作的同时也延长了整个工程的建设时间。

经过上述分析，发现导致工程测量沉降观测出现误差的原因有很多，所以在进行工程测量的时候，就要控制好这些方面的问题，以此减少工程测量沉降观测中的误差，进而保障整个工程的质量。

二、工程测量沉降观测误差的控制措施

经过对工程测量沉降观测中存在误差的来源进行分析之后，相关技术人员在工作过程中就需要尽量避免这些问题，加强对工程测量的重视程度，规范仪器的使用，并且使用科学的测量方案，以此全方位的保障测量结果的精准度。

（一）提升测量工程的重视程度，合理选择测量时间

目前很多工程项目在建设过程中对测量环节不够重视，只是将测量过程作为一个面子工程来做。在实际工作过程中根据设计进行，而没有考虑到实际施工情况，以这种不重视的心态进行测量就极易忽视测量工作中的关键环节，进而导致误差的出现。有些测量人员对测量工作也不够重视，这样也会容易在操作中出错，使得误差出现。因此，工程项目的建设必须要加强对测量的重视，将其作为工程实施最重要和最基础的工作进行。同时还要提升测量人员的专业能力，使其能够控制误差，进而保障测量结果的精准度。由于水准仪会受到大气温度的影响，所以在进行沉降观测时要合理选择观测时间，在观测之前水准仪要放置在露天场地的阴凉处，等到水准仪和外界温度一样之后再进行观测。选择观测时间时不能够在下雨的时候，同时天气太冷太热或者是大风天气都尽量不要进行观测工作。

（二）规范使用测量仪器，注意沉降观测步骤

测量使用的仪器也是控制误差的关键所在，因此在进行误差控制工作时要规范的使用测量仪器。首先要做的是对工程仪器进行合理的设置，在对地面进行测量时，仪器要装置在地形平整与开阔的坚硬地面上，要注意避开人流和车流对工程测量仪器形成的影响。其次是要做好工程仪器的矫正与检验，在此过程中要依据仪器使用仪器和测量工作相关规定，以定期或者是不定期的方式对仪器进行全面检验。通过这种方式能够及时有效的发现工程测量仪器中存在的问题与质量隐患，进而实施相关的解决对策，以免在正式测量工作中因为仪器问题而导致误差的出现。除此之外还要做好仪器的保养与维修工作，经过对有效的保养工作能够保障仪器的工作性能。在对仪器进行擦拭时，不能够使用不合格的材料作为擦拭工具，同时还要详细的检查仪器的机械部分与功能部分，以此避免不稳定和不精确的问题出现。除此之外还需要注重观测的步骤，依据规范程序进行工作才有可能减少误差。首先是要明确沉降观测点和基准点位置，在通常情况下点位需要埋设半个月之后再进行观测，并且要根据固定人员、固定线路和固定仪器的方式进行观测。

（三）科学制定测量方案，提升工程测量精准度

工程项目在正式施工之前需要做好相关的准备工作，技术人员要对施工现场进行勘探，将布网作为基础，综合工程测量图纸的内容做好全方位的考量与通观工作。首先要设置优化施工的控制网，并且明确测量精准度和误差参数。通过规范有序的布置来制定测量方案，以此保障测量结果的可靠性和合理性。提高工程测量精准度是控制误差的直接方式。工程测量沉降观测是一项技术含量十分高的工作，其具备一定的难度，要求技术人员在工作时掌握一定的技巧。这代表着工程测量沉降观测人员需要不断的练习与大量的工作，以此积累工作经验，进而掌握更多的工作技巧。

结束语：

工程测量中的沉降观测会受到多方面因素的影响，气候、观测仪器本身等都会导致观测数据出现误差。因此在进行沉降观测时必须要选好时间，并且要规范的使用仪器设备，尽可能的减少误差的出现，以此提升工程项目的施工质量。

参考文献：

[1]魏桂荣.浅谈沉降观测中的误差分析及精度控制[J].工程技术:文摘版,2016(11):280-280.

[3]黄庆强.沉降观测中的误差分析及精度控制[J].低碳世界,2016(12):228-229.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cf6e9209d1ff9e9ebcf64821.html