# 矿物纤维论文_王子靖

导读:本文包含了矿物纤维论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:矿物纤维,长径,沥青,无机,纤维,抗压强度,氢氧化铝。

### 矿物纤维论文文献综述

王子靖[1]（2019）在《复合矿物纤维在涂布白纸板芯层加填的应用实践》一文中研究指出在涂布白纸板芯层生产中添加复合矿物纤维,当复合矿物纤维加填量为5%时,可使网下白水浓度降低14.7%,芯层上浆阀门开度、浆料流量均下降,节省了浆料用量;纸板内结合强度提高37.4 J/m~2,横向挺度降低15.7%,纵向挺度降低16.9%。在客户对纸板指标可接受的条件下,使用复合矿物纤维适度加填,涂布白纸板生产成本每吨纸板降低45～60元。(本文来源于《中国造纸》期刊2019年09期）

辛炜[2]（2019）在《氢氧化铝/矿物纤维复合阻燃沥青的制备及热重行为研究》一文中研究指出采用极限氧指数法,研究氢氧化铝和矿物纤维单掺对沥青极限氧指数(LOI)的影响,结合沥青基本性能指标,确定单掺时两种材料掺量,并采用正交试验确定复合阻燃沥青中两种材料的复配比例;最后通过热重行为分析其阻燃机理。结果显示:氢氧化铝虽然提高了沥青的高温性能,却使低温性能降低;氢氧化铝对沥青的阻燃作用明显大于矿物纤维,单掺时氢氧化铝和矿物纤维的掺量范围分别为10%～30%和10%～20%;复合阻燃沥青中氢氧化铝和矿物纤维的复配掺量都为20%;燃烧前期氢氧化铝的失水分解对沥青起到阻燃作用,而燃烧后期主要是矿物纤维中有效成分的分解吸热反应,抑制了沥青的燃烧。(本文来源于《硅酸盐通报》期刊2019年06期）

潘娇静,夏新兴,陆赵情,宋顺喜,章羊杰[3]（2019）在《聚丙烯腈纤维及其与矿物纤维配抄对密封材料性能的影响》一文中研究指出探讨了聚丙烯腈纤维及其与矿物纤维配抄对密封材料性能的影响。结果表明,聚丙烯腈纤维长度、宽度分布范围广、粗度大,细小纤维比例高,是一种高支化纤维原料。随着聚丙烯腈纤维用量增加,拉伸强度和回弹率上升,压缩率下降,在聚丙烯腈纤维用量为30%时,拉伸强度15.25MPa,压缩率9.04%,回弹率34.67%,相较于未添加聚丙烯腈纤维,拉伸强度上升61.7%,压缩率下降34.8%,回弹率上升131.6%,密封性能提高显着。在聚丙烯腈纤维和矿物纤维配合使用时,随着聚丙烯腈纤维用量减少,矿物纤维用量增加,压缩率上升,回弹率和拉伸强度下降。3种矿物纤维中,FKF复合矿物纤维拉伸性能最优,Lapinus矿物纤维回弹性能最优。(本文来源于《中华纸业》期刊2019年08期）

赵景富[4]（2019）在《无机矿物纤维理化指标与成分关系试验研究》一文中研究指出熔融渣离心法制取的无机矿物纤维成分范围一般为:SiO_2 40%～55%,Al_2O_3 10%～18%,CaO 10%～25%,MgO 6%～12%,酸度系数2～2.6。文章通过中试试验,探讨研究了无机矿物纤维理化指标与其主要成分之间的关系,试验给出了无机矿物纤维上述成分要求的合理性,同时确定了各自成分条件下不能成纤的极限值,为无机矿物纤维制造行业提供有益的参考。(本文来源于《铁合金》期刊2019年01期）

赵景富[5]（2018）在《无机矿物纤维理化指标与成分关系试验研究》一文中研究指出熔融渣离心法制取的无机矿物纤维成份范围一般为:SiO_240%～55%,Al_2O_3 10%～18%,CaO 10%～25%,MgO6%-12%,酸度系数mk 2～2.6。文章通过中试试验,探讨研究了无机矿物纤维理化指标与其主要成分之间的关系,试验给出了无机矿物纤维上述成分要求的合理性,同时确定了各自成分条件下不能成纤的极限值,为无机矿物纤维制造行业提供有益的参考。(本文来源于《第26届全国铁合金学术研讨会论文集（下册）》期刊2018-09-12）

金浩,蒋磊,朱卫民[6]（2018）在《矿物纤维喷涂外墙外保温系统应用分析与施工技术》一文中研究指出介绍铝板外墙和涂料饰面外墙的矿物纤维喷涂外保温系统工程的应用分析、施工条件、工艺流程、施工工艺以及质量要求、安全和环保措施等方面内容。(本文来源于《江苏建材》期刊2018年02期）

李化东[7]（2017）在《基于正交试验矿物纤维混凝土性能的研究》一文中研究指出作为一种名副其实的绿色、环保材料,矿物纤维以其良好的稳定性、电绝缘性、抗腐蚀、抗燃烧、耐高温等优势性能,广泛应用于水泥混凝土领域。较钢纤维、聚丙烯等纤维更具高性价比,将其掺入混凝土可显着提高混凝土抗弯拉强度和抗裂性能。采用正交试验方法,分析水灰比、纤维掺加量、纤维长度、纤维直径等因素对混凝土的抗压强度和抗弯拉强度的影响。(本文来源于《中国新技术新产品》期刊2017年24期）

胡鸿达[8]（2017）在《硅灰石矿物纤维对纸张性能的影响》一文中研究指出本试验对硅灰石改性前后的纸张物理性能进行了分析,试验结果表明:添加改性硅灰石矿物纤维的纸张在物理强度等性能指标上要优于添加未改性硅灰石的纸张;添加未改性硅灰石的纸张的白度要高于添加改性硅灰石的纸张。硅灰石矿物纤维可以替代部分植物纤维,能够满足一般纸张的使用性能需求。(本文来源于《江西化工》期刊2017年06期）

邓经祥,贾钱君[9]（2017）在《掺加矿物纤维的改性沥青SMA路面施工质量控制》一文中研究指出为了更好地研究掺加矿物纤维的改性沥青SMA路面施工质量控制,本文首先介绍了修筑掺加矿物纤维的改性沥青SMA的基本情况,介绍了西南地区的试验路的详细情况,最后加以总结并指出了更好地保证施工质量的措施。结论是掺加矿物纤维的改性沥青SMA路面的施工质量较好,总结的质量控制措施对同类工程施工有一定借鉴意义。(本文来源于《四川水泥》期刊2017年10期）

王伟[10]（2017）在《基于不同矿物纤维沥青混合料路用性能试验研究》一文中研究指出基于冻融劈裂试验、车辙试验和小梁弯曲试验,研究了聚酯纤维、聚丙烯腈纤维、木质素纤维、石棉纤维和海泡石纤维对沥青混合料路用性能的影响。结果表明:纤维对沥青混合料的高温稳定性、低温性能及抗水害性能均有显着影响,且不同的纤维影响程度不一样,其中,海泡石纤维对沥青混合料的路用性能改善效果最优。(本文来源于《湖南交通科技》期刊2017年02期）

### 矿物纤维论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

采用极限氧指数法,研究氢氧化铝和矿物纤维单掺对沥青极限氧指数(LOI)的影响,结合沥青基本性能指标,确定单掺时两种材料掺量,并采用正交试验确定复合阻燃沥青中两种材料的复配比例;最后通过热重行为分析其阻燃机理。结果显示:氢氧化铝虽然提高了沥青的高温性能,却使低温性能降低;氢氧化铝对沥青的阻燃作用明显大于矿物纤维,单掺时氢氧化铝和矿物纤维的掺量范围分别为10%～30%和10%～20%;复合阻燃沥青中氢氧化铝和矿物纤维的复配掺量都为20%;燃烧前期氢氧化铝的失水分解对沥青起到阻燃作用,而燃烧后期主要是矿物纤维中有效成分的分解吸热反应,抑制了沥青的燃烧。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 矿物纤维论文参考文献

[1].王子靖.复合矿物纤维在涂布白纸板芯层加填的应用实践[J].中国造纸.2019

[2].辛炜.氢氧化铝/矿物纤维复合阻燃沥青的制备及热重行为研究[J].硅酸盐通报.2019

[3].潘娇静,夏新兴,陆赵情,宋顺喜,章羊杰.聚丙烯腈纤维及其与矿物纤维配抄对密封材料性能的影响[J].中华纸业.2019

[4].赵景富.无机矿物纤维理化指标与成分关系试验研究[J].铁合金.2019

[5].赵景富.无机矿物纤维理化指标与成分关系试验研究[C].第26届全国铁合金学术研讨会论文集（下册）.2018

[6].金浩,蒋磊,朱卫民.矿物纤维喷涂外墙外保温系统应用分析与施工技术[J].江苏建材.2018

[7].李化东.基于正交试验矿物纤维混凝土性能的研究[J].中国新技术新产品.2017

[8].胡鸿达.硅灰石矿物纤维对纸张性能的影响[J].江西化工.2017

[9].邓经祥,贾钱君.掺加矿物纤维的改性沥青SMA路面施工质量控制[J].四川水泥.2017

[10].王伟.基于不同矿物纤维沥青混合料路用性能试验研究[J].湖南交通科技.2017

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cf72501112d086313b064185.html