# 分段式数模转换器论文和设计-乔东海

### 全文摘要

本实用新型公开了一种分段式数模转换器，用以将M+L比特结构的数字信号转换成模拟电压，包括高阶位转换部分、低阶位转换部分和电压加法电路；所述高阶位转换部分包括由参考电压VREF驱动的2M个依次串联的阻抗器Z，其用以将M位的数字信号转换成第一模拟电压Vout1；所述低阶位转换部分包括由参考电压驱动的Z‑2Z结构阻抗器网络，其用以将L位的数字信号转换成第二模拟电压Vout2；所述电压加法电路用以按比例累加所述第一模拟电压Vout1和第二模拟电压Vout2，使得两个模拟电压Vout1和Vout2无缝组合。本实用新型的分段式数模转换器，能够解决现有技术中分段式数模转换器的负载问题，其能够在线性度和精度之间折中，以此能够极大提高分段式数模转换器的分辨率。

### 主设计要求

1.一种分段式数模转换器，用以将M+L比特结构的数字信号转换成模拟电压，其特征在于：包括高阶位转换部分、低阶位转换部分和电压加法电路；所述高阶位转换部分包括由参考电压VREF驱动的2M个依次串联的阻抗器Z，其用以将M位的数字信号转换成第一模拟电压Vout1；所述低阶位转换部分包括由参考电压驱动的Z-2Z结构阻抗器网络，其用以将L位的数字信号转换成第二模拟电压Vout2；所述电压加法电路用以按比例累加所述第一模拟电压Vout1和第二模拟电压Vout2，使得两个模拟电压Vout1和Vout2无缝组合。

### 设计方案

1.一种分段式数模转换器，用以将M+L比特结构的数字信号转换成模拟电压，其特征在于：包括高阶位转换部分、低阶位转换部分和电压加法电路；所述高阶位转换部分包括由参考电压VREF驱动的2M个依次串联的阻抗器Z，其用以将M位的数字信号转换成第一模拟电压Vout1；所述低阶位转换部分包括由参考电压<img id=\

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及半导体技术领域，具体涉及一种分段式数模转换器。

背景技术

在涉及模拟和数字信号的日常电子设备中，通常需要电路将数字信号转换成相应的模拟信号，反之亦然。为了满足速度、分辨率、微分非线性、单调性等各种约束要求，市面上出现了许多不同种类的转换电路。近年来，对16位或24位高分辨率数模转换器的需求越来越大，但是采用传统的R-2R梯形的单片数模转换器的分辨率不能达到对于高分辨率的需求。因此，有必要寻找解决这个问题的其他方案。

分段式数模转换器(DAC)为该问题提供了适当的解决方案。图1为现有技术中的分段式数模转换器的电路原理图，数模转换器10包括MAINDAC12和SUBDAC18部分。MAINDAC12包括多个串联电阻，提供2x不同的模拟电平，以响应X位数据比特。SUBDAC18包括多个串联电阻，为数模转换器10的最低有效位提供2y个不同的模拟电平。数模转换器10包括X+Y数字输入位，并产生2(x+y)个模拟电平。由图1可知，当只有MAINDAC12提供参考电源电压，而SUBDAC18从MAINDAC12分压器供电时存在负载问题；同时，图1示出的现有技术中的分段式数模转换器分辨率较低。

发明内容

本实用新型提供一种分段式数模转换器，能够解决现有技术中分段式数模转换器的负载问题，其能够在线性度和精度之间折中，以此能够极大提高分段式数模转换器的分辨率。

为了解决上述技术问题，本实用新型提供了一种分段式数模转换器，用以将M+L比特结构的数字信号转换成模拟电压，包括高阶位转换部分、低阶位转换部分和电压加法电路；所述高阶位转换部分包括由参考电压VREF驱动的2M个依次串联的阻抗器Z，其用以将M位的数字信号转换成第一模拟电压Vout1；所述低阶位转换部分包括由参考电压<img he=\

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920103738.9

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209250614U

授权时间:20190813

主分类号:H03M 1/68

专利分类号:H03M1/68

范畴分类:40C;

申请人:江苏集萃微纳自动化系统与装备技术研究所有限公司

第一申请人:江苏集萃微纳自动化系统与装备技术研究所有限公司

申请人地址:215100 江苏省苏州市相城区高铁新城环秀湖大厦(原怡城园艺)南三、四楼

发明人:乔东海;丁岩明;朱军辉;吴宇航

第一发明人:乔东海

当前权利人:江苏集萃微纳自动化系统与装备技术研究所有限公司

代理人:冯瑞

代理机构:32257

代理机构编号:苏州市中南伟业知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d04489ec477f9d31b19d5e39.html