# 一种散热强的多功能变压器外箱论文和设计-姚增涛

### 全文摘要

本实用新型公开了一种散热强的多功能变压器外箱，包括外箱壳，所述外箱壳上设置有散热扇，所述散热扇的内部设置有电机，所述电机的一侧安装有扇叶，所述外箱壳上设置有通风孔，所述外箱壳的两侧设置有挡板，所述外箱壳的上端设置有换气孔网，所述外箱壳的上方设置有支撑柱，所述支撑柱的上方设置有U型挡板，所述U型挡板的上方设置有隔热板，所述外箱壳的内壁上设置有温度控制器，所述外箱壳的一侧设置有太阳能蓄电池，所述外箱壳的前端设置有外箱拉门，所述外箱拉门上设置有内视屏，所述温度显示器的一侧设置有门锁。本实用新型通过设置散热扇、通风孔和换气孔网，可以很好的降低变压器外箱的温度。

### 主设计要求

1.一种散热强的多功能变压器外箱，包括外箱壳(1)，其特征在于：所述外箱壳(1)上设置有散热扇(2)，散热扇(2)设置有三个，所述散热扇(2)的内部设置有电机(3)，所述电机(3)与散热扇(2)之间通过固定件(4)固定连接，所述电机(3)的一侧安装有扇叶(5)，所述外箱壳(1)上设置有通风孔(6)，所述外箱壳(1)的两侧设置有挡板(7)，且挡板(7)与外箱壳(1)为一体结构，所述外箱壳(1)的上端设置有换气孔网(8)，所述外箱壳(1)的上方设置有支撑柱(9)，且支撑柱(9)与外箱壳(1)之间通过螺钉固定连接，所述支撑柱(9)的上方设置有U型挡板(10)，且U型挡板(10)与支撑柱(9)为一体结构，所述U型挡板(10)的上方设置有隔热板(11)，所述外箱壳(1)的内壁上设置有温度控制器(13)，所述外箱壳(1)的一侧设置有太阳能蓄电池(12)，且太阳能蓄电池(12)与外箱壳(1)之间通过螺钉固定连接，所述外箱壳(1)的前端设置有外箱拉门(14)，且外箱拉门(14)与外箱壳(1)之间通过铰链转动连接，所述外箱拉门(14)上设置有内视屏(15)，所述内视屏(15)的一侧设置有门锁(16)。

### 设计方案

1.一种散热强的多功能变压器外箱，包括外箱壳(1)，其特征在于：所述外箱壳(1)上设置有散热扇(2)，散热扇(2)设置有三个，所述散热扇(2)的内部设置有电机(3)，所述电机(3)与散热扇(2)之间通过固定件(4)固定连接，所述电机(3)的一侧安装有扇叶(5)，所述外箱壳(1)上设置有通风孔(6)，所述外箱壳(1)的两侧设置有挡板(7)，且挡板(7)与外箱壳(1)为一体结构，所述外箱壳(1)的上端设置有换气孔网(8)，所述外箱壳(1)的上方设置有支撑柱(9)，且支撑柱(9)与外箱壳(1)之间通过螺钉固定连接，所述支撑柱(9)的上方设置有U型挡板(10)，且U型挡板(10)与支撑柱(9)为一体结构，所述U型挡板(10)的上方设置有隔热板(11)，所述外箱壳(1)的内壁上设置有温度控制器(13)，所述外箱壳(1)的一侧设置有太阳能蓄电池(12)，且太阳能蓄电池(12)与外箱壳(1)之间通过螺钉固定连接，所述外箱壳(1)的前端设置有外箱拉门(14)，且外箱拉门(14)与外箱壳(1)之间通过铰链转动连接，所述外箱拉门(14)上设置有内视屏(15)，所述内视屏(15)的一侧设置有门锁(16)。

2.根据权利要求1所述的一种散热强的多功能变压器外箱，其特征在于：所述通风孔(6)和挡板(7)均设置有十个，且通风孔(6)和挡板(7)关于外箱壳(1)的垂直中心线相对称。

3.根据权利要求1所述的一种散热强的多功能变压器外箱，其特征在于：所述U型挡板(10)包括耐磨层(17)、隔热层(18)和防腐层(19)，所述防腐层(19)位于U型挡板(10)的外表面，所述耐磨层(17)位于U型挡板(10)的内表面，所述隔热层(18)位于耐磨层(17)和防腐层(19)之间。

4.根据权利要求1所述的一种散热强的多功能变压器外箱，其特征在于：所述温度控制器(13)与散热扇(2)和太阳能蓄电池(12)与散热扇(2)之间均电性连接。

5.根据权利要求1所述的一种散热强的多功能变压器外箱，其特征在于：所述换气孔网(8)和支撑柱(9)均设置有两个，且换气孔网(8)和支撑柱(9)关于外箱壳(1)的垂直中心线相对称。

6.根据权利要求1所述的一种散热强的多功能变压器外箱，其特征在于：所述隔热板(11)与U型挡板(10)之间通过螺钉固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及变压器外箱技术领域，具体为一种散热强的多功能变压器外箱。

背景技术

变压器作为一个改变交流电压的重要装置，在人们的生活中变得越来越重要。而变压器外箱，是一种对电压器起保护作用的装置，通常是将变压器置入变压器外箱内进行固定放置，再将变压器连同变压器外箱一起安装在所需安装的地点，可以使其避免直接受环境的影响而产生损害，延长了变压器的使用寿命。

但是，现有的变压器外箱无法很好的散热，目前绝大多数的变压器外箱都是通过在变压器外箱两侧开设散热孔进行散热，其散热效果慢，而且容易进灰尘，因此市场急需研制一种散热强的多功能变压器外箱来帮助人们解决现有的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种散热强的多功能变压器外箱，以解决上述背景技术中提出的变压器外箱散热慢的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种散热强的多功能变压器外箱，包括外箱壳，所述外箱壳上设置有散热扇，散热扇设置有三个，所述散热扇的内部设置有电机，所述电机与散热扇之间通过固定件固定连接，所述电机的一侧安装有扇叶，所述外箱壳上设置有通风孔，所述外箱壳的两侧设置有挡板，且挡板与外箱壳为一体结构，所述外箱壳的上端设置有换气孔网，所述外箱壳的上方设置有支撑柱，且支撑柱与外箱壳之间通过螺钉固定连接，所述支撑柱的上方设置有U型挡板，且U型挡板与支撑柱为一体结构，所述U 型挡板的上方设置有隔热板，所述外箱壳的内壁上设置有温度控制器，所述外箱壳的一侧设置有太阳能蓄电池，且太阳能蓄电池与外箱壳之间通过螺钉固定连接，所述外箱壳的前端设置有外箱拉门，且外箱拉门与外箱壳之间通过铰链转动连接，所述外箱拉门上设置有内视屏，所述内视屏的一侧设置有门锁。

优选的，所述通风孔和挡板均设置有十个，且通风孔和挡板关于外箱壳的垂直中心线相对称。

优选的，所述U型挡板包括耐磨层、隔热层和防腐层，所述防腐层位于U 型挡板的外表面，所述耐磨层位于U型挡板的内表面，所述隔热层位于耐磨层和防腐层之间。

优选的，所述温度控制器与散热扇和太阳能蓄电池与散热扇之间均电性连接。

优选的，所述换气孔网和支撑柱均设置有两个，且换气孔网和支撑柱关于外箱壳的垂直中心线相对称。

优选的，所述隔热板与U型挡板之间通过螺钉固定连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、本实用新型通过设置的三个散热扇和温度控制器，温度控制器型号为 TS-050S，可以很好的在变压器外箱内温度升高到一定时，通过温度控制器启动三个散热扇，使变压器外箱内空气快速流动，达到快速散热的效果，解决了变压器外箱散热慢的问题；

2、本实用新型通过设置通风孔和换气孔网，便于空气流动，使变压器外箱的散热效果更加卓越，解决了变压器外箱散慢的问题；

3、本实用新型通设置挡板和U型挡板，很好的保护了变压器外箱内的变压器不被外物损害的问题，解决了外物通过通风孔和换气孔网进入变压器外箱内对变压器造成损害的问题；

4、本实用新型通过设置隔热板，更好的减少了变压器外箱受外界高温的影响，解决了变压器外箱置放在阳光低下受热损害的问题。

附图说明

图1为本实用新型的一种散热强的多功能变压器外箱的结构示意图；

图2为本实用新型的一种散热强的多功能变压器外箱的主视图；

图3为本实用新型A区局部放大图。

图中：1、外箱壳；2、散热扇；3、电机；4、固定件；5、扇叶；6、通风孔；7、挡板；8、换气孔网；9、支撑柱；10、U型挡板；11、隔热板；12、太阳能蓄电池；13、温度控制器；14、外箱拉门；15、内视屏；16、门锁；17、耐磨层；18、隔热层；19、防腐层。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种散热强的多功能变压器外箱，包括外箱壳1，外箱壳1上设置有散热扇2，散热扇2设置有三个，使散热效果更加卓越，散热扇2的内部设置有电机3，电机型号为YYHS-30，电机3 与散热扇2之间通过固定件4固定连接，电机3的一侧安装有扇叶5，外箱壳1 上设置有通风孔6，便于气体流动，外箱壳1的两侧设置有挡板7，防止异物进入外箱壳1内，且挡板7与外箱壳1为一体结构，使结构更加牢固，外箱壳1 的上端设置有换气孔网8，增加通风，外箱壳1的上方设置有支撑柱9，且支撑柱9与外箱壳1之间通过螺钉固定连接，方便拆卸检修，支撑柱9的上方设置有U型挡板10，且U型挡板10与支撑柱9为一体结构，使结构更加稳固，U型挡板10的上方设置有隔热板11，外箱壳1的内壁上设置有温度控制器13，更好的控制外箱壳1内的温度，外箱壳1的一侧设置有太阳能蓄电池12，且太阳能蓄电池12与外箱壳1之间通过螺钉固定连接，方便检修拆卸，外箱壳1的前端设置有外箱拉门14，且外箱拉门14与外箱壳1之间通过铰链转动连接，便于施工操作，外箱拉门14上设置有内视屏15，便于观察变压器，内视屏15的一侧设置有门锁16，使其更加安全。

进一步，通风孔6和挡板7均设置有十个，且通风孔6和挡板7关于外箱壳1的垂直中心线相对称，使其通风散热效果更加卓越，提高变压器的使用寿命。

进一步，U型挡板10包括耐磨层17、隔热层18和防腐层19，防腐层19位于U型挡板10的外表面，耐磨层17位于U型挡板10的内表面，隔热层18位于耐磨层17和防腐层19之间，使其隔热效果更加优良。

进一步，温度控制器13与散热扇2和太阳能蓄电池12与散热扇2之间均电性连接，提高对温度的控制的灵敏性。

进一步，换气孔网8和支撑柱9均设置有两个，且换气孔网8和支撑柱9 关于外箱壳1的垂直中心线相对称，使其结构更加牢固。

进一步，隔热板11与U型挡板10之间通过螺钉固定连接，便于拆卸检修。

工作原理：使用时，通过外箱拉门14上的门锁16开启和锁合外箱拉门14，通过折叠铰链的的转动使外箱拉门14打开和闭合，通过内视屏15观察外箱壳1 内部的情况，通过外箱壳1上的通风孔6和换气孔网8，使外箱壳1内的空气随时流通，通过挡板7和U型挡板10很好的阻止异物通过通风孔6和换气孔网8 进入外箱壳1内，而影响变压器的运行，通过温度控制器13监控外箱壳1内的温度，当外箱壳1内的温度高于温度控制器13设定的温度时散热扇2启动，使外部冷空气快速进入外箱壳1内，而外箱壳1内的热空气快速流动出来，从而使变压器降温，当外箱壳1内的温度低于温度控制器13设定的温度时，散热扇 2停止运行。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920018183.8

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:CN209199719U

授权时间:20190802

主分类号:H01F 27/02

专利分类号:H01F27/02;H01F27/08

范畴分类:38B;

申请人:姚增涛

第一申请人:姚增涛

申请人地址:100024 北京市朝阳区五里桥二街1号院昆季产品设计开发公司

发明人:姚增涛

第一发明人:姚增涛

当前权利人:姚增涛

代理人:骆震洲

代理机构:32108

代理机构编号:泰州地益专利事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d05068b18a3ba24fe4f97643.html