# 玻璃纤维增强聚氨酯复合材料性能的研究

### 论文摘要

以聚醚聚四氢呋喃醚二醇（PTMG）或聚丙二醇（PPG）与异氰酸酯4,4′-二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）或2,4-甲苯二异氰酸酯（TDI）作原材料合成了预聚体;以3,3’-二氯-4,4′-二胺基二苯甲烷（MOCA）为扩链剂制备了PU弹性体;采用手糊成型方法制备了聚氨酯（PU）/玻璃纤维（GF）复合材料。研究了2种预聚体制备的PU弹性体力学性能、玻璃纤维厚度和层数以及复合材料密度对PU/GF复合材料力学性能的影响,以及GF与PU弹性体的粘结强度。结果表明,MDI/MOCA-PU比TDI/MOCA-PU的力学性能优异;随着玻璃纤维厚度和层数的增加,复合材料力学性能提高;密度对PU/GF复合材料的拉伸强度有显著影响;用硅烷偶联剂处理过的玻璃纤维可提高复合材料剥离强度。

### 论文目录

- 1 试验

- 1.1 原材料

- 1.2 主要仪器与设备

- 1.3 试样制备

- 1.3.1 预聚体制备

- 1.3.2 PU弹性体的制备

- 1.3.3 GF/PU复合材料的制备

- 1.4 性能测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 力学性能

- 2.2 玻璃纤维层数对力学性能的影响

- 2.3 玻璃纤维厚度对力学性能的影响

- 2.4 密度对力学性能的影响

- 2.5 粘结方式对剥离强度的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王泽群,刘凉冰,张思彤,王玉龙,李振中

关键词: 聚氨酯,玻璃纤维,聚醚,力学性能,剥离强度

来源: 特种橡胶制品 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 太原工业学院材料工程系

分类号: TQ327.1

DOI: 10.16574/j.cnki.issn1005-4030.2019.01.005

页码: 17-20

总页数: 4

文件大小: 128K

下载量: 525

### 相关论文文献

- [1].电力用聚氨酯复合材料的制备与性能[J]. 高分子材料科学与工程 2020(02)

- [2].竹原纤维/聚氨酯复合材料的隔音性能[J]. 纺织学报 2017(01)

- [3].美国开发出煤灰聚氨酯复合材料[J]. 聚氨酯工业 2017(01)

- [4].美国开发煤灰与聚氨酯复合材料[J]. 合成材料老化与应用 2017(02)

- [5].碳纳米管聚氨酯复合材料的制备及其性能研究[J]. 内蒙古石油化工 2016(Z2)

- [6].水性石墨烯/聚氨酯复合材料的制备与耐热性能[J]. 高分子材料科学与工程 2017(07)

- [7].一种耐水抗菌性聚氨酯复合材料[J]. 乙醛醋酸化工 2017(08)

- [8].关于举办2016年聚氨酯复合材料应用及发展论坛通知(第一轮)[J]. 玻璃钢/复合材料 2016(03)

- [9].关于举办2016年聚氨酯复合材料应用及发展论坛通知(第一轮)[J]. 玻璃钢/复合材料 2016(04)

- [10].碳点/水性聚氨酯复合材料的制备及性能[J]. 精细化工 2020(01)

- [11].科思创聚氨酯料用于车用碳纤维/聚氨酯复合材料[J]. 聚氨酯工业 2019(06)

- [12].压敏聚氨酯复合材料的制备与测试[J]. 科技经济导刊 2020(26)

- [13].关于举办2016年聚氨酯复合材料应用及发展论坛通知(第二轮)[J]. 玻璃钢/复合材料 2016(05)

- [14].校车用玻纤增强聚氨酯复合材料的气味研究[J]. 化学推进剂与高分子材料 2016(03)

- [15].三氧化二锑/聚氨酯复合材料的制备及性能[J]. 化工新型材料 2016(06)

- [16].可降解淀粉-聚氨酯复合材料的制备及应用[J]. 化工管理 2013(08)

- [17].壳聚糖/聚氨酯复合材料研究进展[J]. 化学推进剂与高分子材料 2011(04)

- [18].石墨烯增强聚氨酯复合材料鱼尾板研制成功并将投入使用[J]. 化学推进剂与高分子材料 2019(06)

- [19].石墨烯增强聚氨酯复合材料鱼尾板研制成功[J]. 乙醛醋酸化工 2019(11)

- [20].经编间隔织物增强软质聚氨酯复合材料的压缩性能[J]. 纺织科技进展 2016(11)

- [21].亨斯迈聚氨酯复合材料与时俱进历久弥新[J]. 环球聚氨酯 2016(06)

- [22].美国研究人员用煤炭开发出聚氨酯复合材料[J]. 塑料科技 2016(08)

- [23].一种纳米银/聚氨酯复合材料的制备及表征[J]. 聚氨酯工业 2013(05)

- [24].聚氨酯复合材料正压风筒在岩巷炮掘工作面中的应用[J]. 煤矿安全 2009(04)

- [25].石墨烯增强聚氨酯复合材料鱼尾板研制成功[J]. 热固性树脂 2019(06)

- [26].客车行李架和风道用高性能聚氨酯复合材料[J]. 化学推进剂与高分子材料 2013(02)

- [27].碳纤维/聚氨酯复合材料的制备与性能研究[J]. 聚氨酯工业 2013(04)

- [28].可用作水润滑轴承的聚氨酯复合材料的制备[J]. 应用化学 2012(01)

- [29].聚氨酯复合材料喷涂模塑技术助力汽车行业进步[J]. 粘接 2012(10)

- [30].拜耳高性能聚氨酯复合材料成为节能新亮点[J]. 粘接 2011(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d0b61dd2b8c8cdf707344380.html