# 冰箱论文和设计

### 全文摘要

本实用新型提供了一种冰箱，其包括箱体和可前后推拉地设置在箱体内部的推弹式开闭的抽屉，抽屉关闭时，先被后推至一后极限位置，再受弹力向前回弹预设距离后锁定于箱体，抽屉包括：用于储物的抽屉本体；前边框，竖置安装于抽屉本体前侧，且由金属材料制成；和玻璃面板，固定安装于前边框，以使前边框包围玻璃面板。本实用新型在用户手推推弹式开闭的抽屉时，减小因抽屉的受推变形，使抽屉的移动更加顺畅，且能够减少推弹式的抽屉在关闭回弹过程中，与上盖碰撞产生的噪音，并增强抽屉与其上盖之间的密封性能。

### 设计方案

1.一种冰箱，包括箱体和可前后推拉地设置在所述箱体内部的推弹式开闭的抽屉，所述抽屉关闭时，先被后推至一后极限位置，再受弹力向前回弹预设距离后锁定于所述箱体，其特征在于所述抽屉包括：

用于储物的抽屉本体；

前边框，竖置安装于所述抽屉本体前侧，且由金属材料制成；和

玻璃面板，固定安装于所述前边框，以使所述前边框包围所述玻璃面板。

2.根据权利要求1所述的冰箱，其特征在于，

所述前边框上具有夹槽，以用于夹持固定所述玻璃面板的边缘。

3.根据权利要求1所述的冰箱，其特征在于，

所述前边框和所述玻璃面板均为方形。

4.根据权利要求3所述的冰箱，其特征在于，

所述前边框包括可拆卸连接的“U”形框和底边；且

所述“U”形框包括顶边和两个分别从所述顶边两端向下延伸的侧边，所述底边的两端分别连接在两个所述侧边的底端。

5.根据权利要求1所述的冰箱，其特征在于，

所述前边框由铝合金制成。

6.根据权利要求1所述的冰箱，其特征在于所述抽屉本体包括：

用于承载物品的底板；

两个侧板，分别从所述底板的横向两端向上延伸；和

背板，从所述底板的后端向上延伸；且

所述前边框与所述两个侧板固定连接。

7.根据权利要求1所述的冰箱，其特征在于还包括：

两个滑轨，分别设置在所述箱体内部横向两侧壁上且前后延伸，每个所述滑轨形成有至少一个从前至后逐渐上坡的坡面；和

上盖，横向两端分别置于所述两个滑轨上，以封盖所述抽屉的上侧开口；

所述抽屉被向后推动至所述后极限位置过程中，所述上盖随之后移并沿所述坡面上移；所述抽屉向前回弹并锁定后，所述上盖受自身重力沿所述坡面向前下方移动以紧密贴靠所述抽屉。

8.根据权利要求7所述的冰箱，其特征在于，

每个所述滑轨上还安装有一缓冲止挡块；且

所述上盖在沿所述坡面移动至贴靠所述抽屉的位置时，受所述缓冲止挡块的缓冲阻挡而停止移动。

9.根据权利要求8所述的冰箱，其特征在于，

每个所述滑轨具有至少一个向下凹陷的内凹部，所述内凹部的后部表面构成所述坡面；且

所述上盖的每个横向端部分别具有横向延伸的至少一个安装柱，每个所述安装柱处于一个所述内凹部内。

10.根据权利要求9所述的冰箱，其特征在于，

每个所述滑轨具有前后排列的两个所述内凹部；且

所述上盖的每个端部具有前后排列的两个所述安装柱。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及冷藏冷冻装置，特别是涉及一种冰箱。

背景技术

推弹式开闭的抽屉结构大量应用于橱柜抽屉或家具抽屉，其结构类似于圆珠笔的顶部按压结构，按一下笔头伸出，再按一下，笔头缩进。

一些冰箱也可采用推弹式的抽屉。抽屉与箱体之间设置推弹部件。抽屉关闭时，推弹部件将抽屉锁定于箱体。

用户想打开抽屉时，向后按压推动抽屉前端板，使抽屉向后移动一小段距离(如5mm)，与此同时推弹部件解锁抽屉。用户随即停止后推抽屉，推弹部件将利用弹力将抽屉向前回弹一段距离。然后用户再手动向前拉开抽屉即可。

关闭抽屉时，用户向后推动抽屉，使其克服推弹部件的弹力移动至后极限位置。用户随即松手，抽屉在推弹部件的弹力作用下向前回弹一小段距离，完成对抽屉的锁定。

冰箱抽屉的特殊性在于其上方设置有上盖。当抽屉关闭时，上盖紧紧密封抽屉的上侧开口。当抽屉前拉打开时，上盖并不随抽屉前移。抽屉移动过程特别是开启初期或关闭末期，常常因为与上盖之间的干涉、摩擦、碰撞引发抽屉与上盖密封不严、用户推动受阻以及噪声等诸多问题，严重影响了用户体验。此外，抽屉储物后比较重，被推动时常常产生变形影响抽屉滑轨与箱体滑轨之间的正常配合，使其与箱体之间的滑动并不顺畅，使用户感觉费力。以上个点均成为推弹式抽屉难以在冰箱上大范围实施的重要障碍。

实用新型内容

本实用新型的一个目的是要提供一种冰箱，在用户手推推弹式开闭的抽屉时，减小因抽屉的受推变形，使抽屉的移动更加顺畅。

本实用新型的另一目的是要减少推弹式的抽屉在关闭回弹过程中，与上盖碰撞产生的噪音，并增强抽屉与其上盖之间的密封性能。

特别地，本实用新型提供了一种冰箱，包括箱体和可前后推拉地设置在箱体内部的推弹式开闭的抽屉，抽屉关闭时，先被后推至一后极限位置，再受弹力向前回弹预设距离后锁定于箱体，抽屉包括：用于储物的抽屉本体；前边框，竖置安装于抽屉本体前侧，且由金属材料制成；和玻璃面板，固定安装于前边框，以使前边框包围玻璃面板。

可选地，前边框上具有夹槽，以用于夹持固定玻璃面板的边缘。

可选地，前边框和玻璃面板均为方形。

可选地，前边框包括可拆卸连接的“U”形框和底边；且“U”形框包括顶边和两个分别从顶边两端向下延伸的侧边，底边的两端分别连接在两个侧边的底端。

可选地，前边框由铝合金制成。

可选地，抽屉本体包括：用于承载物品的底板；两个侧板，分别从底板的横向两端向上延伸；和背板，从底板的后端向上延伸；且前边框与两个侧板固定连接。

可选地，冰箱还包括：两个滑轨，分别设置在箱体内部横向两侧壁上且前后延伸，每个滑轨形成有至少一个从前至后逐渐上坡的坡面；和上盖，横向两端分别置于两个滑轨上，以封盖抽屉的上侧开口；抽屉被向后推动至后极限位置过程中，上盖随之后移并沿坡面上移；抽屉向前回弹并锁定后，上盖受自身重力沿坡面向前下方移动以紧密贴靠抽屉。

可选地，每个滑轨上还安装有一缓冲止挡块；且上盖在沿坡面移动至贴靠抽屉的位置时，受缓冲止挡块的缓冲阻挡而停止移动。

可选地，每个滑轨具有至少一个向下凹陷的内凹部，内凹部的后部表面构成坡面；且上盖的每个横向端部分别具有横向延伸的至少一个安装柱，每个安装柱处于一个内凹部内。

可选地，每个滑轨具有前后排列的两个内凹部；且上盖的每个端部具有前后排列的两个安装柱。

本实用新型的冰箱中，抽屉的前端设置有金属边框和玻璃面板，这使得其刚度较大，用户推动抽屉时，抽屉的形变很小，抽屉滑轨与箱体滑轨之间不会因变形而影响相互之间的滑动，使得抽屉的前后滑动时非常顺畅，用户非常省力。

进一步地，本实用新型的冰箱设置了推弹式开闭的抽屉，且抽屉的上盖设置在两个滑轨上，每个滑轨具有从前至后逐渐上坡的坡面。抽屉关闭时，抽屉被向后推动至后极限位置过程中，上盖被抽屉推动后移，沿着坡面上移。抽屉受弹力向前回弹仪锁定于箱体后，上盖在自身重力的作用下沿着坡面向前下方移动，从而紧密贴靠于抽屉。在抽屉关闭完成后，由于坡面的作用，上盖仍然具有向前下方滑动的趋势，从而能够更好地密封抽屉。并且，由于上盖是“可活动”的，抽屉关闭时，上盖随抽屉后移一段距离，可避免上盖对抽屉的后移产生额外的阻力，使用户更加省力。本实用新型结构简单，但功能非常实用。而且零件数量较少，出现故障的可能性小，可靠性很高。

进一步地，本实用新型的冰箱中还设置有缓冲止挡块，关闭抽屉时，上盖在沿坡面移动至贴靠抽屉的位置时，将受缓冲止挡块的阻挡而停止移动。缓冲止挡块能够缓冲上盖移动的冲击力，减小撞击噪音。

进一步地，本实用新型的冰箱中，使后侧的坡面的坡度大于位于前侧的坡面的坡度，目的是使上盖后移时使其后端向上翘起，这样能够利于后续使其更顺利地沿着坡面向前下方移动，使其更加紧密地贴靠于抽屉，密封性能更好。

根据下文结合附图对本实用新型具体实施例的详细描述，本领域技术人员将会更加明了本实用新型的上述以及其他目的、优点和特征。

附图说明

后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本实用新型的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解，这些附图未必是按比例绘制的。附图中：

图1是本实用新型一个实施例的冰箱的结构示意图；

图2是本实用新型一个实施例的冰箱中的抽屉、上盖以及轨道板的结构示意图，其中抽屉处于打开状态；

图3是图2所示结构的A处放大图；

图4是图2所述结构的B处放大图；

图5是图2中的抽屉后移至后极限位置时的状态示意图；

图6是图5所示结构的C处放大图；

图7是图5中的抽屉向前回弹并完成锁定时的状态示意图；

图8是图7所示结构的D处放大图；

图9是本实用新型一个实施例的轨道板的结构示意图；

图10是本实用新型一个实施例的抽屉前端板和上盖的配合结构剖视图；

图11是图10所示结构的E处放大图；

图12是上盖与密封条的分解示意图；

图13是本实用新型一个实施例的抽屉的分解示意图；

图14是图13所示结构的F处放大图。

具体实施方式

下面参照图1至图14来描述本实用新型实施例的冰箱。其中，“前”、“后”、“上”、“下”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“横向”等指示的方位或位置关系为基于附图所标示的方位或位置关系。如此，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

本实用新型实施例提供了一种冰箱。本实用新型实施例的冰箱可采用蒸汽压缩制冷循环系统进行制冷，以提供冷量。蒸气压缩制冷循环系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置以及其他制冷配件。

在一些实施例中，如图1所示，冰箱包括箱体10和可前后推拉地设置在箱体10内部的推弹式开闭的抽屉300。抽屉300和箱体10之间设置有一推弹部件。抽屉300处于关闭状态时，推弹部件将抽屉300锁定于箱体10。用户想打开抽屉300时，向后按压推动抽屉300的前端板，使抽屉300克服推弹部件的弹力向后移动预设距离(如5mm)，与此同时推弹部件将抽屉300解锁。用户随即停止后推抽屉300，推弹部件将利用弹力将抽屉300向前回弹一段距离(例如10cm)，然后用户再手动向前拉开抽屉300即可。用户想要关闭抽屉300时，先向后推动抽屉300，使其克服推弹部件的弹力移动至一后极限位置(在后极限位置，抽屉300无法继续后移)，用户随即松手，抽屉300在推弹部件的弹力作用下向前回弹预设距离(如5mm)，完成对抽屉300的锁定。

推弹式开闭的抽屉300在现有技术中广泛应用于橱柜抽屉、家具抽屉。因此，在此不再赘述推弹结构的具体结构。

除了抽屉300，冰箱还可包括其他抽屉以及门体，如抽屉40和门体20，不再对其进行赘述。如图2所示，冰箱还可包括两个滑轨110和上盖400。两个滑轨110分别设置在箱体10内部横向(即图中标注的左右方向)两侧壁上且前后延伸，每个滑轨110形成有至少一个从前至后逐渐上坡的坡面1121、1141。上盖400的横向两端分别置于两个滑轨110上，以封盖抽屉300的上侧开口。

例如图2可设置两个轨道板100、200。两个轨道板100、200分别安装在箱体10内部横向两侧壁上。每个滑轨110形成于一个轨道板100、200的内侧表面。还可使抽屉300可前后推拉地安装于两个轨道板100、200上。如图3和图9，抽屉300的横向两侧壁分别具有前后延伸的第一滑轨390，两个轨道板100、200上分别具有前后延伸的第二滑轨190，每个第二滑轨190与一个第一滑轨390配合，以允许抽屉300前后推拉。

抽屉300被向后推动至后极限位置过程中，上盖400随之后移并沿坡面1121、1141上移。抽屉300向前回弹并锁定于箱体10后，上盖400受自身重力沿坡面1121、1141向前下方移动以紧密贴靠抽屉300。此外，在抽屉300关闭完成后，由于坡面1121、1141的作用，上盖400仍然具有向前下方滑动的趋势，从而能够更好地密封抽屉300。

本实用新型实施例所述的抽屉特别适用于干湿分区的抽屉，干区或湿区所采用的抽屉对于密封性要求较高。

由于上盖400是“可活动”的，抽屉300关闭时，上盖400随抽屉300后移一段距离，可避免上盖400对抽屉后移产生额外的阻力，使用户更加省力。本实用新型结构简单，但功能非常实用。而且零件数量较少，出现故障的可能性小，可靠性很高。

在一些实施例中，每个滑轨110上还安装有一缓冲止挡块130。上盖400在沿坡面1121、1141向前下方移动至贴靠抽屉300的位置时，受缓冲止挡块130的缓冲阻挡而停止移动。缓冲止挡块130能够缓冲上盖400移动的冲击力，减小撞击噪音。缓冲止挡块130可由橡胶等具有弹性较大的材料制成。

图2至图4所示示意了滑轨110的一种可选结构。图中仅示意了位于左侧的滑轨110的结构。位于右侧的滑轨与位于左侧的滑轨110对称设置。

如图2至图4所示，每个滑轨110具有至少一个向下凹陷的内凹部112、114，内凹部112、114的后部表面构成坡面1121、1141。上盖400的每个横向端部分别具有横向延伸的至少一个安装柱410、420，安装柱410、420的数量与内凹部112、114的数量相同，每个安装柱410、420处于一个内凹部112、114内。内凹部112、114的除了使其后部表面形成坡面1121、1141之外，另一作用是约束安装柱410、420的位置，除非安装柱410、420受到足够大的力越过内凹部112、114，否则安装柱410、420不会轻易前移。也就是在抽屉300前移时，即便上盖400受到抽屉300顶部向前的摩擦力，也不会轻易随抽屉300前移，这使得上盖400的位置比较稳固。

内凹部112、114的表面为圆弧状，以便于设计和加工。当然，也可使其为其他曲面状。上盖400的两端仅通过安装柱410、420与滑轨110连接，使其与滑轨110的接触面积很小，便于与坡面1121、1141进行配合。

如图2至图4所示，可使每个滑轨110具有前后排列的两个内凹部112、114，上盖400的每个端部具有前后排列的两个安装柱410、420。上盖400的前后两端分别受到支撑，受力更加均匀，位置更加稳定。

进一步地，如图2至图4所示，可使每个滑轨110的两个坡面1121、1141中，位于后侧的坡面1141的坡度大于位于前侧的坡面1121的坡度，例如，当内凹部112、114为圆弧状时，使后侧内凹部114的半径小于前侧内凹部112的半径。这样使得后面的坡面1141更陡，上盖400后移时使其后端向上翘起，这样能够利于后续使其更顺利地沿着坡面1121、1141向前下方移动，使其更加紧密地贴靠于抽屉300，密封性能更好。

如图3所示，每个滑轨110的缓冲止挡块130可设置在处于前侧的内凹部112内，以用于阻挡位于上盖400的位于前部的安装柱410。由于上盖400重量较轻，仅设置一个缓冲止挡块130即可完成对上盖400的缓冲，结构更加简单。

下面通过图2至图8来介绍本实用新型实施例中抽屉300的关闭过程。

图2至图4示意的是抽屉300的打开状态。此时，安装柱410位于内凹部112内，且被缓冲止挡块130挡住前移路径。安装柱420位于内凹部114内。

然后，向后推动抽屉300后极限位置，即从图2至图4的状态达到图5和图6的状态。安装柱410沿着坡面1121上移，安装柱420沿着坡面1141上移。由于两个坡面1121、1141中，坡面1141的坡度更大，使得上盖400的后端向上翘起。

最后，用户松开抽屉300，抽屉300向前弹回预设距离，然后锁定于箱体10。在此过程中，在上盖400的重力作用下，安装柱410沿着坡面1121向前下方滑动，安装柱420沿着坡面1141向前下方滑动，最终达到图7和图8所示的抽屉300完成关闭的状态。

在一些实施例中，如图2、图3图4以及图9所示，每个滑轨110的上方还具有与滑轨110平行延伸的顶板120，每个安装柱410、420处于滑轨110与顶板120之间。滑轨110与顶板120构成一个滑槽结构，以更好地约束安装柱410、420。设置有轨道板100、200时，也可使顶板120从轨道板100、200的内侧表面延伸而出。

顶板120上可开设有与内凹部112、114一一对应的缺口121、123，以在上盖400被向上取出时，使缺口121、123分别为安装柱410、420让位。同时，也便于从上至下安装上盖400。顶板120与侧板的前端之间形成的开口125，使用户可从滑轨110前侧抽出上盖400。

在一些实施例中，如图10至图12所示，冰箱还包括沿上盖400的横向方向延伸的密封条500。密封条500一般性地可包括安装部510和密封部530。其中，安装部510用于与上盖400的前端固定。密封部530从安装部510的前端向前延伸，并且，密封部530在向前延伸的同时逐渐向下弯曲，为单向弯曲。在抽屉300后移时，密封部530被抽屉300的前端板后推而产生弹性变形，从而密封上盖400前端与抽屉300前端板之间的间隙，起到密封隔热的效果。为了更好地变形，密封部530可采用弹性较大的密封材料制成。

研发人员经多次实验验证证实，密封部530的这种弯曲结构更加易于弹性变形，使抽屉300后推时受到密封条500的阻力较小，用户按压抽屉300更加省力，体验非常好。

当然，在一些附图未示意的实施例中，也可使其密封部530从安装部510的前端向前延伸并同时逐渐向上弯曲，本文不再对这种结构予以赘述。

如图12所示，可使密封部530从后向前的曲率逐渐变大，这样能够更加利于密封部530的受力变形，使后推抽屉300更加省力。

在一些实施例中，密封条500还包括支撑部520。支撑部520由硬质材料(例如硬质的塑料)制成。支撑部520从安装部510的前端向前延伸，位于密封部530的凹侧且与密封部530间隔设置。密封部530被后推使其前端接触到支撑部520时，使支撑部520支撑密封部530，并与密封部530构成隔热空腔。

密封部530被抽屉300后推弹性形变至一定程度后，即被支撑部520支撑住，能够避免密封部530弹性变形量过大而影响其使用寿命。并且，密封部530与支撑部520之间还形成的隔热空腔可增强密封条500处的隔热性能。

在一些实施例中，如图12所示，上盖400的前端具有前侧敞开的插槽450。插槽450的中部具有一上下分隔插槽450内部空间的插板453。安装部510的后端具有向后敞开的凹槽511，安装部510插入插槽450，插板453插入凹槽511，以使安装部510固定于上盖400。密封条500通过上述插接的方式固定于上盖400，安装和拆卸均非常方便。

进一步地，可使凹槽511的顶壁和底壁分别延伸出逐渐向前倾斜的弹性卡齿5112。在安装部510插入插槽450后，弹性卡齿5112受插板453的挤压发生弹性变形，依靠弹力紧贴在插板453上，从而能够使安装部510的位置更加稳固。

在一些实施例中，如图13和图14所示，抽屉300包括抽屉本体310、前边框330和玻璃面板320。前边框330和玻璃面板320构成抽屉的前面板。

抽屉本体310用于储物。抽屉本体310可如图13所示，包括底板311、两个侧板312以及背板313。其中，底板311用于承载物品。两个侧板312分别从底板311的横向两端向上延伸。背板313从底板311的后端向上延伸。前边框330与两个侧板312固定连接。例如可通过螺钉孔302和螺钉孔305，利用螺钉将前边框330和侧板312连接。

前边框330竖置安装于抽屉本体310前侧，且由金属材料制成，例如铝合金。玻璃面板320固定安装于前边框330，以使前边框330包围玻璃面板320。

如图14所示，为便安装玻璃面板320，使前边框330上具有夹槽301，以用于夹持固定玻璃面板320的边缘。

由于金属边框和玻璃面板的刚度较大，用户推动抽屉300时，抽屉300的形变很小，抽屉300滑轨110与箱体10滑轨110之间不会因变形而影响相互之间的滑动，使得抽屉300的前后滑动时非常顺畅，用户非常省力。

如图13和图14所示，前边框330和玻璃面板320均为方形。为便于制作，前边框330可由两部分组装而成，即前边框330包括可拆卸连接的“U”形框332和底边334。“U”形框332包括顶边3321和两个分别从顶边3321两端向下延伸的侧边3322。底边334的两端分别连接在两个侧边3322的底端。

至此，本领域技术人员应认识到，虽然本文已详尽示出和描述了本实用新型的多个示例性实施例，但是，在不脱离本实用新型精神和范围的情况下，仍可根据本实用新型公开的内容直接确定或推导出符合本实用新型原理的许多其他变型或修改。因此，本实用新型的范围应被理解和认定为覆盖了所有这些其他变型或修改。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920310535.7

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:95(青岛)

授权编号:CN209893786U

授权时间:20200103

主分类号:F25D25/02

专利分类号:F25D25/02

范畴分类:35D;

申请人:青岛海尔电冰箱有限公司;青岛海尔股份有限公司

第一申请人:青岛海尔电冰箱有限公司

申请人地址:266101 山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园

发明人:曹丽影;姜明亮;周兆涛;任树飞;赵发;杨发林

第一发明人:曹丽影

当前权利人:青岛海尔电冰箱有限公司;青岛海尔股份有限公司

代理人:薛峰;张玉涛

代理机构:11391

代理机构编号:北京智汇东方知识产权代理事务所(普通合伙) 11391

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d0ba708cf4c7215f7850e334.html