# 强酸性高氟废水论文_郭婷婷,韩效钊,常道春,黄晗达,张庆豫

导读:本文包含了强酸性高氟废水论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:废水,絮凝,氟化钙,强酸,酸性,肥料,石灰。

### 强酸性高氟废水论文文献综述

郭婷婷,韩效钊,常道春,黄晗达,张庆豫[1]（2019）在《酸性高氟废水除氟制备水溶肥料及其应用》一文中研究指出光伏产业生产过程中产生大量含氟、氮的酸性废水,成为光伏产业发展的瓶颈。采用硝酸钙去除废水中的氟,同时制备含氮、钾的中量元素水溶肥料,实现光伏产业含氟酸性废水资源化利用。除氟工艺为:用氢氧化钾将废水pH调至13左右,按照n(Ca~(2+))/n(F~-)为0.6缓慢加入硝酸钙,搅拌60 min,静置60 min,氟去除率高达99.987%,除氟后的溶液中氟离子质量浓度<10 mg/L,再加入硝酸钙和硝酸镁制备水溶肥料,且钙镁比例可调,ρ(Ca+Mg)≥100 g/L,ρ(N+K_2O)≥260 g/L,养分含量符合NY 2266—2012要求,限量指标符合NY 1110—2006要求。韭菜浸种实验表明该水溶肥料可显着提高韭菜发芽率、苗长、过氧化氢酶(CAT)和过氧化物酶(POD)活性。(本文来源于《磷肥与复肥》期刊2019年10期）

杜敏,宁静恒,杨道武,房文婷,雷杰[2]（2015）在《CaCl_2-PAC工艺处理酸性高氟废水》一文中研究指出以湖南某氟化盐厂排放的酸性高氟废水为研究对象,提出Ca Cl2-PAC处理酸性高氟废水新工艺,确定了最佳工艺条件,并对比了晶种添加前后对除氟效果、沉渣含水率的影响及沉渣中氟化钙的纯度;结果表明:在钙盐沉淀阶段,p H≈9,n(Ca/F)=0.75,搅拌45 min、沉降90 min;在絮凝沉淀阶段,p H≈7.5,PAC投加量为350 mg/L,最后出水氟离子浓度可降至10 mg/L以下,达到了《污水综合排放标准(GB8978-1996)》的一级标准。在钙盐沉淀阶段按照10 g/L添加大颗粒氟化钙后,氟去除率进一步提高,处理后所得的沉渣氟化钙纯度可达到85%,沉渣含水率较晶种添加前降低20%,有利于实现高效除氟和氟化钙的回收利用。(本文来源于《环境工程学报》期刊2015年04期）

刘梅英,苏永渤,陈立杰[3]（2003）在《酸性高氟废水处理方法的研究》一文中研究指出介绍了用改性聚铁结合传统的钙盐沉降法联合PAM处理酸性高氟废水的试验情况,分别介绍了改性聚铁加入量、pH、CaCl2加入量、沉降时间、PAM加入量对除氟效率的影响,在试验确定的最佳条件下可使废水中氟质量浓度降至10mg/L以下,达到国家规定的工业废水的排放标准。按试验确定的工艺处理该类废水,操作简便,易于管理,费用低廉。(本文来源于《工业水处理》期刊2003年07期）

李金城,张学洪,张华,解庆林,王敦球[4]（2002）在《酸性高氟废水处理试验研究》一文中研究指出对某化工厂高氟酸性废水经过试验后,采用二级石灰-氯化钙沉淀絮凝法处理,出水的氟浓度达到了国家规定的一级排放标准,且系统运行稳定,工艺简便,易于施工和运行管理。(本文来源于《煤矿环境保护》期刊2002年03期）

张焕祯,王振川,赵韵琪,李淑芳[5]（1995）在《石灰──CaCl_2絮凝法处理酸性高氟废水的试验研究》一文中研究指出本文报道了石灰──ＣａＣｌ２絮凝法处理酸性高氟废水的试验。此法用于显像管生产废水的治理，具有处理效果好，药剂费用低，沉渣过滤性能好，工艺简便等优点。(本文来源于《环境工程》期刊1995年01期）

### 强酸性高氟废水论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以湖南某氟化盐厂排放的酸性高氟废水为研究对象,提出Ca Cl2-PAC处理酸性高氟废水新工艺,确定了最佳工艺条件,并对比了晶种添加前后对除氟效果、沉渣含水率的影响及沉渣中氟化钙的纯度;结果表明:在钙盐沉淀阶段,p H≈9,n(Ca/F)=0.75,搅拌45 min、沉降90 min;在絮凝沉淀阶段,p H≈7.5,PAC投加量为350 mg/L,最后出水氟离子浓度可降至10 mg/L以下,达到了《污水综合排放标准(GB8978-1996)》的一级标准。在钙盐沉淀阶段按照10 g/L添加大颗粒氟化钙后,氟去除率进一步提高,处理后所得的沉渣氟化钙纯度可达到85%,沉渣含水率较晶种添加前降低20%,有利于实现高效除氟和氟化钙的回收利用。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 强酸性高氟废水论文参考文献

[1].郭婷婷,韩效钊,常道春,黄晗达,张庆豫.酸性高氟废水除氟制备水溶肥料及其应用[J].磷肥与复肥.2019

[2].杜敏,宁静恒,杨道武,房文婷,雷杰.CaCl_2-PAC工艺处理酸性高氟废水[J].环境工程学报.2015

[3].刘梅英,苏永渤,陈立杰.酸性高氟废水处理方法的研究[J].工业水处理.2003

[4].李金城,张学洪,张华,解庆林,王敦球.酸性高氟废水处理试验研究[J].煤矿环境保护.2002

[5].张焕祯,王振川,赵韵琪,李淑芳.石灰──CaCl_2絮凝法处理酸性高氟废水的试验研究[J].环境工程.1995

### 论文知识图

Notice: Undefined index: items in F:\Web\www\cnki.demo.com\app\cnki\tpl\search.html on line 79Warning: Invalid argument supplied for foreach() in F:\Web\www\cnki.demo.com\app\cnki\tpl\search.html on line 79

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d0c8a78ce480e25d66d5613c.html