# 防爆电气设备应用现状及其问题

中海油安全技术服务有限公司天津300450

摘要：生产作业过程中，安全问题是重要的管理内容，要确保安全性，以免发生安全事故，造成较大的经济损失和人员伤亡，而防爆电气设备的应用，对于保障生产安全来说意义重大。在企业生产过程中，防爆电气设备性能的发挥十分关键，为此防爆电气设备的检查显得尤为重要，应当加强对防爆内容的管理，确保生产的安全性和高效性。本文将展开防爆电气设备应用问题的研究，并提出有效的应用管理对策，以期提高防爆电气设备的应用水平，最大程度保障生产安全。

关键词：防爆电气设备；应用；安全

前言

电气防爆管理工作是安全生产预防事故发生的重要一环，近年来由于电气设备失爆而导致发生事故的案例不胜枚举，所以企业管理部门相关人员必须高度重视电气运行过程中的安全隐患，必须清楚地认识到电气防爆管理工作中存在的问题，积极采取合理应对措施，彻底杜绝电气失爆现象的发生。

1防爆电气及其作用概述

所谓防爆电气，指的是可以避免爆炸事故出现的一类电气设备。由于企业生产中存在一系列高危因素，一旦电气设备出现故障而引发火花，则容易导致爆炸事故的出现。所以防爆电气设备在各行业生产中得到了普遍的应用，以此来避免危险事故的出现。导致电气设备出现爆炸事故的方式有两种，即用电设备出现火花以及设备出现发热问题。在易出现火花位置使用防爆电气设备，可以预防因火花而引发爆炸事故的出现，提高设备工作的安全性。为预防设备因发热而导致的爆炸事故，可在发热区域设置防爆电气装置，通过将热量与外部爆炸气体隔绝的方式来避免爆炸事故的出现，以此确保设备可以稳定、安全的工作。

2防爆电气设备的应用要求

2.1常用要求

根据电气设备防爆标准，要求电气设备应该具备以下常用标准，设备的外壳、紧固件（如螺母、螺栓、弹簧垫）、导线接线盒、接线端子、将电缆接入装置的密封装置、外壳内外起保护作用的接地端子等必须满足防爆标准，此外，设备工作时的温度必须控制在-20°至40°范围内，设备安装有开盖立即断电功能，穿线管使用的材料必须使用绝缘材料，所有的防爆设备必须带有铭牌标志且上面应该有类型、绝缘等级、防爆类型、温度、日期、合格编号等详细信息。使用前，必须严格检查设备常用要求信息是否达到要求，信息是否全面，减少安全隐患，安全生产。

2.2特别要求

为了防止发生危险，除了常用要求引起注意外，一些电气设备的特别要求更应该引起特别重视。不同电压对应的电气间隙不同，使用的电气设备电气间隙一定要在规定范围内，防止电气设备在使用过程中发生短路电弧，从而出现电火花的现象。防护等级即指设备防水和防粉尘的等级，表示形式为IP+防外物等级+防水等级。防爆等级是根据气体中甲烷成分的含量及其他爆炸性成分的含量划分的。例如，矿井下电气设备定义为I类，工厂使用的防爆设备定义为II类。

3防爆电气应用中存在的问题

3.1选型问题

在设置防爆电气设备前，型号选择的是否合理将直接影响其应用效果。但是，在对防爆电气设备的使用情况进行调研后发现，部分企业在安装防爆电气设备前，未对其型号予以有针对性的选择，甚至一小部分企业忽视防爆电气设备的重要性，而不将防爆设备安装到电气设备之中，从而埋下了在运行阶段的安全隐患。

3.2防爆设备未得到彻底的检修

要使防爆电气设备安全、可靠的工作，需要企业对设备运行阶段的检修工作予以高度关注，以免运行期间出现故障问题，而导致防爆作用无法有效发挥，致使安全事故的出现。部分企业对防爆电气设备的检修工作存在不重视的情况，未对防爆电气设备制定合理、科学的检修预案，致使部分防爆电气设备长期带病工作，增加了安全事故出现的概率。

3.3工作人员安全意识不足

防爆电气设备的运行性能与相关作业人员的安全责任意识有着密切联系。因部分作业人员安全责任意识欠缺的问题，并且对防爆电气设备的工作机理不明确，不清楚防爆电气设备的养护要求，甚至在实际作业中存在违规使用设备的情况，未对安全防范措施予以有效应用，从而增加了安全事故出现的几率，造成生产作业中断，导致企业出现不应有的经济损失。

4防爆电气设备的有效应用

4.1防爆电气设备的选用

在采购防爆电气设备时，要特别注意设备的质量要求是否满足企业生产运行中电气设备防爆标准，设备信息是否齐全，供应厂商是否正规。选择设备配件时要对厂家有足够的掌握信息，做到货比三家、认真筛选、信息完备。

防爆电气设备在进行验收工作时，要逐一核实商品的设备名称、技术参数、规格型号、出厂标准等，不配套设备坚决不能验收。再者，设备外壳必须有防爆标志，设备上的铭牌、厂家、签订合同上的供应商必须完全一致，厂家各种证件必须齐全。防爆电气设备必须经过质检部门检测合格后方可验收。

4.2设立防爆检查组

防爆检查组的建立很有必要，检查组主要职责有：（1）建立“三定”（定人、定机和定岗）处理制度。防爆检查组的工作人员要严格落实“三定表”，对检查存在的安全隐患要及时处理；（2）保证防爆检查组工作人员的相对稳定，检查组人员调动必须经过相关部门领导的同意，合理提高防爆检查组工作人员的工作待遇，调动检查组工作人员的检查工作积极性；（3）检查组工作人员分区包干负责，区域内的安全管理落实到个人，并定期对每个区域进行安全隐患排查，对安全检查管理人员实行明确的奖惩制度。

4.3建立健全防爆电气设备检查维护机制

为了保证防爆电气设备在使用过程中的安全运行，我国出台了相关使用标准来规范防爆电气设备的使用。但在实际生产中，仍有一些企业为了自身利益，并没有按照国家的相关标准使用防爆电气设备。因此，在防爆电气设备安全性能评价过程中，首先要严格按照国家的检查标准进行相应的规范，比如规范防爆电气设备的维修条件和使用环境等。另外，还要对防爆电气设备进行日常的检查管理，以此保障防爆电气设备的使用安全性。

在对防爆电气设备进行检查维护时，建立健全防爆电气设备的检查维护机制对于提高后期的检查维修水平十分重要。因此，在实际应用中，为了加大对防爆电气设备的检查维护力度，应当根据生产中的实际作业情况，建立健全防爆电气设备的检查维护机制。防爆电气设备的检查维护机制具体指的是：

（1）要及时更换老化部件，定期检查并擦拭防爆电气设备，以保证防爆电气设备的整洁；

（2）要建立规范、精细的责任制度，及时总结事故发生的原因和存在的不安全因素等；

（3）要实行责任到人的制度，完善防爆电气设备的检查维护机制；

（4）防爆电气设备在运行工作时，要有专门的技术管理人员对其进行看管，同时应注意保护防爆电气设备，保护其不被淋水、埋压等损坏。另外，每隔一段时间就要将防爆电气设备的外面壳上内外层进行涂漆处理，防止设备在不良环境下出现腐蚀生锈，例如：潮湿的环境下，要频繁的对防爆电气设备进行涂漆、涂油、磷化、镀铬等防潮防锈蚀处理。如果防爆电气设备曾发生过失爆现象，那么就要及时做更换处理，杜绝继续操作使用，谨防危险发生。

4.4加大安全教育和培训力度

企业的安全教育和安全培训对象应包括企业的所有员工，不论是领导管理者、一线员工还是本身从事安全生产管理的工作人员，都要积极参加企业安全培训学习，对可能发生的危险爆炸事故提前进行防范。切切实实把企业员工的生命财产安全放在安全生产的第一位，认真贯彻安全生产相关法律法规，加快技能人才培养，通过集中授课学习、进入高校回炉重修、交流互检等形式，强化安全技术培训；要切实贯彻安全生产方针，同时安全管理人员要严格按标准执行，对安全生产过程中存在的员工违规操作绝不姑息；最后，要明确赏罚制度，对于在安全检查监督的过程中发现安全隐患或制止生产过程中的不安全行为的人员给予奖励，同时对相应的负责人员进行批评教育、罚款等惩罚。

结语

综上所述，针对爆炸性气体环境危险场所，没有安装使用合格的防爆电气设备，一旦危险气体泄漏，操作不当，必然发生爆炸事故。正确安装使用合格的防爆电气设备，可以避免事故的发生。所以要求企业管理者关注防爆电气在应用阶段存在的问题，并予以有针对性的解决，通过合理选用防爆电气设备，设立防爆检查组，建立健全防爆电气设备检查维护机制，加大安全教育和培训力度等措施，为防爆电气设备的有效应用奠定坚实的基础，从而有力保障生产安全。

参考文献

[1]常东升.煤矿电气防爆管理工作中存在的问题及对策[J].能源与节能，2019（04）：22-23.

[2]王晓波，邵殿涛.从爆炸事故现场看防爆电气的重要性[J].电气开关，2019，57（02）：99-100.

[3]刘帅.海洋石油平台电气设备防爆问题研究[J].设备管理与维修，2019（03）：32-33.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d0ded72657df4eae4eee00db.html