# 水利工程施工中防渗技术的应用刍议肖凤朝

肖凤朝

山东弘润水利建筑工程有限公司山东聊城252000

摘要：随着我国经济发展速度的不断加快，水利工程建设数量也在不断增多，且规模也越来越大，不仅便利了人们的生活，更促进了我国很多行业的发展。比如在农田灌溉中，水利工程就发挥着至关重要的作用，其直接影响着农田的灌溉效果，影响着农产品产量。不过，由于水利工程本身的复杂性比较高，在实际施工的时候，会受到各种不利因素的影响，很容易导致渗漏问题的发生，给工程的正常使用带来严重影响。

关键词：水利工程；防渗技术；应用

1水利工程施工中防渗技术重要性

水利工程施工就是将水利工程施工图纸变为现实的一个过程。水利工程自身的意义是非常重大的，不管是在经济生产还是在抗涝防旱方面都有着重要的作用。可是，实际的情况却是，水利工程经常会出现各种各样的问题，其中最普遍也是最严重的就要数渗漏问题了，这不但会影响水利工程的正常使用，还会带来一定的安全隐患。这就需要我们做好施工阶段的防渗工作，合理地运用各种防渗技术对工程进行处理，提高工程的防渗性能以及整体的质量。水利工程承担着挡水、泄水以及储水的职责，因此一定要保证工程的质量，这样才能够真正的发挥它的作用。在建设过程中一定要严格地对待渗漏问题，做好防范措施，严格地按照相关的规范和标准做好防渗处理，利用好各种防渗技术，这样工程才不容易出现渗漏，工程的质量有了保障才能够带来更多的社会效益以及经济效益。

2水利工程防渗墙的类型及其特点

2.1锯槽法成墙工艺

在采用锯墙法来进行成墙施工的时候，需要采用锯槽机来进行切割作业，在切割过程中，切割刀杆必须要保持一定的倾角度，并保持０．８到１５ｍ／ｈ的速度。在向前锯凿作业时，会产生大量的土渣，这些土渣需要通过循环排渣系统排出，不能遗留在沟槽中。锯槽完成后，需开展塑性混凝土浇筑施工，从而形成宽度在0.2到0.3ｍ之间的防渗墙体。锯槽机主要由以下几个部分组成：动力系统、传动系统、刀杆、支架、排渣系统、底盘以及控制系统等。采用锯槽法来进行防渗墙的建造，不仅能够有效提高工程施工效率，还可以保证防渗墙的防渗效果。该方法主要适用于粘土、沙土以及颗粒直径小于100mm的砂砾土层，应用范围非常非常广泛，且应用效果非常好。

2.2多头深层搅拌水泥土成墙工艺

多头深层搅拌水泥土成墙技术就是指利用多头深层搅拌设备，来进行多头钻进，然后再将水泥浆灌注到钻好的孔洞中并进行充分的搅拌，使土体与水泥浆形成一个坚固的墙体结构，从而实现防渗漏的目的。多头深层搅拌水泥土成墙技术的主要优点就是施工效率高、成本以及污染性低。该技术可以应用在粘土、沙土或者颗粒直径小于5cm的砂砾土层中。现如今，很多水利工程在开展防渗施工的时候，都会充分应用多头深层搅拌水泥土成墙技术，且取得了非常可观的应用效果，具有非常广阔的应用与发展前景。

2.3链斗法成墙工艺

链斗法成墙技术就是采用链斗开槽机对地基进行开槽取土，并将排桩按照工艺要求放到沟槽底部，然后再采用开槽机前进开槽，在开槽过程中，需要采用泥浆护壁，防止沟槽两侧出现坍塌问题。链斗式开槽机的开槽宽度为16到50cm之间，深度则在10到15m之间。

3水利工程施工中防渗现象存在的原因分析

第一，施工过程没有合理的把控。针对水利工程来说，由于其工程规模较为庞大，施工涉及到方面以及内容也非常多。并且，由于施工项目的不同，所应用的施工技术也存在一定差异。所以，在具体的工程施工过程中，如果某一个模板的施工没有的满足相关的标准和规定，那么就非常容易出现大面积渗水的情况，对施工质量以及效果的提升造成了非常严重的影响。第二，外部因素影响和干扰。在水利工程建设工作具体的开展过程中，其很多施工项目都在水底或者水上进行，因此，与普通建设工程相比，水利工程的建设难度非常大，尤其是如果施工的天气较为恶劣，那么施工的难度性更是会大大提升，影响了工程进度的同时，还非常容易引发渗漏问题。并且，在具体的施工工作进行过程中，施工人员如果不能对施工各个环节进行有效的把控，严重的情况下，还会为施工工作的进行埋下了非常大的安全隐患，进而导致渗水问题出现，对水利工程的进一步发展造成了很大阻碍。

4水利工程施工中防渗技术的具体应用

4.1处理灌浆施工

在进行水利工程处理灌浆施工的时候，必须要首先明确灌浆的施工工序，做好灌浆孔和孔壁道之间距离的控制。在一切准备就绪后，才可以进行施工，整个施工的过程要保持施工的匀速进行，确保缓慢，对于整个灌浆的工作，要进行统筹安排，如果前期发现了灌浆的问题，要进行及时的纠正。对于后续的工作，必须要进行提前的准备，确保发挥出灌浆施工的作用。对于灌浆施工，其中所应用的技术比较多，不但有高压射灌浆技术还有控制性灌浆技术等，这些技术的应用对于整个施工灌浆的过程十分重要。对于每项技术的应用，都要从细节的角度进行控制，减少漏洞和问题的发生，真正的实现良好的灌浆技术应用，确保具有较高的防渗功能。对于一些有较高技术水平的施工部门，可以控制灌浆技术的应用，对于原有的灌浆技术进行逐步的改进，提升合理应用水平。

4.2设置防渗墙

防渗墙的设置和建设，对于水利工程的整体防渗性有比较明显的作用。因此在进行防渗墙设置的时候，要从全局的角度进行考虑，提升设置的针对性。在设置防渗墙的时候，必修需要采用专用的器械及性能圆孔的钻凿，通过开挖槽孔，确保防渗墙的准确设置。对于防渗墙的厚度，要进行全面的把控，提升防渗墙的综合应用水平。防渗墙一般进行建设的时候，主要是采用多头深层搅拌工艺，链斗法工艺和倒挂式工艺三种方式。对于每种工艺的采用，都要从实际的角度入手，全面的进行分析。由于防渗墙技术本身比较先进，而且成本比较高，所以必须要合理的选择施工工艺，更好的发挥出防渗墙的作用。

4.3高压喷射防渗墙施工技术的实际应用研究

针对高压喷射防渗墙施工技术而言，其主要是通过高压喷射工具的采用，对土层进行破坏或者冲击，以保证可以进一步促进土层颗粒之间融合效果的提高，确保其在一段时间之后，材料可以出现凝结硬化的情况，进而让其最终可以达到防渗的效果和目的。在工程进行期间，应用高压喷射防渗墙施工技术，需要依照一定的步骤进行。首先，相关人员需要对钻孔机械设备进行应用，合理的开展钻孔操作工作，同时依照具体的水利工程施工现状，有针对性的在对应位置进行浆液灌注喷射工具的安置，以便高压将液可以有效的通过工具使用，向图层注射浆液，以确保后续的工作可以合理进行。其次，应该合理的对土层进行搅拌，并且科学的切割技术进行应用，以保证涂层的结构特点能够发生改变，进而让其与浆液之间能够充分的融合在一起，从而形成一个良好的连接整体，进而从根本上促进施工效果的提高，最大程度的防止渗漏情况出现。

结束语

防渗对于水利工程施工来说是一项非常重要的工作，这会直接影响到工程的整体质量、使用寿命以及运维成本。可是，很多水利工程都会出现各种原因的渗水问题，要想解决这些问题，我们就需要分析问题产生的原因，然后才能有针对性地找出解决方案，采用灌浆技术与防渗墙技术，只有这样才能提升水利工程防渗施工的质量。

参考文献：

[1]李媛媛.水利工程施工中防渗技术分析[J].南方农业,2017,11(23):117-118.

[2]雷霖.关于水利工程施工中防渗技术的应用分析[J].农村经济与科技,2016,27(18):60+63.

[3]娄宝明.关于水利工程施工中防渗技术的应用分析[J].河南水利与南水北调,2014(24):5-7.

[4]王玮,王鑫.水利工程中防渗施工技术的应用探究[J].科技创新与应用,2014(20):169.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d10b685b563b688e64ee786c.html