# 一种Z型钢脚手架论文和设计-于乐

### 全文摘要

本实用新型公开了一种Z型钢脚手架，包括横板，一对所述横板上设置有连接结构，所述圆形槽A分别开在所述圆柱块A下表面，所述支撑杆上端固定套装在所述圆形槽A内，所述滑动套分别滑动套装在所述支撑杆上，所述通孔开在所述支撑杆上，所述插槽开在所述滑动套上，所述副杆销轴连接在所述滑动套上，所述插杆穿过所述插槽活动插装在所述通孔内，所述连接杆A一端销轴连接在所述副杆上，所述连接杆B一端与所述连接杆A另一端销轴连接且所述连接杆B另一端销轴连接在所述副杆上。本实用新型结构简单，操作方便，在使用时有效的将脚手架固定稳固，并且在踩踏位置下端连接有Z型钢，不仅节省材料而且还是结构稳固，有效的避免了施工工人不必要的伤害。

### 主设计要求

1.一种Z型钢脚手架，包括横板(1)，其特征在于，一对所述横板(1)上设置有连接结构，所述连接结构包括Z型钢(2)、踩踏网(3)、方形板(4)、圆柱块A(5)、圆形槽A(6)、支撑杆(7)、滑动套(8)、通孔(9)、插槽(10)、副杆(11)、插杆(12)、连接杆A(13)以及连接杆B(14)，所述Z型钢(2)数量若干且分别连接在一对所述横板(1)之间，所述踩踏网(3)连接在一对所述横板(1)上表面，所述方形板(4)数量为四个且分别连接在一对所述横板(1)下表面两端，所述圆柱块A(5)分别连接在所述方形板(4)下表面，所述圆形槽A(6)分别开在所述圆柱块A(5)下表面，所述支撑杆(7)上端固定套装在所述圆形槽A(6)内，所述滑动套(8)分别滑动套(8)装在所述支撑杆(7)上，所述通孔(9)开在所述支撑杆(7)上，所述插槽(10)开在所述滑动套(8)上，所述副杆(11)销轴连接在所述滑动套(8)上，所述插杆(12)穿过所述插槽(10)活动插装在所述通孔(9)内，所述连接杆A(13)一端销轴连接在所述副杆(11)上，所述连接杆B(14)一端与所述连接杆A(13)另一端销轴连接且所述连接杆B(14)另一端销轴连接在所述副杆(11)上。

### 设计方案

1.一种Z型钢脚手架，包括横板(1)，其特征在于，一对所述横板(1)上设置有连接结构，所述连接结构包括Z型钢(2)、踩踏网(3)、方形板(4)、圆柱块A(5)、圆形槽A(6)、支撑杆(7)、滑动套(8)、通孔(9)、插槽(10)、副杆(11)、插杆(12)、连接杆A(13)以及连接杆B(14)，所述Z型钢(2)数量若干且分别连接在一对所述横板(1)之间，所述踩踏网(3)连接在一对所述横板(1)上表面，所述方形板(4)数量为四个且分别连接在一对所述横板(1)下表面两端，所述圆柱块A(5)分别连接在所述方形板(4)下表面，所述圆形槽A(6)分别开在所述圆柱块A(5)下表面，所述支撑杆(7)上端固定套装在所述圆形槽A(6)内，所述滑动套(8)分别滑动套(8)装在所述支撑杆(7)上，所述通孔(9)开在所述支撑杆(7)上，所述插槽(10)开在所述滑动套(8)上，所述副杆(11)销轴连接在所述滑动套(8)上，所述插杆(12)穿过所述插槽(10)活动插装在所述通孔(9)内，所述连接杆A(13)一端销轴连接在所述副杆(11)上，所述连接杆B(14)一端与所述连接杆A(13)另一端销轴连接且所述连接杆B(14)另一端销轴连接在所述副杆(11)上。

2.根据权利要求1所述的一种Z型钢脚手架，其特征在于，一对所述横板(1)前、后表面两端连接有圆柱块B(15)，所述圆柱块B(15)上表面开有圆形槽B(16)，所述圆形槽B(16)内插装有竖直杆(17)，所述竖直杆(17)上端插装有挡杆(18)。

3.根据权利要求1所述的一种Z型钢脚手架，其特征在于，所述支撑杆(7)下端设有万向轮(19)。

4.根据权利要求1所述的一种Z型钢脚手架，其特征在于，一对所述横板(1)一端之间连接有爬梯(20)。

5.根据权利要求1所述的一种Z型钢脚手架，其特征在于，所述踩踏网(3)与所述横板(1)的连接方式采用螺杆以及螺母连接。

6.根据权利要求1所述的一种Z型钢脚手架，其特征在于，所述Z型钢(2)与所述横板(1)连接采用焊接方式。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种建筑技术领域，尤其是涉及一种Z型钢脚手架。

背景技术

脚手架是为了保证各施工过程顺利进行而搭设的工作平台。按搭设的位置分为外脚手架、里脚手架；按材料不同可分为木脚手架、竹脚手架、钢管脚手架；按构造形式分为立杆式脚手架、桥式脚手架、门式脚手架、悬吊式脚手架、挂式脚手架、挑式脚手架、爬式脚手架。

目前，现有的脚手架下端大多都安装有万向轮，但是在使用的过程中常常不能完全将万向轮固定，并且在踩踏位置上的结构不够结实，从而导致造成对施工工人的工伤。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷，提供一种新的Z型钢脚手架，从而解决上述问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种Z型钢脚手架，包括横板，一对所述横板上设置有连接结构，所述连接结构包括Z型钢、踩踏网、方形板、圆柱块A、圆形槽A、支撑杆、滑动套、通孔、插槽、副杆、插杆、连接杆A以及连接杆B，所述Z型钢数量若干且分别连接在一对所述横板之间，所述踩踏网连接在一对所述横板上表面，所述方形板数量为四个且分别连接在一对所述横板下表面两端，所述圆柱块A分别连接在所述方形板下表面，所述圆形槽A分别开在所述圆柱块A下表面，所述支撑杆上端固定套装在所述圆形槽A内，所述滑动套分别滑动套装在所述支撑杆上，所述通孔开在所述支撑杆上，所述插槽开在所述滑动套上，所述副杆销轴连接在所述滑动套上，所述插杆穿过所述插槽活动插装在所述通孔内，所述连接杆A一端销轴连接在所述副杆上，所述连接杆B一端与所述连接杆A另一端销轴连接且所述连接杆B另一端销轴连接在所述副杆上。

进一步的，一对所述横板前、后表面两端连接有圆柱块B，所述圆柱块B上表面开有圆形槽B，所述圆形槽B内插装有竖直杆，所述竖直杆上端插装有挡杆。

进一步的，所述支撑杆下端设有万向轮。

进一步的，一对所述横板一端之间连接有爬梯。

优选的，所述踩踏网与所述横板的连接方式采用螺杆以及螺母连接。

优选的，所述Z型钢与所述横板连接采用焊接方式。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：结构简单，操作方便，在使用时有效的将脚手架固定稳固，并且在踩踏位置下端连接有Z型钢，不仅节省材料而且还是结构稳固，有效的避免了施工工人不必要的伤害。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1为一种Z型钢脚手架的结构示意图；

图2为一种Z型钢脚手架的俯视图；

图中所示：1、横板；2、Z型钢；3、踩踏网；4、方形板；5、圆柱块A；6、圆形槽A；7、支撑杆；8、滑动套；9、通孔；10、插槽；11、副杆；12、插杆；13、连接杆A；14、连接杆B；15、圆柱块B；16、圆形槽B；17、竖直杆；18、挡杆；19、万向轮；20、爬梯。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2中所示，本实用新型提供一种技术方案：一种Z型钢脚手架，包括横板1，一对所述横板1上设置有连接结构，所述连接结构包括Z型钢2、踩踏网3、方形板4、圆柱块A5、圆形槽A6、支撑杆7、滑动套8、通孔9、插槽10、副杆11、插杆12、连接杆A13以及连接杆B14，所述Z型钢2数量若干且分别连接在一对所述横板1之间，所述踩踏网3连接在一对所述横板1上表面，所述方形板4数量为四个且分别连接在一对所述横板1下表面两端，所述圆柱块A5分别连接在所述方形板4下表面，所述圆形槽A6分别开在所述圆柱块A5下表面，所述支撑杆7上端固定套装在所述圆形槽A6内，所述滑动套8分别滑动套8装在所述支撑杆7上，所述通孔9开在所述支撑杆7上，所述插槽10开在所述滑动套8上，所述副杆11销轴连接在所述滑动套8上，所述插杆12穿过所述插槽10活动插装在所述通孔9内，所述连接杆A13一端销轴连接在所述副杆11上，所述连接杆B14一端与所述连接杆A13另一端销轴连接且所述连接杆B14另一端销轴连接在所述副杆11上。

在本实施例中，一对所述横板1前、后表面两端连接有圆柱块B15，所述圆柱块B15上表面开有圆形槽B16，所述圆形槽B16内插装有竖直杆17，所述竖直杆17上端插装有挡杆18；所述支撑杆7下端设有万向轮19；一对所述横板1一端之间连接有爬梯20；所述踩踏网3与所述横板1的连接方式采用螺杆以及螺母连接；所述Z型钢2与所述横板1连接采用焊接方式。

具体使用时：将支撑杆7插入圆形块A上的圆形槽A6内，然后将竖直杆17插入圆形块B上的圆形槽B16内，将挡杆18套入竖直杆17上端，通过万向轮19将其移动到指定位置，拉出插杆12，将滑动套8向下滑动，然后将插杆12插入插槽10与支撑杆7下端的通孔9，拉开副杆11，通过连接杆A13与连接杆B14限制，施工工人通过爬梯20上到踩踏网3上，Z型钢2支撑踩踏网3。

最后，还应说明，上述举例和说明也并不仅限于上述实施例，本发明未经描述的技术特征可以通过或采用现有技术实现，在此不再赘述；以上实施例及附图仅用于说明本发明的技术方案并非是对本发明的限制，参照优选的实施方式对本发明进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，本技术领域的普通技术人员在本发明的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换都不脱离本发明的宗旨，也应属于本发明的权利要求保护范围，再次说明，上述实施例只是给出了随意举了一个目前常用的实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920114725.1

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209556310U

授权时间:20191029

主分类号:E04G 1/15

专利分类号:E04G1/15;E04G1/24;E04G5/02;E04G5/14

范畴分类:36E;

申请人:天津市鑫洪鹏异型钢有限公司

第一申请人:天津市鑫洪鹏异型钢有限公司

申请人地址:301600 天津市静海县经济开发区广海道17号

发明人:于乐

第一发明人:于乐

当前权利人:天津市鑫洪鹏异型钢有限公司

代理人:高正方

代理机构:12217

代理机构编号:天津市尚仪知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d12ec00338add329a1778245.html