# 一种透气抗菌性高弹力松紧带的送胶装置论文和设计-王晓林

### 全文摘要

本实用新型提出一种透气抗菌性高弹力松紧带的送胶装置，包括储胶箱、支撑柱和转动电机，所述储胶箱的底部设有支撑柱，所述储胶箱的上面安装有转动电机，所述转动电机的底部连接有转动轴，所述转动轴位于储胶箱的内部，所述转动轴上安装有搅拌叶，所述储胶箱的下面安装有伸缩出料管，所述储胶箱的下方设有支撑座，所述支撑座的上面安装有传送皮带，所述传送皮带上设有送胶箱，过设置伸缩出料管，使储胶箱内的胶料进入送胶箱，当送胶箱位于伸缩出料管正下方时，升降气缸带动支撑板下降，进而带动伸缩出料管伸入送胶箱内部，当出料完毕时，升降气缸带动支撑板上升，进而带动伸缩出料管上升。

### 主设计要求

1.一种透气抗菌性高弹力松紧带的送胶装置，其特征在于：包括储胶箱(1)、支撑柱(2)和转动电机(3)，所述储胶箱(1)的底部设有支撑柱(2)，所述储胶箱(1)的上面安装有转动电机(3)，所述转动电机(3)的底部连接有转动轴(4)，所述转动轴(4)位于储胶箱(1)的内部，所述转动轴(4)上安装有搅拌叶(5)，所述储胶箱(1)的下面安装有伸缩出料管(6)，所述储胶箱(1)的下方设有支撑座(7)，所述支撑座(7)的上面安装有传送皮带(8)，所述传送皮带(8)上设有送胶箱(9)，所述送胶箱(9)通过传送皮带(8)在所述支撑座(7)上移动。

### 设计方案

1.一种透气抗菌性高弹力松紧带的送胶装置，其特征在于：包括储胶箱(1)、支撑柱(2)和转动电机(3)，所述储胶箱(1)的底部设有支撑柱(2)，所述储胶箱(1)的上面安装有转动电机(3)，所述转动电机(3)的底部连接有转动轴(4)，所述转动轴(4)位于储胶箱(1)的内部，所述转动轴(4)上安装有搅拌叶(5)，所述储胶箱(1)的下面安装有伸缩出料管(6)，所述储胶箱(1)的下方设有支撑座(7)，所述支撑座(7)的上面安装有传送皮带(8)，所述传送皮带(8)上设有送胶箱(9)，所述送胶箱(9)通过传送皮带(8)在所述支撑座(7)上移动。

2.根据权利要求1所述的透气抗菌性高弹力松紧带的送胶装置，其特征在于：所述伸缩出料管(6)上安装有电磁阀(10)，用来控制储胶箱(1)的出料。

3.根据权利要求1所述的透气抗菌性高弹力松紧带的送胶装置，其特征在于：所述储胶箱(1)的底部安装有摄像头(11)，用于监控送胶箱(9)的位置。

4.根据权利要求1所述的透气抗菌性高弹力松紧带的送胶装置，其特征在于：位于伸缩出料管(6)中部设有支撑板(12)，所述伸缩出料管(6)穿过所述支撑板(12)的中心与支撑板(12)固定，所述支撑板(12)上连接有连接板(13)，所述连接板(13)上连接有升降气缸(14)，所述升降气缸(14)由支撑架(15)支撑。

5.根据权利要求1所述的透气抗菌性高弹力松紧带的送胶装置，其特征在于：所述储胶箱(1)的进料口上设有密封塞(16)，防止储胶箱(1)漏气。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及松紧带送胶设备领域，尤其涉及一种透气抗菌性高弹力松紧带的送胶装置。

背景技术

松紧带最早出现在1812年的一个帽子工厂，叫做松紧带圆帽，但实际是用弹簧和钢丝架成，真正的松紧带是化学家马生托什和发明家汉考克于1820年在提取橡胶浓度的实验中的意外发明，马生托什最先利用橡胶的特性，把橡胶放在两层织物之间而发明了防水胶布。汉考克于1820年获得了最初的松紧带专利，他的松紧带实际上是用于衣服或靴子的橡皮带，用粘胶固定，而现在的送胶装置的出料装置结构较为简单，出料速度慢，送胶箱在加料时需要人工来回搬运，操作繁琐，人员成本高，因此，本实用新型提出一种透气抗菌性高弹力松紧带的送胶装置以解决现有技术中存在的问题。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型公开了一种透气抗菌性高弹力松紧带的送胶装置，通过设置伸缩出料管，使储胶箱内的胶料进入送胶箱，当送胶箱位于伸缩出料管正下方时，升降气缸带动支撑板下降，进而带动伸缩出料管伸入送胶箱内部，当出料完毕时，升降气缸带动支撑板上升，进而带动伸缩出料管上升。

为了解决上述问题，本实用新型提出一种透气抗菌性高弹力松紧带的送胶装置，包括储胶箱、支撑柱和转动电机，所述储胶箱的底部设有支撑柱，所述储胶箱的上面安装有转动电机，所述转动电机的底部连接有转动轴，所述转动轴位于储胶箱的内部，所述转动轴上安装有搅拌叶，所述储胶箱的下面安装有伸缩出料管，所述储胶箱的下方设有支撑座，所述支撑座的上面安装有传送皮带，所述传送皮带上设有送胶箱。

进一步改进在于：所述出料管上安装有电磁阀，用来控制储胶箱的出料。

进一步改进在于：所述储胶箱的底部安装有摄像头，用于监控送胶箱的位置。

进一步改进在于：位于伸缩出料管中部设有有支撑板，所述伸缩出料管穿过所述支撑板的中心与支撑板固定，所述支撑板上连接有连接板，所述连接板上连接有升降气缸，所述升降气缸由支撑架支撑。

进一步改进在于：所述储胶箱的进料口上设有密封塞，防止储胶箱漏气。

本实用新型的有益效果为:通过设置有支撑柱来支撑储胶箱，通过设置有转动电机、转动轴和搅拌叶对储胶箱内的胶料进行搅拌，防止胶料凝固，通过设置有支撑座来支撑传送皮带，通过设置有传送皮带来传运输送送胶箱，避免人工来回搬运的麻烦，通过设置有升降气缸来带动伸缩出料管进行上下位移，当送胶箱位于伸缩出料管正下方时，升降气缸带动支撑板下降，进而带动伸缩出料管伸入送胶箱内部，当出料完毕时，升降气缸带动支撑板上升，进而带动伸缩出料管上升，提高了出料速度，控制了出料节奏，通过设置有密封塞防止储胶箱漏气，通过设置摄像头监控送胶箱的位置。

附图说明

图1为本实用新型主视图。

图2为本实用新型侧视图。

其中：1-储胶箱，2-支撑柱，3-转动电机，4-转动轴，5-搅拌叶，6-伸缩出料管，7-支撑座，8-传送皮带，9-送胶箱，10-电磁阀，11-摄像头，12-支撑板，13-连接板，14-升降气缸，15-支撑架，16-密封塞。

具体实施方式

为了加深对本实用新型的理解，下面将结合实施例对本实用新型做进一步详述，本实施例仅用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型保护范围的限定。

根据图1和图2所示，本实施例提出了一种透气抗菌性高弹力松紧带的送胶装置,包括储胶箱1、支撑柱2和转动电机3，所述储胶箱1的底部设有支撑柱2，所述储胶箱1的上面安装有转动电机3，所述转动电机3的底部连接有转动轴4，所述转动轴4位于储胶箱1的内部，所述转动轴4上安装有搅拌叶5，所述储胶箱1的下面安装有伸缩出料管6，所述储胶箱1的下方设有支撑座7，所述支撑座7的上面安装有传送皮带8，所述传送皮带8上设有送胶箱9，所述送胶箱9通过传送皮带8在所述支撑座7上移动，所述伸缩出料管6上安装有电磁阀10，用来控制储胶箱1的出料，所述储胶箱1的底部安装有摄像头11，用于监控送胶箱9的位置，位于伸缩出料管6中部设有支撑板12，所述伸缩出料管6穿过所述支撑板12的中心与支撑板12固定，所述支撑板12上连接有连接板13，所述连接板13上连接有升降气缸14，所述升降气缸14由支撑架15支撑，所述储胶箱1的进料口上设有密封塞16，防止储胶箱1漏气。

胶料在储胶箱1内进行储存，转动电击3带动转动轴4转动，转动轴4带动搅拌叶5对胶料进行搅拌，避免胶料凝固，当摄像头11监控到传送皮带8将送胶箱9传送至伸缩出料管6正下方时，升降气缸14带动伸缩出料管6下降，伸缩出料管6下降伸入到送胶箱9的内部，电磁阀10自动打开进行出料，当出料完毕时，电磁阀10关闭，升降气缸14带动伸缩出料管6上升。

通过设置有支撑柱2来支撑储胶箱1，通过设置有转动电击3、转动轴4和搅拌叶5对储胶箱1内的胶料进行搅拌，防止胶料凝固，通过设置有支撑座7来支撑传送皮带8，通过设置有传送皮带8来传运输送送胶箱9，避免人工来回搬运的麻烦，通过设置有升降气缸14来带动伸缩出料管6进行上下位移，当送胶箱9位于伸缩出料管6正下方时，升降气缸14带动支撑板15下降，进而带动伸缩出料管6伸入送胶箱9内部，当出料完毕时，升降气缸14带动支撑板15上升，进而带动伸缩出料管6上升，提高了出料速度，控制了出料节奏，通过设置有密封塞16防止储胶箱1漏气，通过设置摄像头11监控送胶箱9的位置。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920309866.9

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209852621U

授权时间:20191227

主分类号:B65B3/06

专利分类号:B65B3/06;B65B63/00;B65B43/52;B65B39/02;B65B57/02;B65D39/00;B01F7/18;B01F15/02

范畴分类:申请人:安徽吉尔泰新材料有限公司

第一申请人:安徽吉尔泰新材料有限公司

申请人地址:239000 安徽省滁州市长江西路338号(1＃厂房)

发明人:王晓林

第一发明人:王晓林

当前权利人:安徽吉尔泰新材料有限公司

代理人:刘玉欣

代理机构:11638

代理机构编号:北京权智天下知识产权代理事务所(普通合伙) 11638

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d159d6f7a95fbfee04b274dd.html