# 基于视觉定位的机器人辅助锁螺丝技术研究

### 论文摘要

根据某车间生产线上的锁螺丝工艺,设计了基于视觉定位的机器人辅助锁螺丝自动化生产工艺流程,搭建了自动化控制系统。首先对相机进行标定,然后进行图像的采集,利用BLOB分析进行图像处理,为机器人提供螺丝孔的坐标,经过转换后,由机器人搬运工件至指定坐标处,进行辅助锁螺丝,以PLC作为主控制器,通过PLC连接锁螺丝机、机器人以及工控机实现自动化控制,经过视觉定位可消除每次锁螺丝留下的坐标误差,使机器人达到精确定位。经过系统调试后,整个锁螺丝工艺顺利平稳,可实现精准定位多面锁螺丝,减少了人工成本,提高了自动化程度。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 系统方案

- 2 相机标定原理

- 3 BLOB算法分析

- 4 控制系统的设计

- 4.1 PLC与锁螺丝机及输送系统的控制设计

- 4.2 PLC与机器人之间的通信设计

- 5 系统调试

- 6 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 曾锋,刘祚时,任崇轩,姜鸿雅

关键词: 视觉定位,机器人,锁螺丝,图像处理

来源: 制造业自动化 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,信息科技

专业: 机械工业,计算机软件及计算机应用,自动化技术

单位: 江西理工大学机电工程学院,广东汇兴精工智造股份有限公司

基金: 国家自然科学基金资助项目(71361014),江西省科技计划资助项目(2015BBE50038)

分类号: TH131.3;TP391.41;TP242

页码: 97-100

总页数: 4

文件大小: 3373K

下载量: 284

### 相关论文文献

- [1].基于Robotics Toolbox工业机器人工作空间的仿真与分析[J]. 装备制造技术 2019(10)

- [2].饮料生产线码垛机器人的设计原理[J]. 装备机械 2018(02)

- [3].一种协作机器人工作空间灵活度的求解方法[J]. 机器人 2019(03)

- [4].双机器人协同焊接管接头的任务规划及仿真[J]. 组合机床与自动化加工技术 2019(09)

- [5].机器人零位参数辨识及标定应用研究[J]. 机电工程 2019(07)

- [6].六轴机器人奇异点及运动学算法研究[J]. 国外电子测量技术 2019(09)

- [7].基于解析法的2冗余自由度8轴摄影机器人工作空间研究[J]. 机械设计与研究 2017(06)

- [8].码垛机器人工作空间合理度量化评价方法及应用[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2017(07)

- [9].基于变换映射的多关节机器人工作空间分析方法[J]. 科技创新导报 2015(15)

- [10].6R型串联机器人工作空间快速求解方法[J]. 机械设计 2013(06)

- [11].结合精度补偿的机器人优化手眼标定方法[J]. 西安交通大学学报 2020(08)

- [12].“人机共舞,以金为墨,挥洒焊接智慧”——2018'中国机器人焊接技能大赛[J]. 电焊机 2018(11)

- [13].城市园林自动修剪机器人动力学仿真研究[J]. 农机化研究 2019(02)

- [14].基于速度性能指标的码垛机器人尺寸设计[J]. 机械设计与研究 2017(06)

- [15].6R机器人工作空间奇异点的可视化研究[J]. 林业机械与木工设备 2017(04)

- [16].机器人工作空间求解方法研究及应用[J]. 机械传动 2015(10)

- [17].新型码垛机器人工作空间及影响系数分析[J]. 北京邮电大学学报 2011(06)

- [18].缝纫机器人工作空间分析[J]. 机械科学与技术 2020(08)

- [19].协作机器人的构型分析研究[J]. 智能系统学报 2019(02)

- [20].车削加工机床的自动上下料机器人干涉问题研究[J]. 内燃机与配件 2018(09)

- [21].3PRS-f并联机器人工作空间的建模与仿真[J]. 湖北工业大学学报 2013(01)

- [22].2P3R型机床上下料机器人工作空间分析[J]. 机械设计与制造 2019(01)

- [23].考虑工作空间与力传递效率的新型五自由度混联机器人设计与分析[J]. 中国机械工程 2019(16)

- [24].基于全位姿测量优化的机器人精度研究[J]. 仪器仪表学报 2019(07)

- [25].曲房轨道移动码垛机器人工作空间分析与仿真[J]. 食品工业 2018(06)

- [26].三自由度冗余驱动混联机器人的理论工作空间与机构尺寸关系研究[J]. 建设机械技术与管理 2018(09)

- [27].基于蒙特卡洛法的模块化机器人工作空间分析[J]. 机床与液压 2017(11)

- [28].一种骨科机器人工作空间分析方法[J]. 软件导刊 2019(02)

- [29].双臂机器人工作空间的分析与仿真[J]. 机械传动 2018(06)

- [30].六自由度检修机器人工作空间仿真分析[J]. 机械工程与自动化 2018(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d16cf9d69e40b38d13cfa2a2.html