# 非金属改性CuZnAl催化性能研究

### 论文摘要

考察非金属络合剂改性CuZnAl催化剂的催化性能和结构特征。通过完全液相法制备络合剂改性CuZnAl催化剂,在500 mL浆态床中进行CO加氢反应,并用XRD,H2-TPR,NH3-TPD,CO2-TPD表征催化剂表面性质。在250℃,5 MPa,n（H2）/n（CO）=2/1和空速360 mL/（h·g）下,N-甲基吡咯烷酮和三乙醇胺络合物改性CuZnAl催化剂产物中乙醇选择性达24.5%;表征显示该催化剂特征是表面Cu+和Cu0共存,且有高碱酸比。研究表明:络合剂改性CuZnAl能改变活性组分物相状态和表面酸碱性质,能增强碳链增长能力,为合成气合成乙醇展示良好的发展前景。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 催化剂制备

- 1.2 催化剂性能测试

- 1.3 催化剂表征

- 2 实验结果与讨论

- 2.1 催化性能测试

- 2.2 XRD表征

- 2.3 TPR表征

- 2.4 NH3-TPD表征

- 2.5 CO2-TPD表征

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 喻仕瑞,官瑜,黄伟

关键词: 催化剂,非金属,络合剂,加氢,乙醇,合成气

来源: 化学工程 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学

单位: 茅台学院食品科学与工程系,太原理工大学煤科学与技术省部共建重点实验室

基金: 国家自然科学重点基金资助项目(21336006),黔科合支撑[2019]2370号

分类号: O643.36

页码: 21-25

总页数: 5

文件大小: 1162K

下载量: 56

### 相关论文文献

- [1].深冷处理对CuZnAl合金热膨胀系数的影响[J]. 热加工工艺 2012(20)

- [2].汽油中正戊硫醇的催化空气氧氧化脱除Ⅰ.CuZnAl复合氧化物催化剂的催化活性[J]. 催化学报 2008(07)

- [3].CuZnAl三元水滑石及其焙烧产物对甲基橙的吸附[J]. 科协论坛(下半月) 2009(08)

- [4].CuZnAl形状记忆合金框架结构减振及其阻尼比计算[J]. 噪声与振动控制 2008(02)

- [5].以类水滑石CuZnAl为前驱体制备的催化剂对C—N交叉偶联反应的性能研究[J]. 分子催化 2015(04)

- [6].CuZnAl类水滑石衍生复合氧化物催化环己醇脱氢反应的研究[J]. 化学研究与应用 2009(09)

- [7].合金化对CuZnAl合金低频阻尼性能的影响[J]. 机械 2009(04)

- [8].工艺因素对CuZnAl(RE)形状记忆合金干滑动磨损性能影响[J]. 有色金属(冶炼部分) 2011(05)

- [9].CuZnAl双功能催化剂上一步法合成二甲醚的工艺研究[J]. 漳州师范学院学报(自然科学版) 2011(04)

- [10].沉淀剂对CuZnAl催化剂糠醛气相加氢制糠醇选择性的影响[J]. 燃料化学学报 2016(06)

- [11].铜锌盐的溶剂对完全液相法制备的CuZnAl催化剂催化性能的影响[J]. 石油学报(石油加工) 2018(06)

- [12].利用CuZnAl形状记忆合金制作全自复式保安单元[J]. 常州工程职业技术学院学报 2008(03)

- [13].XRD分析CuZnAl催化剂中活性组分的晶粒组成[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2019(02)

- [14].CuZnAl催化剂用于制备高反顺比1,4-环己烷二甲醇[J]. 工业催化 2015(10)

- [15].热循环对不同相变温度CuZnAl形状记忆合金性能的影响[J]. 中国有色金属学报 2009(03)

- [16].Zr对CuZnAl形状记忆合金马氏体稳定化的影响[J]. 热加工工艺 2009(10)

- [17].CuZnAl/碳纤维复合材料催化合成气制备低碳醇[J]. 无机化学学报 2017(12)

- [18].钾助剂对CuZnAl催化剂合成气制异丁醇反应的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2018(02)

- [19].预热液体石蜡对CuZnAl催化剂合成低碳醇的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2017(05)

- [20].CuZnAl记忆颗粒对黄铜/锡/黄铜焊点组织与性能影响[J]. 焊接学报 2018(12)

- [21].热处理时间对CuZnAl催化剂合成C_(2+)OH性能的影响[J]. 燃料化学学报 2019(05)

- [22].CuZnAl类水滑石制备过程pH值对其催化C_(2+)醇合成的影响[J]. 石油学报(石油加工) 2018(04)

- [23].CuZnAl催化剂甲醇水蒸气重整制氢催化性能研究[J]. 石油炼制与化工 2013(10)

- [24].CuZnAl催化剂中Cu含量对催化环己醇气相脱氢反应性能的影响[J]. 太原理工大学学报 2017(01)

- [25].相变点温度对CuZnAl形状记忆合金滚滑动磨损性能的影响[J]. 有色金属工程 2019(08)

- [26].MgO改性CuZnAl催化剂上甲醇裂解制氢[J]. 精细化工 2016(05)

- [27].Fe对完全液相法CuZnAl催化剂合成低碳醇的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2016(05)

- [28].完全液相法制CuZnAl合成二甲醚浆状催化剂的催化性能[J]. 化工学报 2011(01)

- [29].WC含量对CuZnAl表面Ni-P-WC复合镀层耐磨性的影响[J]. 黑龙江科技大学学报 2015(05)

- [30].激光选区熔化成形CuZnAl形状记忆合金工艺研究[J]. 机械工程学报 2019(15)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d1c6ae4dcadca27c7b7e3c7f.html