# 一种打火机疲劳测试机论文和设计-叶书琼

### 全文摘要

本实用新型公开了一种打火机疲劳测试机，其技术方案要点是：包括机架，还包括：安装固定在所述机架上的十字滑台，所述十字滑台上固定有打火机固定夹具；固定在所述机架上的伺服电机，所述伺服电机的电机轴端部固定有驱动螺杆，所述驱动螺杆的端部转动连接在所述机架内；螺纹连接在所述驱动螺杆外部的滑动块，所述滑动块沿竖直方向滑移连接在所述机架上，所述滑动块上安装固定有固定杆，所述固定杆的端部固定有用于下压打火机按键的圆柱冲头，所述圆柱冲头上具有竖直切口和弧形楔面；以及冲床计数器；利用装置可以实现对打火机按键疲劳度的自动化测试，测试的效率较为高效。

### 主设计要求

1.一种打火机疲劳测试机，包括机架(1)，其特征在于：还包括：安装固定在所述机架(1)上的十字滑台(2)，所述十字滑台(2)上固定有打火机固定夹具(3)；固定在所述机架(1)上的伺服电机(4)，所述伺服电机(4)的电机轴端部固定有驱动螺杆(5)，所述驱动螺杆(5)的端部转动连接在所述机架(1)内；螺纹连接在所述驱动螺杆(5)外部的滑动块(6)，所述滑动块(6)沿竖直方向滑移连接在所述机架(1)上，所述滑动块(6)上安装固定有固定杆(7)，所述固定杆(7)的端部固定有用于下压打火机按键的圆柱冲头(8)，所述圆柱冲头(8)上具有竖直切口(9)和弧形楔面(10)；以及冲床计数器(11)。

### 设计方案

1.一种打火机疲劳测试机，包括机架(1)，其特征在于：还包括：

安装固定在所述机架(1)上的十字滑台(2)，所述十字滑台(2)上固定有打火机固定夹具(3)；

固定在所述机架(1)上的伺服电机(4)，所述伺服电机(4)的电机轴端部固定有驱动螺杆(5)，所述驱动螺杆(5)的端部转动连接在所述机架(1)内；

螺纹连接在所述驱动螺杆(5)外部的滑动块(6)，所述滑动块(6)沿竖直方向滑移连接在所述机架(1)上，所述滑动块(6)上安装固定有固定杆(7)，所述固定杆(7)的端部固定有用于下压打火机按键的圆柱冲头(8)，所述圆柱冲头(8)上具有竖直切口(9)和弧形楔面(10)；

以及冲床计数器(11)。

2.根据权利要求1所述的一种打火机疲劳测试机，其特征在于：所述打火机固定夹具(3)包括支撑座(31)、夹块(32)和挤压轮(33)，所述夹块(32)固定在所述支撑座(31)上，所述挤压轮(33)滑动连接在所述支撑座(31)上，所述夹块(32)上开设有供打火机放置的夹槽(34)，所述挤压轮(33)为V形轮。

3.根据权利要求2所述的一种打火机疲劳测试机，其特征在于：所述挤压轮(33)的转轴上固定有拉杆(35)，所述拉杆(35)滑移连接在所述支撑座(31)内，所述拉杆(35)的外部套设有弹簧(36)。

4.根据权利要求1所述的一种打火机疲劳测试机，其特征在于：所述机架(1)上设置有防护罩(12)，所述防护罩(12)位于所述驱动螺杆(5)和所述滑动块(6)的外部。

5.根据权利要求1所述的一种打火机疲劳测试机，其特征在于：所述机架(1)上具有第一放置腔(13)和第二放置腔(14)。

6.根据权利要求1所述的一种打火机疲劳测试机，其特征在于：所述固定杆(7)上螺纹连接有上限位挡环(15)。

7.根据权利要求1所述的一种打火机疲劳测试机，其特征在于：所述固定杆(7)的外部固定有下限位挡环(16)。

8.根据权利要求1所述的一种打火机疲劳测试机，其特征在于：所述机架(1)的底部设置有四个自锁万向轮(17)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种疲劳测试装置，特别涉及一种打火机疲劳测试机。

背景技术

打火机是小型取火装置。主要用于取火，吸烟，也用于炊事及其他取火。打火机主要部件是发火机构和贮气箱，发火机构动作时，迸发出火花射向燃气区，将燃气引燃。打火机按发火方式可分为砂轮打火机和电子打火机，由于砂轮打火机使用时手部触感不好，所以现在大多数的打火机都为电子打火机。

由于打火机发生损坏的最主要因素是打火机的按键疲劳损坏，所以为了保持打火机出厂后的使用寿命，所以需要在打火机出厂之前进行疲劳测试，在进行疲劳测试时采用随机抽查试验的方法进行测试。现有的较常见的疲劳测试方法是人工反复按压进行测试，而此种测试方法费事费力，受到人的主观影响较大，故需要开发一种能够自动测试打火机按压疲劳度的装置。

实用新型内容

针对背景技术中提到的问题，本实用新型的目的是提供一种打火机疲劳测试机，以解决背景技术中提到的问题。

本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：

一种打火机疲劳测试机，包括机架，还包括：

安装固定在所述机架上的十字滑台，所述十字滑台上固定有打火机固定夹具；

固定在所述机架上的伺服电机，所述伺服电机的电机轴端部固定有驱动螺杆，所述驱动螺杆的端部转动连接在所述机架内；

螺纹连接在所述驱动螺杆外部的滑动块，所述滑动块沿竖直方向滑移连接在所述机架上，所述滑动块上安装固定有固定杆，所述固定杆的端部固定有用于下压打火机按键的圆柱冲头，所述圆柱冲头上具有竖直切口和弧形楔面；

以及冲床计数器。

通过采用上述技术方案，利用装置可以实现对打火机按键疲劳度的自动化测试，在对打火机按键疲劳度进行测试时，操作者可以将打火机用打火机固定夹具固定，之后利用十字滑台调整打火机的按键位置到圆柱冲头的下方，之后再启动伺服电机对打火机按键进行反复按压，通过冲床计数器能够对按压的次数进行计数，就能够得到打火机按键的疲劳度，自动化程度较高，较为方便。

较佳的，所述所述打火机固定夹具包括支撑座、夹块和挤压轮，所述夹块固定在所述支撑座上，所述挤压轮滑动连接在所述支撑座上，所述夹块上开设有供打火机放置的夹槽，所述挤压轮为V形轮。

通过采用上述技术方案，利用夹块和挤压轮可以将打火机夹持固定住，较为方便。

较佳的，所述挤压轮的转轴上固定有拉杆，所述拉杆滑移连接在所述支撑座内，所述拉杆的外部套设有弹簧。

通过采用上述技术方案，在拉杆外部的弹簧弹力作用下，挤压轮会将夹槽中放置的打火机牢靠的夹持固定住。

较佳的，所述机架上设置有防护罩，所述防护罩位于所述驱动螺杆和所述滑动块的外部。

通过采用上述技术方案，驱动螺杆盒滑动块外部的防护罩能够提高装置的安全性。

较佳的，所述机架上具有第一放置腔和第二放置腔。

通过采用上述技术方案，第一放置腔和第二放置腔能够用来放置物品。

较佳的，所述固定杆上螺纹连接有上限位挡环。

通过采用上述技术方案，上限位挡环能够限制圆柱冲头的下行位置。

较佳的，所述固定杆的外部固定有下限位挡环。

通过采用上述技术方案，下限位挡环能够限制圆柱冲头的上行位置。

较佳的，所述机架的底部设置有四个自锁万向轮。

通过采用上述技术方案，机架底部的自锁万向轮能够方便装置的移动，提高装置的灵活性。

综上所述，本实用新型主要具有以下有益效果：

利用装置可以实现对打火机按键疲劳度的自动化测试，在对打火机按键疲劳度进行测试时，操作者可以将打火机用打火机固定夹具固定，之后利用十字滑台调整打火机的按键位置到圆柱冲头的下方，之后再启动伺服电机对打火机按键进行反复按压，通过冲床计数器能够对按压的次数进行计数，就能够得到打火机按键的疲劳度，自动化程度较高，较为方便。

附图说明

图1是打火机疲劳测试机的结构示意图；

图2是图1中的A处放大图；

图3是打火机疲劳测试机在隐藏保护罩后的结构示意图；

图4是图3中的B处放大图；

图5是图3中的C处放大图。

附图标记：1、机架；2、十字滑台；3、打火机固定夹具；4、伺服电机；5、驱动螺杆；6、滑动块；7、固定杆；8、圆柱冲头；9、竖直切口；10、弧形楔面；11、冲床计数器；31、支撑座；32、夹块；33、挤压轮；34、夹槽；35、拉杆；36、弹簧；12、防护罩；13、第一放置腔；14、第二放置腔；15、上限位挡环；16、下限位挡环；17、自锁万向轮。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

参考图3、图4和图5，一种打火机疲劳测试机，包括机架1，装置还包括安装固定在机架1上的十字滑台2，其中十字滑台2为手动式的螺杆驱动，在十字滑台2上固定有打火机固定夹具3，打火机可以被打火机固定夹具3所固定，利用十字滑台2可以改变打火机固定夹具3的位置，方便调整打火机的位置；为了方便测量打火机的按键疲劳度，在机架1上固定有伺服电机4，在伺服电机4的电机轴端部固定有驱动螺杆5，其中驱动螺杆5的端部转动连接在机架1内，同时在驱动螺杆5外部螺纹连接有滑动块6，其中滑动块6沿竖直方向滑移连接在机架1上，在滑动块6上安装固定有固定杆7，在固定杆7的端部固定有用于下压打火机按键的圆柱冲头8，启动伺服电机4可驱动驱动螺杆5转动，带动滑动块6竖直升降，带动圆柱冲头8按压打火机按键；故利用装置可以实现对打火机按键疲劳度的自动化测试，在对打火机按键疲劳度进行测试时，操作者可以将打火机用打火机固定夹具3固定，之后利用十字滑台2调整打火机的按键位置到圆柱冲头8的下方，之后再启动伺服电机4对打火机按键进行反复按压，能够方便测试其疲劳度。

参考图3和图4，为了使得按压打火机按键时不发生卡锁，在圆柱冲头8上具有竖直切口9和弧形楔面10；为了方便计数，在装置上设置有冲床计数器11，通过冲床计数器11能够对按压的次数进行计数，就能够得到打火机按键的疲劳度，自动化程度较高，较为方便；其中冲床计数器11可以采用型号为JB04系列小型冲床计数器11；其需要的材料有：a、扭扣圆形磁铁；b、磁性开关(霍尔传感器)；c、电子式计数器各1个；在安装冲床计数器11时将扭扣圆形磁铁用AB胶粘合在装置上的固定杆7上，将磁性开关作一个支架固定在装置上，调整位置和高度将接近开关与磁铁相近，再将磁性开关的输出线两线直接与计数器的COUN端相接(一般为棕色接+蓝钯接－)，接着调试接近开关位置使计数器计数即可。

参考图1和图2，其中打火机固定夹具3包括支撑座31、夹块32和挤压轮33，其中夹块32固定在支撑座31上，挤压轮33滑动连接在支撑座31上，在夹块32上开设有供打火机放置的夹槽34，其中挤压轮33为V形轮，利用夹块32和挤压轮33可以将打火机夹持固定住，较为方便；为了使得打火机被固定的更加牢靠，在挤压轮33的转轴上固定有拉杆35，其中拉杆35滑移连接在支撑座31内，同时在拉杆35的外部套设有弹簧36，在拉杆35外部的弹簧36弹力作用下，挤压轮33会将夹槽34中放置的打火机牢靠的夹持固定住。

参考图1和图5，为了提高装置的安全性，在机架1上设置有防护罩12，其中防护罩12位于驱动螺杆5和滑动块6的外部，驱动螺杆5盒滑动块6外部的防护罩12能够提高装置的安全性；为了提升装置的功能性，在机架1上具有第一放置腔13和第二放置腔14，第一放置腔13和第二放置腔14能够用来放置物品；为了提高装置的灵活性，在机架1的底部设置有四个自锁万向轮17，机架1底部的自锁万向轮17能够方便装置的移动，提高装置的灵活性。

参考图3和图4，为了限制圆柱冲头8的行程，在固定杆7上螺纹连接有上限位挡环15，上限位挡环15能够限制圆柱冲头8的下行位置；同时在固定杆7的外部固定有下限位挡环16，下限位挡环16能够限制圆柱冲头8的上行位置。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920307203.3

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209764389U

授权时间:20191210

主分类号:G01M13/00

专利分类号:G01M13/00

范畴分类:申请人:昆山顺扬工业成套设备有限公司

第一申请人:昆山顺扬工业成套设备有限公司

申请人地址:215300 江苏省苏州市昆山市千灯镇宏洋路302号3号楼

发明人:叶书琼

第一发明人:叶书琼

当前权利人:昆山顺扬工业成套设备有限公司

代理人:仲昌民

代理机构:32329

代理机构编号:苏州衡创知识产权代理事务所(普通合伙) 32329

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d1cc7da32d7ef4a4ff52751e.html